# 胶囊腔组件及其胶囊咖啡机论文和设计-何成

### 全文摘要

本实用新型的胶囊腔组件及其胶囊咖啡机，其中胶囊腔组件包括胶囊腔外壳,及设于所述胶囊腔外壳上的胶囊腔,所述胶囊腔向内形成有一用于容纳胶囊的腔室，所述胶囊腔组件具有出液通道，所述胶囊腔的底部开设有与所述出液通道连通的出口；其特征在于:所述出液通道内设置有止滴阀,所述止滴阀以预定预紧力隔断所述出口和所述出液通道之间的连通，当进入所述出口的液体对所述止滴阀的压力超出所述预紧力时，所述止滴阀解除对所述出口的封闭，使液体能够通过所述出口并沿所述出液通道流出。本实用新型可用止滴阀阻隔所述胶囊内残留有的液体往下滴落，以此起到防止因胶囊内残留有的液体下落而引发的地面污染问题。

### 主设计要求

1.一种胶囊腔组件，包括胶囊腔外壳,及设于所述胶囊腔外壳上的胶囊腔,所述胶囊腔向内形成有一用于容纳胶囊的腔室，所述胶囊腔组件具有出液通道，所述胶囊腔的底部开设有与所述出液通道连通的出口；其特征在于:所述出液通道内设置有止滴阀,所述止滴阀以预定预紧力隔断所述出口和所述出液通道之间的连通，当进入所述出口的液体对所述止滴阀的压力超出所述预紧力时，所述止滴阀解除对所述出口的封闭，使液体能够通过所述出口并沿所述出液通道流出。

### 设计方案

1.一种胶囊腔组件，包括胶囊腔外壳,及设于所述胶囊腔外壳上的胶囊腔,所述胶囊腔向内形成有一用于容纳胶囊的腔室，所述胶囊腔组件具有出液通道，所述胶囊腔的底部开设有与所述出液通道连通的出口；其特征在于:所述出液通道内设置有止滴阀,所述止滴阀以预定预紧力隔断所述出口和所述出液通道之间的连通，当进入所述出口的液体对所述止滴阀的压力超出所述预紧力时，所述止滴阀解除对所述出口的封闭，使液体能够通过所述出口并沿所述出液通道流出。

2.根据权利要求1所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述止滴阀包括分配器，及设于所述分配器上的密封件，其中所述分配器上开设有多个连接通孔，所述密封件上的密封部设置在所述连接通孔背离所述胶囊腔出口的一侧，且能够对所述分配器上的连接通孔进行选择性封堵。

3.根据权利要求2所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述密封件包括连接杆部，所述密封部设置为伞状结构，且所述密封部设置在所述连接杆部的一侧端部上；其中所述连接杆部上设置有限位凸起；所述分配器在多个所述连接通孔的内部位置上开设有一装配孔，所述密封件的连接杆部插入至所述分配器的装配孔内，并用所述限位凸起进行限位固定。

4.根据权利要求2所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述止滴阀还包括第一密封件，所述第一密封件设置在所述胶囊腔的出口位置，用于对置于所述胶囊腔腔室内的胶囊的出液进行密封。

5.根据权利要求2所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述止滴阀还包括第二密封件，所述第二密封件设置在所述胶囊腔与所述胶囊腔外壳相接触的位置处，用于对所述胶囊腔与所述胶囊腔外壳之间的装配间隙进行密封。

6.根据权利要求2所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述胶囊腔在所述出口的外围开设有多个通孔，且当所述胶囊腔的腔室内容纳有胶囊时，所述胶囊能够对所述胶囊腔上的通孔进行封堵。

7.根据权利要求6所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述分配器上开设有与所述胶囊腔上通孔连通的通道，所述胶囊腔上的通孔通过所述分配器上的通道与所述胶囊腔外壳的出液通道连通。

8.根据权利要求7所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述分配器上的通道设置在所述连接通孔的外围，且当所述分配器装配在所述胶囊腔的出口与所述胶囊腔外壳的出液通道相连接的通道上时，所述通道与所述连接通孔分隔设置。

9.根据权利要求1所述的胶囊腔组件，其特征在于：所述胶囊腔外壳上设置有胶囊腔支座，所述胶囊腔通过所述胶囊腔支座设置在所述胶囊腔外壳上。

10.一种胶囊咖啡机，其特征在于：包括权利要求1-9任一所述的胶囊腔组件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于胶囊饮品制备相关的技术领域，特别是涉及一种胶囊腔组件及其胶囊咖啡机。

背景技术

咖啡机是一种实现磨粉、压粉、装粉、冲泡、清除残渣等酿制咖啡全过程的自动设备。胶囊咖啡机是咖啡机的一种，让萃取咖啡的操作更加简单、方便。当操作机器时，将咖啡胶囊放入胶囊仓中，即可一键萃取咖啡，相比用咖啡粉的半自动咖啡机、全自动咖啡机，操作十分简便。

其中，胶囊腔组件为胶囊咖啡机的重要组成部分，其应用在胶囊咖啡机中用于容纳胶囊，以便胶囊支架组件上的刺针将胶囊上的封盖进行刺破，然后用接在刺针中的热水实现对胶囊内的咖啡粉的冲泡作用。

目前，现有的胶囊腔组件，使用抽屉式的胶囊腔取出胶囊时，残留于胶囊腔中胶囊内的液体会顺着胶囊腔外壳的出液通道向下滴落，从而污染地面。

实用新型内容

基于此，有必要针对上述存在的技术问题，提供一种胶囊腔组件及其胶囊咖啡机。

具体地，一种胶囊腔组件，包括胶囊腔外壳,及设于所述胶囊腔外壳上的胶囊腔,所述胶囊腔向内形成有一用于容纳胶囊的腔室，所述胶囊腔组件具有出液通道，所述胶囊腔的底部开设有与所述出液通道连通的出口；所述出液通道内设置有止滴阀,所述止滴阀以预定预紧力隔断所述出口和所述出液通道之间的连通，当进入所述出口的液体对所述止滴阀的压力超出所述预紧力时，所述止滴阀解除对所述出口的封闭，使液体能够通过所述出口并沿所述出液通道流出。

作为本实用新型的优选方案，所述止滴阀包括分配器，及设于所述分配器上的密封件，其中所述分配器上开设有多个连接通孔，所述密封件上的密封部设置在所述连接通孔背离所述胶囊腔出口的一侧，且能够对所述分配器上的连接通孔进行选择性封堵。

作为本实用新型的优选方案，所述密封件包括连接杆部，所述密封部设置为伞状结构，且所述密封部设置在所述连接杆部的一侧端部上；其中所述连接杆部上设置有限位凸起；所述分配器在多个所述连接通孔的内部位置上开设有一装配孔，所述密封件的连接杆部插入至所述分配器的装配孔内，并用所述限位凸起进行限位固定。

作为本实用新型的优选方案，所述止滴阀还包括第一密封件，所述第一密封件设置在所述胶囊腔的出口位置，用于对置于所述胶囊腔腔室内的胶囊的出液进行密封。

作为本实用新型的优选方案，所述止滴阀还包括第二密封件，所述第二密封件设置在所述胶囊腔与所述胶囊腔外壳相接触的位置处，用于对所述胶囊腔与所述胶囊腔外壳之间的装配间隙进行密封。

作为本实用新型的优选方案，所述胶囊腔在所述出口的外围开设有多个通孔，且当所述胶囊腔的腔室内容纳有胶囊时，所述胶囊能够对所述胶囊腔上的通孔进行封堵。

作为本实用新型的优选方案，所述分配器上开设有与所述胶囊腔上通孔连通的通道，所述胶囊腔上的通孔通过所述分配器上的通道与所述胶囊腔外壳的出液通道连通。

作为本实用新型的优选方案，所述分配器上的通道设置在所述连接通孔的外围，且当所述分配器装配在所述胶囊腔的出口与所述胶囊腔外壳的出液通道相连接的通道上时，所述通道与所述连接通孔分隔设置。

作为本实用新型的优选方案，所述胶囊腔外壳上设置有胶囊腔支座，所述胶囊腔通过所述胶囊腔支座设置在所述胶囊腔外壳上。

本实用新型还请求保护一种胶囊咖啡机，所述胶囊咖啡机包括上述任一所述的胶囊腔组件。

由于上述技术方案的应用，本实用新型相比现有技术具有如下优点：

本实用新型所提供的胶囊腔组件及其胶囊咖啡机，通过止滴阀合理的结构设置，使得该胶囊腔组件在使用时，可用止滴阀阻隔所述胶囊内残留有的液体往下滴落，以此起到防止因胶囊内残留有的液体下落而引发的地面污染问题。

附图说明

图1为本实用新型一实施方式所提供的胶囊腔组件的结构示意图。

图2为图1中胶囊腔组件的胶囊腔的另一视角的结构示意图。

图3为图1中胶囊腔组件的分配器的另一视角的结构示意图。

图4为图1中胶囊腔组件的密封件的另一视角的结构示意图。

其中，10、胶囊腔外壳；11、出液通道；20、胶囊腔支座；30、胶囊腔；31、腔室；32、出口；33、通孔；40、止滴阀；41、分配器；42、密封件；43、第一密封件；44、第二密封件；101、胶囊；411、连接通孔；412、装配孔；413、通道；421、密封部；422、连接杆部；423、限位凸起。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的，不是旨在于限制本实用新型。

本实用新型一实施方式所提供的胶囊咖啡机，包括胶囊腔组件，所述胶囊腔组件能够阻隔置于所述胶囊腔组件内的胶囊内残留有的液体往下滴落。

请参阅图1，本实施方式的胶囊腔组件，包括胶囊腔外壳10，设于所述胶囊腔外壳10上的胶囊腔支座20和胶囊腔30，其中，所述胶囊腔30通过所述胶囊腔支座20设置在所述胶囊腔外壳10上，以此实现所述胶囊腔30在所述胶囊腔外壳10上的固定装配。

请一并参阅图2，所述胶囊腔30向内形成有一用于容纳胶囊101的腔室31，所述胶囊腔组件具有出液通道11，所述胶囊腔30的底部开设有与所述出液通道11连通的出口32；使得所述胶囊腔30内胶囊101的液体可以途经所述胶囊腔30的出口32，通过所述出液通道11向外流出。

在本实施方式中，所述胶囊腔30的出口32与所述胶囊腔外壳10的出液通道11相连接的通道上设置有一止滴阀40,所述止滴阀40以预定预紧力隔断所述出口32和所述出液通道11之间的连通，当进入所述出口32的液体对所述止滴阀40的压力超出所述预紧力时，所述止滴阀40解除对所述出口32的封闭，使液体能够通过所述出口32并沿所述出液通道11流出。也就是说，本实施方式的胶囊腔组件在使用时，可用止滴阀40来阻隔置于所述胶囊腔30腔室31内的胶囊101内残留的液体向外滴落，而所述胶囊腔组件正常工作时，胶囊101冲泡后的液体能够途经所述止滴阀40正常的向外排出。

具体地，所述止滴阀40包括分配器41、设于所述分配器41上的密封件42，用于对置于所述胶囊腔30腔室31内的胶囊101的出液进行密封的第一密封件43，及用于对所述胶囊腔30与所述胶囊腔外壳10之间的装配间隙进行密封的第二密封件44。

请一并参阅图3，所述分配器41上开设有多个连接通孔411，多个所述连接通孔用于连通所述胶囊腔30的出口32与所述胶囊腔组件的出液通道11，而所述密封件42的密封部421设置在所述连接通孔411背离所述胶囊腔30出口32的一侧，且能够对所述分配器41上的连接通孔411进行选择性封堵。

具体地，当本实施方式的咖啡胶囊机正常工作时，在水泵作用下由所述胶囊101的底部向外喷射出的液体作用在所述密封件42的密封部421上，所述密封部421受液压的作用翻折，使得所述分配器41上的连接通孔411打开，以此实现所述胶囊腔30的出口32与所述胶囊腔组件的出液通道11之间的导通，进而实现该胶囊腔组件的正常出液；而当本实施方式的胶囊腔组件停止工作时，水泵停机，所述密封件42上密封部421弹性复位，而残留在所述胶囊101内的液体能够在重力的作用下继续往下滴落，并途经所述分配器41上的连接通孔411作用在所述密封部421上，由于滴落至密封部421上的液体对密封部421的作用力较小，不足于推动所述密封部421翻折，使得所述密封件42的密封部421对所述分配器41上的连接通孔411保持封堵状态，以此阻隔所述胶囊内残留有的液体继续往下滴落，进而起到防止因胶囊101内残留有的液体下落而引发的地面污染问题。

请一并参阅图4，所述密封件42还包括连接杆部422，所述密封部421设置为伞状结构，且所述密封部421设置在所述连接杆部422的一侧端部上，其中所述连接杆部422上设置有限位凸起423；相应地，所述分配器41在多个所述连接通孔411的内部位置上开设有一装配孔412，所述密封件42的连接杆部422插入至所述分配器41的装配孔412内，并用所述限位凸起423进行限位固定，以此实现所述密封件42在所述分配器41上的装配。其中，所述装配孔412设置在所述分配器42上多个所述连接通孔411的中心位置，以便于所述密封件42装配在所述分配器41上时，所述密封件42的密封部421对所述分配器41上连接通孔411的选择性封堵；且所述分配器41上具体开设有三个连接通孔411，三个所述连接通孔411相对于所述分配器41中心对称。

所述第一密封件43设置在所述胶囊腔30的出口32位置，且当所述胶囊腔30腔室31内设置有胶囊101时，所述胶囊101的底壳部抵接在所述第一密封件43上，以此实现所述第一密封件43对置于所述胶囊腔30腔室31内的胶囊101的出液进行密封。

所述第二密封件44设置在所述胶囊腔30与所述胶囊腔外壳10相接触的位置处，以用于对所述胶囊腔30与所述胶囊腔外壳10之间的装配间隙进行密封。也就是说，所述第二密封件44阻隔途经所述分配器41下落的液体侵入至所述胶囊腔30与所述胶囊腔外壳10之间的装配间隙内，以此确保从所述胶囊腔外壳10的出液通道11全部向外排出。

在本实施方式中，所述密封件42、所述第一密封件43和所述第二密封件44均由硅胶材质制备而成，当然了，本领域技术人员可以依据使用需求，将所述密封件42、所述第一密封件43和\/或所述第二密封件44的材质替换为橡胶材质。

在本实施方式中，所述胶囊腔30在所述出口32的外围开设有多个通孔33，且当所述胶囊腔30的腔室31内容有胶囊101时，所述胶囊101能够对所述胶囊腔30上的通孔33进行封堵，胶囊101内的液体不能流至所述通孔33，只能流向所述出口32。另外，所述分配器41上开设有与所述胶囊腔30上通孔33对应且连通的通道413，所述胶囊腔30上的通孔33通过所述分配器41上的通道413与所述胶囊腔外壳10的出液通道11连通。使得本实施方式的胶囊腔组件在不使用胶囊101的情形下使用时，加热的沸水能够途经所述胶囊腔30的通孔33，所述分配器41的通道413向外排出，以此实现该胶囊腔组件对清水的正常排放的作用。

在本实施方式中，所述胶囊腔30上通孔33的数量设置为三个，且三个所述通孔33均匀地排布在所述胶囊腔30上出口32的外围。

其中，所述分配器41上的通道413设置在所述连接通孔411的外围，且当所述分配器41装配在所述胶囊腔30的出口32与所述胶囊腔外壳10的出液通道11相连接的通道上时，所述通道413与所述连接通孔411分隔设置。其中，所述通道413与所述连接通孔411之间的分隔具体由所述分配器41的自身结构来实现。

具体地，所述分配器41上的通道413包括三个通槽，三个所述通槽均匀地排布在所述分配器41上，并设置在所述连接通孔411的外围。

综上，本实用新型所提供的胶囊腔组件，通过止滴阀合理的结构设置，使得该胶囊腔组件在使用时，可用止滴阀阻隔所述胶囊内残留有的液体往下滴落，以此起到防止因胶囊内残留有的液体下落而引发的地面污染问题。

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合，为使描述简洁，未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述，然而，只要这些技术特征的组合不存在矛盾，都应当认为是本说明书记载的范围。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。因此，本实用新型专利的保护范围应以所附权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920065462.X

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209678237U

授权时间:20191126

主分类号:A47J31/40

专利分类号:A47J31/40;A47J31/44;A47J31/46

范畴分类:15F;

申请人:宁波绿之品电器科技有限公司

第一申请人:宁波绿之品电器科技有限公司

申请人地址:315408 浙江省宁波市余姚市兰江街道肖东工业园区万弓池路8号

发明人:何成;李小坚

第一发明人:何成

当前权利人:宁波绿之品电器科技有限公司

代理人:聂智

代理机构:33250

代理机构编号:杭州华进联浙知识产权代理有限公司 33250

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ced281af7922fc574309f2b3.html