# 一种安全型双耳挂式蓝牙耳机论文和设计-林伟静

### 全文摘要

本实用新型公开了一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，包括壳体，所述壳体的右侧固定连接有第一连接线，所述第一连接线的右侧固定连接有耳机本体，所述壳体的内壁滑动连接有移动板，所述移动板前侧的两侧均固定连接有滑柱。本实用新型通过设置壳体、第一连接线、耳机本体、移动板、滑柱、传动板、滑套、滑杆、插槽、固定板、开槽、插柱和第二连接线，解决了现有的蓝牙耳机其安全性较差，尤其是对喜欢晨跑或夜跑的人来说，在跑步的过程中，受到身体的抖动，耳机掉落，很容易绊倒正在跑步的人的问题，该安全型双耳挂式蓝牙耳机，具备安全性高，防止掉落绊倒使用者的优点，提高了蓝牙耳机的实用性，便于使用者的使用。

### 主设计要求

1.一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)的右侧固定连接有第一连接线(2)，所述第一连接线(2)的右侧固定连接有耳机本体(3)，所述壳体(1)的内壁滑动连接有移动板(4)，所述移动板(4)前侧的两侧均固定连接有滑柱(5)，所述滑柱(5)的表面滑动连接有传动板(6)，所述传动板(6)的左侧固定连接有滑套(7)，所述滑套(7)的内壁滑动连接有滑杆(8)，所述滑杆(8)的顶部和底部均与壳体(1)的内壁固定连接，所述滑套(7)的左侧固定连接有插板(19)，所述插板(19)的内壁开设有插槽(9)，所述插板(19)的左侧贯穿壳体(1)并延伸至壳体(1)的外侧，所述壳体(1)的左侧设置有固定板(10)，所述固定板(10)的右侧开设有开槽(11)，所述开槽(11)内壁的顶部和底部均固定连接有与插槽(9)配合使用的插柱(12)，所述插板(19)的左侧位于开槽(11)的内部，所述固定板(10)的左侧固定连接有第二连接线(13)，所述第二连接线(13)的左侧与耳机本体(3)固定连接。

### 设计方案

1.一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，包括壳体(1)，其特征在于：所述壳体(1)的右侧固定连接有第一连接线(2)，所述第一连接线(2)的右侧固定连接有耳机本体(3)，所述壳体(1)的内壁滑动连接有移动板(4)，所述移动板(4)前侧的两侧均固定连接有滑柱(5)，所述滑柱(5)的表面滑动连接有传动板(6)，所述传动板(6)的左侧固定连接有滑套(7)，所述滑套(7)的内壁滑动连接有滑杆(8)，所述滑杆(8)的顶部和底部均与壳体(1)的内壁固定连接，所述滑套(7)的左侧固定连接有插板(19)，所述插板(19)的内壁开设有插槽(9)，所述插板(19)的左侧贯穿壳体(1)并延伸至壳体(1)的外侧，所述壳体(1)的左侧设置有固定板(10)，所述固定板(10)的右侧开设有开槽(11)，所述开槽(11)内壁的顶部和底部均固定连接有与插槽(9)配合使用的插柱(12)，所述插板(19)的左侧位于开槽(11)的内部，所述固定板(10)的左侧固定连接有第二连接线(13)，所述第二连接线(13)的左侧与耳机本体(3)固定连接。

2.根据权利要求1所述的一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，其特征在于：所述移动板(4)的表面滑动连接有滑动杆(14)，所述滑动杆(14)的右侧与壳体(1)的内壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，其特征在于：所述移动板(4)的顶部和底部均贯穿壳体(1)并延伸至壳体(1)的外侧固定连接有滑环(15)，所述滑环(15)的表面设置有防滑纹。

4.根据权利要求1所述的一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，其特征在于：所述滑柱(5)的前侧固定连接有限位套(16)，所述限位套(16)的前侧远离传动板(6)的背面。

5.根据权利要求1所述的一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，其特征在于：所述传动板(6)的表面开设有与滑柱(5)配合使用的斜槽(17)，所述滑柱(5)滑动连接在斜槽(17)的内部。

6.根据权利要求1所述的一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，其特征在于：所述滑杆(8)表面的两端且位于滑套(7)的外侧均固定连接有定位板(18)，所述定位板(18)靠近滑套(7)的一侧固定连接有缓冲板。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及蓝牙耳机技术领域，具体为一种安全型双耳挂式蓝牙耳机。

背景技术

蓝牙耳机就是将蓝牙技术应用在免持耳机上，让使用者可以免除恼人电线的牵绊，自在地以各种方式轻松通话。自从蓝牙耳机问世以来，一直是行动商务族提升效率的好工具。

蓝牙耳机作为免持耳机，深受年轻人的喜爱，但是现有的蓝牙耳机其安全性较差，尤其是对喜欢晨跑或夜跑的人来说，在跑步的过程中，受到身体的抖动，耳机掉落，很容易绊倒正在跑步的人，降低了蓝牙耳机的实用性，不便于使用者的使用。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，具备安全性高，防止掉落绊倒使用者的优点，解决了现有的蓝牙耳机其安全性较差，尤其是对喜欢晨跑或夜跑的人来说，在跑步的过程中，受到身体的抖动，耳机掉落，很容易绊倒正在跑步的人的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，包括壳体，所述壳体的右侧固定连接有第一连接线，所述第一连接线的右侧固定连接有耳机本体，所述壳体的内壁滑动连接有移动板，所述移动板前侧的两侧均固定连接有滑柱，所述滑柱的表面滑动连接有传动板，所述传动板的左侧固定连接有滑套，所述滑套的内壁滑动连接有滑杆，所述滑杆的顶部和底部均与壳体的内壁固定连接，所述滑套的左侧固定连接有插板，所述插板的内壁开设有插槽，所述插板的左侧贯穿壳体并延伸至壳体的外侧，所述壳体的左侧设置有固定板，所述固定板的右侧开设有开槽，所述开槽内壁的顶部和底部均固定连接有与插槽配合使用的插柱，所述插板的左侧位于开槽的内部，所述固定板的左侧固定连接有第二连接线，所述第二连接线的左侧与耳机本体固定连接。

优选的，所述移动板的表面滑动连接有滑动杆，所述滑动杆的右侧与壳体的内壁固定连接。

优选的，所述移动板的顶部和底部均贯穿壳体并延伸至壳体的外侧固定连接有滑环，所述滑环的表面设置有防滑纹。

优选的，所述滑柱的前侧固定连接有限位套，所述限位套的前侧远离传动板的背面。

优选的，所述传动板的表面开设有与滑柱配合使用的斜槽，所述滑柱滑动连接在斜槽的内部。

优选的，所述滑杆表面的两端且位于滑套的外侧均固定连接有定位板，所述定位板靠近滑套的一侧固定连接有缓冲板。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置壳体、第一连接线、耳机本体、移动板、滑柱、传动板、滑套、滑杆、插槽、固定板、开槽、插柱和第二连接线，解决了现有的蓝牙耳机其安全性较差，尤其是对喜欢晨跑或夜跑的人来说，在跑步的过程中，受到身体的抖动，耳机掉落，很容易绊倒正在跑步的人的问题，该安全型双耳挂式蓝牙耳机，具备安全性高，防止掉落绊倒使用者的优点，提高了蓝牙耳机的实用性，便于使用者的使用。

2、本实用新型通过滑动杆的设置，增加了移动板的稳定性，防止了移动板倾斜，通过滑环的设置，增加了移动板与使用者之间的接触面积，便于使用者的移动，通过限位套的设置，增加了滑柱前侧的横截面积，防止了滑柱脱离传动板，通过斜槽的设置，能够使滑柱带动传动板向外侧或向内侧移动，通过定位板的设置，能够限制滑套的运动范围，便于使用者控制滑套。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型结构壳体和固定板剖面图；

图3为本实用新型结构图2中的A处放大图。

图中：1壳体、2第一连接线、3耳机本体、4移动板、5滑柱、6传动板、7滑套、8滑杆、9插槽、10固定板、11开槽、12插柱、13第二连接线、14滑动杆、15滑环、16限位套、17斜槽、18定位板、19插板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，一种安全型双耳挂式蓝牙耳机，包括壳体1，壳体1的右侧固定连接有第一连接线2，第一连接线2的右侧固定连接有耳机本体3，壳体1的内壁滑动连接有移动板4，移动板4的表面滑动连接有滑动杆14，滑动杆14的右侧与壳体1的内壁固定连接，通过滑动杆14的设置，增加了移动板4的稳定性，防止了移动板4倾斜，移动板4的顶部和底部均贯穿壳体1并延伸至壳体1的外侧固定连接有滑环15，滑环15的表面设置有防滑纹，通过滑环15的设置，增加了移动板4与使用者之间的接触面积，便于使用者的移动，移动板4前侧的两侧均固定连接有滑柱5，滑柱5的前侧固定连接有限位套16，限位套16的前侧远离传动板6的背面，通过限位套16的设置，增加了滑柱5前侧的横截面积，防止了滑柱5脱离传动板6，滑柱5的表面滑动连接有传动板6，传动板6的表面开设有与滑柱5配合使用的斜槽17，滑柱5滑动连接在斜槽17的内部，通过斜槽17的设置，能够使滑柱5带动传动板6向外侧或向内侧移动，传动板6的左侧固定连接有滑套7，滑套7的内壁滑动连接有滑杆8，滑杆8表面的两端且位于滑套7的外侧均固定连接有定位板18，定位板18靠近滑套7的一侧固定连接有缓冲板，通过定位板18的设置，能够限制滑套7的运动范围，便于使用者控制滑套7，滑杆8的顶部和底部均与壳体1的内壁固定连接，滑套7的左侧固定连接有插板19，插板19的内壁开设有插槽9，插板19的左侧贯穿壳体1并延伸至壳体1的外侧，壳体1的左侧设置有固定板10，固定板10的右侧开设有开槽11，开槽11内壁的顶部和底部均固定连接有与插槽9配合使用的插柱12，插板19的左侧位于开槽11的内部，固定板10的左侧固定连接有第二连接线13，第二连接线13的左侧与耳机本体3固定连接。

使用时，使用者将耳机本体3带在耳朵上，再将壳体1与固定板10相对接，使插板19插入开槽11的内部，向右移动滑环15，滑环15带动移动板4向右移动，移动板4带动滑柱5向右移动，滑柱5通过斜槽17带动传动板6向外侧移动，传动板6带动滑套7向外侧移动，滑套7在滑杆8的表面带动插板19向外侧移动，使插槽9套在插柱12的表面，将第一连接线2和第二连接线13相互固定，使耳机本体3如同项链一样戴在脖子上。

综上所述：该安全型双耳挂式蓝牙耳机，通过设置壳体1、第一连接线2、耳机本体3、移动板4、滑柱5、传动板6、滑套7、滑杆8、插槽9、固定板10、开槽11、插柱12和第二连接线13，解决了现有的蓝牙耳机其安全性较差，尤其是对喜欢晨跑或夜跑的人来说，在跑步的过程中，受到身体的抖动，耳机掉落，很容易绊倒正在跑步的人的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201921260199.6

申请日:2019-08-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209861131U

授权时间:20191227

主分类号:H04R1/10

专利分类号:H04R1/10

范畴分类:申请人:深圳新锐芯科技有限公司

第一申请人:深圳新锐芯科技有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市龙华新区龙华街道清祥路1号宝能科技园6栋B座11K

发明人:林伟静;关华辉;严飞;高深福

第一发明人:林伟静

当前权利人:深圳新锐芯科技有限公司

代理人:彭西洋;谢亮

代理机构:44384

代理机构编号:深圳市中科创为专利代理有限公司 44384

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cefbd631a24a62e06772d665.html