# 建筑给排水质量的通病及控制措施分析王敏

山西省工业设备安装集团有限公司山西太原030032

摘要：给排水工程是房屋建筑工程中的关键部分，给排水工程的建设质量好坏会直接影响到整个房屋建筑工程的质量以及后期使用的舒适度和安全性。本文主要通过对排水系统的安装及对建筑质量产生的影响提出有针对性的防范措施，为今后的排水系统建设提供一定的理论分析，以便进一步提高建筑物的施工质量。

关键词：建筑；给排水；质量；通病；措施

1导言

给排水工程是建筑施工过程中必须重点关注的内容，现阶段，我国给排水方面虽然持续取得进步，但是依旧存在管道渗漏等质量问题，使得给排水工程难以达到施工要求。想要避免房屋建筑出现这类问题，就必须从房屋的设计阶段入手，加强给排水设计，提高给排水工程的质量。

2建筑给排水施工质量的重要性

当前社会发展迅速，人们的物质生活水平逐渐提高，尤其是对于自己的居住环境更是具有越来越高的要求，既要功能完善齐全，又要具备良好的审美水平，对建筑节能环保也更加重视。建筑给排水对建筑工程的整体质量来说具有十分重要的作用，给排水系统质量是施工人员需要高度重视的问题，这对居民生活有着直接影响。建筑给排水施工工序较为复杂，因此在质量控制方面还存在一些缺陷，对于常见的给排水质量问题要及时采取措施加以解决，才能保证给排水系统的安全设计和安装，使建筑工程达到质量要求。

3现阶段建筑给排水施工过程中出现的问题

3.1施工人员能力水平无法保障给排水施工质量

目前我国建筑给排水施工过程中出现的问题大多是由于工作人员能力水平不足以及缺乏工作经验，施工工作人员不具备专业的施工知识，仅仅凭借经验、常识开展施工工作，在一些需求高规格操作上出现纰漏，从而引发施工质量安全问题，带来经济财产损失。另外，施工监管人员并没有进行过专业知识培训，监管过程中容易忽视细节问题，并且监管人员责任心不足，排查问题时往往睁一只眼闭一只眼。这种缺乏安全意识的审查行为都会导致施工过程中出现安全质量问题，无法保障建筑给排水施工质量以及施工人员安全。

3.2管道排水措施不完善

如果在室外进行给排水管道安装时，遇到降雨天气，雨水容易渗入管道流入沟槽，此时如果沟槽没有做好排水措施，管道的槽基在雨水长时间浸泡下，地基土质就会逐渐变松软，大大降低了地基的承载力，容易引发管渠基础下沉的情况。铺设在管渠中的导管容易发生变形，进而出现管道渗漏的问题。

3.3管道沟槽开挖过程中的泡水问题

管道沟槽开挖施工的时候，经常会出现槽底泡水的问题。导致这种情况出现的主要原因在于天然降水或者地下水渗透。这种情况的出现，不仅会降低槽基的承载能力，更会使得沟槽地基出现下沉的情况，严重时，还会导致整个管渠结构出现损坏的状况。因此，施工单位应当重视泡水问题的危害性，并在施工的过程中采取一定的防护措施。在施工的时候，施工各单位应当预先设置排水沟，及时排出沟槽中的积水。同时，施工单位还要加强对于地下水位的监督，并确保各项排水设备正常运转。在施工的时候，应当在沟槽底部留下20cm左右的土层，从而降低地下水的渗透。若沟槽已经出现泡水的问题，施工单位应当在第一时间使用各类排水设备，及时清空沟槽内部的积水，并检查沟槽底部的土层。当沟槽底部土层已经被水渗透达10cm以上的时候，应当使用砾石对其进行夯实。若土层的渗透达到30cm以上的时候，则要将进水的土层挖出，填入卵石或者土块，并使用砾石填平空隙。

4建筑给排水质量的控制措施

4.1地区政府部门做好督查工作

对建筑给排水施工进行督查属于地区政府部门的主要工作，因此，地区政府首先需要完善施工检查制度，满足检查过程中的实际需求，合理运用督查方法和手段，定期组织技术培训来提高检查人员的工作能力水平，掌握新型检查设备使用方法，保障督查工作的有序开展。地区政府部门一定要提高对督查工作的重视力度，不定期对建筑给排水施工进行抽查，指出建筑公司施工过程中出现的问题，督促施工管理部门制定有效的解决方案，确保建筑施工工作在高效率、高质量中开展。互联网时代到来为督查工作带来新的工作方式，检查人员利用互联网可以对建筑施工进行实时监控，从而提高工作效率，降低施工安全风险。

4.2控制给排水施工材料

给排水工程的质量受施工材料直接影响，因此在施工中要对施工用到的管材、管件、卫生器具等材料进行全面审核，保证材料的质量过关，选择通过国家质检的材料和设备仪器。特别是在给排水工程汇总使用的设备和配件等材料都要具备合格证和检测报告。施工单位要严格检查材料的型号规格，核对其是否符合国建技术标准以及施工质量要求。此外施工现场要对进入现场的材料进行再次确认，检验管材的壁厚是否均匀，管件配套设备是否齐全，阀门开关是否灵活，以及阀门密闭性是否合格等，确保用于施工的产品均达到标准，防止后期出现严重问题。

4.3关于消防系统的设计与安装

消防系统的设计与安装要求有:第一，消防设施的栓口朝向外侧，不能安装在门轴的两侧。第二，关于带有玻璃门或设有锁建筑，在建设过程中应使栓口比门的下方要高，可以根据在紧急情况发生时必须要砸碎玻璃逃生但同时又不能干扰防水系统的设计进行安装。第三，对于塔式或单元式住房等特殊建筑的消防设施安装，可以将消防的栓口设计在每个楼层的共同的公共空间或第一层上。如果出现放置两根的消防管子呈现很大的难度时，我们可以通过放置一根消防的管子，但是必须要使用两个口的两个阀门的消火栓进行设计，以便更好的应对灾难发生时的突发状况，并且使保护的安全范围扩大，安全性更高。第四，在消防系统安装过程中，如果出现了消防材料的质量发生了问题或者当时使用的材料中有一些消防材料质量不达标的问题时，就要根据有关消防系统安装的相关标准进行设计安装。例如：消防箱的材料采用厚度≧1.2mm的厚度比较薄的钢板或使用铝合金材料制成的材料。对于玻璃的厚度要求也应达到≧4mm，同时消防箱的箱门的开合角度也应达到≧180°。对于消防箱箱门的开合拉力也必须要小于等于50N。

4.4完善建筑给排水施工管理制度

落实施工管理制度能够保障施工质量，使得工作能够有序开展，避免由于操作失误引发的安全问题。目前给排水施工管理制度主要分为施工人员管理、工程检查验收两种。施工人员管理就是优化施工人员配置，保证每一个工作点有足够的工作人员参与工作，避免出现人手不足以及资源浪费等问题，保障施工工作有序高效进行，做好施工人员技术培训工作也属于人员管理工作内容，培训工作目的主要是为了提高工作人员的安全意识以及技术水平，满足现阶段的施工需求。工程检查验收就是建筑公司监理人员对施工过程进行监督，发现并解决施工过程中出现的问题，排除安全隐患，提高工程质量。

4.5给排水管道试压检测

当完成给排水管道的安装后，要对排水管道进行灌水试验和通球试验，测验给水管道的压力和密封性，以检测管道的安装是否满足设计标准，当所有试验结果都达到设计要求时才能投入住户使用。

结束语

综上所述，想要解决建筑给排水工程中存在的问题并非难事，施工单位应当从以往的工作当中总结经验，针对不同的问题提出不同的防治措施，并制定一套成熟的施工体系，从而确保建筑给排水工程符合使用标准。

参考文献

[1]李明忠.建筑给排水施工中的质量通病及防治措施分析[J/OL].河南建材,2018(04):242-243[2018-08-08].

[2]闫伟.建筑给排水质量通病及防治方法初探[J].建材与装饰,2018(26):30.

[3]刘外丽.建筑给排水质量通病及防治措施研究[J].城市建设理论研究(电子版),2018(12):91.

[4]温其旺.建筑给排水质量通病和防治措施分析[J].四川水泥,2018(02):300.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf2ac8b437fcc33c6b34e46d.html