# 选矿废水中残留药剂生物降解技术研究进展

### 论文摘要

选矿药剂通常用于调节矿物表面和浮选介质的物理化学性质,扩大有用矿物与脉石矿物间的亲疏水性差异,从而达到更好的分选效果。选矿药剂种类繁多,含有残留药剂的选矿废水直接外排会造成环境污染。生物降解作为一种新型生化处理方法,具有成本低、能耗少、无二次污染等优点,因此研究高效降解选矿废水中残留药剂的方法尤为重要。论述了当前黄药、黑药、羟肟酸类、松醇油等选矿药剂生物降解技术的研究进展,分析了影响降解效果的工艺因素和选矿药剂生物降解研究存在的主要问题,并对今后的研究工作进行展望。影响黄药生物降解效果的因素有黄药初始浓度、pH、温度,振荡速率、降解时间、碳氮比、氮源和金属离子等。外加碳源可促进黄药的降解。CS2、ROCSSH和单硫代碳酸盐是烃基黄药的主要降解产物,并伴有少许双黄药油液滴生成,属于一级酶促降解动力学。黄原酸盐分解的中间产物是过氧化黄原酸盐。不同外加碳源同样会促进黑苯胺药的降解。羟肟酸类捕收剂降解反应是一级反应动力学。影响对松醇油的降解因素有pH值、接种量、温度、摇床转速、松醇油初始浓度、反应时间等。针对选矿药剂生物降解研究存在的主要问题,今后的研究工作应借鉴相近领域的生物技术手段筛选出高效降解菌株,在降解机理上开展更深入研究,在分子水平上改造基因,利用基因工程技术构建新的降解菌株。同时,应加快选矿废水生物降解设备的研制。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 黄药的生物降解

- 1.1 微生物的降解作用

- 1.2 微生物降解反应器

- 2 黑药的生物降解

- 3 羟肟酸类药剂的生物降解

- 4 松醇油的生物降解

- 5 研究展望

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张东晨,王方略,董敬申,郑婧,秦华昱,程娟,付鹏

关键词: 选矿废水,选矿药剂,生物降解,微生物

来源: 洁净煤技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,环境科学与资源利用

单位: 安徽理工大学材料科学与工程学院

基金: 国家自然科学基金资助项目(51274012)

分类号: X751

DOI: 10.13226/j.issn.1006-6772.18120701

页码: 71-76

总页数: 6

文件大小: 1408K

下载量: 209

### 相关论文文献

- [1].选矿废水的危害及治理技术研究进展[J]. 环境 2013(S1)

- [2].磷矿选矿废水深度处理以及废水对环境的危害研究[J]. 企业技术开发 2018(10)

- [3].选矿废水闭路循环减少尾矿对环境的污染研究[J]. 中国金属通报 2020(06)

- [4].高级氧化工艺降解选矿废水应用研究进展[J]. 有色金属科学与工程 2017(06)

- [5].混凝沉淀法处理钨多金属矿选矿废水[J]. 中国有色金属学报 2014(09)

- [6].选矿废水的污染治理及其循环利用对策[J]. 科技创新导报 2008(04)

- [7].选矿废水资源化处理现状研究[J]. 民营科技 2018(05)

- [8].混凝沉淀处理锡选矿废水的研究[J]. 云南化工 2016(05)

- [9].选矿废水处理技术研究进展[J]. 山西化工 2014(01)

- [10].煤粉对选矿废水中乙硫氮的吸附特性研究[J]. 洁净煤技术 2019(06)

- [11].白钨矿选矿废水循环利用分析[J]. 世界有色金属 2020(01)

- [12].某钨钼选矿废水水质调研及混凝沉降试验研究[J]. 矿冶 2019(05)

- [13].某铅锌矿选矿废水的治理与回用试验研究[J]. 湖南有色金属 2013(02)

- [14].某铅锌矿选矿废水的治理与回用试验研究[J]. 湖南有色金属 2013(04)

- [15].接触氧化法处理铅锌矿选矿废水试验研究[J]. 广东化工 2012(06)

- [16].褐铁矿选矿废水综合治理措施研究[J]. 中国金属通报 2011(18)

- [17].改性上林沸石吸附选矿废水的研究[J]. 山东化工 2018(16)

- [18].生物接触氧化法处理选矿废水的影响因素[J]. 环境工程学报 2013(02)

- [19].含砷选矿废水治理研究及处理方案探讨[J]. 湖南有色金属 2011(02)

- [20].嵩县前河公司选矿废水深度治理方案可行性分析[J]. 资源节约与环保 2016(03)

- [21].响应曲面法优化污泥基吸附剂处理含铅选矿废水的实验条件[J]. 环境工程学报 2020(10)

- [22].氧化-絮凝法处理钨铋选矿废水[J]. 矿冶工程 2019(01)

- [23].几种测定选矿废水中丁铵黑药含量的方法研究[J]. 中国矿山工程 2017(01)

- [24].铜硫矿选矿废水对浮选的影响及处理现状[J]. 材料研究与应用 2016(01)

- [25].胶磷矿选矿废水净化处理与回用的工业应用研究[J]. 化工矿物与加工 2016(04)

- [26].铅锌选矿废水处理及回用研究[J]. 世界有色金属 2017(17)

- [27].混凝法处理锰矿选矿废水的试验研究[J]. 环境科学与管理 2010(07)

- [28].酸性矿山废水与含黄药选矿废水淋溶铅锌尾矿试验[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(01)

- [29].中和-混凝沉淀法处理选矿废水的工艺设计[J]. 现代矿业 2018(03)

- [30].铅锌选矿废水净化处理试验[J]. 现代矿业 2013(09)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cf390f6b8509a732166a563f.html