# 有功损耗论文_徐敏锐,卢树峰,杨世海,孙军,张长征

导读:本文包含了有功损耗论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:功率,变压器,光伏,潮流,功率因数,电抗器,母线。

### 有功损耗论文文献综述

徐敏锐,卢树峰,杨世海,孙军,张长征[1]（2019）在《大功率光伏逆变器输出滤波电抗器有功损耗测量》一文中研究指出针对大功率光伏逆变器输出滤波电抗器的有功损耗测量目前受自然环境以及技术条件限制尚未达到工业需求的问题,提出了光伏阵列模拟器和光伏逆变器工作过程的互逆性原理并设计了电力电子变流技术改造光伏逆变器,实现光伏阵列模拟器的功能,并得出相对真实的环境数据搭建有功损耗测试平台.此光伏阵列模拟器测试系统可以准确地测试出各项性能和有功损耗量,相较于目前国内的测试方法,该大功率光伏逆变器输出滤波电抗器有功测量更省时、省力、成本较低且能够达到工业的要求.(本文来源于《沈阳工业大学学报》期刊2019年03期）

冯彪,蒋强,文哲,魏红云,杨叶龙[2]（2018）在《基于电容补偿法测量串联电抗器的有功损耗分析》一文中研究指出串联电抗器共同点就是低功率因数,一般在0.02～0.05之间,大型电抗器的功率因数甚至低于0.01,这就给测量电抗器的有功损耗带来一定的困难。本文介绍了基于电容补偿法的有功损耗测量方法的原理。通过理论计算证明了该试验方法能有效提高串联电抗器的有功损耗测试精度。该方法对实际测量低功率因数的串联电抗器的有功损耗,具有一定的借鉴作用。(本文来源于《电气技术》期刊2018年12期）

李丽霞[3]（2017）在《考虑尾流和电气损耗的风电场有功功率提升控制策略研究》一文中研究指出风力发电是解决环境污染和能源危机的重要途径。风电的集中式发展可以节约土地资源,节约安装和维护成本,方便管理。但是这种集中式的风电场或者风电集群会造成风电机组之间的空气动力学耦合,降低风电场的整体发电量,同时增加下风向风电机组的载荷。这种气动力的影响是由于尾流特性产生的,有研究发现风电场的尾流效应可以带来10%以上的能量损失,因此通过风电场的控制策略来减少尾流效应的影响成为一个热点研究问题。除了尾流效应会造成风电场内的能量损失,风电场电气部件上的有功损耗也会造成不小的损失。而电气部件上的有功损耗是由于能量流动造成的,通过对风电场内能量流动的控制可以降低风电场内的电气损耗,提升发电量。通过对尾流效应和电气部件上的有功损耗进行综合考虑,优化风电场内的功率分配,可以来降低尾流效应造成的能量损失和能量流动造成的电损耗,提高风电场的整体发电能力。本文的研究重点就是考虑尾流和电气损耗的风电场功率优化分配策略,主要工作和创新点如下:(1)针对尾流效应带来的风电场能量损失问题,提出了一种适应各种风向的尾流迭加模型和一个风机限功率运行控制策略,在此基础上提出了风电场尾流抑制有功功率优化分配策略,该策略通过对风电场尾流模型和风机的建模,搭建了功率分配策略的优化模型,并通过粒子群算法进行求解,得到了有功功率的优化分配参考值,该控制策略与传统风电场有功功率控制策略相比,解决了风电场尾流损耗大的问题,提升了风电场捕获的功率。(2)针对实际运行中风速的动态变化以及尾流延时等问题,基于考虑尾流延时的动态尾流模型,搭建了考虑时间变量的风电场功率预测模型,并采用非线性预测控制算法设计了用于风电场功率提升的非线性预测控制器。该非线性预测控制器采用非线性的预测模型,并用PSO算法对预测时域内的性能指标进行优化,得到各台风机的控制值。本章所提控制算法相对于传统的风电场控制可以预测尾流效应的影响,提前进行优化控制,从而提升了风电场整体功率。(3)针对风电场内能量流动带来的损耗问题,提出一种降低风力机损耗的双馈风力机控制策略,该策略通过在不同无功参考值下对网侧变流器和机侧变流器的无功功率分配不同,降低了双馈风力机的损耗,然后在此单机控制策略的基础上给出了一种降低有功功率损耗的风电场无功功率优化分配策略,该策略通过对双馈风电场各个电气元件的详细建模,建立了无功分配的优化模型,并通过内点法进行求解,该策略与传统风电场无功分配策略相比,考虑了风力机和传输线路上的损耗,使风电场整体损耗得到降低。(4)以减小风电场损耗提高有功出力为目标,将有功功率和无功功率分配相结合,重点研究了风电场有功功率和无功功率的综合协调和优化策略,提出一种考虑尾流和损耗的风电场综合功率优化分配策略,该策略通过综合考虑有功功率和无功功率的分配以及综合考虑尾流损耗和电气损耗,使风电场总体输出功率得到提升。为了验证本文提出的控制策略,针对不同的策略都进行了案例分析,在不同运行条件下进行了测试,仿真结果验证了本文所提策略的可行性、有效性。(本文来源于《沈阳工业大学》期刊2017-08-31）

师文喜,张志斌[4]（2014）在《10kV电容器的投退对35kV线路有功损耗的影响分析》一文中研究指出通过一起35 kV变电站10 kV电容器投入与退出对主变有功损耗和电源侧35 kV线路有功损耗的影响分析,总结了在电容器各种容量的投入下对变压器有功损耗和线路损耗的影响,从而提出了电容器投入与退出的最优运行方式。(本文来源于《电力电容器与无功补偿》期刊2014年01期）

王立文,曾强,李兆龙[5]（2014）在《关于变压器单台运行有功电能损耗的计算》一文中研究指出电力变压器损耗是铁芯、绕组等导电材料在交变的漏磁场中产生的涡流引起的,其大小对变压器的制造成本和经济性运行都有较大的影响。随着变压器单机容量的日益增大,其损耗和由此诱发的局部过热问题也愈加突出,因此对于变压器电能损耗的准确计算方法的研究有十分重要的价值。(本文来源于《电子世界》期刊2014年02期）

杨浩[6]（2013）在《浅谈降低配电网络有功损耗的设计方法》一文中研究指出节约电能是节约能源的重要组成部分,对于加快建设节约型社会具有十分重大的意义。长期以来,配电网络中的有功损耗一直不被人重视,本文将从计算公式、设备选型、设计方案等方面阐述设计中降低配电网络有功损耗的方法。(本文来源于《中国新技术新产品》期刊2013年18期）

郑玉平,刘小宝,俞波,张哲,潘书燕[7]（2013）在《基于有功损耗的自适应变压器匝间保护》一文中研究指出对目前变压器保护方案进行了分析,提出了一种自适应变压器匝间保护算法。匝间故障时叁相电压变化不大,采用功率算法识别故障,避免匝间故障时由于变压器叁角环流以及各相耦合影响,造成差动保护动作延时;同时结合综合二次谐波判据,避免变压器空投时,由于二次谐波含量大小不确定出现误动现象。动模实验结果表明,该算法能够较好地识别轻微匝间故障。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2013年10期）

关汝杰[8]（2011）在《降低变电站无功补偿装置有功损耗的探讨》一文中研究指出近年来,随着农网改造的深入,电网结构发生很大的变化,这样电网的容量也随着增加,对电网的无功需求也与日俱增,电网的无功负荷同有功负荷一样,是不可缺少的一部分,无功负荷是保证电网电压稳定、降低网络损耗的重要因素,在电网运行中,必须保证电网无功平衡,否则,系统将出现电压降低,严重时,将会导致设备损坏、系统解列,造成大面积停电现象,此外,还会出现功率因数和系统电压偏低,是设备不能充分利用,网络传输能力下降,损耗增加,尤其是变电站的无功补偿对保证母线电压尤为重要,因此解决好变电站的无功补偿问题,对保证系统电压正常,解决线损偏高具有重要的意义。(本文来源于《硅谷》期刊2011年23期）

范永威[9]（2011）在《一种小容量异步电机有功损耗的快速估算方法》一文中研究指出叁相异步电机空载有功损耗是异步电机比较重要的性能指标之一。在叁相异步电机运行效率分析的基础上,提出了叁相异步电机空载有功损耗的估算方法,并分析了其在不同异步电机空载视在功率中的占比,对开展异步电机相关的工作具有一定的现实指导意义。(本文来源于《浙江电力》期刊2011年10期）

杨朋朋[10]（2010）在《同时考虑发电费用与网络损耗的多目标有功最优潮流》一文中研究指出在对传统的单纯以发电费用最少和网络损耗最小为目标的单目标最优潮流分析的基础上,利用权重系数将两者有机结合,建立了多目标的有功最优潮流模型,分别利用二次规划算法和遗传算法进行求解,并对两种计算方法的计算结果和求解效率进行了分析。(本文来源于《山东电力高等专科学校学报》期刊2010年03期）

### 有功损耗论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

串联电抗器共同点就是低功率因数,一般在0.02～0.05之间,大型电抗器的功率因数甚至低于0.01,这就给测量电抗器的有功损耗带来一定的困难。本文介绍了基于电容补偿法的有功损耗测量方法的原理。通过理论计算证明了该试验方法能有效提高串联电抗器的有功损耗测试精度。该方法对实际测量低功率因数的串联电抗器的有功损耗,具有一定的借鉴作用。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 有功损耗论文参考文献

[1].徐敏锐,卢树峰,杨世海,孙军,张长征.大功率光伏逆变器输出滤波电抗器有功损耗测量[J].沈阳工业大学学报.2019

[2].冯彪,蒋强,文哲,魏红云,杨叶龙.基于电容补偿法测量串联电抗器的有功损耗分析[J].电气技术.2018

[3].李丽霞.考虑尾流和电气损耗的风电场有功功率提升控制策略研究[D].沈阳工业大学.2017

[4].师文喜,张志斌.10kV电容器的投退对35kV线路有功损耗的影响分析[J].电力电容器与无功补偿.2014

[5].王立文,曾强,李兆龙.关于变压器单台运行有功电能损耗的计算[J].电子世界.2014

[6].杨浩.浅谈降低配电网络有功损耗的设计方法[J].中国新技术新产品.2013

[7].郑玉平,刘小宝,俞波,张哲,潘书燕.基于有功损耗的自适应变压器匝间保护[J].电力系统自动化.2013

[8].关汝杰.降低变电站无功补偿装置有功损耗的探讨[J].硅谷.2011

[9].范永威.一种小容量异步电机有功损耗的快速估算方法[J].浙江电力.2011

[10].杨朋朋.同时考虑发电费用与网络损耗的多目标有功最优潮流[J].山东电力高等专科学校学报.2010

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/cfb9e193147c2033fa4b50b4.html