# 填充型具有微孔结构的磺化聚芳醚砜/聚醚砜复合质子交换膜的制备及性能

### 论文摘要

制备了基于磺化聚芳醚砜（SPAES）及聚醚砜（PES）的填充型复合质子交换膜,研究了其吸水率、尺寸变化、热-机械特性、质子电导率、甲醇透过性及稳定性等性能.通过浸入沉淀相转化法,采用磺化度分别为30%（S30）,40%（S40）及50%（S50）的SPAES与PES制备了系列微孔型复合质子交换膜Sx-y（x为SPAES的磺化度,y为SPAES的质量分数）;然后利用真空抽滤法在微孔中填充S50制备了相应的填充型复合质子交换膜Sx-y+F50.结果表明,由于微孔的引入及皮层结构的存在,Sx-y膜在低离子交换容量（IEC）条件下仍具有较高的电导率、优良的机械强度、优异的化学稳定性及较低的甲醇透过性.经S50填充后,Sx-y+F50膜的IEC及电导率明显提升,甲醇透过率大幅下降,但机械强度及化学稳定性未见劣化.其中S30-40+F50膜（IEC=0. 69 mmol/g）的综合性能最佳,其质子电导率在90℃水中达到50. 4 m S/cm;经140℃水处理24 h后失重率仅为8. 2%,质子电导率降低仅9%;经过芬顿试剂（3%H2O2,20 mg/L Fe SO4,80℃,1 h）处理后失重率仅为0. 66%;甲醇透过率仅为6. 8×10-8cm2/s.

### 论文目录

- 1 实验部分

- 1.1 试剂与仪器

- 1.2 实验过程

- 1.2.1 磺化4, 4'-二氟二苯砜 （SDFDPS） 及SPAES的合成

- 1.2.2 微孔型磺化聚芳醚砜复合膜的制备

- 1.2.3 填充型复合质子交换膜的制备

- 2 结果与讨论

- 2.1 聚合物的合成及膜的制备

- 2.2 微孔型复合质子交换膜及填充型复合质子交换膜的IEC、吸水率及尺寸变化

- 2.3 电导率

- 2.4 抗氧化稳定性

- 2.5 水解稳定性及热稳定性

- 2.6 甲醇透过率

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱雨昕,HARAGIRIMANA Alphonse,陆瑶,BUREGEYA Ingabire Providence,宁聪,李娜,胡朝霞,陈守文

关键词: 燃料电池,浸入沉淀相转化,填充型微孔复合质子交换膜,磺化聚芳醚砜,聚醚砜,质子电导率

来源: 高等学校化学学报 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,材料科学,工业通用技术及设备,电力工业

单位: 南京理工大学环境与生物工程学院

基金: 国家自然科学基金(批准号:21276128,21006052),江苏省自然科学基金(批准号:BK20141398)资助~~

分类号: TB383.2;TM911.4

页码: 1051-1057

总页数: 7

文件大小: 825K

下载量: 164

### 相关论文文献

- [1].仿生氧交换膜技术的进展及对功能纺织品的启示[J]. 上海纺织科技 2015(07)

- [2].两性质子交换膜的研究进展[J]. 高分子通报 2017(12)

- [3].质子交换膜中的传质分析[J]. 工程热物理学报 2012(02)

- [4].直接甲醇燃料电池用双重交联结构聚苯醚基质子交换膜的制备及性能[J]. 膜科学与技术 2019(06)

- [5].高考新常态——有关交换膜的电解池试题[J]. 数理化解题研究 2016(10)

- [6].交换膜原理在电化学考题中的应用[J]. 数理化解题研究(高中版) 2011(03)

- [7].高温质子交换膜技术改进研究[J]. 应用能源技术 2018(09)

- [8].全钒液流电池用质子交换膜的研究进展[J]. 高分子通报 2018(10)

- [9].质子交换膜燃料电池的研究开发与应用[J]. 山东化工 2020(16)

- [10].镁离子对质子交换膜性能的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2020(09)

- [11].天津大学成功研发出一种新颖的取向型复合质子交换膜[J]. 水处理技术 2019(03)

- [12].磷酸掺杂咪唑金翁盐聚苯醚基高温质子交换膜的制备和性能[J]. 高分子材料科学与工程 2018(01)

- [13].机动车用质子交换膜燃料电池的研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2017(01)

- [14].高温质子交换膜的研究进展[J]. 材料导报 2016(11)

- [15].基于陶瓷电极的质子交换膜在低温常压合成氨中的应用[J]. 科技创新导报 2014(15)

- [16].氢能质子交换膜燃料电池核心技术和应用前景[J]. 自然杂志 2020(01)

- [17].压缩对质子交换膜燃料电池传输特性的影响[J]. 数字制造科学 2019(04)

- [18].温度对质子交换膜燃料电池阻抗特性的影响研究[J]. 矿冶工程 2020(04)

- [19].聚吡咯复合质子交换膜[J]. 科技经济导刊 2016(35)

- [20].燃料电池用质子交换膜的研究进展[J]. 电源技术 2016(10)

- [21].非氟质子交换膜的研究[J]. 品牌(下半月) 2014(11)

- [22].质子交换膜燃料电池概述[J]. 科技与企业 2013(20)

- [23].质子交换膜中国专利分析[J]. 广州化工 2012(08)

- [24].聚合物质子溶剂在质子交换膜中的应用[J]. 电源技术 2011(04)

- [25].质子交换膜燃料电池双极板材料研究进展[J]. 能源研究与信息 2010(01)

- [26].无氟质子交换膜的研究和进展[J]. 广东化工 2010(07)

- [27].交流两电极法测量质子交换膜零度以下电导率[J]. 电源技术 2008(05)

- [28].质子交换膜燃料电池水管理研究现状[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [29].锰离子及过氧化氢对质子交换膜稳定性的影响[J]. 电源技术 2017(02)

- [30].燃料电池质子交换膜研究进展与展望[J]. 高分子通报 2017(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d02700f28c987c3403c87d43.html