# 化工生产中尾气硫化氢的回收装置论文和设计-李怀毅

### 全文摘要

本实用新型涉及一种化工生产中尾气硫化氢的回收装置，包括依次连接的硫化氢反应炉、转化炉、硫磺回收器、碱洗塔、引风机和烟囱；硫化氢进口用于输入尾气硫化氢和空气混合气，硫化氢反应炉出口与转化炉进口连接；硫磺回收器进口与转化炉出口相连，硫磺回收器出口连接碱洗塔进口，硫磺回收器下部设置用于回收液态硫磺的回收口；碱洗塔出口连接引风机进风口，引风机出风口连接烟囱。利用引风机对整个回收装置抽吸，在负压的条件下，硫化氢和空气进入硫化氢反应炉参加反应，并在转化炉内进一步转化，硫磺从液态硫磺回收口流出，残余的硫化氢气体进入碱洗塔吸收后再经引风机进入烟囱排出。本实用新型操作安全、稳定，设备简便，投资小，运行成本低。

### 主设计要求

1.一种化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：包括依次连接的硫化氢反应炉、转化炉、硫磺回收器、碱洗塔、引风机和烟囱；所述硫化氢反应炉设置有进口和出口，所述进口用于输入尾气硫化氢和空气混合气，硫化氢反应炉出口与转化炉进口通过管路连接；所述的硫磺回收器设置有进口和出口，硫磺回收器进口与转化炉出口通过管路相连，硫磺回收器出口通过管路连接碱洗塔进口，硫磺回收器下部设置用于回收液态硫磺的回收口；碱洗塔出口通过管路连接引风机进风口，引风机出风口连接烟囱。

### 设计方案

1.一种化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：包括依次连接的硫化氢反应炉、转化炉、硫磺回收器、碱洗塔、引风机和烟囱；

所述硫化氢反应炉设置有进口和出口，所述进口用于输入尾气硫化氢和空气混合气，硫化氢反应炉出口与转化炉进口通过管路连接；

所述的硫磺回收器设置有进口和出口，硫磺回收器进口与转化炉出口通过管路相连，硫磺回收器出口通过管路连接碱洗塔进口，硫磺回收器下部设置用于回收液态硫磺的回收口；

碱洗塔出口通过管路连接引风机进风口，引风机出风口连接烟囱。

2.根据权利要求1所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：所述硫化氢反应炉的进口处设置有用于将尾气硫化氢和空气充分混合并点燃的点火器。

3.根据权利要求2所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：所述的硫化氢反应炉顶部设置水封式防爆盖。

4.根据权利要求1、2或3所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：硫磺回收器上分别设置蒸汽或导热油保温装置。

5.根据权利要求4所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：硫磺回收器采用列管式、填料式、沉降式或过滤式回收装置。

6.根据权利要求5所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：转化炉上设置蒸汽或导热油保温装置。

7.根据权利要求6所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：包括一个或一个以上硫磺回收器。

8.根据权利要求7所述的化工生产中尾气硫化氢的回收装置，其特征在于：包括一个或一个以上碱洗塔。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920092808.5

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209536976U

授权时间:20191025

主分类号:C01B 17/04

专利分类号:C01B17/04

范畴分类:19C;

申请人:李怀毅

第一申请人:李怀毅

申请人地址:030021 山西省太原市义井东街太化集团宿舍6号楼

发明人:李怀毅

第一发明人:李怀毅

当前权利人:李怀毅

代理人:张宏

代理机构:14111

代理机构编号:太原倍智知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d033cf69ef331a09ee83caa6.html