# 振动对FV520B不锈钢MAG堆焊再制造成形组织结构的影响（英文）

### 论文摘要

采用堆焊熔敷成形技术进行了FV520B沉淀硬化不锈钢再制造实验,在此基础上,对FV520B不锈钢熔化极活性气体保护电弧焊（metal active gas arc welding,MAG）堆焊再制造成形组织特点进行了分析,并研究了机械振动对再制造成形组织的影响。结果显示:FV520B不锈钢MAG堆焊再制造成形组织由马氏体+碳化物沉淀硬化相组成,且沿成形高度方向组织呈周期性变化特点,具有一定的自相似分形特性;振动会一定程度上增大孪晶形成几率,对马氏体板条具有破断作用,且马氏体板条宽度随振动转速的不断增大呈先减小后增加趋势;受振动的影响,晶格畸变和各晶面择优取向性都将发生变化,但不同晶面变化规律不同;振动的加入使得（110）晶面和（211）晶面的Bragg衍射峰峰位向低衍射角方向发生偏移,且随振动转速的不断增大,偏移量呈先增大后减小趋势,（110）晶面衍射峰半高宽呈先减小后增大趋势,其晶面择优取向（TC）性则呈现先增强后减弱趋势;在0到共振转速区间内（211）晶面衍射峰半高宽随振动转速的不断增大呈先减小后增大趋势,当振动转速大于共振转速时又呈减小趋势,但其晶面择优取向（TC）性则随振动转速的增大呈现持续增强趋势;总体上,亚共振频率振动（振动转速f=3000r/min）对FV520B不锈钢MAG堆焊再制造成形组织结构的影响最显著。

### 论文目录

- 1 Experiment

- 2 Results and Discussion

- 2.1 Remanufacturing microstructure

- 2.2 Effect of vibration on remanufacturing micro-structure

- 2.2.1 Effect of vibration on remanufacturing microstructure

- 2.2.2 Effect of vibration on the crystal lattice

- 2.2.3 Effect of vibration on crystal orientation

- 2.3 Discussions

- 3 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 柳建,朱胜,蔡志海,张平,刘军,秦航,仝永刚

关键词: 沉淀硬化不锈钢,再制造,堆焊,振动,组织结构

来源: 稀有金属材料与工程 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 装甲兵工程学院机械产品再制造国家工程研究中心,装甲兵工程学院装备再制造技术国防科技重点实验室

基金: National Natural Science Foundation of China(51405510,51375492,51575527)

分类号: TG142.71;TG455

页码: 728-738

总页数: 11

文件大小: 996K

下载量: 72

### 相关论文文献

- [1].大直径多孔双面堆焊管板制造技术[J]. 中国化工装备 2019(06)

- [2].超声振动辅助摩擦堆焊热-流耦合数值模拟[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [3].浅谈大直径法兰堆焊后变形分析及其控制方法[J]. 清洗世界 2019(12)

- [4].堆焊速度对堆焊成型质量的影响[J]. 热加工工艺 2019(15)

- [5].核岛阀门阀瓣堆焊裂纹失效原因分析及改进[J]. 焊接技术 2019(11)

- [6].堆焊法细化球墨铸铁表层石墨球[J]. 热加工工艺 2016(21)

- [7].基于金属粉末支撑的堆焊成形铺粉系统研究[J]. 机床与液压 2017(13)

- [8].浅谈氩弧堆焊熔敷技术的新发展[J]. 西部皮革 2017(14)

- [9].Fe-15Cr-3.5B-xC堆焊合金微观组织与耐磨性的研究[J]. 焊接 2017(07)

- [10].浅析堆焊的应用现状及方法[J]. 山东工业技术 2016(10)

- [11].掘进机伸缩部导向块堆焊热应力有限元分析[J]. 煤矿机械 2015(03)

- [12].小孔堆焊在化工容器中的应用[J]. 现代焊接 2015(05)

- [13].锻切模堆焊修补技术应用研究[J]. 科技创新与应用 2017(30)

- [14].一种连铸辊的堆焊[J]. 金属加工(热加工) 2016(16)

- [15].基于堆焊-电解的复合3D加工技术[J]. 焊接学报 2015(08)

- [16].堆焊工艺对曲轴轴颈堆焊合金组织性能的影响[J]. 商丘职业技术学院学报 2020(05)

- [17].堆焊[J]. 机械制造文摘(焊接分册) 2009(06)

- [18].控制棒驱动机构钩爪及连杆自动氩弧堆焊关键技术及装置研发[J]. 制造业自动化 2017(01)

- [19].封头内壁不锈钢堆焊的试验研究[J]. 中国化工装备 2017(02)

- [20].2017年全国堆焊再制造技术学术会议将在沈阳召开[J]. 中国表面工程 2017(03)

- [21].换热器大直径管板堆焊变形的控制研究[J]. 中国化工装备 2017(04)

- [22].堆焊调速系统的设计与实现[J]. 电焊机 2016(08)

- [23].管端内壁堆焊316L的可行性分析[J]. 焊接技术 2016(09)

- [24].轮芯堆焊[J]. 金属加工(冷加工) 2016(S1)

- [25].碳化钨应用于强力磨料磨损件的堆焊研究[J]. 焊接 2009(04)

- [26].面向再制造的硬面堆焊技术研究现状和展望[J]. 电焊机 2015(02)

- [27].明弧堆焊工件轮廓自动检测系统设计[J]. 制造技术与机床 2015(02)

- [28].多层熔敷堆焊各区域组织及性能研究[J]. 热加工工艺 2015(11)

- [29].氮气保护粉/丝复合堆焊高硼铁基合金的组织及结构[J]. 焊接学报 2015(09)

- [30].水泥设备耐磨部件堆焊质量的控制[J]. 新世纪水泥导报 2014(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d037df4d29ff3f7818502009.html