# 一种园林用配电柜论文和设计-刘洋

### 全文摘要

本实用新型公开了一种园林用配电柜，包括配电箱本体，所述配电箱本体的底部固定连接有加高底座，所述加高底座顶部的横截面积大于配电箱本体底部的横截面积，所述配电箱本体正表面和背表面的顶部均开设有散热孔，所述散热孔的数量为四个，所述配电箱本体顶部的中轴处固定连接有支撑杆，所述支撑杆的顶部固定连接有防护罩，该园林用配电柜，通过设置控制模块、信息采集模块、信息处理模块、信号传输模块、处理器、对比模块、电子计时器、电路开关和报警模块，可以通过设定的时间来控制配电箱本体进行定时配电的目的，不需要人工操作，节约了操作者的时间，而且能够及时、有效的配电，有效的提高了配电柜的实用性。

### 主设计要求

1.一种园林用配电柜，包括配电箱本体（1），其特征在于：所述配电箱本体（1）的底部固定连接有加高底座（2），所述加高底座（2）顶部的横截面积大于配电箱本体（1）底部的横截面积，所述配电箱本体（1）正表面和背表面的顶部均开设有散热孔（3），所述散热孔（3）的数量为四个，所述配电箱本体（1）顶部的中轴处固定连接有支撑杆（4），所述支撑杆（4）的顶部固定连接有防护罩（5），所述防护罩（5）的两侧均延伸至配电箱本体（1）两侧的顶部，所述配电箱本体（1）左侧的顶部固定连接有控制模块（6）；所述控制模块（6）包括信息采集模块（7）、信息处理模块（8）和信号传输模块（9），所述配电箱本体（1）包括处理器（10），所述控制模块（6）的输出端与处理器（10）的输入端单向电性连接，所述处理器（10）包括对比模块（11），所述处理器（10）的输入端与电子计时器（12）的输出端单向电性连接，所述处理器（10）的输出端与电路开关（13）的输入端单向电性连接，所述电路开关（13）的输出端与电子计时器（12）的输入端单向电性连接，所述处理器（10）的输出端与报警模块（14）的输入端单向电性连接。

### 设计方案

1.一种园林用配电柜，包括配电箱本体（1），其特征在于：所述配电箱本体（1）的底部固定连接有加高底座（2），所述加高底座（2）顶部的横截面积大于配电箱本体（1）底部的横截面积，所述配电箱本体（1）正表面和背表面的顶部均开设有散热孔（3），所述散热孔（3）的数量为四个，所述配电箱本体（1）顶部的中轴处固定连接有支撑杆（4），所述支撑杆（4）的顶部固定连接有防护罩（5），所述防护罩（5）的两侧均延伸至配电箱本体（1）两侧的顶部，所述配电箱本体（1）左侧的顶部固定连接有控制模块（6）；

所述控制模块（6）包括信息采集模块（7）、信息处理模块（8）和信号传输模块（9），所述配电箱本体（1）包括处理器（10），所述控制模块（6）的输出端与处理器（10）的输入端单向电性连接，所述处理器（10）包括对比模块（11），所述处理器（10）的输入端与电子计时器（12）的输出端单向电性连接，所述处理器（10）的输出端与电路开关（13）的输入端单向电性连接，所述电路开关（13）的输出端与电子计时器（12）的输入端单向电性连接，所述处理器（10）的输出端与报警模块（14）的输入端单向电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种园林用配电柜，其特征在于：所述报警模块（14）包括扬声器（15）和指示灯（16），所述指示灯（16）的左端贯穿配电箱本体（1）的左侧内壁并延伸至配电箱本体（1）的左侧。

3.根据权利要求1所述的一种园林用配电柜，其特征在于：所述信息采集模块（7）的输出端与信息处理模块（8）的输入端单向电性连接，所述信息处理模块（8）的输出端与信号传输模块（9）的输入端单向电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种园林用配电柜，其特征在于：所述散热孔（3）的内腔固定连接有过滤网（17），所述过滤网（17）的横截面积与散热孔（3）内腔的横截面积相等。

5.根据权利要求1所述的一种园林用配电柜，其特征在于：所述配电箱本体（1）的左侧通过转轴活动连接有箱门把手（18），所述箱门把手（18）的表面设置有防滑纹。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及配电柜技术领域，具体为一种园林用配电柜。

背景技术

配电柜，电器及其线路放置在其中的箱子，用来分配电力能源。统称为动力配电中心。它们集中安装在企业的变电站，把电能分配给不同地点的下级配电设备，在园林的施工和照明方面都需要用到配电柜，尤其是在园林灯光装饰方面需要配电柜进行供电，然而传统的园林配电柜需要人工进行控制送电，才能达到灯光装饰的效果，不仅浪费了操作者的时间，而且不能及时、有效的进行配电，降低了配电柜的实用性。

实用新型内容

（一）解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种园林用配电柜，具备定时送电等优点，解决了传统的园林配电柜需要人工进行控制送电，才能达到灯光装饰的效果，不仅浪费了操作者的时间，而且不能及时、有效的进行配电，降低了配电柜的实用性的问题。

（二）技术方案

为实现上述定时送电的目的，本实用新型提供如下技术方案：一种园林用配电柜，包括配电箱本体，所述配电箱本体的底部固定连接有加高底座，所述加高底座顶部的横截面积大于配电箱本体底部的横截面积，所述配电箱本体正表面和背表面的顶部均开设有散热孔，所述散热孔的数量为四个，所述配电箱本体顶部的中轴处固定连接有支撑杆，所述支撑杆的顶部固定连接有防护罩，所述防护罩的两侧均延伸至配电箱本体两侧的顶部，所述配电箱本体左侧的顶部固定连接有控制模块；

所述控制模块包括信息采集模块、信息处理模块和信号传输模块，所述配电箱本体包括处理器，所述控制模块的输出端与处理器的输入端单向电性连接，所述处理器包括对比模块，所述处理器的输入端与电子计时器的输出端单向电性连接，所述处理器的输出端与电路开关的输入端单向电性连接，所述电路开关的输出端与电子计时器的输入端单向电性连接，所述处理器的输出端与报警模块的输入端单向电性连接。

优选的，所述报警模块包括扬声器和指示灯，所述指示灯的左端贯穿配电箱本体的左侧内壁并延伸至配电箱本体的左侧。

优选的，所述信息采集模块的输出端与信息处理模块的输入端单向电性连接，所述信息处理模块的输出端与信号传输模块的输入端单向电性连接。

优选的，所述散热孔的内腔固定连接有过滤网，所述过滤网的横截面积与散热孔内腔的横截面积相等。

优选的，所述配电箱本体的左侧通过转轴活动连接有箱门把手，所述箱门把手的表面设置有防滑纹。

（三）有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种园林用配电柜，具备以下有益效果：

1、该园林用配电柜，通过设置控制模块、信息采集模块、信息处理模块、信号传输模块、处理器、对比模块、电子计时器、电路开关和报警模块，可以通过设定的时间来控制配电箱本体进行定时配电的目的，不需要人工操作，节约了操作者的时间，而且能够及时、有效的配电，有效的提高了配电柜的实用性。

2、该园林用配电柜，通过支撑杆和防护罩的设置能够对配电箱本体的顶部起到很好的保护作用，避免了配电箱本体被坠落物砸中导致配电箱本体损坏问题的出现，通过散热孔和过滤网的设置能够对配电箱本体起到很好的散热效果，而且能够避免外界杂物进入配电箱本体问题的出现，通过扬声器和指示灯的设置能够对设备的运行情况进行及时的反馈，进而可以提醒人们及时检修。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型系统示意图。

图中：1配电箱本体、2加高底座、3散热孔、4支撑杆、5防护罩、6控制模块、7信息采集模块、8信息处理模块、9信号传输模块、10处理器、11对比模块、12电子计时器、13电路开关、14报警模块、15扬声器、16指示灯、17过滤网、18箱门把手。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，一种园林用配电柜，包括配电箱本体1，配电箱本体1的左侧通过转轴活动连接有箱门把手18，箱门把手18的表面设置有防滑纹，配电箱本体1的底部固定连接有加高底座2，加高底座2顶部的横截面积大于配电箱本体1底部的横截面积，配电箱本体1正表面和背表面的顶部均开设有散热孔3，散热孔3的内腔固定连接有过滤网17，过滤网17的横截面积与散热孔3内腔的横截面积相等，通过散热孔3和过滤网17的设置能够对配电箱本体1起到很好的散热效果，而且能够避免外界杂物进入配电箱本体1问题的出现，散热孔3的数量为四个，配电箱本体1顶部的中轴处固定连接有支撑杆4，支撑杆4的顶部固定连接有防护罩5，通过支撑杆4和防护罩5的设置能够对配电箱本体1的顶部起到很好的保护作用，避免了配电箱本体1被坠落物砸中导致配电箱本体1损坏问题的出现，防护罩5的两侧均延伸至配电箱本体1两侧的顶部，配电箱本体1左侧的顶部固定连接有控制模块6；

控制模块6包括信息采集模块7、信息处理模块8和信号传输模块9，信息采集模块7的输出端与信息处理模块8的输入端单向电性连接，信息处理模块8的输出端与信号传输模块9的输入端单向电性连接，配电箱本体1包括处理器10，控制模块6的输出端与处理器10的输入端单向电性连接，处理器10包括对比模块11，处理器10的输入端与电子计时器12的输出端单向电性连接，处理器10的输出端与电路开关13的输入端单向电性连接，电路开关13的输出端与电子计时器12的输入端单向电性连接，处理器10的输出端与报警模块14的输入端单向电性连接，报警模块14包括扬声器15和指示灯16，指示灯16的左端贯穿配电箱本体1的左侧内壁并延伸至配电箱本体1的左侧，通过扬声器15和指示灯16的设置能够对设备的运行情况进行及时的反馈，进而可以提醒人们及时检修，通过设置控制模块6、信息采集模块7、信息处理模块8、信号传输模块9、处理器10、对比模块11、电子计时器12、电路开关13和报警模块14，可以通过设定的时间来控制配电箱本体1进行定时配电的目的，不需要人工操作，节约了操作者的时间，而且能够及时、有效的配电，有效的提高了配电柜的实用性。

在使用时，首先通过控制模块6设定配电的时间，然后通过信息采集模块7、信息处理模块8和信号传输模块9对信息进行处理然后传送到处理器10，然后通过处理器10与电子计时器12的时间进行对比，达到预先设定的配电时间时，通过处理器10控制电路开关13开启，即可以对园林用电设备进行供电。

综上所述，该园林用配电柜，通过设置控制模块6、信息采集模7块、信息处理模块8、信号传输模块9、处理器10、对比模块11、电子计时器12、电路开关13和报警模块14，解决了传统的园林配电柜需要人工进行控制送电，才能达到灯光装饰的效果，不仅浪费了操作者的时间，而且不能及时、有效的进行配电，降低了配电柜的实用性的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920010400.9

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209119649U

授权时间:20190716

主分类号:H02B 1/56

专利分类号:H02B1/56;H02B1/28;H02B1/46;H02B1/24

范畴分类:37C;

申请人:刘洋

第一申请人:刘洋

申请人地址:463000 河南省驻马店市驿城区郭庄居委会尚庄光明小区9号楼

发明人:刘洋;高祺森;李俊亭;芦博军

第一发明人:刘洋

当前权利人:刘洋

代理人:李静

代理机构:11548

代理机构编号:北京华仲龙腾专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0be0ffba6d98a904889ccb8.html