# 一种操作方便的木板磨边机论文和设计-张燕涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种操作方便的木板磨边机，包括底板和工作台，所述底板顶部的两侧均固定连接有支撑座，两个所述支撑座的顶部均与工作台的底部固定连接，本实用新型涉及磨边机技术领域。该操作方便的木板磨边机，通过在第二活动框内壁的一侧通过转动块转动连接有第一转动轴，第一转动轴的一端固定连接有工作箱，工作箱的一侧固定连接有第二转动轴，第一电机输出轴延伸至第二活动框内部的一端与第二转动轴的一端通过联轴器固定连接，第二活动框内壁的一侧固定连接有弧形柱，工作箱的一侧固定连接有与弧形柱相适配的弧形板，大大方便了对打磨轮倾斜度的调节，操作起来较为方便，有效地提高了磨边作业效率。

### 主设计要求

1.一种操作方便的木板磨边机，包括底板(1)和工作台(2)，所述底板(1)顶部的两侧均固定连接有支撑座(3)，两个所述支撑座(3)的顶部均与工作台(2)的底部固定连接，其特征在于：所述底板(1)顶部的一侧固定连接有第一活动框(4)，所述第一活动框(4)内壁的底部滑动连接有活动块(5)，所述活动块(5)的顶部固定连接有第二活动框(6)，所述第二活动框(6)内壁的一侧通过转动块转动连接有第一转动轴(7)，所述第一转动轴(7)的一端固定连接有工作箱(8)，所述工作箱(8)顶部与底部的两侧均固定连接有转动块(9)，所述第二活动框(6)内壁底部与顶部的两侧均固定连接有伸缩杆(10)，且伸缩杆(10)的一端与转动块(9)的一侧固定连接，所述工作箱(8)的一侧固定连接有第二转动轴(11)，所述第二活动框(6)的一侧固定连接有第一电机箱(12)，所述第一电机箱(12)的内部固定连接有第一电机(24)，所述第一电机(24)输出轴的一端贯穿第一电机箱(12)与第二活动框(6)并延伸至第二活动框(6)的内部，所述第一电机(24)输出轴延伸至第二活动框(6)内部的一端与第二转动轴(11)的一端通过联轴器固定连接，所述第二活动框(6)内壁的一侧固定连接有弧形柱(13)，所述工作箱(8)的一侧固定连接有与弧形柱(13)相适配的弧形板(14)。

### 设计方案

1.一种操作方便的木板磨边机，包括底板(1)和工作台(2)，所述底板(1)顶部的两侧均固定连接有支撑座(3)，两个所述支撑座(3)的顶部均与工作台(2)的底部固定连接，其特征在于：所述底板(1)顶部的一侧固定连接有第一活动框(4)，所述第一活动框(4)内壁的底部滑动连接有活动块(5)，所述活动块(5)的顶部固定连接有第二活动框(6)，所述第二活动框(6)内壁的一侧通过转动块转动连接有第一转动轴(7)，所述第一转动轴(7)的一端固定连接有工作箱(8)，所述工作箱(8)顶部与底部的两侧均固定连接有转动块(9)，所述第二活动框(6)内壁底部与顶部的两侧均固定连接有伸缩杆(10)，且伸缩杆(10)的一端与转动块(9)的一侧固定连接，所述工作箱(8)的一侧固定连接有第二转动轴(11)，所述第二活动框(6)的一侧固定连接有第一电机箱(12)，所述第一电机箱(12)的内部固定连接有第一电机(24)，所述第一电机(24)输出轴的一端贯穿第一电机箱(12)与第二活动框(6)并延伸至第二活动框(6)的内部，所述第一电机(24)输出轴延伸至第二活动框(6)内部的一端与第二转动轴(11)的一端通过联轴器固定连接，所述第二活动框(6)内壁的一侧固定连接有弧形柱(13)，所述工作箱(8)的一侧固定连接有与弧形柱(13)相适配的弧形板(14)。

2.根据权利要求1所述的一种操作方便的木板磨边机，其特征在于：所述第一活动框(4)的一侧固定连接有第二电机箱(15)，所述第二电机箱(15)的内部固定连接有第二电机(16)，所述第二电机(16)输出轴的一端贯穿第二电机箱(15)与第一活动框(4)并延伸至第一活动框(4)的内部。

3.根据权利要求2所述的一种操作方便的木板磨边机，其特征在于：所述第一活动框(4)内壁的一侧通过转动块转动连接有螺杆(17)，所述第二电机(16)输出轴延伸至第一活动框(4)内部的一端与螺杆(17)的一端通过联轴器固定连接。

4.根据权利要求3所述的一种操作方便的木板磨边机，其特征在于：所述第一活动框(4)内壁的底部固定连接有滑板(18)，所述滑板(18)的顶部滑动连接有滑块(19)，所述滑块(19)的顶部与活动块(5)的底部固定连接，所述活动块(5)的内部开设有与螺杆(17)相适配的螺纹孔。

5.根据权利要求1所述的一种操作方便的木板磨边机，其特征在于：所述工作箱(8)的内部固定连接有工作电机(20)，所述工作电机(20)输出轴的一端贯穿工作箱(8)并延伸至工作箱(8)的外部，所述工作电机(20)输出轴延伸至工作箱(8)外部的一端通过联轴器固定连接有第三转动轴(21)。

6.根据权利要求5所述的一种操作方便的木板磨边机，其特征在于：所述第三转动轴(21)的表面通过安装件固定连接有打磨轮(22)，所述工作台(2)顶部的两侧均固定连接有固定卡扣(23)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及磨边机技术领域，具体为一种操作方便的木板磨边机。

背景技术

木板就是采用完整的木材制成的木板材，这些板材坚固耐用、纹路自然，是装修的优中之选，此类板材造价高，木板一般按照板材实质名称分类，没有统一的标准规格，磨边机，具有粗磨、精磨、抛光一次完成的特点，适用于磨削不同尺寸和厚度的金属带的斜面，直边，配套装有磨轮和备用，该磨轮具有寿命长、成形规则、效率高等优点。

在木板被制作成家具之前，需要对木板边进行磨边处理，现有的木板磨边机只是简单地对木板边进行轴向打磨，但是在需要进行不同倾斜度的木板边打磨时，对磨边机的打磨轮角度调节困难，操作起来不方便。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种操作方便的木板磨边机，解决了对磨边机的打磨轮角度调节困难，操作起来不方便的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种操作方便的木板磨边机，包括底板和工作台，所述底板顶部的两侧均固定连接有支撑座，两个所述支撑座的顶部均与工作台的底部固定连接，所述底板顶部的一侧固定连接有第一活动框，所述第一活动框内壁的底部滑动连接有活动块，所述活动块的顶部固定连接有第二活动框，所述第二活动框内壁的一侧通过转动块转动连接有第一转动轴，所述第一转动轴的一端固定连接有工作箱，所述工作箱顶部与底部的两侧均固定连接有转动块，所述第二活动框内壁底部与顶部的两侧均固定连接有伸缩杆，且伸缩杆的一端与转动块的一侧固定连接，所述工作箱的一侧固定连接有第二转动轴，所述第二活动框的一侧固定连接有第一电机箱，所述第一电机箱的内部固定连接有第一电机，所述第一电机输出轴的一端贯穿第一电机箱与第二活动框并延伸至第二活动框的内部，所述第一电机输出轴延伸至第二活动框内部的一端与第二转动轴的一端通过联轴器固定连接，所述第二活动框内壁的一侧固定连接有弧形柱，所述工作箱的一侧固定连接有与弧形柱相适配的弧形板。

优选的，所述第一活动框的一侧固定连接有第二电机箱，所述第二电机箱的内部固定连接有第二电机，所述第二电机输出轴的一端贯穿第二电机箱与第一活动框并延伸至第一活动框的内部。

优选的，所述第一活动框内壁的一侧通过转动块转动连接有螺杆，所述第二电机输出轴延伸至第一活动框内部的一端与螺杆的一端通过联轴器固定连接。

优选的，所述第一活动框内壁的底部固定连接有滑板，所述滑板的顶部滑动连接有滑块，所述滑块的顶部与活动块的底部固定连接，所述活动块的内部开设有与螺杆相适配的螺纹孔。

优选的，所述工作箱的内部固定连接有工作电机，所述工作电机输出轴的一端贯穿工作箱并延伸至工作箱的外部，所述工作电机输出轴延伸至工作箱外部的一端通过联轴器固定连接有第三转动轴。

优选的，所述第三转动轴的表面通过安装件固定连接有打磨轮，所述工作台顶部的两侧均固定连接有固定卡扣。

有益效果

本实用新型提供了一种操作方便的木板磨边机。与现有技术相比具备以下有益效果：

(1)、该操作方便的木板磨边机，通过在第二活动框内壁的一侧通过转动块转动连接有第一转动轴，第一转动轴的一端固定连接有工作箱，工作箱的一侧固定连接有第二转动轴，第一电机输出轴延伸至第二活动框内部的一端与第二转动轴的一端通过联轴器固定连接，第二活动框内壁的一侧固定连接有弧形柱，工作箱的一侧固定连接有与弧形柱相适配的弧形板，大大方便了对打磨轮倾斜度的调节，操作起来较为方便，有效地提高了磨边作业效率。

(2)、该操作方便的木板磨边机，通过在第一活动框内壁的一侧通过转动块转动连接有螺杆，第二电机输出轴延伸至第一活动框内部的一端与螺杆的一端通过联轴器固定连接，第一活动框内壁的底部固定连接有滑板，滑板的顶部滑动连接有滑块，滑块的顶部与活动块的底部固定连接，活动块的内部开设有与螺杆相适配的螺纹孔，可以实现对磨边装置左右的调节，避免打磨装置在调节打磨轮倾斜度的时候与木板的边角发生磕碰，操作方便，实用性更强。

附图说明

图1为本实用新型结构的剖视图；

图2为本实用新型第一活动框内部结构的侧视图。

图中：1底板、2工作台、3支撑座、4第一活动框、5活动块、6第二活动框、7第一转动轴、8工作箱、9转动块、10伸缩杆、11第二转动轴、12第一电机箱、13弧形柱、14弧形板、15第二电机箱、16第二电机、17螺杆、18滑板、19滑块、20工作电机、21第三转动轴、22打磨轮、23固定卡扣、24第一电机。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种操作方便的木板磨边机，包括底板1和工作台2，底板1顶部的两侧均固定连接有支撑座3，两个支撑座3的顶部均与工作台2的底部固定连接，底板1顶部的一侧固定连接有第一活动框4，第一活动框4的一侧固定连接有第二电机箱15，第二电机箱15的内部固定连接有第二电机16，该第二电机16为三相异步交流电机，可以通过控制器实现第二电机16输出轴的正反转，且第二电机16输出轴的一端固定连接有伺服电机，可以对转速与转动角度实现精准的控制，第二电机16输出轴的一端贯穿第二电机箱15与第一活动框4并延伸至第一活动框4的内部，第一活动框4内壁的一侧通过转动块转动连接有螺杆17，第二电机16输出轴延伸至第一活动框4内部的一端与螺杆17的一端通过联轴器固定连接，第一活动框4内壁的底部固定连接有滑板18，滑板18的顶部滑动连接有滑块19，滑块19的顶部与活动块5的底部固定连接，活动块5的内部开设有与螺杆17相适配的螺纹孔，第一活动框4内壁的底部滑动连接有活动块5，活动块5的顶部固定连接有第二活动框6，第二活动框6内壁的一侧通过转动块转动连接有第一转动轴7，第一转动轴7的一端固定连接有工作箱8，工作箱8的内部固定连接有工作电机20，工作电机20输出轴的一端贯穿工作箱8并延伸至工作箱8的外部，工作电机20输出轴延伸至工作箱8外部的一端通过联轴器固定连接有第三转动轴21，第三转动轴21的表面通过安装件固定连接有打磨轮22，工作台2顶部的两侧均固定连接有固定卡扣23，该固定卡扣23用于对木板的夹紧固定作用，避免木板在进行磨边时发生晃动偏移，工作箱8顶部与底部的两侧均固定连接有转动块9，第二活动框6内壁底部与顶部的两侧均固定连接有伸缩杆10，且伸缩杆10的一端与转动块9的一侧固定连接，工作箱8的一侧固定连接有第二转动轴11，第二活动框6的一侧固定连接有第一电机箱12，第一电机箱12的内部固定连接有第一电机24，该第一电机24为三相异步交流电机，可以通过控制器实现第一电机24输出轴的正反转，且第一电机24输出轴的一端固定连接有伺服电机，可以对转速与转动角度实现精准的控制，第一电机24输出轴的一端贯穿第一电机箱12与第二活动框6并延伸至第二活动框6的内部，第一电机24输出轴延伸至第二活动框6内部的一端与第二转动轴11的一端通过联轴器固定连接，第二活动框6内壁的一侧固定连接有弧形柱13，工作箱8的一侧固定连接有与弧形柱13相适配的弧形板14，该弧形柱13的表面在弧形板14的内表面滑动。

使用时，将待磨边的木板通过固定卡扣23固定在工作台2上，在对木板边进行轴向磨边时，操作外设的控制箱使第二电机16工作，使活动块5向左移动，让打磨轮22与木板待打磨的边贴合，打开工作电机20，工作电机20输出轴带动第三转动轴21转动，从而使打磨轮22对木板进行磨边，在对木板边进行倾斜磨边时，操作外设的控制箱使第二电机16工作，使活动块5向右移动，操作外设的控制箱使第一电机24工作，第一电机24输出轴带动第二转动轴11进行转动，使工作箱8倾斜，关闭第一电机24并对第一电机24输出轴进行锁死，操作外设的控制箱使第二电机16工作，使活动块5向左移动，让打磨轮22与木板待打磨的边接触，打开工作电机20对木板进行磨边，以上就是一种操作方便的木板磨边机全部工作原理。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920008739.5

申请日:2019-01-03

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209665002U

授权时间:20191122

主分类号:B24B 9/18

专利分类号:B24B9/18;B24B41/02;B24B47/12

范畴分类:26F;

申请人:山东柯升达新材料科技有限公司

第一申请人:山东柯升达新材料科技有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市李沧区湘潭路55号乙三区12号

发明人:张燕涛

第一发明人:张燕涛

当前权利人:山东柯升达新材料科技有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d0f886b38f615fd1f6b8d0fd.html