# 汽车外流场数值仿真k-ε模型适用性研究

### 论文摘要

由于目前的湍流模型并非针对汽车空气动力学进行数值仿真,因而造成潜在的计算误差。因此,为探寻适合的数值计算模型,以MIRA阶梯背汽车1/3比例模型为研究对象,对常用的Standard k-ε、RNG k-ε和Realizablek-ε3种k-ε涡黏湍流模型进行数值仿真,以计算所得的气动力系数、尾部流场及表面压力系数为适用性评价指标,并与HD-2风洞试验数据对标。研究结果表明:3种模型中,Standard k-ε模型收敛速度和效率最优,但气动阻力的计算精准度最差;RNG k-ε模型的表现一般,而Realizable k-ε模型能获得最高的气动阻力计算精度,与风洞试验结果对比,误差在5%以内,但收敛速度和效率相对较差;同时,3种湍流模型对气动升力的计算结果与风洞试验对比存在较大误差。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 k-ε涡黏湍流模型

- 1.1 Standard k-ε模型

- 1.2 RNG k-ε模型

- 1.3 Realizable k-ε模型

- 2 模拟仿真

- 2.1 物理模型

- 2.2 网格划分

- 2.3 仿真方法与边界条件

- 3 试验

- 3.1 风洞试验

- 3.2 流场与表压测量

- 4 结果分析

- 4.1 收敛性

- 4.2 阻/升力系数

- 4.3 表压系数

- 4.4 尾部流场

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 宋亚豪,谷正气,刘水长,石佳琦

关键词: 阶梯背汽车模型,涡黏湍流模型,外流场,风洞试验

来源: 湖南工业大学学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 汽车工业

单位: 湖南工业大学机械工程学院生物质纤维功能材料湖南省重点实验室,湖南文理学院

基金: 2019年湖南省自然科学基金资助项目(计及气动升力的电动汽车双向耦合气动稳定性研究,纯电动汽车电池包散热特性分析与结构优化)

分类号: U461

页码: 66-72

总页数: 7

文件大小: 1952K

下载量: 216

### 相关论文文献

- [1].基于有限元法的某商用车整车外流场性能仿真及试验研究[J]. 汽车实用技术 2020(21)

- [2].地铁列车车头外流场的数值仿真分析[J]. 城市轨道交通研究 2012(03)

- [3].基于湍流模型的汽车外流场三维数值模拟[J]. 科技资讯 2014(30)

- [4].一种求解汽车外流场问题的可扩展数值算法[J]. 集成技术 2015(01)

- [5].基于ANSYS的轿车外流场数值计算[J]. 北京汽车 2008(04)

- [6].流线型轿车外流场的数值模拟[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [7].自激振荡喷嘴外流场实验研究[J]. 石油化工设备 2009(02)

- [8].某轿车车身外流场空气动力学研究[J]. 汽车实用技术 2018(09)

- [9].某车型车身外流场的数值仿真研究[J]. 汽车实用技术 2017(13)

- [10].轿车外流场的三维数值模拟分析[J]. 机械管理开发 2009(06)

- [11].基于URANS的Ahmed模型外流场分析[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [12].基于国内某重型卡车整车外流场优化分析[J]. 汽车实用技术 2017(20)

- [13].流体仿真平台对汽车外流场仿真能力的对比研究[J]. 汽车工程 2016(02)

- [14].行李架形状对直背式轿车外流场影响的研究[J]. 车辆与动力技术 2008(03)

- [15].前轮挡板对前轮外流场性能影响分析及优化设计[J]. 电子测量技术 2019(11)

- [16].人/椅系统外流场的数值模拟[J]. 舰船电子工程 2011(10)

- [17].基于外流场分析的汽车车身空气动力学性能改进[J]. 客车技术与研究 2018(05)

- [18].细光束在钝锥体外流场中的追迹[J]. 应用光学 2008(06)

- [19].高速列车外流场气动噪声的特性研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [20].类车体外流场非稳态特性数值研究[J]. 空气动力学学报 2012(06)

- [21].汽车外流场对汽车行驶稳定性影响研究[J]. 宁波工程学院学报 2012(01)

- [22].侧风作用下汽车外流场气动特性分析[J]. 科技导报 2015(15)

- [23].进气道与弹体内外流场一体化数值模拟方法研究[J]. 科学技术与工程 2013(16)

- [24].汽车外流场DES/RANS模拟研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [25].出口爆轰的外流场研究[J]. 力学学报 2009(01)

- [26].车轮空气动力学外流场数值模拟模型研究[J]. 热科学与技术 2009(01)

- [27].旋转喷头喷射外流场计算流体力学仿真分析[J]. 清洗世界 2011(05)

- [28].基于CFD的汽车天线的外流场和噪声分析[J]. 机械研究与应用 2016(03)

- [29].轿车车身外流场的CFD仿真与实验验证[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [30].轿车外流场及气动噪声的建模与仿真[J]. 汽车科技 2011(05)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d124f5897699f0a2c021303a.html