# 一种全自动封边机论文和设计-孙武辉

### 全文摘要

本实用新型公开了一种全自动封边机，包括木板供给单元、封边单元和控制器，木板供给单元包括导向板、活动压板、挡块、基板、导向轴、弹簧、电机、木板导向轮、木板驱动轮，木板导向轮安装于基板上，木板驱动轮和电机安装在活动压板上，木板驱动轮与电机连接，活动压板底部装有导向轴，导向轴穿过基板，导向轴下端设有挡块，导向轴上位于活动压板与基板之间套有弹簧，基板和活动压板右侧设有导向板；封边单元包括封边条裁切器、封边材料卷、供胶泵、胶箱、胶刷、封边条压辊、封边辊，所述胶刷通过所述供胶泵与所述胶箱相连。本实用新型通过结构简单，成本低，小巧轻便，使用灵活，封边质量好。

### 主设计要求

1.一种全自动封边机，其特征在于，包括木板供给单元、封边单元和控制器(1)，所述木板供给单元包括导向板(7)、活动压板(8)、挡块(9)、基板(10)、导向轴(11)、弹簧(12)、电机(13)、木板导向轮(16)、木板驱动轮(17)，所述木板导向轮(16)的数量为两个，两个木板导向轮(16)呈左右水平安装于所述基板(10)上，所述木板驱动轮(17)和所述电机(13)均安装在所述活动压板(8)上，所述木板驱动轮(17)的轴均与所述电机(13)的轴连接，所述活动压板(8)底部固定安装有导向轴(11)，所述导向轴(11)穿过所述基板(10)底部，所述导向轴(11)下端设有挡块(9)，所述导向轴(11)上位于所述活动压板(8)与所述基板(10)之间的位置处套有所述弹簧(12)，所述基板(10)上位于右侧的木板导向轮(16)右侧的位置处设有导向板(7)，所述活动压板(8)上位于所述木板驱动轮(17)右侧的位置处也设有导向板(7)；所述封边单元包括封边条裁切器(2)、封边材料卷(3)、供胶泵(4)、胶箱(5)、胶刷(6)、封边条压辊(14)、封边辊(15)，所述封边条裁切器(2)、封边辊(15)、封边条压辊(14)、胶刷(6)从左至右依次安装在两个所述木板导向轮(16)之间，所述封边辊(15)与所述封边条压辊(14)相邻设置，所述胶刷(6)通过所述供胶泵(4)与所述胶箱(5)相连；所述封边条裁切器(2)、供胶泵(4)、电机(13)均通过导线与所述控制器(1)连接。

### 设计方案

1.一种全自动封边机，其特征在于，包括木板供给单元、封边单元和控制器(1)，所述木板供给单元包括导向板(7)、活动压板(8)、挡块(9)、基板(10)、导向轴(11)、弹簧(12)、电机(13)、木板导向轮(16)、木板驱动轮(17)，所述木板导向轮(16)的数量为两个，两个木板导向轮(16)呈左右水平安装于所述基板(10)上，所述木板驱动轮(17)和所述电机(13)均安装在所述活动压板(8)上，所述木板驱动轮(17)的轴均与所述电机(13)的轴连接，所述活动压板(8)底部固定安装有导向轴(11)，所述导向轴(11)穿过所述基板(10)底部，所述导向轴(11)下端设有挡块(9)，所述导向轴(11)上位于所述活动压板(8)与所述基板(10)之间的位置处套有所述弹簧(12)，所述基板(10)上位于右侧的木板导向轮(16)右侧的位置处设有导向板(7)，所述活动压板(8)上位于所述木板驱动轮(17)右侧的位置处也设有导向板(7)；所述封边单元包括封边条裁切器(2)、封边材料卷(3)、供胶泵(4)、胶箱(5)、胶刷(6)、封边条压辊(14)、封边辊(15)，所述封边条裁切器(2)、封边辊(15)、封边条压辊(14)、胶刷(6)从左至右依次安装在两个所述木板导向轮(16)之间，所述封边辊(15)与所述封边条压辊(14)相邻设置，所述胶刷(6)通过所述供胶泵(4)与所述胶箱(5)相连；所述封边条裁切器(2)、供胶泵(4)、电机(13)均通过导线与所述控制器(1)连接。

2.根据权利要求1所述的一种全自动封边机，其特征在于，所述封边条裁切器(2)包括电动伸缩杆和刀片，所述刀片固定在所述电动伸缩杆底部。

3.根据权利要求1所述的一种全自动封边机，其特征在于，所述木板驱动轮(17)的数量为4个，且等距安装在所述活动压板(8)上。

4.根据权利要求1所述的一种全自动封边机，其特征在于，所述导向轴(11)和所述弹簧(12)的数量均为2个。

5.根据权利要求1所述的一种全自动封边机，其特征在于，所述基板(10) 上的导向板(7)向右上方倾斜，所述活动压板(8)上的导向板(7)向右下方倾斜。

6.根据权利要求1所述的一种全自动封边机，其特征在于，所述木板驱动轮(17)的轴通过皮带传动的方式与所述电机(13)的轴连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及木工机械领域，尤其是一种全自动封边机。

背景技术

封边机是一种常用的木工机械，其主要用来给木板的边缘粘贴上封边条，以使板材的边缘更加平滑和美观，在木板加工过程中应用很广泛，目前工厂中常用的全自动封边机存在以下不足，结构复杂，成本昂贵，运行和维护成本高，设备体积和重量大，安装、拆卸、转移困难，缺少木板侧向压紧的功能，存在封边条与木板之间压紧效果不好的问题，影响封边质量。

实用新型内容

为了克服上述缺陷，本实用新型提供一种结构简单、成本低、小巧轻便、封边质量好的全自动封边机。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一种全自动封边机，包括木板供给单元、封边单元和控制器，所述木板供给单元包括导向板、活动压板、挡块、基板、导向轴、弹簧、电机、木板导向轮、木板驱动轮，所述木板导向轮的数量为两个，两个木板导向轮呈左右水平安装于所述基板上，所述木板驱动轮和所述电机均安装在所述活动压板上，所述木板驱动轮的轴均与所述电机的轴连接，所述活动压板底部固定安装有导向轴，所述导向轴穿过所述基板底部，所述导向轴下端设有挡块，所述导向轴上位于所述活动压板与所述基板之间的位置处套有所述弹簧，所述基板上位于所述右侧的木板导向轮右侧的位置处设有导向板，所述活动压板上位于所述木板驱动轮右侧的位置处也设有导向板；所述封边单元包括封边条裁切器、封边材料卷、供胶泵、胶箱、胶刷、封边条压辊、封边辊，所述封边条裁切器、封边辊、封边条压辊、胶刷从左至右依次安装在两个所述木板导向轮之间，所述封边辊与所述封边条压辊相邻设置，所述胶刷通过所述供胶泵与所述胶箱相连；所述封边条裁切器、供胶泵、电机均通过导线与所述控制器连接。

上述的一种全自动封边机，所述封边条裁切器包括电动伸缩杆和刀片，所述刀片固定在所述电动伸缩杆底部，通过电动伸缩杆驱动刀片上下运动，对封边条进行裁切。

上述的一种全自动封边机，所述木板驱动轮的数量为4个，且等距安装在所述活动压板上，可以保证木板平稳的向左输送。

上述的一种全自动封边机，所述导向轴和所述弹簧的数量均为2个，活动压板可以沿着导向轴上下运动，适应木板的宽度，在弹簧的作用下，还可以将木板夹紧固定。

上述的一种全自动封边机，所述基板上的导向板向右上方倾斜，所述活动压板上的导向板向右下方倾斜，方便木板送入。

上述的一种全自动封边机，所述木板驱动轮的轴通过皮带传动的方式与所述电机的轴连接。

与现有技术相比本实用新型具有以下优点和突出性效果：

本实用新型的有益效果是，本实用新型结构简单，安装和维护成本低，体积和重量小，安装、拆卸、转移方便，采用控制器进行自动化控制，简化操作，只需将木板送入即可完成封边，设有活动压板，可以适应不同宽度的木板，使用灵活，活动压板可将木板侧向压紧在封边辊上，保证封边条与木板之间的压紧效果，封边质量好。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1为本实用新型示意图。

图中1.控制器，2.封边条裁切器，3.封边材料卷，4.供胶泵，5.胶箱，6.胶刷，7.导向板，8.活动压板，9.挡块，10.基板，11.导向轴，12.弹簧，13.电机，14.封边条压辊，15.封边辊，16.木板导向轮，17.木板驱动轮。

具体实施方式

一种全自动封边机，包括木板供给单元、封边单元和控制器1，所述木板供给单元包括导向板7、活动压板8、挡块9、基板10、导向轴11、弹簧12、电机13、木板导向轮16、木板驱动轮17，所述木板导向轮16的数量为两个，两个木板导向轮16呈左右水平安装于所述基板10上，所述木板驱动轮17和所述电机13均安装在所述活动压板8上，所述木板驱动轮17的轴均与所述电机13的轴连接，所述活动压板8底部固定安装有导向轴11，所述导向轴11穿过所述基板10底部，所述导向轴11下端设有挡块9，所述导向轴11上位于所述活动压板8与所述基板10之间的位置处套有所述弹簧12，所述基板10上位于所述右侧的木板导向轮16右侧的位置处设有导向板7，所述活动压板8上位于所述木板驱动轮17右侧的位置处也设有导向板7；所述封边单元包括封边条裁切器2、封边材料卷3、供胶泵4、胶箱5、胶刷6、封边条压辊14、封边辊15，所述封边条裁切器2、封边辊15、封边条压辊14、胶刷6从左至右依次安装在两个所述木板导向轮16之间，所述封边辊15与所述封边条压辊14相邻设置，所述胶刷6通过所述供胶泵4与所述胶箱5相连；所述封边条裁切器2、供胶泵4、电机13均通过导线与所述控制器1连接。

进一步的，所述封边条裁切器2包括电动伸缩杆和刀片，所述刀片固定在所述电动伸缩杆底部。

进一步的，所述木板驱动轮17的数量为4个，且等距安装在所述活动压板8上。

进一步的，所述导向轴11和所述弹簧12的数量均为2个。

进一步的，所述基板10上的导向板7向右上方倾斜，所述活动压板8上的导向板7向右下方倾斜。

进一步的，所述木板驱动轮17的轴通过皮带传动的方式与所述电机13的轴连接。

本实用新型工作时，抽取封边材料卷3中的封边条，并将封边条穿过封边辊15和封边条压辊14间的缝隙，将木板从右侧通过导向板7插入，活动压板8在木板的压力下沿导向轴11向下运动，弹簧12收缩，木板导向轮16和木板驱动轮17压紧木板的上下侧，控制器1控制电机13转动，带动木板驱动轮17转动，将木板向左输送，控制器1控制供胶泵4抽取胶箱5中的胶水，并将胶水供给到胶刷6中，胶刷6给木板上侧面上胶，上胶后的木板继续向左运动，封边辊15将封边条压紧粘贴在木板上侧面，粘贴上封边条的木板继续向左运动，控制器控制封边条裁切器2将封边条切断，完成对木板上侧的封闭，封完边的木板通过封边机左侧送出。

以上实施例仅为本实用新型的示例性实施例，不用于限制本实用新型，本实用新型的保护范围由权利要求书限定。本领域技术人员可以在本实用新型的实质和保护范围内，对本实用新型做出各种修改或等同替换，这种修改或等同替换也应视为落在本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920057746.4

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209615829U

授权时间:20191112

主分类号:B27N 7/00

专利分类号:B27N7/00

范畴分类:26K;

申请人:青岛玉顺发木工机械有限公司

第一申请人:青岛玉顺发木工机械有限公司

申请人地址:266000山东省青岛市黄岛区王台镇中村村北

发明人:孙武辉;黄国彬

第一发明人:孙武辉

当前权利人:青岛玉顺发木工机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d13ac14aa6197338de373223.html