# 一种省力易放置的喷枪论文和设计-王学文

### 全文摘要

一种省力易放置的喷枪，特别适用于汽车喷涂，包括连接圆柱和喷枪枪体，连接圆柱安装固定在喷枪枪体的上端上，通过固定螺口、金属悬挂块、悬挂凹口和由回型橡胶制作的防滑垫所组成的悬挂固定块在悬挂放置的时候更加方便，在放置的时候，就可以把汽车喷涂用喷枪竖直起来，从而通过金属悬挂块上的悬挂凹口固定在挂钩上，而通过回型橡胶的防滑，这样使得固定悬挂的时候更加稳定，通过固定圆柱、金属长板和转动连接柱所组成的转动卡扣锁定装置或者弹性卡扣和卡槽台配合的可调锁定装置提供固定作用，从而使得扳机开关可以固定在合适的按压角度上进行喷涂。

### 主设计要求

1.一种喷枪，包括连接圆柱(2)和喷枪枪体(13)，其特征在于：所述连接圆柱(2)安装固定在喷枪枪体(13)的上端上，所述连接圆柱(2)的上端设置有喷枪壶体(1)，所述连接圆柱(2)的后侧位于喷枪枪体(13)上设置有悬挂固定块(8)，所述喷枪枪体(13)的前端设置有喷枪喷帽(3)，所述喷枪枪体(13)的中部设置有扳机开关(4)，所述扳机开关(4)通过固定螺钉(9)连接在喷枪枪体(13)上，所述喷枪枪体(13)的下端设置有气管固定栓(7)，所述喷枪枪体(13)的下端前方设置有防滑部(6)，所述防滑部(6)的上方位于喷枪枪体(13)上设置有锁定装置，所述锁定装置用于将扳机开关(4)保持在某个位置上不动。

### 设计方案

1.一种喷枪，包括连接圆柱(2)和喷枪枪体(13)，其特征在于：所述连接圆柱(2)安装固定在喷枪枪体(13)的上端上，所述连接圆柱(2)的上端设置有喷枪壶体(1)，所述连接圆柱(2)的后侧位于喷枪枪体(13)上设置有悬挂固定块(8)，所述喷枪枪体(13)的前端设置有喷枪喷帽(3)，所述喷枪枪体(13)的中部设置有扳机开关(4)，所述扳机开关(4)通过固定螺钉(9)连接在喷枪枪体(13)上，所述喷枪枪体(13)的下端设置有气管固定栓(7)，所述喷枪枪体(13)的下端前方设置有防滑部(6)，所述防滑部(6)的上方位于喷枪枪体(13)上设置有锁定装置，所述锁定装置用于将扳机开关(4)保持在某个位置上不动。

2.根据权利要求1所述的一种喷枪，其特征在于：所述悬挂固定块(8)包括固定螺口(81)、金属悬挂块(82)、悬挂凹口(83)和防滑垫(84)，所述金属悬挂块(82)的两端中间设置有固定螺口(81)，所述金属悬挂块(82)的前端中间设置有悬挂凹口(83)，所述悬挂凹口(83)的内部位于金属悬挂块(82)上设置有防滑垫(84)，所述金属悬挂块(82)连接在喷枪枪体(13)上。

3.根据权利要求1所述的一种喷枪，其特征在于：所述锁定装置包括转动卡扣(5)，所述转动卡扣(5)包括固定圆柱(51)、金属长板(52)和转动连接柱(53)，所述金属长板(52)的内侧前方设置有固定圆柱(51)，所述金属长板(52)的内侧后方设置有转动连接柱(53)，所述转动连接柱(53)连接在喷枪枪体(13)上。

4.根据权利要求3所述的一种喷枪，其特征在于：所述扳机开关(4)的内侧下部设置有与转动卡扣(5)相配合的卡扣凹口。

5.根据权利要求3所述的一种喷枪，其特征在于：所述转动卡扣(5)共设置有两个，且所述转动卡扣(5)平行设置在喷枪枪体(13)的下端两侧上。

6.根据权利要求1所述的一种喷枪，其特征在于：所述锁定装置包括弹性卡扣(14)和卡槽台(15)，所述卡槽台(15)位于防滑部(6)上端平面上，内部设置有若干个倒钩型卡槽，所述弹性卡扣(14)为异型板件，与扳机开关(4)弹性相连，中间部分设置有锥形角，能够卡进卡槽台(15)的倒钩型卡槽内。

7.根据权利要求6所述的一种喷枪，其特征在于：所述弹性卡扣(14)自前向后依次为手触部(1401)、过渡部(1402)和支撑部(1403)，所述支撑部(1403)位于扳机开关(4)下方，与扳机开关(4)弹性连接，所述手触部(1401)与部分过渡部(1402)穿过扳机开关(4)下底面，位于扳机开关(4)下底面上方，所述扳机开关(4)下侧面设置有滑槽，能够通过连接杆(16)将弹性卡扣(14)和扳机开关(4)连接在一起。

8.根据权利要求1所述的一种喷枪，其特征在于：所述喷枪枪体(13)侧边后方设置有喷幅调节阀(12)，所述喷枪枪体(13)的后端上方设置有流量调节阀(10)，所述流量调节阀(10)的下方位于喷枪枪体(13)上设置有气压调节阀(11)。

9.根据权利要求1所述的一种喷枪，其特征在于：所述气管固定栓(7)包括旋转固定柱(71)、阻挡金属块(72)和连接螺纹柱(73)，所述旋转固定柱(71)的下端设置有阻挡金属块(72)，所述阻挡金属块(72)的下端设置有连接螺纹柱(73)，所述旋转固定柱(71)连接在喷枪枪体(13)上。

10.根据权利要求1-9任一项所述的一种喷枪，其特征在于：所述喷枪为汽车喷涂用喷枪。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于喷涂技术领域，具体涉及一种省力易放置的喷枪，特别适用于汽车喷涂。

背景技术

汽车喷漆是指给汽车表面上一层漆达到保护汽车的效果。汽车喷漆一般用烘烤漆。在汽车制造厂，车架、车壳焊接完成，下一道工序就是喷漆。形式有普通漆、金属漆、珠光漆。汽车喷漆工序：刮腻子、打磨、喷漆等。在喷涂的时候，就会用到喷枪。

现有的汽车喷涂用喷枪技术存在以下问题：1、现有的汽车喷涂用喷枪在狭小空间放置的时候，拿取不是很方便，不能很好的竖直悬挂住，从而在拿取的时候较为麻烦。2、现有的汽车喷涂用喷枪在持续喷涂的时候，不能很好的固定住，这样在长时间握住的时候，容易造成手指的酸麻。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种省力易放置的喷枪，以解决上述背景技术中提出的现有的汽车喷涂用喷枪在狭小空间放置的时候，拿取不是很方便，不能很好的竖直悬挂住，从而在拿取的时候较为麻烦和现有的汽车喷涂用喷枪在持续喷涂的时候，不能很好的固定住，这样在长时间握住的时候，容易造成手指的酸麻的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

一种喷枪，包括连接圆柱和喷枪枪体，所述连接圆柱安装固定在喷枪枪体的上端上，所述连接圆柱的上端设置有喷枪壶体，所述连接圆柱的后侧位于喷枪枪体上设置有悬挂固定块，所述喷枪枪体的前端设置有喷枪喷帽，所述喷枪枪体的中部设置有扳机开关，所述扳机开关通过固定螺钉连接在喷枪枪体上，所述喷枪枪体的下端设置有气管固定栓，所述喷枪枪体的下端前方设置有防滑部，所述防滑部的上方位于喷枪枪体上设置有锁定装置，所述锁定装置用于将扳机开关保持在某个位置上不动。

进一步的，所述连接圆柱和喷枪壶体通过螺纹旋转固定的方式固定连接，所述喷枪壶体的内部成中空状态。

进一步的，所述悬挂固定块包括固定螺口、金属悬挂块、悬挂凹口和防滑垫，所述金属悬挂块的两端中间设置有固定螺口，所述金属悬挂块的前端中间设置有悬挂凹口，所述悬挂凹口的内部位于金属悬挂块上设置有防滑垫，所述金属悬挂块连接在喷枪枪体上。

所述防滑垫优选为回型橡胶。

进一步的，所述锁定装置包括转动卡扣，所述转动卡扣包括固定圆柱、金属长板和转动连接柱，所述金属长板的内侧前方设置有固定圆柱，所述金属长板的内侧后方设置有转动连接柱，所述转动连接柱连接在喷枪枪体上。

进一步的，所述扳机开关的内侧下部设置有与转动卡扣相配合的卡扣凹口。

进一步的，所述转动卡扣共设置有两个，且所述转动卡扣平行设置在喷枪枪体的下端两侧上，当扳机开关后移时，能够通过固定圆柱卡住扳机开关。

较佳的，所述扳机开关下部宽度大于上部宽度，且上部位于转动卡扣最高点所在平面位置的宽度小于扳机开关两侧固定圆柱之间的距离，方便固定圆柱自上而下旋入卡扣凹口内。

作为另一较佳选择，所述锁定装置包括弹性卡扣和卡槽台，所述卡槽台位于防滑部上端平面上，内部设置有若干个倒钩型卡槽，所述弹性卡扣为异型板件，与扳机开关弹性相连，中间部分设置有锥形角，能够卡进卡槽台的倒钩型卡槽内。

进一步的，所述弹性卡扣自前向后依次为手触部、过渡部和支撑部，所述支撑部位于扳机开关下方，与扳机开关弹性连接，所述手触部与部分过渡部穿过扳机开关下底面，位于扳机开关下底面上方，较佳的，在支撑部弹性力作用下，手触部与扳机开关内侧面保持1～5cm间隙。

进一步的，所述扳机开关下端面与弹性卡扣接触部位开有凹口，所述凹口宽度大于弹性卡扣宽度，长度距离能够满足弹性卡扣的手触部与扳机开关内侧面保持1～5cm间隙，所述扳机开关下侧面设置有滑槽，能够通过连接杆将弹性卡扣和扳机开关连接在一起，控制弹性卡扣的转动轨迹。

进一步的，所述喷枪枪体侧边后方设置有喷幅调节阀，所述喷枪枪体的后端上方设置有流量调节阀，所述流量调节阀的下方位于喷枪枪体上设置有气压调节阀。

进一步的，所述气管固定栓包括旋转固定柱、阻挡金属块和连接螺纹柱，所述旋转固定柱的下端设置有阻挡金属块，所述阻挡金属块的下端设置有连接螺纹柱，所述旋转固定柱连接在喷枪枪体上。

进一步的，所述喷枪为汽车喷涂用喷枪。

与现有技术相比，本实用新型提供了一种省力易放置的喷枪，具备以下有益效果：

1、本实用新型的喷枪通过固定螺口、金属悬挂块、悬挂凹口和用回型橡胶制作的防滑垫所组成的悬挂固定块在悬挂放置的时候更加方便，悬挂固定块通过金属悬挂块的焊接固定，从而可以很好的固定在喷枪枪体上。在放置的时候，就可以把汽车喷涂用喷枪竖直起来，从而通过金属悬挂块上的悬挂凹口固定在挂钩上，从而在狭小空间放置的时候更加方便，而在放置的时候，通过用回型橡胶制作的防滑垫的防滑，这样使得固定悬挂的时候更加稳定，不会发生滑动。

2、本实用新型提供的手自一体喷枪通过转动卡扣或弹性卡扣能很好的将扳机开关限制在某一位置，在使用的时候，只需按照需求喷漆量的大小将扳机开关与指定位置固定圆柱或倒钩型卡槽卡在一起，即可固定住扳机开关，让操作人员按照一个固定的速度进行喷涂工作，无需手指一直按住扳机开关，降低了劳动强度，解决了长时间操作带来的手指酸麻等问题，在需要手工喷漆的地方，还可自由切换，方便操作。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制，在附图中：

图1为本实用新型实施例1提出的一种省力易放置的喷枪结构示意图；

图2为本实用新型提出的悬挂固定块结构示意图；

图3为本实用新型提出的转动卡扣结构示意图；

图4为本实用新型提出的气管固定栓结构示意图；

图5为本实用新型实施例2的一种锁定装置结构示意图；

图6为本实用新型实施例2的弹性卡扣结构示意图，其中(a)为正视图，(b)为俯视图。

图中：1、喷枪壶体；2、连接圆柱；3、喷枪喷帽；4、扳机开关；5、转动卡扣；51、固定圆柱；52、金属长板；53、转动连接柱；6、防滑部；7、气管固定栓；71、旋转固定柱；72、阻挡金属块；73、连接螺纹柱；8、悬挂固定块；81、固定螺口；82、金属悬挂块；83、悬挂凹口；84、防滑垫；9、固定螺钉；10、流量调节阀；11、气压调节阀；12、喷幅调节阀；13、喷枪枪体；14、弹性卡扣；1401、手触部；1402、过渡部；1403、支撑部；1404、固定板；1405、固定套；15、卡槽台；16、连接杆；17、扭簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

实施例1

参见图1，本实用新型提供一种技术方案：一种省力易放置的喷枪，用于汽车喷涂，包括连接圆柱2和喷枪枪体13，连接圆柱2安装固定在喷枪枪体13的上端上，连接圆柱2的上端设置有喷枪壶体1，连接圆柱2的后侧位于喷枪枪体13上设置有悬挂固定块8，喷枪枪体13的前端设置有喷枪喷帽3，喷枪枪体13的中间设置有扳机开关4，扳机开关4通过固定螺钉9连接在喷枪枪体13上，喷枪枪体13侧边后方设置有喷幅调节阀12，喷枪枪体13的后端上方设置有流量调节阀10，流量调节阀10的下方位于喷枪枪体13上设置有气压调节阀11，喷枪枪体13的下端设置有气管固定栓7，喷枪枪体13的下端前方设置有防滑部6，该防滑部6具体为防滑凹口形式。气压调节阀11通过旋转从而可以很好的调节喷枪枪体13内部喷涂气压，这样在使用的时候更加方便，方便使用人员进行调节。

进一步，连接圆柱2和喷枪壶体1通过螺纹旋转固定的方式固定连接，喷枪壶体1的内部成中空状态，这样通过螺纹的连接，使得固定连接更加方便，而喷枪壶体1内部成中空状态，从而可以很好的存放喷涂颜料。

结合图2，在本实施例中，悬挂固定块8包括固定螺口81、金属悬挂块82、悬挂凹口83和防滑垫84，金属悬挂块82的两端中间设置有固定螺口81，金属悬挂块82的前端中间设置有悬挂凹口83，悬挂凹口83的内部位于金属悬挂块82上设置有防滑垫84，所述防滑垫84为回型橡胶材料，金属悬挂块82连接在喷枪枪体13上，这样通过金属悬挂块82的焊接固定，从而可以很好的固定在喷枪枪体13上，在进行放置的时候，就可以把汽车喷涂用喷枪竖直起来，从而通过金属悬挂块82上的悬挂凹口83固定在挂钩上，从而在狭小空间放置的时候更加方便，而在放置的时候，通过防滑垫84的防滑，这样使得固定悬挂的时候更加稳定，不会发生滑动。进一步，扳机开关4通过固定螺钉9固定连接在悬挂固定块8上。

在本实施例中，提供了一种锁定装置的具体结构，结合图1和图3，防滑部6的上方位于喷枪枪体13上设置有转动卡扣5，进一步，转动卡扣5包括固定圆柱51、金属长板52和转动连接柱53，金属长板52的内侧前方设置有固定圆柱51，金属长板52的内侧后方设置有转动连接柱53，转动连接柱53连接在喷枪枪体13上，这样通过转动连接柱53的固定，从而在使用的时候，可以很好的在喷枪枪体13上进行转动，这样在使用的时候更加方便，而金属长板52前方的固定圆柱51具有很好的固定作用，从而可以很好的卡在固定凹口上，这样通过固定圆柱51固定和金属长板52的拉扯，使得在固定使用的时候更加方便。

进一步，扳机开关4的内侧下方设置有卡扣凹口，从而可以很好的卡住转动卡扣5的固定圆柱51。

进一步，转动卡扣5共设置有两个，且转动卡扣5均平行设置在喷枪枪体13的下端两侧上，这样在使用的时候可以很好的固定住。

结合图4，气管固定栓7包括旋转固定柱71、阻挡金属块72和连接螺纹柱73，旋转固定柱71的下端设置有阻挡金属块72，阻挡金属块72的下端设置有连接螺纹柱73，旋转固定柱71连接在喷枪枪体13上，这样通过旋转固定柱71的旋转固定，使得连接在喷枪枪体13上的时候更加方便，而阻挡金属块72具有很好的阻挡作用，从而在旋转的时候不会发生滑动，而连接螺纹柱73外侧设置有螺纹，这样在连接外部气压管的时候更加方便。

本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，就可以把装好喷涂颜料的喷枪壶体1固定在连接圆柱2上，这样通过螺纹的旋转固定，使得固定连接更加方便牢固。这样固定好之后，把汽车喷涂用喷枪拿到指定位置，之后连接好喷枪枪体13下端的气管固定栓7与外部气压管的连接，在调节好气压调节阀11，这样气压调节阀11通过旋转从而可以很好的调节喷枪枪体13内部喷涂气压，这样在使用的时候更加方便。之后在调节好流量调节阀10的喷涂容量和喷幅调节阀12的喷幅大小。当调节完成之后，就可以进行喷涂了。在喷涂的时候，用手握住喷枪枪体13的下端，之后在用手握住扳机开关4进行喷涂。而喷枪枪体13的下端前方设置有防滑凹口形式的防滑部6，从而在喷涂的时候不会发生滑动。当需要持续喷涂的时候，就可以用转动卡扣5来固定扳机开关4来进行喷涂。汽车喷涂用喷枪通过固定圆柱51、金属长板52和转动连接柱53所组成的转动卡扣5具有很好的固定作用，转动卡扣5通过转动连接柱53的固定，从而在使用的时候，可以很好的在喷枪枪体13上进行转动，这样在使用的时候更加方便。而金属长板52前方的固定圆柱51具有很好的固定作用，从而可以很好的卡在扳机开关4的固定凹口上，这样通过固定圆柱51的固定和金属长板52的拉扯，从而使得扳机开关4可以固定在合适的按压角度上进行喷涂。这样喷涂完成之后，就可以松开各个连接外部部件，之后把汽车喷涂用喷枪悬挂在指定位置上，而汽车喷涂用喷枪通过固定螺口81、金属悬挂块82、悬挂凹口83和用回型橡胶制作的防滑垫84所组成的悬挂固定块8在悬挂放置的时候更加方便。悬挂固定块8通过金属悬挂块82的焊接固定，从而可以很好的固定在喷枪枪体13上。在放置的时候，就可以把汽车喷涂用喷枪竖直起来，从而通过金属悬挂块82上的悬挂凹口83固定在挂钩上，从而在狭小空间放置的时候更加方便。而在放置的时候，通过用回型橡胶制作的防滑垫84的防滑，这样使得固定悬挂的时候更加稳定，不会发生滑动。

实施例2

本实施例主要是对实施例1锁定装置的进一步改进，在实施例1中，当需要将喷涂模式紧急由自动模式切换到手动模式时，需要用手去旋转转动卡扣5，使其脱离扳机开关4后才能执行，会耽误一些时间，本实施例提供一种可即时切换手动、自动两种状态的锁定装置。

参见图5，喷枪通过弹性卡扣14连接扳机开关4，所述弹性卡扣14可随时与卡槽台15连接，限制扳机开关4和弹性卡扣14的移动，所述卡槽台15位于防滑部6上端平面上，内部设置有若干个倒钩型卡槽，接近末端的位置为空，为最后一个倒钩型卡槽留出操作空间。

结合图6，弹性卡扣14为异型板件，自前向后依次为手触部1401、过渡部1402和支撑部1403，所述支撑部1403位于扳机开关4下方，通过扭簧17与扳机开关4下底面弹性连接，所述支撑部1403两侧设有固定板1404和固定套1405，用于安装与扳机开关4配合使用的扭簧17，所述支撑部1403与过渡部1402之间设有折弯，用于卡住卡槽台15的倒钩型卡槽；支撑部1403后面的过渡部1402穿过扳机开关4下底面，所述扳机开关4下底面上设置有对应凹口，宽度大于过渡部1402宽度，长度可容纳过渡部1402来回运动，所述过渡部1402末端两侧还设有固定板1404，所述固定板1404通过连接杆16与扳机开关4下侧面的滑槽连接；过渡部1402后面为手触部1401，用于手指的按压，形状以方便小拇指的操作为宜，平时状态下距离扳机开关内侧面保持2cm间隙。

进一步的，所述弹性卡扣14通过扭簧17将支撑部1403与扳机开关4下底面相连，通过连接杆16与扳机开关4下侧面相连，自然状态下，在支撑部1403弹性力作用下，弹性卡扣14中穿过的连接杆16位于扳机开关4下侧面滑槽的最外侧，此时，手触部1401和过渡部1402也处于最外侧位置，其中手触部1401距离扳机开关4内侧面2cm间隙。

优选的，所述扳机开关4下底面凹口长度大于2cm，弹性卡扣14的手触部1401按到底后，不会与凹口干涉；扳机开关4下侧面滑槽轨迹为圆弧形，可控制弹性卡扣14沿滑槽轨迹转动，滑槽最后端轨迹偏离原轨道向上倾斜，长度大于连接杆16直径，可卡住连接杆16，阻止其在不受力情况下沿原轨道返回，但长度不宜过大，可通过拉动过渡部1402使连接杆16回到滑槽圆弧轨道中去。

具体的，使用本实施例手自一体喷枪时，可用小拇指一直按住弹性卡扣14的手触部1401，进行手动喷涂，自由选择喷涂效果；要定量喷涂时，按住手触部1401，将扳机开关4拉至指定位置后，松开手触部1401，让支撑部1403与过渡部1402之间的折弯抵在卡槽台15的倒钩型卡槽内，此时，过渡部1402和连接杆16均抵在所在凹口最左边位置，喷枪可进行连续喷涂；要切换定量喷涂的速度时，按下手触部1401，同时将扳机开关4向后稍拉，让支撑部1403与过渡部1402之间的折弯向后退出倒钩型卡槽，并向上反转高于卡槽台15平面，然后将扳机开关4移动到指定位置，再松开手触部1401，让支撑部1403与过渡部1402之间的折弯抵在卡槽台15的倒钩型卡槽内；要取消自动喷涂模式，改成长时间的手动模式时，将手触部1401按至最内侧，使连接杆16沿滑槽移动至最里面的向上轨道内，弹性卡扣14将不会再与卡槽台15接触，此时喷枪只能进行手动喷涂，手触部1401一直处在最内侧，将不会影响扳机开关4的操作。

本实施例未提及的其他特征，均可与实施例1相同，不再赘述。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920181456.0

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:88(济南)

授权编号:CN209631449U

授权时间:20191115

主分类号:B05B 11/06

专利分类号:B05B11/06;B05B11/00

范畴分类:23B;

申请人:齐鲁理工学院

第一申请人:齐鲁理工学院

申请人地址:250200 山东省济南市经十东路3028号

发明人:王学文

第一发明人:王学文

当前权利人:齐鲁理工学院

代理人:伍兵

代理机构:32266

代理机构编号:苏州中合知识产权代理事务所(普通合伙) 32266

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d169a92fc4e43680668994eb.html