# 一种简易快安竖向构件养护装置论文和设计-杨俱玮

### 全文摘要

本实用新型涉及一种简易快安竖向构件养护装置，包括安装于脚手架上的喷射管装置和定时供水装置；喷射管装置包括喷射管和雾化喷淋头；定时供水装置包括灌溉定时机、时控开关和储水装置；储水装置通过水泵以及与水泵相连的水管与喷射管的第一进水端相连通，水泵与时控开关相连；灌溉定时机的进水端与带水压的水源装置相连，灌溉定时机的出水端通过软管与喷射管的第二进水端相连通。本实用新型设能定时喷水，大大增加了养护的便利性，降低了人员养护的频率；能快速组装成套，适用于各种建筑环境，在使用时，能相互组装，按拆方便快捷，使用方便。

### 主设计要求

1.一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，包括安装于脚手架上的喷射管装置，以及设于喷射管装置供水端的定时供水装置；所述喷射管装置包括喷射管以及设于喷射管上的多个雾化喷淋头；所述定时供水装置包括灌溉定时机、时控开关和储水装置；储水装置通过水泵以及与水泵相连的水管与喷射管的第一进水端相连通，水泵的信号控制端与时控开关的信号控制端相连；灌溉定时机的进水端与带水压的水源装置相连，灌溉定时机的出水端通过软管与喷射管的第二进水端相连通。

### 设计方案

1.一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，包括安装于脚手架上的喷射管装置，以及设于喷射管装置供水端的定时供水装置；所述喷射管装置包括喷射管以及设于喷射管上的多个雾化喷淋头；所述定时供水装置包括灌溉定时机、时控开关和储水装置；储水装置通过水泵以及与水泵相连的水管与喷射管的第一进水端相连通，水泵的信号控制端与时控开关的信号控制端相连；灌溉定时机的进水端与带水压的水源装置相连，灌溉定时机的出水端通过软管与喷射管的第二进水端相连通。

2.根据权利要求1所述一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，喷射管包括主管、三通管、喷头管和堵头管；主管的一端与三通管相连接，三通管上设置有第一进水端和第二进水端，主管的另一端依次与喷头管以及堵头管相连接。

3.根据权利要求2所述一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，喷头管包括内套管、外套管、卡扣和校紧装置；内套管套设于外套管内，并沿着外套管的圆周方向来回旋转移动；内套管的内腔中插入有雾化喷淋头，内套管上设置有预留喷水孔，外套管上设置有与预设喷水孔位置相对应的上端开槽；外套管下表面还设置有卡扣安装槽，卡扣通过校紧装置安装于卡扣安装槽内，并沿着卡扣安装槽的径向移动。

4.根据权利要求3所述一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，外套管上表面还设置有防喷溅布，防喷溅布卷于外套管外表面。

5.根据权利要求3所述一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，卡扣为未闭合的环状结构。

6.根据权利要求4所述一种简易快安竖向构件养护装置，其特征在于，防喷溅布下侧设置有拉伸条。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工技术领域，尤其涉及一种简易快安竖向构件养护装置。

背景技术

目前，建筑物竖向剪力墙结构强度质量普遍较差，主要原因之一是养护不到位，浇筑完毕后拆模时间相较与水平结构早，可以养护但架子拆除晚，每日需要固定人员拖着水管穿梭于满堂脚手架之间浇水养护，养护方式费时费工，操作繁琐。

实用新型内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的缺陷，提供一种简易快安竖向构件养护装置，可以解决剪力墙养护操作繁琐、费时费力的问题。

实现上述目的的技术方案是：

本实用新型提供了一种简易快安竖向构件养护装置，包括：

一种简易快安竖向构件养护装置，包括安装于脚手架上的喷射管装置，以及设于喷射管装置供水端的定时供水装置；所述喷射管装置包括喷射管以及设于喷射管上的多个雾化喷淋头；所述定时供水装置包括灌溉定时机、时控开关和储水装置；储水装置通过水泵以及与水泵相连的水管与喷射管的第一进水端相连通，水泵的信号控制端与时控开关的信号控制端相连；灌溉定时机的进水端与带水压的水源装置相连，灌溉定时机的出水端通过软管与喷射管的第二进水端相连通。

优选的，喷射管包括主管、三通管、喷头管和堵头管；主管的一端与三通管相连接，三通管上设置有第一进水端和第二进水端，主管的另一端依次与喷头管以及堵头管相连接。

优选的，喷头管包括内套管、外套管、卡扣和校紧装置；内套管套设于外套管内，并沿着外套管的圆周方向来回旋转移动；内套管的内腔中插入有雾化喷淋头，内套管上设置有预留喷水孔，外套管上设置有与预设喷水孔位置相对应的上端开槽；外套管下表面还设置有卡扣安装槽，卡扣通过校紧装置安装于卡扣安装槽内，并沿着卡扣安装槽的径向移动。

优选的，外套管上表面还设置有防喷溅布，防喷溅布卷于外套管外表面。

优选的，卡扣为未闭合的环状结构。

优选的，防喷溅布下侧设置有拉伸条。

本实用新型的有益效果是：

(1)设有定时供水装置，具有两种供水方式，能定时喷水，大大增加了养护的便利性，降低了人员养护的频率；

(2)设有防喷溅布，能防止在喷射时，水珠溅射在其他建筑材料上，且设有卡扣将防喷溅布卷起，反向卡在喷头管上；

(3)能快速组装成套，适用于各种建筑环境，在使用时，能相互组装，按拆方便快捷，使用方便。

附图说明

图1为本实用新型的使用状态示意图；

图2为本实用新型定时供水装置和喷射管装置的结构示意图；

图3为本实用新型的内套管结构示意图；

图4为本实用新型外套管上表面的结构示意图；

图5为本实用新型外套管下表面的结构示意图；

图6为本实用新型喷头管的剖面结构示意图；

图7为本实用新型喷头管使用时的横截面示意图；

图8为本实用新型喷头管收纳时的横截面示意图；

附图标记说明：

10-脚手架，20-喷射管装置，201-软管，202-三通管，203-主管，204-喷头管，205-堵头管，206-防喷溅布，207-内套管，208-预留喷水孔，209-外套管，210-上端开槽，211-卡扣安装槽，212-卡扣，213-雾化喷淋头，214-校紧旋钮，30-定时供水装置，301-灌溉定时机，302-时控开关，303-储水装置，304-水泵，305-水源装置。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明。

参阅图1和图2所示，本实用新型提供一种简易快安竖向构件养护装置，包括安装于脚手架10上的喷射管装置20，以及设于喷射管装置20供水端的定时供水装置30；定时供水装置30能接自来水通过灌溉定时机301给喷射管装置20供水，还能通过水泵304及定时开关302从储水装置303中定时定量给喷射管装置20供水。整个装置可临时固定在脚手架10上，也能快速拆取。本实用新型根据附图对该养护装置进一步说明。

参阅附图2至附图8所示，包括安装于脚手架10上的喷射管装置20，以及设于喷射管装置20供水端的定时供水装置30；所述喷射管装置20包括喷射管以及设于喷射管上的多个雾化喷淋头213；所述定时供水装置30包括灌溉定时机301、时控开关302和储水装置303；储水装置303通过水泵304以及与水泵304相连的水管与喷射管的第一进水端相连通，水泵304的信号控制端与时控开关302的信号控制端相连；灌溉定时机301的进水端与带水压的水源装置305相连，灌溉定时机301的出水端通过软管201与喷射管的第二进水端相连通。

进一步的，喷射管包括主管203、三通管202、喷头管204和堵头管205；主管203的一端与三通管202相连接，三通管202上设置有第一进水端和第二进水端，主管203的另一端依次与喷头管204以及堵头管205相连接，喷头管204包括内套管207、外套管209、卡扣212和校紧装置214；内套管207套设于外套管209内，并沿着外套管209的圆周方向来回旋转移动；内套管207的内腔中插入有雾化喷淋头213，内套管207上设置有预留喷水孔208，外套管209上设置有与预设喷水孔208位置相对应的上端开槽210；外套管209下表面还设置有卡扣安装槽211，卡扣212通过校紧装置214安装于卡扣安装槽211内，并沿着卡扣安装槽211的径向移动，外套管209上表面还设置有防喷溅布206，防喷溅布206卷于外套管209外表面，卡扣212为未闭合的环状结构，防喷溅布206下侧设置有拉伸条。

本实用新型的工作原理是：如图6所示，在使用时，雾化喷淋头213插入到内套管207后，将雾化喷淋头213与预留喷水孔208对准，再将内套管207插入到外套管209中，旋转内装使得预留喷水孔208与上端开槽210对齐在一条水平线上。将卡扣212上的校紧旋扭214插入卡扣安装槽211，推动卡扣212至另一端，最后拧紧校紧旋扭214抵住内套管207卡紧雾化喷淋头213。最后将利用卡扣212整个喷射管装置安装在脚手架上，展开防喷溅布206。

如图7、图8所示，使用完毕后，现将关闭供水设备，将软管201从接头拔出，松开校紧旋扭，旋转内外套管错缝，将喷头转向管内，防止喷头堵塞，取下卡扣212，将防喷溅布206卷在外套管209壁上成管状，最后卡扣212反向卡在喷射管上，夹紧防喷溅布206，收纳妥善放置。

以上结合附图实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域中普通技术人员可根据上述说明对本实用新型做出种种变化例。因而，实施例中的某些细节不应构成对本实用新型的限定，本实用新型将以所附权利要求书界定的范围作为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920005700.8

申请日:2019-01-02

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209456325U

授权时间:20191001

主分类号:C04B 40/02

专利分类号:C04B40/02

范畴分类:20B;

申请人:中国建筑第八工程局有限公司

第一申请人:中国建筑第八工程局有限公司

申请人地址:200122 上海市浦东新区中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1568号27层

发明人:杨俱玮;王大龙;韩露;刘闯;褚洪涛

第一发明人:杨俱玮

当前权利人:中国建筑第八工程局有限公司

代理人:曾耀先

代理机构:31229

代理机构编号:上海唯源专利代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d1f16d1ca6f8c06d8849ddc8.html