# 一种废料的分离处理装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种废料的分离处理装置，包括处理箱体，所述处理箱体内设有分离装置，所述分离装置至少包括驱动装置、分离废料的过滤网和连接端口一、连接端口二，所述连接端口一和所述连接端口二分别位于所述过滤网的两端，废料经所述连接端口一运动至所述连接端口二位置，所述驱动装置与所述连接端口一接触振动使所述过滤网上的废料进行分离，分离后的部分废料由所述过滤网经所述连接端口二导出。

### 主设计要求

1.一种废料的分离处理装置，包括处理箱体，其特征在于：所述处理箱体内设有分离装置，所述分离装置至少包括驱动装置、分离废料的过滤网(1)和连接端口一(2)、连接端口二(3)，所述连接端口一(2)和所述连接端口二(3)分别位于所述过滤网(1)的两端，废料经所述连接端口一(2)运动至所述连接端口二(3)位置，所述驱动装置与所述连接端口一(2)接触振动使所述过滤网(1)上的废料进行分离，分离后的部分废料由所述过滤网(1)经所述连接端口二(3)导出。

### 设计方案

1.一种废料的分离处理装置，包括处理箱体，其特征在于：所述处理箱体内设有分离装置，所述分离装置至少包括驱动装置、分离废料的过滤网(1)和连接端口一(2)、连接端口二(3)，所述连接端口一(2)和所述连接端口二(3)分别位于所述过滤网(1)的两端，废料经所述连接端口一(2)运动至所述连接端口二(3)位置，所述驱动装置与所述连接端口一(2)接触振动使所述过滤网(1)上的废料进行分离，分离后的部分废料由所述过滤网(1)经所述连接端口二(3)导出。

2.根据权利要求1所述的一种废料的分离处理装置，其特征在于：所述驱动装置为凸轮(4)机构，所述凸轮(4)机构至少包括绕旋转轴旋转的凸轮(4)、复回件(5)和电机，所述电机驱动旋转轴转动使所述凸轮(4)同步转动，所述连接端口一(2)与所述凸轮(4)接合，使所述凸轮(4)机构通过驱动所述连接端口一(2)来驱动所述过滤网(1)振动分离废料。

3.根据权利要求2所述的一种废料的分离处理装置，其特征在于：所述凸轮(4)的边沿位置设有凹槽(6)，所述连接端口一(2)为轮体，所述轮体位于所述凹槽(6)内。

4.根据权利要求2所述的一种废料的分离处理装置，其特征在于：所述复回件(5)的一端连接在所述过滤网(1)上，且复回件(5)的另一端连接在驱动机构上，所述复回件(5)为弹簧。

5.根据权利要求1所述的一种废料的分离处理装置，其特征在于：所述驱动装置为电磁机构，所述电磁机构至少包括设置在所述处理箱体内壁两侧的电磁单元，所述连接端口一(2)和连接端口二(3)均具有磁性，所述过滤网(1)上连接有引导机构(9)，通过连接端口一(2)和连接端口二(3)分别与所述电磁单元之间的磁力作用驱动所述过滤网(1)振动。

6.根据权利要求5所述的一种废料的分离处理装置，其特征在于：所述引导机构(9)的一端连接在所述过滤网(1)上，且引导机构(9)的另一端连接在驱动机构上，所述引导机构(9)为弹簧。

7.根据权利要求1-6中任意一条所述的一种废料的分离处理装置，其特征在于：所述过滤网(1)相对水平面倾斜设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型具体为一种废料的分离处理装置，属于钢架门生产技术领域。

背景技术

在节能降耗的要求下，各种生活生产中又对废料进行回收，然后分离处理，通常收集回来的废料都是混合在一起，并且会事先将混合废料先压扁后再切割，然后再将这些切割后的混合物由过滤网进行分离。

目前，对于生产生活中，常见的过滤装置大型化，并且内部结构复杂，操作步骤多，会消耗较多的人工和物力，比较繁琐。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种废料的分离处理装置。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的，一种废料的分离处理装置，包括处理箱体，所述处理箱体内设有分离装置，所述分离装置至少包括驱动装置、分离废料的过滤网和连接端口一、连接端口二，所述连接端口一和所述连接端口二分别位于所述过滤网的两端，废料经所述连接端口一运动至所述连接端口二位置，所述驱动装置与所述连接端口一接触振动使所述过滤网上的废料进行分离，分离后的部分废料由所述过滤网经所述连接端口二导出。

作为本实用新型的进一步改进，所述驱动装置为凸轮机构，所述凸轮机构至少包括绕旋转轴旋转的凸轮、复回件和电机，所述电机驱动旋转轴转动使所述凸轮同步转动，所述连接端口一与所述凸轮接合，使所述凸轮机构通过驱动所述连接端口一来驱动所述过滤网振动分离废料。

作为本实用新型的进一步改进，所述凸轮的边沿位置设有凹槽，所述连接端口一为轮体，所述轮体位于所述凹槽内。

作为本实用新型的进一步改进，所述复回件的一端连接在所述过滤网上，且复回件的另一端连接在驱动机构上，所述复回件为弹簧。

作为本实用新型的进一步改进，所述驱动装置为电磁机构，所述电磁机构至少包括设置在所述处理箱体内壁两侧的电磁单元，所述连接端口一和连接端口二均具有磁性，所述过滤网上连接有引导机构，通过连接端口一和连接端口二分别与所述电磁单元之间的磁力作用驱动所述过滤网振动。

作为本实用新型的进一步改进，所述引导机构的一端连接在在所述过滤网上，且引导机构的另一端连接在驱动机构上，所述引导机构为弹簧。

作为本实用新型的进一步改进，所述过滤网相对水平面倾斜设置。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

本实用新型的通过设置分离装置可以有效对废料的可回收处理，设置的分离装置至少包括驱动装置、分离废料的过滤网和连接端口一、连接端口二，过滤网相对水平面倾斜设置，同时连接端口一和连接端口二分别位于过滤网的两端，另外驱动装置用于在本实用新型中对过滤网进行制动，使其可以周而复始的工作，而过滤网则在振动的过程中将不同的混合材料通过滤孔过滤掉，从滤网的下方的收集端收集，而未从过滤网上过滤掉的废料则通过振动的过程从连接端口的一端移出从出料口导出，此方式的分离过程进行有效的简化，并且可以为使用者充分分离废料，为整个废料分离处理有效提高效率。

附图说明

图1为本实用新型一种废料的分离处理装置的凸轮机构的结构示意图一；

图2为本实用新型一种废料的分离处理装置的凸轮机构的结构示意图二；

图3为本实用新型一种废料的分离处理装置的电磁机构的结构示意图一；

图4为本实用新型一种废料的分离处理装置的电磁机构的结构示意图二。

附图标记：1、过滤网；2、连接端口一；3、连接端口二；4、凸轮；5、复回件；6、凹槽；7、第一电磁单元；8、第二电磁单元；9、引导机构。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-4所示，本实用新型设置的一种废料的分离处理装置，包括处理箱体，处理箱体内部封闭，并且在处理箱体上的一侧设置有进料口，而另一端设置有出料口，并且在处理箱体上还设置了方便观测的透明观察窗，当使用者将压扁切碎后的废料通过进料口放入，废料由此进入到本实用新型设置在处理箱体内的分离装置，以此进行分离处理，通过设置分离装置可以有效对废料的可回收处理，设置的分离装置至少包括驱动装置、分离废料的过滤网1和连接端口一2、连接端口二3，过滤网1相对水平面倾斜设置，同时连接端口一2和连接端口二3分别位于过滤网1的两端，废料的运动方向是经连接端口一2运动至连接端口二3位置，另外驱动装置用于在本实用新型中对过滤网1进行制动，使其可以周而复始的工作，而过滤网1则在振动的过程中将不同的混合材料通过滤孔过滤掉，从滤网的下方的收集端收集，而未从过滤网1上过滤掉的废料则通过振动的过程从连接端口的一端移出从出料口导出，此方式的分离过程进行有效的简化，并且可以为使用者充分分离废料，为整个废料分离处理有效提高效率。

图2示出了本实用新型的一个实施例，驱动装置为凸轮4机构，凸轮4机构至少包括绕旋转轴旋转的凸轮4、复回件5和电机，电机选用异步电机，并且电机驱动旋转轴转动使凸轮4同步转动，同时连接端口一2与凸轮4接合，通过在凸轮4的边沿位置设置凹槽6，而连接端口一2为轮体，将连接端口一2置于凹槽6内使得过滤网1跟随凸轮4的转动而实现相对的上下运动，而连接端口二3则转动连接在凸轮4机构上，以此通过滤网1的振动来分离废料，通过设置凹槽6，使连接端口一2在运动时不会由于意外而脱开凸轮4，以此保证有效的工作，另外设置的复回件5的一端连接在过滤网1上，且复回件5的另一端连接在驱动机构上，复回件5为弹簧，当连接端口一2相对于转动轴位于较低的位置时，此时的弹簧为未变形状态，当连接端口一2由于凸轮4的转动移动至较高的位置时，此时的弹簧随连接端口一2的上升，弹簧逐渐被拉伸，产生弹力，使得当连接端口一2由高处降低的时候，有弹力作用可以使其始终紧密接合在凸轮4上做周而复始的运动。

图3示出了本实用新型的一个实施例，驱动装置为电磁机构，电磁机构至少包括设置在处理箱体内壁两侧的第一电磁单元7、第二电磁单元8，并且第一电磁单元7和第二电磁单元8分别设置在靠近连接端口一2和连接端口二3的位置，设置的连接端口一2和连接端口二3均具有磁性，通过第一电磁单元7与连接端口一2产生磁力作用以及第二电磁单元8与连接端口二3同样产生磁力作用，并且设置的第一段次单元和第二电磁单元8设置为具有周期性的相反磁性，当第一电磁单元7和第一连接端口相吸引的时候，通过设置的引导机构9拉动过滤网1向第一电磁单元7运动，同时第而电磁单元与连接端口二3产生排斥的力同时推动过滤网1相第一电磁单元7运动，相反，行动反向反之同样进行，以此实现周而复始的运动，以此实现对过滤网1的振动，实现过滤分离，另外引导机构9为弹簧，弹簧的一端连接在过滤网1的边沿位置，而另一端则固定在电磁单元的边沿位置，以此实现拉动过滤网1在此之间的来回运动。根据本实用新型的过滤装置结构简单，易于操作，制造成本低，方便维护和更换零件，并且节省空间。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920284104.8

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:33(浙江)

授权编号:CN209646966U

授权时间:20191119

主分类号:B07B 1/28

专利分类号:B07B1/28;B07B1/42;B07B1/46;B02C23/16

范畴分类:41A;

申请人:金华市友好废旧物品回收有限公司

第一申请人:金华市友好废旧物品回收有限公司

申请人地址:321000 浙江省嘉兴市婺城区乾西乡上天师村

发明人:赖树清

第一发明人:赖树清

当前权利人:金华市友好废旧物品回收有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d20e1735fbb950fe94861a77.html