# 土壤电阻率论文_李继强,毛成程,王成全,徐国强,刘宗杰

导读:本文包含了土壤电阻率论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电阻率,土壤,电极,防雷,对称,电阻,精确性。

### 土壤电阻率论文文献综述

李继强,毛成程,王成全,徐国强,刘宗杰[1]（2019）在《高土壤电阻率地区喷射气体灭弧防雷效果分析》一文中研究指出电力系统稳定安全的运行是国民经济发展的重要保证,而雷击跳闸事故则对其产生严重影响。实际上,耐雷水平主要受接地电阻的影响,但高土壤电阻率地区耐雷设计水平普遍不足,且降阻方式繁琐、降阻程度不明显。喷射气体灭弧装置是一种具有主动灭弧能力的新型并联间隙。此防雷装置的防雷能力不受其他条件如土壤电阻率高等因素的影响。基于此,首先通过实验得到其有效灭弧率,又基于规程法建立了在安装喷体灭弧装置情况下的雷击跳闸率计算模型,最后选取典型的220 kV线路进行合理验算,为将来工程安装提供依据。(本文来源于《通信电源技术》期刊2019年10期）

张健,彭小珂,柴培琪[2]（2019）在《跨孔高密度电阻率法在土壤污染原位化学氧化修复中的应用》一文中研究指出随着我国经济和社会的发展,土壤污染日益严重,其引发的农产品质量安全问题和群体性事件逐年增多,因此土壤污染修复显得尤为重要。原位化学氧化修复技术是土壤有机污染修复技术之一,修复前后土壤电阻率会发生较大变化,采用跨孔高密度电阻率法对修复过程进行实时监测,将采集的数据通过时序反演算法进行反演,分析土壤修复时间、修复范围及修复药剂使用量等,指导修复工作中注入井布设密度、井深、药剂量等参数的设计,并取得良好的修复效果。(本文来源于《甘肃现代思路寒旱农业发展论坛——2019年甘肃省学术年会第二分会场论文集》期刊2019-09-18）

德吉措姆,贡卓,刘志宏,吴比[3]（2019）在《观冰站土壤分层电阻率监测系统研制》一文中研究指出为实现雪山冰层周围土壤电阻率的实时监测,设计了一种高精度土壤分层电阻率监测仪,系统主要包括电阻率测量仪、测量电极和上位机。所研制的电阻率监测系统主要具备以下3个优点:1)电极通道采用I2C同步控制,可以无限扩展,实现多种不同深度的土壤电阻率测量; 2)运用倍频采样及数据迭加技术,有效抑制50Hz工频干扰,提高测量精度; 3)利用485总线光电隔离中继器,有效抑制闪电和ESD,保证长期可靠不间断地监测土壤电阻率。通过室内以及野外试验表明,该系统可以准确并且稳定地测量出不同深度、不同层次的土壤电阻率值,具有良好的工程应用前景。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年04期）

宫宇飞,陈珊珊,朱晓松,徐烨[4]（2019）在《土壤电阻率分析及其对防雷接地设计的影响》一文中研究指出确保电力系统的可靠运行以及电力设备、电力运行人员的安全,需要通过合理的设计将防雷系统的接地值降至最低,为此文中对土壤电阻率对防雷系统接地设计的影响进行了研究。首先基于双层土壤模型对土壤电阻率进行了分析,其次通过实验对不同条件下土壤电阻率变化进行了研究,最后在不同土壤条件下对接地体不同配置对防雷系统接地电阻值的影响进行了实验。实验数据表明,相对于潮湿条件,干燥条件下土壤电阻率更高,所需的接地体的数量也更多。(本文来源于《信息技术》期刊2019年08期）

林荣权[5]（2019）在《高土壤电阻率冶炼厂的防雷接地设计和施工》一文中研究指出由于项目位于高土壤电阻率区域。按照常规设计,接地电阻值达不到防雷要求。这将会给设备运行和人身安全留下安全隐患。本文对建设在高土壤电阻率区域的冶炼厂防雷接地设计和施工进行阐述,并提出相关有效的方法降低了接地电阻值,使之达到设计要求之下。(本文来源于《冶金与材料》期刊2019年04期）

刘凤姣,孟志强,杨加艳,粟锴,刘越屿[6]（2019）在《雷灾防御中基于多种土壤电阻率测量方法的土壤结构反演研究》一文中研究指出为研究雷灾防御工程中的重要参数——多层土壤结构分层参数,在两个已知土壤结构的试验场,分别采用Wenner四极法和非等距四极法、对称非等距四极法测量试验场的土壤电阻率,利用CDEGS软件反演土壤结构模型,发现对于非均匀多层土壤,利用非等距四极法和对称非等距四极法的测试数据反演的土壤结构分层结果比使用Wenner法的结果更精确,与地勘结果具有良好的对应关系,且对称非等距四极法更优于非等距四极法。(本文来源于《灾害学》期刊2019年03期）

章帮伟[7]（2019）在《基于电阻率法土壤污染物运移监测技术研究》一文中研究指出垃圾填埋场存在不同程度渗漏,监测垃圾渗滤液在土壤中的运移规律可为环境治理工作提供重要基础资料。本文利用理论研究、数值模拟、物理模型实验对比分析等方法对污染物在地层中的运移扩散以及电阻率法动态监测技术进行了研究。首先,在理论上对污染物运移扩散规律以及电阻率法监测技术进行研究,建立了污染物运移扩散的微分方程。其次,以阿尔奇公式为基础,推导得到了任意时刻介质电阻率与溶质浓度的关系式,为电阻率法研究污染物运移过程提供理论依据。然后,对污染物运移过程进行数值模拟,并总结其运移扩散规律,再将计算得到浓度数据利用溶液浓度与电阻率公式转换为电阻率数据,形成电阻率分布初始模型,通过正演计算得到视电阻率监测数据。结合浓度和计算后的视电阻率随时间变化的分布情况,可以看出视电阻率分布与浓度分布能够一一对应,验证了电阻率法可有效监测土壤污染物的运移扩散过程。通过对不同孔隙度和不同渗流强度模型结果对比分析研究,可知在其他水文地质条件不变的情况下,孔隙度的增加会使污染物水平扩散速度降低;渗流强度的增加会对污染物扩散前期的速度影响较大,而对后期影响甚微。在物理模型实验过程中,先在模型表面进行渗流模拟,同时利用叁维直流电阻率法对污染物的扩散过程进行24小时实时监测。实验结果显示,与污染物浓度扩散规律基本相符,且发现污染物优先在导水通道中扩散速度增快。物理实验结果与数值模拟结果基本相符,从而证实电阻率法动态监测土壤污染物运移及扩散规律的有效性和可行性。该论文有图44幅,表2幅,参考文献72篇。(本文来源于《中国矿业大学》期刊2019-05-01）

申纪伟,毛海涛,王正成,闫磊,唐鑫[8]（2019）在《电极接触与间距对土壤电阻率测量的影响》一文中研究指出电阻率法在土壤测试的精确性方面存在较多不足,而电极是影响精度的重要原因,尤其是二极法。若能确定电极与土壤的接触程度及两电极间距离对测试结果的影响,将最大程度避免电极的干扰。基于米勒盒(Millersoil-box)测试模型,采用锌污染砂作为模拟土壤,以测试其交流电阻为例,进行系统的试验研究,建立了新的串联导电模型,分析了电极接触与间距对电阻的影响,又通过COMSOL软件仿真进行核准和补充,量化了测试误差。结果表明:试验研究和数值仿真能够相互验证和补充,说明建立的导电测试模型是正确的。导电模型划分了导电正常段与受电极影响的过渡段串联,过渡段长度随接触程度的增大而减小;过渡段中电流流网的变化产生了收缩电阻,随接触程度的增大而减弱,但二者不受电极间距的影响。过渡段长度与电流偏离程度又可借助仿真得出的径向电流密度精确表达,进而从数值上得出过渡段与正常段电阻率的偏差情况。误差分析中,测试所得的综合电阻率随着接触程度的增大和电极间距的增加而逐渐接近正常电阻率。上述研究可有效分析出因电极接触与间距而引起的测试偏差,得出正常电阻率,为测试中完善电极布置与提高测试精度提供合理建议。(本文来源于《土壤学报》期刊2019年05期）

李国忠[9]（2019）在《关于土壤电阻率测量要点及注意事项》一文中研究指出土壤是一种特别典型的多孔介质。土壤电阻是土壤的一种基本物理特性,土壤电阻率是土壤在单位体积内的正方体相对两面间在一定电场作用下的导电性能。一般取1立方米的正方体土壤值为该土壤的电阻率ρ,单位为欧姆·米。土壤电阻率是接地工程设计计算中的一个常用参数,是决定接地体接地电阻的重要因素,直接影响接地体接地电阻的大小、地网地面电位的分布、接(本文来源于《中国电业》期刊2019年03期）

郭轶磊,赵自威,张康伟[10]（2019）在《高土壤电阻率下的新型石墨接地材料冲击特性仿真分析》一文中研究指出为了研究新型石墨接地材料在高土壤电阻率地区的冲击特性,研究运用CDEGS软件对新型石墨接地材料在高土壤电阻率环境下的电感效应进行分析。从不同尺寸、不同土壤电阻率两个方面与传统接地钢材料进行对比,得到如下结论:在较低土壤电阻率土壤中,冲击接地阻抗受接地体长度的影响很大;在相同尺寸情况下,新型石墨接地材料在高频电流下的电感效应比钢材料小,冲击接地阻抗也小于钢材料,尤其在高土壤电阻率土壤中,新型石墨接地材料在电感效应方面明显优于传统接地钢材料。(本文来源于《电力学报》期刊2019年01期）

### 土壤电阻率论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

随着我国经济和社会的发展,土壤污染日益严重,其引发的农产品质量安全问题和群体性事件逐年增多,因此土壤污染修复显得尤为重要。原位化学氧化修复技术是土壤有机污染修复技术之一,修复前后土壤电阻率会发生较大变化,采用跨孔高密度电阻率法对修复过程进行实时监测,将采集的数据通过时序反演算法进行反演,分析土壤修复时间、修复范围及修复药剂使用量等,指导修复工作中注入井布设密度、井深、药剂量等参数的设计,并取得良好的修复效果。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 土壤电阻率论文参考文献

[1].李继强,毛成程,王成全,徐国强,刘宗杰.高土壤电阻率地区喷射气体灭弧防雷效果分析[J].通信电源技术.2019

[2].张健,彭小珂,柴培琪.跨孔高密度电阻率法在土壤污染原位化学氧化修复中的应用[C].甘肃现代思路寒旱农业发展论坛——2019年甘肃省学术年会第二分会场论文集.2019

[3].德吉措姆,贡卓,刘志宏,吴比.观冰站土壤分层电阻率监测系统研制[J].电瓷避雷器.2019

[4].宫宇飞,陈珊珊,朱晓松,徐烨.土壤电阻率分析及其对防雷接地设计的影响[J].信息技术.2019

[5].林荣权.高土壤电阻率冶炼厂的防雷接地设计和施工[J].冶金与材料.2019

[6].刘凤姣,孟志强,杨加艳,粟锴,刘越屿.雷灾防御中基于多种土壤电阻率测量方法的土壤结构反演研究[J].灾害学.2019

[7].章帮伟.基于电阻率法土壤污染物运移监测技术研究[D].中国矿业大学.2019

[8].申纪伟,毛海涛,王正成,闫磊,唐鑫.电极接触与间距对土壤电阻率测量的影响[J].土壤学报.2019

[9].李国忠.关于土壤电阻率测量要点及注意事项[J].中国电业.2019

[10].郭轶磊,赵自威,张康伟.高土壤电阻率下的新型石墨接地材料冲击特性仿真分析[J].电力学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d28c37f356c77a97a9191d67.html