# 薄膜性能论文_任鑫,江仁康,赵瑞山,王丞,黄美东

导读:本文包含了薄膜性能论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:薄膜,磁控溅射,结构,纳米,矫顽力,磁学,性能。

### 薄膜性能论文文献综述

任鑫,江仁康,赵瑞山,王丞,黄美东[1]（2019）在《TiN/TiCN多层调制结构薄膜的结构和力学性能研究》一文中研究指出以304不锈钢为基体,利用复合离子镀技术制备了TiN/TiCN多层膜,主要研究了不同调制周期下薄膜组织结构和力学性能的变化规律。结果表明:不同调制周期下得到的TiN/TiCN多层膜表面比较致密、平整,随着调制周期的减小,表面质量有一定改善。多层膜结构主要由fcc-TiN型固溶体构成,不存在a-C结构。随着调制周期的减小,物相分析表明TiN/TiCN多层膜发生了择优生长,出现了(111)晶面生长织构,其纳米硬度和弹性模量逐渐增大,在调制周期λ=0.15μm时达到最大值,分别为35.56GPa和436.2GPa。(本文来源于《有色金属工程》期刊2019年12期）

杜宏艳,戚宇帆,吴晨雪,刘玥君,梁丽萍[2]（2019）在《SiO_2光子晶体结构色薄膜的制备与光学性能研究》一文中研究指出为了研究结构色薄膜在不同条件下的带隙性能,采用改进的St?ber法,制备不同粒径的亚微米级别单分散SiO_2微球,并利用垂直沉积自组装方法在载玻片表面制备出以SiO_2为结构基元的光子晶体结构色薄膜。采用扫描电子显微镜、红外光谱仪、紫外-可见分光光度计对微球及薄膜的形貌与光学性能进行分析。结果表明:在微球合成过程中,随着反应温度的升高,SiO_2微球粒径逐渐减小;通过自组装制备的结构色薄膜,其光子带隙随着SiO_2微球粒径的增大而发生红移。进一步研究发现,随着入射光与光子晶体结构色薄膜法线夹角的不断增大,光子带隙所对应的中心波长变短,发生蓝移。(本文来源于《材料工程》期刊2019年12期）

陈浩禹,张亦文,吴忠,秦真波,吴姗姗[3]（2019）在《金属含量对Co-TiO_2纳米颗粒复合薄膜微观结构及其性能的影响》一文中研究指出目的使Co-TiO_2纳米颗粒复合薄膜同时具备高的磁化强度及电阻率,从而实现更好的高频软磁特性。方法通过磁控共溅射的方法,在不同金属靶功率下制备了Co-TiO_2纳米颗粒复合薄膜,并探究金属含量对薄膜的微观结构、表面形貌、电学和静态磁学性能的影响。结果薄膜中的金属颗粒被非晶态的TiO_2分散。金属含量的增加可以显着提高纳米颗粒薄膜中金属颗粒的结晶性,降低薄膜电阻率,并且通过改变金属含量,可使薄膜逐渐从超顺磁态向铁磁态转变,达到精确调控纳米颗粒复合薄膜的磁学和电学性能的目的。结论在金属含量达到54%时,实现了高电阻率和高饱和磁化强度共存,有望得到具有高频软磁特性的纳米颗粒复合薄膜。(本文来源于《表面技术》期刊2019年12期）

李洪,崔骏,林松盛,石倩,蔡畅[4]（2019）在《铁氧体表面Cr/Ni/Ag复合薄膜制备及性能研究》一文中研究指出目的利用真空镀膜技术对铁氧体电磁感芯表面进行金属化处理,对金属薄膜的结构及性能进行综合分析,为其实现工程应用提供一定的理论基础。方法采用多腔一体式磁控溅射设备在铁氧体磁体表面依次沉积Cr、Ni、Ag,作为铁氧体表面复合金属薄膜。采用扫描电镜对复合薄膜表面、截面形貌进行表征;利用原子力显微镜对复合薄膜表面粗糙度进行测量;利用划格法对复合薄膜附着力进行测试;利用冲压试验对复合薄膜剥离强度进行测试;利用拉伸试验对复合薄膜结合强度进行测试;利用浸锡试验对复合薄膜耐焊性进行测试。结果试验制备的Cr/Ni/Ag复合薄膜各层厚度分别为420、4200、550 nm,Cr层与Ni层有明显柱状晶结构,层间界面清晰、无明显孔隙,Ag层与Ni层紧密结合。复合薄膜表面粗糙度为13 nm,附着力达0B级,结合力为30 N,抗拉强度达42 MPa。复合薄膜经过450℃浸锡18 s后,表面金属薄膜无脱焊或露底。结论采用磁控溅射技术制备的Cr(420 nm)/Ni(4200 nm)/Ag(550 nm)复合金属薄膜结构致密均匀,综合性能优异,达到铁氧体电感磁芯表面金属薄膜技术要求。(本文来源于《表面技术》期刊2019年12期）

吴易谦,韦春贝,代明江,匡同春,刘敏[5]（2019）在《沉积温度对NiCrAlY/Ag复合薄膜结构及性能的影响》一文中研究指出目的改善GH4169合金的表面性能,制备摩擦学性能优良的复合薄膜。方法采用离子源辅助直流磁控溅射技术制备NiCrAlY/Ag复合薄膜,研究沉积温度分别为60、120、180℃对薄膜结构和性能的影响。利用能谱仪(EDS)、扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射仪(XRD)进行薄膜元素成分含量、表面形貌、截面形貌、粗糙度和相结构的检测。采用纳米压痕仪、划痕法、球-盘式摩擦磨损试验机对薄膜的硬度、结合力、摩擦磨损性能进行分析。结果 NiCrAlY/Ag复合薄膜的表面致密度、晶粒尺寸以及表面粗糙度随沉积温度的升高而增大,物相组成主要为Ni3Al、Ag和Cr,薄膜的硬度在5.67～6.41GPa之间。复合薄膜的膜/基结合力随沉积温度的增加而降低,其中沉积温度为60℃时的膜基结合力最佳(33.1N),并且在此沉积温度下的复合薄膜具有最佳的室温摩擦学性能,其平均摩擦系数为0.24,磨损率为3.52×10–5 mm3/(N·m),磨损机制为氧化磨损和磨粒磨损。结论沉积温度对NiCrAlY/Ag复合薄膜的结构性能影响显着,当沉积温度为60℃时,薄膜综合性能最好。(本文来源于《表面技术》期刊2019年12期）

高立华,高松华,陈礼炜[6]（2019）在《不同氮氧比对N掺杂ZnO:Al薄膜结构及光电性能的影响》一文中研究指出采用射频磁控溅射技术,在不同氮氧比条件下,经过退火处理制备了N掺杂ZnO∶Al薄膜。对样品进行X射线衍射(XRD)、探针扫描显微镜(FAM)、透过率和电阻测试。结果表明:薄膜表面呈现柱状结构,当氮氧比为9∶1时,c轴择优取向最强。在可见光(500～800 nm)范围内,平均透过率都达到了90%以上。随着氮氧比增大,薄膜电阻先增大后减小,后又略微增大。当氮氧比由3∶1增加到9∶1时,由于N作为施主和受主掺杂的浓度不同,薄膜实现了由n型导电转变为p型导电。(本文来源于《新乡学院学报》期刊2019年12期）

王郁,刘顺义,任丹[7]（2019）在《不同超声时间对竹材薄壁细胞基纳米纤维素薄膜性能的影响》一文中研究指出为了高效利用竹材中的薄壁细胞,提高其附加值。首先采用物理法高效分离毛竹材中薄壁细胞和纤维。然后,采用不同时间的高强度超声处理与化学预处理制备了纳米纤维素(NCF)薄膜。结果表明,不同超声处理时间对NCF薄膜的结构和微观形貌影响较大。延长超声处理时间,可使得薄膜的微观结构变得更加完善,即表面更加光滑且截面更加致密;同时可以轻微地提高NCF薄膜的结晶度和NCF上纤维素分子间的氢键作用。另外,随着超声处理时间的增加,NCF薄膜的拉伸性能显着提高,溶胀度和水蒸气透过系数则显着降低。其中,与未处理样品相比较,超声处理50 min制得NCF薄膜的拉伸强度提高了355.4%,溶胀度和水蒸气透过系数分别降低了40.0%和81.1%。但是保水性基本保持不变。(本文来源于《绿色包装》期刊2019年12期）

殷鸿尧,于跃,李宗诚,张港鸿,冯玉军[8]（2019）在《智能蜂窝状有序多孔薄膜：体系构建、响应性能及应用探索》一文中研究指出蜂窝状有序多孔膜是一种典型的具有微、纳米尺寸的图案化高分子薄膜材料,在超疏水表面、光电材料、组织工程、生物医学、传感器等领域都具有良好的应用前景。表面形貌或性质具有可逆刺激响应特性的智能型多孔膜不仅拥有常规多孔膜的性能,而且还拥有独特的"开-关"功能,因此受到广泛关注。本文回顾了智能有序多孔膜近年的研究进展,重点对其体系构建、响应方式、机理、性能和相关应用进行了归纳与分析,评述了不同刺激响应多孔膜的特点及优劣势,探讨了智能多孔膜的优化设计及提高响应性能等问题,指出了目前面临的挑战,并展望了未来的发展方向。(本文来源于《物理化学学报》期刊2019年12期）

任翔,张晋,严莉雅,金倩[9]（2019）在《宇航高速数据电缆用ePTFE薄膜性能研究》一文中研究指出从膨体聚四氟乙烯(ePTFE)薄膜微观泡孔结构、介电性能这两项影响宇航高速数据电缆衰减性能的关键因素出发,对ePTFE薄膜进行了扫描电镜以及介电性能测试。将测得的ePTFE薄膜的微观泡孔结构电镜图像、介电性能与ePTFE薄膜绕包宇航高速数据电缆衰减的测试结果进行对比,发现采用较优介电性能ePTFE薄膜制成的宇航高速数据电缆的衰减并非较优,微观结构中岛状结点中纳米级孔径孔较多的ePTFE薄膜制成的宇航高速数据电缆衰减较小。(本文来源于《光纤与电缆及其应用技术》期刊2019年06期）

李晓芳,谭菊华,郭小春[10]（2019）在《钼酸钠对电沉积Co-Pt-Mo磁性薄膜性能的影响》一文中研究指出在纯铜表面制备了Co-Pt-Mo磁性薄膜,并研究了钼酸钠的质量浓度对Co-Pt-Mo磁性薄膜性能的影响。结果表明:随着钼酸钠的质量浓度的增加,Co-Pt-Mo磁性薄膜的厚度和电流效率显着提高,钴和钼的质量分数逐渐增大,使得比饱和磁化强度增大。然而,当钼酸钠的质量浓度为10 g/L时,由于剧烈的析氢和金属氢氧化物胶体的阻碍作用,使得电流效率下降,Co-Pt-Mo磁性薄膜表面的颗粒发生团聚现象,孔隙率增大,矫顽力降低。当钼酸钠的质量浓度为8 g/L时, Co-Pt-Mo磁性薄膜具有致密的结构和最大的矫顽力。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年06期）

### 薄膜性能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

为了研究结构色薄膜在不同条件下的带隙性能,采用改进的St?ber法,制备不同粒径的亚微米级别单分散SiO_2微球,并利用垂直沉积自组装方法在载玻片表面制备出以SiO_2为结构基元的光子晶体结构色薄膜。采用扫描电子显微镜、红外光谱仪、紫外-可见分光光度计对微球及薄膜的形貌与光学性能进行分析。结果表明:在微球合成过程中,随着反应温度的升高,SiO_2微球粒径逐渐减小;通过自组装制备的结构色薄膜,其光子带隙随着SiO_2微球粒径的增大而发生红移。进一步研究发现,随着入射光与光子晶体结构色薄膜法线夹角的不断增大,光子带隙所对应的中心波长变短,发生蓝移。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 薄膜性能论文参考文献

[1].任鑫,江仁康,赵瑞山,王丞,黄美东.TiN/TiCN多层调制结构薄膜的结构和力学性能研究[J].有色金属工程.2019

[2].杜宏艳,戚宇帆,吴晨雪,刘玥君,梁丽萍.SiO_2光子晶体结构色薄膜的制备与光学性能研究[J].材料工程.2019

[3].陈浩禹,张亦文,吴忠,秦真波,吴姗姗.金属含量对Co-TiO_2纳米颗粒复合薄膜微观结构及其性能的影响[J].表面技术.2019

[4].李洪,崔骏,林松盛,石倩,蔡畅.铁氧体表面Cr/Ni/Ag复合薄膜制备及性能研究[J].表面技术.2019

[5].吴易谦,韦春贝,代明江,匡同春,刘敏.沉积温度对NiCrAlY/Ag复合薄膜结构及性能的影响[J].表面技术.2019

[6].高立华,高松华,陈礼炜.不同氮氧比对N掺杂ZnO:Al薄膜结构及光电性能的影响[J].新乡学院学报.2019

[7].王郁,刘顺义,任丹.不同超声时间对竹材薄壁细胞基纳米纤维素薄膜性能的影响[J].绿色包装.2019

[8].殷鸿尧,于跃,李宗诚,张港鸿,冯玉军.智能蜂窝状有序多孔薄膜：体系构建、响应性能及应用探索[J].物理化学学报.2019

[9].任翔,张晋,严莉雅,金倩.宇航高速数据电缆用ePTFE薄膜性能研究[J].光纤与电缆及其应用技术.2019

[10].李晓芳,谭菊华,郭小春.钼酸钠对电沉积Co-Pt-Mo磁性薄膜性能的影响[J].电镀与环保.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d322368053a069d37824030d.html