# 优化土建工程中钢筋施工技术的措施分析李鸿运

李鸿运

中国建筑第二工程局有限公司东北分公司辽宁省沈阳市110000

摘要：在土建工程中，钢筋施工技术工程是建筑施工工程中重要组成部分。钢筋施工工程的质量决定着建筑物的质量，钢筋施工技术是钢筋混凝土施工技术中比较重要的环节，是影响整个建筑物质量的重要决定因素之一。本文根据自身掌握的钢筋材料的相关知识和在建筑施工过程的实践经验对土建工程中的钢筋施工技术分析，目的是为了在实际的钢筋土建工程中能够优化施工技术。提高建筑物的安全性和稳定性。

关键词：钢筋施工措施；常见问题；钢筋施工应用分析

1.土建工程中钢筋施工技术现状

钢筋是土建工程中重要的建筑材料，钢筋材料的质量决定着建筑物的质量。钢筋施工技术从兴起到发展的二十几年间，土建工程所用的钢筋材料大多数为光滑的钢筋，少数采用螺丝纹的钢筋，并将钢材分为多个等级，到了现代出现强度更高，韧性更好且焊接性能更好的钢材。现代土建工程的传统的土建工程之间存在着很大的差异。现代建筑物设计和土建施工工程都更加便利和快速。因此现在的建筑物都有更高的要求，例如，对建筑物的安全性和使用期限。现如今，由于钢筋施工工程中使用新材料和新技术，出现以钢筋结构为基础的建筑物，钢筋材料由于自身的特性在土建工程中被普遍的使用，钢筋材料成为必不可少的土建材料。目前我国的钢铁制造产业和土建工程的行业的发展，国家的相关部门提出了运用不同钢筋结构的方案，来推动土建工程中钢筋结构建筑的更好发展。虽然我国土建工程建设中钢筋材料得到较为普遍的运用，但在实际的土建施工时还存在着一些问题。

2.土建工程中钢筋施工存在问题

2.1钢筋的购买问题

在土建工程中钢筋材料和焊接材料的应用中，首先，要以建筑物的质量要求为标准，从长度、宽度、横截面等方面检测，然而在实际的施工过程中存在一些人员存在贪图利益的行为，例如人员为了节省购买材料的人员为了节省成本而忽略钢筋材料的质量。钢筋作为建筑工程的重要部分，其质量直接决定着建筑物的质量。我国钢筋质量存在问题的主要原因是指在施工时对钢筋材料的使用时达不到要求标准，因此钢筋的采购问题刻不容缓。

2.2钢筋的储存

钢筋在进入工厂的装卸过程中会出现压弯和损坏的问题。钢筋在进厂时要注意装卸的问题，避免出现压弯和折损的损坏的问题。并且很多施工工程单位会不重视对施工材料储存的问题，由于对钢筋材料的保护于防护措施不到位导致钢筋被雨水腐蚀，在运用到工程中是也会对建筑物的质量造成一定的影响。

2.3钢筋的使用和焊接

在钢筋使用时要严格根据要求规范使用，但是在实际的施工工程中有很多的施工单位并不能按要求进行施工而造成钢筋变形问题；就焊接问题来说，焊接不规范的现象不仅会造成材料的浪费，而且还会出现钢筋焊缝长度不够，钢筋焊缝表面粗糙、钢筋结合线不对称等问题。

2.4钢筋的配筋问题

在建筑工程的施工过程中，受力钢筋和构造钢筋的配筋率是一项重要的参考标准，配置钢筋筋率的情况直接决定着钢筋的承载负荷的能力也决定着建筑物的承载负荷的能力，对建筑工程的实施也有着非常大的影响。然而我国目前的钢筋工程存在的问题令人担忧，倘若钢筋的配置钢筋率不能到达钢筋施工的需求。不仅会出现混凝土破裂和钢筋断裂的现象，而且还会影响整个建筑物的承载负荷能力。总而言之，优化钢筋配筋技术，不仅能使建筑行业健康有序的发展，同时也能提高人们的安全。

2.5钢筋位置的误差

影响建筑施工质量的因素除了配置钢筋率问题、钢筋材料质量问题以外，在施工中钢筋位置出现误差同样产生负面影响。有时位置误差偏差严重会破坏钢筋的结构和韧度，更有甚者还会出现钢筋折断的现象。一直不处理此类问题，最终可能会出现房屋倒塌的现象，对建筑物的安全性和稳定性造成了非常大的影响。而在施工过程中建筑物的钢筋位置都会存在一定的误差，只要采取合理有效的措施使误差控制在标准要求以内，就可以提高建筑工程钢筋的使用效率。

3.优化钢筋施工技术的措施

3.1钢筋的制造

对钢筋材料进行加工制作时，首先要对加工制作表和加工设计图进行审核，避免图纸的错误而导致钢筋材料的不合格。要保证施工工程中所用到的钢筋材料都能够达到图纸的熬求。其次对于生产出的钢筋材料要先进行试用实验，只有在试用合格后才能够大量生产引用至建筑工程中。如果在实际施工过程时，遇到钢筋材料代换的情况时，要足够了解建筑物材料的设计和性能，看其是否真的满足代换的要求。严禁以等面积的高性能钢筋材料与低性能钢筋材料代换。在钢筋材料使用之前，需要对钢筋材料上粘附的泥土、铁锈等物质进行清理，保持钢筋表面的干净。还要对钢筋材料进行调直，调直的方法：分为人工调直和机械调直两种方法。对于钢筋材料，要保证没有死弯和部分地方弯曲等现象，如果钢筋的表面有伤痕，要保证钢筋材料的横截面不小于95%。另外对钢筋切断时，要根据钢筋型号、长度、直径和数量进行顺序切割，要先割长料再割短料，尽量减少钢筋材料的短料，有效的节省钢材材料。

3.2钢筋的捆绑和装置

在土建钢筋施工过程中，钢筋的捆绑与装置技术是重要技术之一。在实际工程中先熟悉施工图纸，保证配料表和设计图纸准确无误才可以进行钢筋材料的捆绑。建筑物墙面的钢筋网络捆绑时会出现弯钩，钢筋材料的弯钩应该朝里。当采用双层的钢筋网络时，要在墙面的钢筋网络设计支撑铁结构，有效的保持钢筋材料的间距。在墙面的钢筋捆绑时应该进行掉线设置，有效的确定垂直的角度，准确的保持主钢筋材料之间的间距，在减力墙的上下两边应该设置满捆的措施，在其他的地方可以进行别的捆绑设置。当纵向的受力钢筋材料要用到几层以上的排列技术时，在两排钢筋材料之间放入一定直径的钢筋材料，当纵向的钢筋材料之间的直径要一定长度时，插入的短钢筋材料应该和纵向钢筋材料的直径相同。在房梁和楼板的交叉部分，楼板的钢筋在上，次房梁的钢筋在中间，主房梁的钢筋在下，但是当有圈房梁或垫房梁时，主房梁的钢筋就要放在上面。对于实际施工过程，当建筑物的框架结构节点与局部钢筋节点的穿插很密集时，需要注意保持房梁顶面的主钢筋之间的距离，这样有利于后期建筑工程灌注混凝土材料。

3.3钢筋的焊接长度

不同的建筑设计要选择不同的焊接接长度方式，对于直径较长的钢筋材料可以优先采用机械焊接长度的方式，采用套筒挤压焊接技术，对于较小钢筋材料可以选择其他的方式焊接长度，对于一般横向钢筋材料采用对接电焊和电弧焊接，对于纵向的钢筋材料采用电压力焊接方式。在实际施工过程中，有些钢筋可焊接性比较强，焊接的参数范围比较大，在施工时只需要保证焊接的质量就行，这样在后期钢筋制作拉弯中断裂影响区就较小。在钢筋材料的焊接长度过程中要选择合适的焊接方式。比如在使用热闪光焊接方式时，操作特点就是，在一次闪光使要保证高频率，预热充分，二次闪光要保证长度短，光稳定，快速有力。

结束语

钢筋施工技术在建筑施工过程中占据着很重要的地位。近年建筑工程受到国家政府的重视，钢筋施工技术水平也以此不断的进步。建筑行业的钢筋施工技术不仅要保证自身质量，同时要加快革新的脚步，以适应市场的需求。从建筑工程的钢筋技术和优化措施两个方面考虑，加大科学研究的力度，提高施工人员的专业素养，大力的推动建筑行业钢筋施工技术的发展。

参考文献：

[1]张小年.建筑工程钢筋施工质量控制[J].科技创业家，2014，（9）.

[2]时鹏.建筑施工中钢筋施工技术分析[J].科技创新与应用，2014，（17）.

[3]张永锋，张志玉，祖立军.设计与施工中的配筋问题及分析[J].科协论坛，2011，（11.

[4]肖艳立，于晓丽.钢筋施工的质量控制[J].山西建筑，2011，（22）.

[5]赖卫海.建筑工程中钢筋分项施工的优化配筋技术[J].江西建材，2014，（13）.

[6]丘永颂.浅谈建筑施工钢筋技术[J].科技创新与应用，2014，（25）.

[7]沈培锋.配筋率对混凝土断裂参数的影响[J].防灾减灾工程学报，20013，（2）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d375553242447716e921ed2e.html