# 水利工程中堤坝加固技术探究周佳佳

关键词：水利工程；堤坝险情；加固技术

引言

水利堤坝工程是水利工程中一个十分重要的组成部分，是整个水利工程的基础，优质的水利堤坝工程可以防止险情的发生。而在开展水利堤坝工程施工的过程中，应合理地采取防渗加固工艺，并严格控制好其施工质量，这样方能有效的增强堤坝的耐冲击性能及承受性能，延长整个水利工程的使用寿命，为群众的生命财产安全提供可靠的保障。

1水利工程中堤坝加固技术的作用

近年来，我国虽然在水利工程方面投入较大，发展比较快，但是由于时间较短，经验缺乏而且技术不成熟，所以，在水利工程中的堤坝防渗漏和加固等问题上，相关措施做的并不到位，导致水利堤坝工程整体施工质量不高。同时，在水利工程施工过程中，监管人员没有完全发挥作用，部分监管人员缺乏专业性，一些监管人员责任心不强，不能对施工过程中的问题及时发现和提出，所以工程质量在一定程度上受到了影响，因此，现阶段的水利工程都存在较大的安全隐患，不能完全发挥其应有效用，对工程周边居民的生命财产安全都有较大的威胁，企业和施工单位有关管理人员应该对此问题引起重视，并采取措施及时解决相关问题，例如，组织定期员工培训，提高施工人员的专业素养和技术，进行安全宣讲，让员工的安全意识得到提高的同时认识到堤坝放渗漏加固不到位的潜在危险，对人民生命财产安全的威胁。

2水利工程堤坝险情分析

水利工程的主体结构中最关键的部位就是堤坝，对于施工人员来说，其各项进展施工的难度非常大，对于性能指标的要求极为苛刻，在施工中会遇到很多复杂的作业环节，这就需要施工人员具有很强的技术能力，并且能够严格的按照设计标准要求进行施工，这对于堤坝的防渗和加固工作来说都至关重要，但是我们也要看到以往工程建设中由于堤坝质量不符合设计标准而造成的险情和各类病害问题，一旦堤坝质量出现问题，其内部结构就会受到水流严重的侵蚀和冲刷，长此以往，堤坝的内部结构强度和承载能力就会大幅度下降，形成裂缝，扩大成为缺陷，进而被水渗透造成堤坝漏水，一旦遇到巨大的洪灾就会造成豁口的迅速扩大，造成极为严重的险情和事故，堤坝的各个部位都会受到水的侵蚀也破坏，尤其是堤基部分会动摇整个堤坝的稳定性和安全性。

3水利工程中堤坝加固技术的应用

3.1堤坝裂缝加固技术

3.1.1开挖回填法

3.1.1.1干缩裂缝的处理

对于均质堤坝堤面出现深度在0.5mm以下，裂缝宽度在2mm以下的干缩小裂缝，通常在堤身浸水后便能够自行闭合，所以不需多加处理。如若干缩裂缝较深，雨水沿裂缝裂缝渗入土体中，会增加土体含水量，从而会使得裂缝部位土体抗剪强度下降，加快裂缝扩大，所以应当要采取开挖回填法来处理其裂缝。在处理前，需要将少许石灰水灌入裂缝当中，让其能够将裂痕清楚显现出来，随后沿着石灰痕迹来进行挖槽，且洒湿槽周边后使用一样的土料进行回填，并逐层夯实，最后将砂性保护层填筑在其表面。对于粘土堤身的干缩裂缝需要全部清楚干净其表层土后，在根据设计要求的涂料干容重来进行分层填筑压实。

3.1.1.2纵向裂缝处理

通常情况下因为出现不均匀沉降而导致纵向裂缝的出现，如若裂缝深度与宽度较小，没有威胁到堤身安全，可以采取封闭缝口的方式来避免雨水渗入。如若纵向裂缝深度与宽度较大则需要进行开挖回填。

3.1.1.3横向裂缝处理

由于横向裂缝会产生顺缝漏水，从而极易致使堤身穿孔，所以必须要开挖回填处理横向裂缝。如若裂缝深度较大，则可以开发沟槽为阶梯型。如若属于贯穿型裂缝，在实际开槽过程中还需要和裂缝成十字相交的部位开挖结合槽，让沟槽变为梯形断面后方可实施回填。

3.1.2灌浆法

第一，合理布置灌浆孔。首先，需要正确掌握裂缝位置、分布以及深浅情况，并且要了解堤身渗漏情况以及堤坝施工填筑质量，其次在合理布置灌浆孔。第二，需要正确把控灌浆压力。因为灌浆压力情况会对灌浆质量产生较大影响，所以在确定灌浆压力时，必须要以确保堤身安全为基础。第三，科学配置浆液。保证实际所配制浆液需要具有良好吸水性、流通性以及收缩性小的优点。第四，冒浆处理：首先，将灌浆压力减小，降低其灌注速度；其次，使用较大浓度泥浆；再者，将矿渣、砂浆深入泥浆中，并合理添加速凝材料；此外，使用间歇性灌浆法；最后，对于冒浆孔可以使用粘土进行填压堵塞，或是沿缝开挖回填粘土。

3.2堤坝防渗加固技术

3.2.1防渗墙的处理技术

一是高压喷射注浆法，优点在于整个操作工艺比较简单，应用起来方便，同时浆液的固结体耐久性好而且强度高。这种堤坝防渗处理方式经常用在堤坝坝基的覆盖层和一些接触带的一些地方，对于那些堆石体情况复杂的应当将其设置为防渗墙来进行处理，选择的高压喷射方式不用因此结成的固体形态也会不同，当下经常选用的高压喷射方式比较常见的有双管喷射、单管喷射以及三观喷射等多种形式。二是垂直铺塑防渗技术，这种防渗加固技术的优点在于施工方便而且施工成本低，常被应用于低水头堤坝的防渗加固处理。但是这种方式也存在一定的缺陷，例如容易脆裂、老化，如果要提升处理效果，应当要增强对于施工材料的质量进行控制，同时控制好施工工艺，避免造成材料的损坏。

3.2.2劈裂灌浆防渗加固技术

劈裂灌浆防渗加固技术常常被应用于土质类的堤坝地基防渗加固，这种防渗加固技术能够在土体的劈裂中形成垂直而且连续的防渗加固帷幕，能够在起到堤坝防渗加固效果的同时，也能有效地对堤坝的关键位置的变形情况进行控制。这种防渗加固技术比较简单，目前已被普遍应用到水利工程施工中堤坝防渗加固问题的处理中。

3.2.3水平防渗加固技术

一是反滤沟导渗技术，此种处理方式应用的情况一般是在堤坝的背水坡发生大面积渗水现象，而且无法在临水侧进行有效的截流之时。选择此种形式的防渗处理技术时前提是需要对堤坝进行综合性的分析，这是由于这种技术不能降低背水坡的溢出点高度，只是能达到维护坡面稳定性的目的。二是透水压渗平台技术，采用这种防渗加固技术进行处理的时候也需要对堤坝的具体情况进行全面性的分析。这种防渗加固技术产生的效果比较好，不过虽然能产生良好的效果但是也会带来工作量的大幅度增加。三是临水截渗技术，此种堤坝防渗处理技术对于堤坝渗漏流量的控制有很明显的效果，而且能够产生持续性的防渗效果，对于提高堤坝防渗加固有着重要作用。

结语

水利工程的堤坝是其重要的基础组成部分，其质量情况直接影响到整个工程的质量，因此要针对以往工程建设中常见的堤坝问题进行系统的分析，采取科学有效的加固防渗举措，防范可能出现的安全风险，而且应进一步明确管控工作的要点，对于质量控制要制定有针对性的衡量和评价标准规范，对于出现的质量问题要及时发现并督促施工人员限期整改。

参考文献：

[1]王学刚.浅析防渗加固技术在我国水工堤坝建设中的应用［J］.科技创新与应用，2014（12）.

[2]徐甲存，仲静文.关于水库大坝防渗加固技术的探讨［J］.城市道桥与防洪，2016（09）.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d3d23d114c12d356afb4ffba.html