# 高岭石与氧化铁在还原焙烧过程中的反应行为（英文）

### 论文摘要

铝硅酸盐矿物中氧化硅和氧化铝的预先分离对从高硅含铝物料中提取氧化铝具有重要意义。本文作者研究高岭石与氧化铁在还原焙烧过程中的反应行为。热力学计算以及还原焙烧实验结果表明,由氧化铁还原得到的氧化亚铁优先与高岭石中的氧化铝反应而生成铝酸亚铁;与此同时,高岭石中的氧化硅转变为石英固溶体或者方石英固溶体。在有足量碳粉存在的条件下,过量的氧化亚铁和氧化硅反应生成的硅酸亚铁随着焙烧温度的升高进一步还原成氧化硅和金属铁。然而,升高焙烧温度及降低Fe2O3/Al2O3的摩尔比均能促进莫来石的形成。控制高岭土、赤铁矿和煤灰中Fe2O3/Al2O3/C摩尔比为1.2:2.0:1.2,在1373 K下还原焙烧60 min即可实现高岭石完全转变为独立的氧化硅和铝酸亚铁。研究结果有望为铝硅酸盐矿物中氧化铝和氧化硅的综合利用提供新技术。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李小斌,王洪阳,周秋生,齐天贵,刘桂华,彭志宏,王一霖

关键词: 高岭土,氧化铁,铝酸亚铁,石英固溶体,方石英固溶体,还原焙烧

来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中南大学冶金与环境学院

基金: Project(51604309)supported by the National Natural Science Foundation of China

分类号: TQ133.1

页码: 186-193

总页数: 8

文件大小: 789K

下载量: 85

### 相关论文文献

- [1].铜冶炼渣直接还原焙烧——磁选回收铜、铁试验研究[J]. 金属矿山 2020(09)

- [2].云南某赤泥还原焙烧-磁选试验研究[J]. 轻金属 2017(08)

- [3].越南某难选铁矿微波还原焙烧正交试验研究[J]. 中国有色金属 2011(S1)

- [4].氰渣闪速还原焙烧综合利用工业应用[J]. 黄金 2020(07)

- [5].铜渣高温快速还原焙烧-磁选回收铁的研究[J]. 矿冶工程 2017(01)

- [6].红土镍矿钠盐还原焙烧-磁选的机理[J]. 世界有色金属 2016(13)

- [7].软锰矿悬浮还原焙烧试验研究[J]. 矿冶工程 2010(04)

- [8].大洋多金属结核金属化还原焙烧——磁选回收镍铜钴工艺研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2020(10)

- [9].一氧化碳还原焙烧褐锰矿的研究[J]. 云南冶金 2016(02)

- [10].某氰化尾渣直接还原焙烧—磁选选铁试验[J]. 金属矿山 2012(11)

- [11].某菱铁矿直接还原焙烧磁选工艺研究[J]. 金属矿山 2011(05)

- [12].铜尾渣直接还原焙烧—磁选回收铁的试验[J]. 矿山机械 2019(11)

- [13].某氰化尾渣强磁预选—直接还原焙烧—弱磁选提铁研究[J]. 矿产保护与利用 2017(02)

- [14].红土镍矿回转窑还原焙烧的过程控制[J]. 中国新技术新产品 2013(13)

- [15].矿石特性对还原焙烧的影响[J]. 河北冶金 2017(06)

- [16].二氧化锰矿还原焙烧转化率评价方法研究[J]. 中国锰业 2015(04)

- [17].氰化尾渣氯化挥发-还原焙烧一步法回收金铁[J]. 金属矿山 2015(10)

- [18].低品位软锰矿流态化还原焙烧[J]. 北京科技大学学报 2012(09)

- [19].某氰化尾渣煤基还原焙烧—磁选试验[J]. 金属矿山 2012(03)

- [20].一种用于高价锰矿物的还原焙烧方法及装置[J]. 有色冶金节能 2010(04)

- [21].云南某铜冶炼渣资源化综合回收工艺技术研究[J]. 云南冶金 2017(04)

- [22].直接还原焙烧—弱磁选回收河南某金冶炼渣中铁[J]. 金属矿山 2015(12)

- [23].红土镍矿预还原焙烧的研究[J]. 铁合金 2014(04)

- [24].还原焙烧红土矿的硫酸浸出动力学[J]. 分子科学学报 2008(04)

- [25].高磷鲕状赤铁矿金属化还原焙烧-磁选-熔分新工艺研究[J]. 矿产综合利用 2020(05)

- [26].添加剂对低品位稀土铌铁粗精矿还原焙烧过程微观分离机制的影响[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(02)

- [27].某难选铁矿石直接还原焙烧磁选研究[J]. 矿冶工程 2010(03)

- [28].鄂西高磷鲕状赤铁矿直接还原焙烧同步脱磷机理[J]. 北京科技大学学报 2010(08)

- [29].气基还原焙烧—弱磁选回收赤泥中铁矿物试验[J]. 金属矿山 2018(06)

- [30].某难选褐铁矿直接还原焙烧-磁选工艺研究[J]. 矿冶工程 2013(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d3f7128ce9698823f52ca023.html