# 论农网10kV配电线路线损分析及降损措施孙琳

(国网江西省电力有限公司高安市供电分公司江西高安330800)

摘要:10kV配电网是最近几年才提出来的一种新型的配电网络形式，而有关配电网落的线损分析问题也是行业内作为重点来讨论的一个热门话题，因此，本文着眼于农网在10Kv配电线路线损分析及降损措施问题展开探讨，作者结合个人在这方面的一些实践工作经验提出几点思考，希望借阅者能够积极提出改进意见。

关键词:农网；10Kv；配电线路；线损分析；降损措施

农村电网的降损工作的关键指导性数据就是理论线损率了，它的作用则是把它和实际统计线在进行比较的时候，发现其二者之间的差距和差异性大小，线损的管理工作一定要把实际线损率与理论线损率二者的差值进行有效把控，将其控制在一个较之合理的数值范围以内，其差值也不能过于大，原因是如果这二者差值太大的话则证明线损管理工作过程中出现了漏洞，这就需要及时的对其进行改进。

一、农村电网产生电损的原因

1.配电网布局不合理

某地区山区地形面积大，且地势复杂，高低不平，因而居民的居住分布的比较分散，如此负荷也表现出不均匀，但有一点是该县的变电数量和配电线路的数量很少，这也是造成配电线路不均匀、布局不合理的重要原因之一，所以部分高压配电线路的供电其半径基本已经超出了相关的规定和要求，当然在这其中，最长的供电半径应该长达30000m。另外虽然在农村电网改造工作的开展致使导线截面积不断扩大，但是对于线路的损耗却依然没有降低，如此一来线路的损耗依旧很大。

2.高压电网与低压电网的无功损耗大

目前我国大部分农村电网在改造过程当中还存在一个比较突出的问题，即就是未对高压电网以及低压电网进行无功补偿。当前因为某公司的变电站补偿装置的数量非常有限，但大部分农村电网在改造时大多数配电变压器基本都100kVA或以下，并且在这部分变台中和低压用户的动力设备当中没有安装无功补偿的电容器，这样电网的功率因数相较而言就会低很多，除此之外，系统在用电设备消耗无功补偿的量同样得不到增长，这一系列原因最终导致了改造过后的线损率会高于改造之前的线损率。

3.电网负荷率低

这部分地区的居民生活的用电和乡镇企业的用电则属于农村电网电力工作的主要负荷，它的负荷率仅仅只占据30个百分点，同时季节不同其负荷量也是不尽相同的，还有就是，符合变化有时会很明显，并且高峰低谷之间的差值亦很大，有一点，如果电网高峰与其低谷之间差值太大的话，就会使得线损增大。通常说来，在春季和秋季这两个季节农村的用电量往往都很大，原因是春季在灌溉以及秋季在收粮时都会大幅度的用电，而早晨和晚上同样是两个用电高峰。

4.高压电网与低压电网的单相接地

配电网高压电网和低压电网线路当中会经常性发生单相接地故障。此故障发生之后，尤其线路上面避雷器被击穿之后，这个时候故障点往往会使得大量电量损失，当然高低压线路其线损也同样会增大，一番处理之后，配电线路的线损率就会由40%下降直至9.59%，大大的降低了用电量，这一点则能够节省下来不少电量。

二、降低10kV线路损耗的措施

1.技术降损

（1）加强计量管理，避免失误发生

检查配网的计量表，如果检测不合格则要对其进行更换，以保证计量表准确率的提高，与此同时，在检查过程中，还要注意检查计量表的计铅封，并且加强其管理工作，避免发生窃电行为，另外还要规范关系用电和职工用电以及人情用电等等这些不合理行为，结合各方面因素和实况来有效加强计量管理工作，以使得线损率得以降低，降低损电量。

（2）加强管理临时用电

对临时用电进行规范管理，并且通过积极的跟进以及逐步性完善服务等各种方法来有效提升供电质量，将办事手续实现精简化，同时采取有效的措施来堵住电量的跑电、冒电和漏电以及滴电行为，避免出现不必要的浪费用电的行为，节省电量。

（3）加强反窃电检查

又需要在辖区以内开展相关的法律法规的教育工作，同时提升用户的合法用电意识。另外还要积极的开展关于反窃电的检查工作，并通过突击检查和定期检查或者是不定期检查等等各种手段及时的对窃电行为进行查处，有效避免一些不合规定的行为出现。

（4）整治高损线路，合理布局电网线路

以合理化布控配电网内线路，从而使得线路可以全面实现高效低损耗电，这样在不使用户的供电情况下的不合理优化线路布局受到影响的情况下，及时性对一些老旧的线路进行改造。并且又以合理布局线路的手段来缩短供电半径，以能够很好的避免回迁供电现象出现，进一步使得配网的运行架构得以优化，降低用电损耗率。

（5）提升线路的功率因数

如果功率因数相对较低，那么线路的电压损失就会增加，同时负载端的电压也会降低，甚至严重一些会比正常的电压范围还要低，亦或是威胁到网内用户用电设备的安全运行。要结合各种方法来使得功率因数进一步提高，并且又要提高用户的供电质量。而相对提高功率因数的方法则是使电力系统中各个部分的无功功率及无功补偿得到降低。

我们在以无功补偿的方式使得电网电压质量得到保证的同时，又要进一步使得主网无功功率的输送减小，促使变压器的功率因数得到提升，从而降低电网的损耗，这个方法可以很好的避免出现浪费用电的情况。

2.管理降损

（1）加强降损管理体系建设

成立线损管理小组，并且要求分工明确，职责落实到位，另外把各个区域内的线损考核指标和补偿电容器的投运率指标以及电能表的实抄率指标和客户单位的功率因数指标结合绩效管理将其连接起来进行挂钩，同时又要严格考核兑现，并且进一步加强其线损管理工作，全面实现一个安全、高效的用电线损管理模式。

（2）加强分析

定期或不定期的对线损进行分析，同时对线损的形成原因以及在检查过程中出现的问题进行及时性组织分析，如此在对其原因做过一番分析之后在给定相对应的实施对策，同时根据相关对策形成有针对性的措施实施发行。然而在分析过程中同样要对线损作环比或者同比分析，目的在于可以有效的发现其中的问题，以便于我们及时检修或进行有效处理，节省用电量，降低损耗。

（3）加强线损的统计分析

持续定期性召开线损分布会，并且还要对于各个区域的线损指标的完成情况做进一步的情况对比，将其中存在的问题指出来，并尽可能的加以修正。

结语

因此降损节电该项工作既有难度又具备一定的复杂性，所以我们又必须要结合微观角度来紧抓各环节的较之具体的降损措施，还要结合宏观角度来加强对其工作的管理：由上及下逐步建立起有技术负责人参与其中的线损管理队伍，同时还要做好定期性的线损分析工作，并及时地制定出一系列有关降损措施的实施计划；以及将线损理论的计算工作做好、做到位，对线损理论的在线测量作好推广，以及对网损的分布和其薄弱环节进行及时性的掌握；制定出一系列切实可行的网损率的计划指标，彻底实现逐级的承包考核，将其有效的与经济利益挂钩；除此之外，还要将电网的规划设计工作以及相关电网的改造工作做好，促使其网络布局趋于合理化，并使得其运行处于一个经济状态；进一步有效加强其计量管理工作，且将相关的规程落实到位。

参考文献:

[1]朱庆波.10KV及以下配电网线损分析及降损措施研究[J].科技资讯，2014，26：107.

[2]宋仕杰,毛忠浩.浅析10kV配电线路线损因素及降损措施[J].科技创新与应用,2015(18).

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d433ed1aba3a985d5842f8aa.html