# 一种固体颗粒密封取样装置论文和设计-丁涛

### 全文摘要

本实用新型公开了一种固体颗粒密封取样装置，包括取样头、取样整管、按压件和取样整筒，取样整管包括多个依次连接的取样管，取样整筒包括多个依次连接的取样套筒，多个取样管以及多个取样套筒均同轴设置，每个取样管外对应套设有取样套筒，取样整管内壁设置有第一卡槽，取样整筒外壁对应设置有与第一卡槽卡接的第一卡块，取样整管和取样整筒能够相对上下滑动，取样头通过连接管连接取样整筒一端，取样整筒另一端与连接块连接，取样整管上连接有按压件，每个取样管外侧均设置有第二取样口，每个取样套筒外侧均设置有与第二取样口相匹配的第一取样口。本实用新型可以对取样的砂颗粒进行密封，同时可以分段对不同位置的砂颗粒进行取样。

### 主设计要求

1.一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，包括取样头(1)、取样整管(3)、按压件(4)、取样整筒、连接块(6)和连接管(28)，所述取样整管(3)包括多个依次连接的取样管(2)，每个所述取样管(2)内均设置有取样腔，所述取样整筒包括多个依次连接的取样套筒(5)，多个所述取样管(2)以及多个所述取样套筒(5)均同轴设置，每个所述取样管(2)外对应套设有所述取样套筒(5)，所述取样整管(3)内壁设置有第一卡槽(13)，所述取样整筒外壁对应设置有与所述第一卡槽(13)卡接的第一卡块(14)，所述取样整管(3)和取样整筒能够相对上下滑动，所述取样头(1)通过连接管(28)与所述取样整筒一端相连接，所述取样整筒另一端与连接块(6)连接，所述连接管(28)上与取样整筒连接的一端面上设置有第一凹槽(7)，所述第一凹槽(7)内底部固定连接有弹性弹簧(8)，所述取样整管(3)上连接有贯穿连接块(6)设置的按压件(4)，每个所述取样管(2)外侧均设置有第二取样口(24)，每个所述取样套筒(5)外侧均设置有与第二取样口(24)相匹配的第一取样口(10)。

### 设计方案

1.一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，包括取样头(1)、取样整管(3)、按压件(4)、取样整筒、连接块(6)和连接管(28)，所述取样整管(3)包括多个依次连接的取样管(2)，每个所述取样管(2)内均设置有取样腔，所述取样整筒包括多个依次连接的取样套筒(5)，多个所述取样管(2)以及多个所述取样套筒(5)均同轴设置，每个所述取样管(2)外对应套设有所述取样套筒(5)，所述取样整管(3)内壁设置有第一卡槽(13)，所述取样整筒外壁对应设置有与所述第一卡槽(13)卡接的第一卡块(14)，所述取样整管(3)和取样整筒能够相对上下滑动，所述取样头(1)通过连接管(28)与所述取样整筒一端相连接，所述取样整筒另一端与连接块(6)连接，所述连接管(28)上与取样整筒连接的一端面上设置有第一凹槽(7)，所述第一凹槽(7)内底部固定连接有弹性弹簧(8)，所述取样整管(3)上连接有贯穿连接块(6)设置的按压件(4)，每个所述取样管(2)外侧均设置有第二取样口(24)，每个所述取样套筒(5)外侧均设置有与第二取样口(24)相匹配的第一取样口(10)。

2.根据权利要求1所述一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述取样管和所述取样管之间通过第二连接部连接，所述取样管和按压件(4)之间也通过第二连接部连接，所述第二连接部包括第二子连接部和第二母连接部，所述取样管一端和按压件(4)下端设置有第二子连接部，所述取样管另一端设置有与第二子连接部配合连接的第二母连接部。

3.根据权利要求2所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述第二子连接部包括第二卡块(16)、第二凹槽(17)、连接弹簧(18)、第三卡块(19)、连接线(21)、第一滑槽(22)和第二滑块(23)，所述取样管一端中间位置设置有所述第二卡块(16)，所述第二卡块(16)两侧均开设有第二凹槽(17)，所述第二凹槽(17)内设置有第三卡块(19)，所述第三卡块(19)通过连接弹簧(18)与第二凹槽(17)的槽底相连接，所述取样管外侧设置有第一滑槽(22)，所述第一滑槽(22)内滑动连接有第二滑块(23)，所述第二滑块(23)通过连接线(21)与所述第三卡块(19)连接；所述第二母连接部包括第二卡槽(15)和第三卡槽(20)，所述取样管另一端中间位置设置有与第二卡块(16)配合卡接的第二卡槽(15)，所述第二卡槽(15)内两侧设置有与第三卡块(19)配合卡接的第三卡槽(20)。

4.根据权利要求3所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述第三卡块(19)的形状为三角形，其中三角形的斜边远离第二滑块(23)设置。

5.根据权利要求3所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述第三卡块(19)的形状为四分之一圆形，其中四分之一圆形的圆弧边远离第二滑块(23)设置。

6.根据权利要求1所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述第二取样口(24)一侧设置有取样门(25)，所述第二取样口(24)上侧和下侧均设置有第二滑槽(26)，所述第二滑槽(26)内滑动连接有与取样门(25)固定连接的第二滑块。

7.根据权利要求1所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述连接管(28)、取样套筒(5)的上端均开设有第一子连接部(11)，所述取样套筒(5)下端和连接块(6)下端均开设有与第一子连接部(11)配合连接的第一母连接部(12)。

8.根据权利要求7所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述第一子连接部(11)为内螺纹，所述第一母连接部(12)为外螺纹；或者所述第一子连接部(11)为外螺纹，所述第一母连接部(12)为内螺纹。

9.根据权利要求1所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，所述弹性弹簧(8)另一端连接有弹性垫(9)。

10.根据权利要求1所述的一种固体颗粒密封取样装置，其特征在于，每个所述取样管(2)外侧均设置有标签板，所述标签板内设置有标签凹槽。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及固体颗粒检测技术领域，特别是指一种固体颗粒密封取样装置。

背景技术

在对砂颗粒进行检测测试过程前，为提高检测分析精度，往往需要对所取的砂颗粒进行快速筛分、分离杂质、取样等处理。现有的砂颗粒的取样装置主要是为普通的管式取样器，一般为单管开槽或者双管开槽套筒结构。管式取样器整个取样装置基本为一整体，取样管与取样器头部为一固定整体。

但是，一，现有的取样器取样无法对砂颗粒进行密封，不可以延缓一段时间再进行检测，现有的需要对取样出来的砂颗粒尽快进行检测了，如果在未密封的情况下将取样样品延缓一段时间再进行检测或者带回实验室进行检测，这样会使得检测结果的误差比较大，增大检测误差，影响检测精度；二，现有的取样器一旦出现磨损或者变形，整个取样器装置就要全部报废，无法修复使用或者修复比较费时费钱，成本损失较大；三，现有的取样器中一般不能分段取样。

发明内容

有鉴于此，本实用新型的目的在于提出一种固体颗粒密封取样装置，以致力于解决背景技术中的全部问题或者之一。

基于上述目的本实用新型提供的一种固体颗粒密封取样装置，包括取样头、取样整管、按压件、取样整筒和连接块和连接管，所述取样整管包括多个依次连接的取样管，每个所述取样管内均设置有取样腔，所述取样整筒包括多个依次连接的取样套筒，多个所述取样管以及多个所述取样套筒均同轴设置，每个所述取样管外对应套设有所述取样套筒，所述取样整管内壁设置有第一卡槽，所述取样整筒外壁对应设置有与所述第一卡槽卡接的第一卡块，所述取样整管和取样整筒能够相对上下滑动，所述取样头通过连接管与所述取样整筒一端相连接，所述取样整筒另一端与连接块连接，所述连接管上与取样整筒连接的一端面上设置有有第一凹槽，所述第一凹槽内底部固定连接有弹性弹簧，所述弹性弹簧另一端连接有弹性垫，所述取样整管上连接有贯穿连接块设置的按压件，每个所述取样管外侧均设置有第二取样口，每个所述取样套筒外侧均设置有与第二取样口相匹配的第一取样口。

可选的，所述取样管和所述取样管之间通过第二连接部连接，所述取样管和按压件之间也通过第二连接部连接，所述第二连接部包括第二子连接部和第二母连接部，所述取样管一端和按压件下端设置有第二子连接部，所述取样管另一端设置有与第二子连接部配合连接的第二母连接部。

可选的，所述第二子连接部包括第二卡块、第二凹槽、连接弹簧、第三卡块、连接线、第一滑槽和第二滑块，所述取样管一端中间位置设置有所述第二卡块，所述第二卡块两侧均开设有第二凹槽，所述第二凹槽内设置有第三卡块，所述第三卡块通过连接弹簧与第二凹槽的槽底相连接，所述取样管外侧设置有第一滑槽，所述第一滑槽内滑动连接有第二滑块，所述第二滑块通过连接线与所述第三卡块连接；所述第二母连接部包括第二卡槽和第三卡槽，所述取样管另一端中间位置设置有与第二卡块配合卡接的第二卡槽，所述第二卡槽内两侧设置有与第三卡块配合卡接的第三卡槽。

可选的，所述第三卡块的形状为三角形，其中三角形的斜边远离第二滑块设置。

可选的，所述第三卡块的形状为四分之一圆形，其中四分之一圆形的圆弧边远离第二滑块设置。

可选的，所述第二取样口一侧设置有取样门，所述第二取样口上侧和下侧均设置有第二滑槽，所述第二滑槽内滑动连接有与取样门固定连接的第二滑块。

可选的，所述连接管、取样套筒的上端均开设有第一子连接部，所述取样套筒下端和连接块下端均开设有与第一子连接部配合连接的第一母连接部。

可选的，所述第一子连接部为内螺纹，所述第一母连接部为外螺纹；或者所述第一子连接部为外螺纹，所述第一母连接部为内螺纹。

可选的，每个所述取样管外侧均设置有标签板，所述标签板内设置有标签凹槽。

从上面所述可以看出，本实用新型有益效果是:

1.本实用新型设置有取样门，取样门设置在第二取样口一侧，第二取样口上侧和下侧均设置有第二滑槽，第二滑槽内滑动连接有与取样门固定连接的第二滑块，拨动取样门往第二取样口方向滑动，这样取样门可以对第二取样口进行密封，使得取样管内的砂颗粒不易掉落，同时可以方便检测人员后续有时间进行检测，没有必要对取样出来的砂颗粒进行尽快检测了，使得在砂颗粒堆中进行砂取样好并将其密封后，将带有取样砂颗粒的取样管带回实验室，然后可以在实验室中对已经取样密封好的砂颗粒进行检测，也可以等一段时间再进行检测实验。

2.本实用新型设置有第二子连接部和第二母连接部，在对取样管分开需要将其结合起来，将一个取样管的第二子连接部插入到另一个取样管的第二母连接部上，将两个取样管连接起来，第二卡块卡进第二卡槽内，并且第三卡块卡进第三卡槽内，使得两个取样管卡接起来，在取样装置出现磨损或者变形时，将出现磨损或者变形的地方换下来更换，需要跟换取样管时，滑动第一滑槽内滑动连接的第二滑块，使得第二滑块通过连接线连接的第三卡块往第二凹槽内移动，便于第三卡块脱离第三卡槽内，这时便可以将两个相连接的取样管分离开。

3.本实用新型设置有标签板，可以将每个取样管进行标记，每个取样管外侧均设置有标签板，标签板内设置有标签凹槽，取样管上的标签板上贴有标签，或者在标签凹槽内插有标签，插标签是为了便于在取样装置取样后分清不同位置的砂颗粒，更方便了取样。

附图说明

图1为本实用新型一种固体颗粒密封取样装置实施例的结构示意图；

图2为图1中A处的放大结构示意图；

图3为图1中B处的放大结构示意图；

图4为图1中C-C处的截面示意图。

图中：取样头-1，取样管-2，取样整管-3，按压件-4，取样套筒-5，连接块-6，第一凹槽-7，弹性弹簧-8，弹性垫-9，第一取样口-10，第一子连接部-11，第二母连接部-12，第一卡槽-13，第一卡块-14，第二卡槽-15，第二卡块-16，第二凹槽-17，连接弹簧-18，第三卡块-19，第三卡槽-20，连接线-21，第一滑槽-22，第二滑块-23，第二取样口-24，取样门-25，第二滑槽-26，第二滑块-27，连接管-28。

具体实施方式

为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明白，以下结合具体实施例，并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。

需要说明的是，本实用新型实施例中所有使用“第一”和“第二”的表述均是为了区分两个相同名称非相同的实体或者非相同的参量，可见“第一”“第二”仅为了表述的方便，不应理解为对本实用新型实施例的限定，后续实施例对此不再一一说明。

如图1、图2、图3和图4所示，一种固体颗粒密封取样装置，包括取样头1、取样整管3、按压件4、取样整筒、连接块6和连接管28，所述取样整管3包括多个依次连接的取样管2，所述取样整筒包括多个依次连接的取样套筒5，多个所述取样管2以及多个所述取样套筒5均同轴设置，每个所述取样管2内均设置有取样腔，每个所述取样管2外对应套设有所述取样套筒5，所述取样整管3内壁设置有第一卡槽13，所述取样整筒外壁对应设置有与所述第一卡槽13卡接的第一卡块14，所述取样整管3和取样整筒能够相对上下滑动，并且能防止所述取样整管3和取样整筒相对转动，所述取样头1通过连接管28与所述取样整筒一端相连接，所述取样整筒另一端与连接块6连接，所述连接管28上与取样整筒连接的一端面上设置有有第一凹槽7，所述第一凹槽7内底部固定连接有弹性弹簧8，所述弹性弹簧8另一端连接有弹性垫9，所述取样整管3上连接有贯穿连接块6设置的按压件4，每个所述取样管2外侧均设置有第二取样口24，每个所述取样套筒5外侧均设置有与第二取样口24相匹配的第一取样口10。

取样头1为国家标准的取样头，本装置中取样头1符合国标，所述取样管2内设置有取样腔，取样管2中取样腔的取样流量为国家标准所规定的取样流量。砂取样的执行标准：JGJ52-2006、GB\/T14684-2001；检验批次：应以在施工现场堆放的同产地，同规格分批验收，以400立方米或600吨为一验收批，小型工具(如拖拉机)以200m3或300t为一检验批，不足上述数量者以一批计，对于一次进场数量较少，且随进随用者，当质量比较稳定时，可以一个月为一周期以400立方米或600吨为一检验批，不足者亦为一个批次进行抽检，在料堆取样时不少于8点，组成一组样品，取砂约30kg。

为了便于取样管3与取样管3之间可拆卸，和为了便于取样管3与按压件4之间可拆卸，所述取样管3和所述取样管3之间通过第二连接部连接，所述取样管3和按压件4之间也通过第二连接部连接，所述第二连接部包括第二子连接部和第二母连接部，所述取样管3一端和按压件4下端设置有第二子连接部，所述取样管3另一端设置有与第二子连接部配合连接的第二母连接部。

为了便于快速的对取样管3进行取换，所述第二子连接部包括第二卡块16、第二凹槽17、连接弹簧18、第三卡块19、连接线21、第一滑槽22和第二滑块23，所述取样管3一端中间位置设置有所述第二卡块16，所述第二卡块16两侧均开设有第二凹槽17，所述第二凹槽17内设置有第三卡块19，所述第三卡块19通过连接弹簧18与第二凹槽17的槽底相连接，所述取样管3外侧设置有第一滑槽22，所述第一滑槽22内滑动连接有第二滑块23，所述第二滑块23通过连接线21与所述第三卡块19连接；所述第二母连接部包括第二卡槽15和第三卡槽20，所述取样管3另一端中间位置设置有与第二卡块16配合卡接的第二卡槽15，所述第二卡槽15内两侧设置有与第三卡块19配合卡接的第三卡槽20，在对取样管3分开需要将其结合起来，将一个取样管3的第二子连接部插入到另一个取样管3的第二母连接部上，将两个取样管3连接起来，第二卡块16卡进第二卡槽15内，并且第三卡块19卡进第三卡槽20内，使得两个取样管3卡接起来，若需要更换取样管3，拨动第一滑槽22内滑动连接的第二滑块23，使得第二滑块23通过连接线21连接的第三卡块19往第二凹槽17内移动，便于第三卡块19脱离第三卡槽20内，这时便可以将两个相连接的取样管3分离开。

为了便于人们快速将第二子连接部和第二母连接部相连接，所述第三卡块19的形状为三角形，其中三角形的斜边远离第二滑块23设置；或者所述第三卡块19的形状为四分之一圆形，其中四分之一圆形的圆弧边远离第二滑块23设置，使得第三卡块19可以快速插入到第三卡槽20内。

为了便于取样器取样的砂颗粒可以进行密封，所述第二取样口24一侧设置有取样门25，所述第二取样口24上侧和下侧均设置有第二滑槽26，所述第二滑槽26内滑动连接有与取样门25固定连接的第二滑块27，拨动取样门25往第二取样口24方向滑动，这样取样门25可以对第二取样口24进行密封，使得取样管3内的砂颗粒不易掉落，同时可以方便检测人员后续有时间进行检测，没有必要对取样出来的砂颗粒进行尽快检测了。

为了便于连接管28与取样套筒5之间可拆卸，为了便于取样套筒5与取样套筒5之间可拆卸，所述连接管28、取样套筒5的上端均开设有第一子连接部11，所述取样套筒5下端和连接块6下端均开设有与第一子连接部11配合连接的第一母连接部12。所述第一子连接部11为内螺纹，所述第一母连接部12为外螺纹；或者所述第一子连接部11为外螺纹，所述第一母连接部12为内螺纹。

为了将每个取样管2进行标记，每个所述取样管2外侧均设置有标签板，所述标签板内设置有标签凹槽，所述取样管2上的标签板上贴有标签，或者在标签凹槽内插有标签，插标签是为了便于在取样装置取样后分清不同位置的砂颗粒，更方便了取样。

将多个取样管2依次连接起来，这样多个依次连接的取样管2构成取样整管3，然后将取样整管3一端连接按压件4，将多个取样套筒5依次连接起来，这样多个依次连接的取样套筒5构成取样整筒，然后取样整筒一端通过连接管28连接取样头1，取样整筒另一端连接连接块6，将连接按压件4的取样整管3插入到取样整筒中，使得取样整管3未连接有按压件4的一端靠近连接管28，当需要使用取样装置时，先将取样装置插入到砂颗粒堆中，然后按压按压件4，使得第二取样口24与第一取样口10重合，这样取样装置外界的砂颗粒进入到取样整管3中，取样好后，取出取样装置，将取样装置中取样整管3取出来，然后将依次滑动取样门25将砂颗粒密封收好了，在砂颗粒堆中进行砂取样好并将其密封后，将带有取样砂的取样整管3上的取样管2带回实验室，然后可以在实验室中对已经取样密封好的砂颗粒进行检测，也可以等一段时间再进行检测实验；在取样装置出现磨损或者变形时，将出现磨损或者变形的地方换下来更换，需要跟换取样管2时，滑动第一滑槽22内滑动连接的第二滑块23，使得第二滑块23通过连接线21连接的第三卡块19往第二凹槽17内移动，便于第三卡块19脱离第三卡槽20内，这时便可以将两个相连接的取样管3分离开。

所属领域的普通技术人员应当理解：以上任何实施例的讨论仅为示例性的，并非旨在暗示本公开的范围(包括权利要求)被限于这些例子；在本实用新型的思路下，以上实施例或者不同实施例中的技术特征之间也可以进行组合，步骤可以以任意顺序实现，并存在如上所述的本实用新型的不同方面的许多其它变化，为了简明它们没有在细节中提供。

在阐述了具体细节以描述本实用新型的示例性实施例的情况下，对本领域技术人员来说显而易见的是，可以在没有这些具体细节的情况下或者这些具体细节有变化的情况下实施本实用新型。因此，这些描述应被认为是说明性的而不是限制性的。

尽管已经结合了本实用新型的具体实施例对本实用新型进行了描述，但是根据前面的描述，这些实施例的很多替换、修改和变型对本领域普通技术人员来说将是显而易见的。

本实用新型的实施例旨在涵盖落入所附权利要求的宽泛范围之内的所有这样的替换、修改和变型。因此，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何省略、修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920077341.7

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209673424U

授权时间:20191122

主分类号:G01N 1/10

专利分类号:G01N1/10

范畴分类:31E;

申请人:安徽康达检测技术有限公司

第一申请人:安徽康达检测技术有限公司

申请人地址:241000 安徽省芜湖市高新技术开发区天井山路13号综合楼八层

发明人:丁涛;章德宝;王杨;罗浩

第一发明人:丁涛

当前权利人:安徽康达检测技术有限公司

代理人:杨红梅

代理机构:11403

代理机构编号:北京风雅颂专利代理有限公司 11403

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d4c8f36934a9ae22bcef95f5.html