# 微纳光纤偏振相关特性及应用研究

### 论文摘要

微纳光纤是指将普通光纤在熔融状态下拉制得到的直径微米量级的光纤。微纳光纤由于具有尺寸小、光场约束能力强、损耗低、倏逝场传输能力强、高机械性与高柔韧性等优点,近年来在光传感、光通信、非线性光学、有源发光器件等方面都有着广泛的应用。本论文提出了基于微纳光纤倏逝场耦合实现的微纳光纤偏振分束器,理论上对其进行了仿真,实验上制备了该器件、表征了其偏振相关特性,并将其应用于被动锁模光纤激光器中,基于非线性偏振旋转实现了锁模脉冲的产生。本文的主要工作内容有:(1)利用耦合模理论分析了基于倏逝场耦合的微纳光纤偏振分束器的模式分布特性,理论上说明了基于微纳光纤耦合结构可实现TE/TM模偏振分束。(2)使用Comsol Multiphysics软件中全矢量有限元法以及Rsoft软件中Beam PROP模块的有限差分光束传输法,讨论了1.55μm与1.06μm波段下两根平行紧贴放置的微纳光纤的偏振分束特性,并研究了满足偏振分束效果的微纳光纤偏振分束器的耦合长度与直径之间的关系,为实验上制备微纳光纤偏振分束器提供了理论指导。(3)在1550 nm波段成功制备了三个微纳光纤偏振分束器样品,实验测得三个器件在1550 nm左右处的偏振对比度都能达到10 dB以上,最高能达25.23 dB。(4)将制备的微纳光纤偏振分束器应用于被动锁模光纤激光器中,实现了锁模脉冲的产生。实验上,在中心波长约为1559 nm处,得到的锁模脉冲3 d B谱宽为3.83 nm,脉冲周期为13.5 ns,对应重复频率为7.3928 MHz,射频谱信噪比为43.82 d B,脉冲宽度是0.92 ps,时间带宽积为0.44。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景及意义

- 1.2 微纳光纤研究背景及现状

- 1.3 微纳光纤偏振相关特性的研究现状

- 1.4 被动锁模光纤激光器的研究现状

- 1.5 本文研究的主要内容

- 第二章 微纳光纤倏逝场耦合原理及研究方法

- 2.1 全矢量有限元法介绍

- 2.2 有限差分光束传输法介绍

- 2.3 微纳光纤偏振分束器原理分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 微纳光纤偏振特性的仿真

- 3.1 1550 nm波段微纳光纤偏振特性仿真

- 3.2 1064 nm波段微纳光纤偏振特性仿真

- 3.3 本章小结

- 第四章 微纳光纤偏振分束器制作及表征

- 4.1 熔融型拉锥机系统及其工作平台

- 4.2 1550 nm波段微纳光纤偏振分束器的制作

- 4.3 微纳光纤偏振分束器表征

- 4.4 本章小结

- 第五章 微纳光纤偏振分束器在被动锁模激光器应用

- 5.1 引言

- 5.2 基于微纳光纤偏振分束器的被动锁模激光器实验

- 5.3 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 本文总结

- 6.2 下一步工作建议

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文

- 附录2 攻读硕士学位期间申请的专利

- 附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 钱禹豪

导师: 张祖兴

关键词: 微纳光纤,偏振分束器,被动锁模光纤激光器,全矢量有限元法,三维全矢量光束传播法,熔融拉锥法

来源: 南京邮电大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 南京邮电大学

分类号: TN253

DOI: 10.27251/d.cnki.gnjdc.2019.000888

总页数: 55

文件大小: 3542K

下载量: 153

### 相关论文文献

- [1].大功率半导体激光器单管合束及光纤耦合的研究[J]. 知音励志 2016(18)

- [2].光纤耦合激光器[J]. 光机电信息 2010(05)

- [3].高亮度半导体激光器泵浦光纤耦合模块[J]. 红外与激光工程 2013(02)

- [4].光纤耦合激光器驱动与控制技术研究[J]. 中国激光 2012(04)

- [5].JDSU新推光纤耦合激光器可以避免反射损害[J]. 光机电信息 2011(09)

- [6].单模光纤耦合声发射传感器及其应用研究[J]. 传感技术学报 2009(03)

- [7].多波长光纤耦合激光治疗社区获得性肺炎的临床研究[J]. 中国医药指南 2017(05)

- [8].相干公司推出光纤耦合半导体激光器HighLight FAP60W/810nm[J]. 光机电信息 2011(01)

- [9].三波长合束单管激光器光纤耦合模块设计[J]. 发光学报 2018(03)

- [10].基于光纤耦合技术的远距离红外激光照明器[J]. 科技创新与应用 2017(10)

- [11].DILAS新二维阵列光纤耦合模块[J]. 光机电信息 2009(07)

- [12].新准连续多阵列光纤耦合模块[J]. 光机电信息 2009(08)

- [13].光纤耦合数码系统传像特性[J]. 光子学报 2009(10)

- [14].球端面光纤耦合界面烧蚀现象的实验研究[J]. 激光杂志 2008(03)

- [15].德国DILAS推出光纤耦合单管模块[J]. 工业设计 2013(04)

- [16].浅析大功率半导体激光器面阵的光纤耦合技术[J]. 中国新技术新产品 2008(08)

- [17].高亮度大功率半导体激光器光纤耦合模块[J]. 发光学报 2018(02)

- [18].微环芯腔与锥形纳米光纤耦合过程的实验研究[J]. 量子光学学报 2017(01)

- [19].湍流下自由空间光通信的光纤耦合效率及补偿[J]. 光电工程 2011(05)

- [20].由正交傅里叶-梅林矩定位的双光纤耦合微内尺度测量[J]. 光学精密工程 2010(05)

- [21].光纤和半导体激光器耦合的实现方法[J]. 科技经济市场 2014(07)

- [22].国内首台5kW光纤耦合半导体激光器问世[J]. 金属加工(热加工) 2015(03)

- [23].高功率光纤耦合蓝光激光器设计与实现[J]. 光学与光电技术 2018(01)

- [24].基于Mini-bar的千瓦级大功率激光器光纤耦合[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [25].多模锥形光纤耦合与出光特性的研究[J]. 激光与红外 2008(03)

- [26].湍流环境中光纤耦合效率的提高[J]. 光学精密工程 2014(12)

- [27].利用光纤耦合衰荡对光纤压力传感器的研究(英文)[J]. 安徽师范大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [28].自适应光学校正下空间光通信的光纤耦合效率及斯特列尔比[J]. 红外与激光工程 2013(01)

- [29].基于Zernike多项式大气湍流条件下光纤耦合效率的数值分析[J]. 光电技术应用 2012(06)

- [30].500 W级半导体激光器光纤耦合输出模块设计[J]. 红外与激光工程 2017(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d564eb495c6173dcafe3c82e.html