# 一种包装制袋机用PE条放卷装置论文和设计-宋巨鹏

### 全文摘要

本实用新型公开了一种包装制袋机用PE条放卷装置，包括支撑杆，支撑杆上设有横杆，横杆上侧设有放卷板，放卷板右侧设有固定方钢，固定方钢后侧设有定滚轮，固定方钢上定滚轮的数量为两个，放卷板上设有固定块和挡盘，固定块上设有螺栓，挡盘前侧设有深沟球轴承，深沟球轴承上设有放卷PE摆臂，放卷PE摆臂后侧设有定滚轮，放卷PE摆臂上定滚轮的数量为三个，螺栓和放卷PE摆臂通过拉簧连接，起到张力作用，而螺栓起到调节张力大小的作用。本实用新型采用盘状PE条，避免了PE条的打卷，让设备可以持续不断的工作，提高了生产效率。

### 主设计要求

1.一种包装制袋机用PE条放卷装置，其特征在于：包括支撑杆(1)，支撑杆(1)上设有横杆(2)，横杆(2)上侧设有放卷板(3)，放卷板(3)右侧设有固定方钢(4)，固定方钢(4)后侧设有定滚轮(7)，放卷板(3)上设有固定块(13)和挡盘(9)，固定块(13)上设有螺栓(12)，挡盘(9)前侧设有深沟球轴承(10)，深沟球轴承(10)上设有放卷PE摆臂(8)，放卷PE摆臂(8)后侧设有定滚轮(7)，螺栓(12)和放卷PE摆臂(8)通过拉簧(11)连接；放卷板(3)右侧设有放卷PE轴(14)和销轴(16)，放卷PE轴(14)上设有放卷PE旋转芯(15)，放卷PE旋转芯(15)上设有挡盘(9)，放卷PE旋转芯(15)右侧设有深沟球轴承(10)，销轴(16)右侧设有压块轴(18)，压块轴(18)内部设有含油套(17)，压块轴(18)右侧设有压块(19)，压块(19)上侧设有硅胶块(20)。

### 设计方案

1.一种包装制袋机用PE条放卷装置，其特征在于：包括支撑杆(1)，支撑杆(1)上设有横杆(2)，横杆(2)上侧设有放卷板(3)，放卷板(3)右侧设有固定方钢(4)，固定方钢(4)后侧设有定滚轮(7)，放卷板(3)上设有固定块(13)和挡盘(9)，固定块(13)上设有螺栓(12)，挡盘(9)前侧设有深沟球轴承(10)，深沟球轴承(10)上设有放卷PE摆臂(8)，放卷PE摆臂(8)后侧设有定滚轮(7)，螺栓(12)和放卷PE摆臂(8)通过拉簧(11)连接；

放卷板(3)右侧设有放卷PE轴(14)和销轴(16)，放卷PE轴(14)上设有放卷PE旋转芯(15)，放卷PE旋转芯(15)上设有挡盘(9)，放卷PE旋转芯(15)右侧设有深沟球轴承(10)，销轴(16)右侧设有压块轴(18)，压块轴(18)内部设有含油套(17)，压块轴(18)右侧设有压块(19)，压块(19)上侧设有硅胶块(20)。

2.根据权利要求1所述一种包装制袋机用PE条放卷装置，其中所述定滚轮(7)内部设有滚轮轴承(6)，滚轮轴承(6)与滚轮轴(5)连接，滚轮轴(5)固定于放卷PE摆臂(8)和固定方钢(4)上。

3.根据权利要求1所述一种包装制袋机用PE条放卷装置，其中所述销轴(16)、压块轴(18)和压块(19)的数量为两个，硅胶块(20)连接两个压块(19)形成椭圆腰槽状。

4.根据权利要求1所述一种包装制袋机用PE条放卷装置，其中所述压块轴(18)与深沟球轴承(10)通过内部传送带连接，在放卷PE摆臂(8)受力倾斜时，则会通过内部传送带带动压块轴(18)转动角度。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于制袋机械用具技术领域，具体地讲是一种包装制袋机用PE条放卷装置。

背景技术

八边封制袋机是制袋行业的主要设备，其会运用到PE条，而现有设备中的PE条都为散装，都成箱放在一起，这样在设备运行过程中PE条很容易打卷、皱在一起，这样就没办法完成下一套工序，必须停机把PE条理顺才可以继续生产，这样就会降低生产的效率，且不断的停机重启会降低设备的使用寿命，不利于制袋行业的发展。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种包装制袋机用PE条放卷装置，以解决现有设备的不足。

本实用新型的一种包装制袋机用PE条放卷装置，包括支撑杆，支撑杆上设有横杆，横杆上侧设有放卷板，放卷板右侧设有固定方钢，固定方钢后侧设有定滚轮，固定方钢上定滚轮的数量为两个，放卷板上设有固定块和挡盘，固定块上设有螺栓，挡盘前侧设有深沟球轴承，深沟球轴承上设有放卷PE摆臂，放卷PE摆臂后侧设有定滚轮，放卷PE摆臂上定滚轮的数量为三个，螺栓和放卷PE摆臂通过拉簧连接，起到张力作用，而螺栓起到调节张力大小的作用；

放卷板右侧设有放卷PE轴和销轴，放卷PE轴上设有放卷PE旋转芯，放卷PE旋转芯上设有挡盘，可以起到挡住PE条的作用，防止旋转时会滑向一边而影响PE条的使用，放卷PE旋转芯右侧设有深沟球轴承，销轴右侧设有压块轴，压块轴内部设有含油套，压块轴右侧设有压块，压块上侧设有硅胶块。

作为本实用新型进一步的方案，定滚轮内部设有滚轮轴承，滚轮轴承与滚轮轴连接，滚轮轴固定于放卷PE摆臂和固定方钢上。

作为本实用新型进一步的方案，销轴、压块轴和压块的数量为两个，硅胶块连接两个压块形成椭圆腰槽状。

作为本实用新型进一步的方案，压块轴与深沟球轴承通过内部传送带连接，在放卷PE摆臂受力倾斜时，则会通过内部传送带带动压块轴转动一定的角度。

本实用新型的有益效果是：本实用新型采用盘状PE条，避免了PE条的打卷，让设备可以持续不断的工作，提高了生产效率。

附图说明：

附图1为本实用新型的主体结构示意图。

附图2为本实用新型的左视图结构示意图。

图中1、支撑杆，2、横杆，3、放卷板，4、固定方钢，5、滚轮轴，6、滚轮轴承，7、定滚轮，8、放卷PE摆臂，9、挡盘，10、深沟球轴承，11、拉簧，12、螺栓，13、固定块，14、放卷PE轴，15、放卷PE旋转芯，16、销轴，17、含油套，18、压块轴，19、压块，20、硅胶块。

具体实施方式：

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步描述。

如图1、2所示，一种包装制袋机用PE条放卷装置，包括支撑杆1，支撑杆1上设有横杆2，横杆2上侧设有放卷板3，放卷板3右侧设有固定方钢4，固定方钢4后侧设有定滚轮7，固定方钢4上定滚轮7的数量为两个，放卷板3上设有固定块13和挡盘9，固定块13上设有螺栓12，挡盘9前侧设有深沟球轴承10，深沟球轴承10上设有放卷PE摆臂8，放卷PE摆臂8后侧设有定滚轮7，放卷PE摆臂8上定滚轮7的数量为三个，螺栓12和放卷PE摆臂8通过拉簧11连接，起到张力作用，而螺栓12起到调节张力大小的作用；

放卷板3右侧设有放卷PE轴14和销轴16，放卷PE轴14上设有放卷PE旋转芯15，放卷PE旋转芯15上设有挡盘9，可以起到挡住PE条的作用，防止旋转时会滑向一边而影响PE条的使用，放卷PE旋转芯15右侧设有深沟球轴承10，销轴16右侧设有压块轴18，压块轴18内部设有含油套17，压块轴18右侧设有压块19，压块19上侧设有硅胶块20；

定滚轮7内部设有滚轮轴承6，滚轮轴承6与滚轮轴5连接，滚轮轴5固定于放卷PE摆臂8和固定方钢4上；

销轴16、压块轴18和压块19的数量为两个，硅胶块20连接两个压块19形成椭圆腰槽状；

压块轴18与深沟球轴承10通过内部传送带连接，在放卷PE摆臂8受力倾斜时，则会通过内部传送带带动压块轴18转动一定的角度。

在使用时，由本实用新型代替八边封制袋机种的PE散条输送结构，将盘状PE条安装于挡盘9前侧的放卷PE旋转芯15上，在依次绕过放卷PE摆臂8和固定方钢4上的定滚轮7，当PE条被拉紧时，PE条对放卷PE摆臂8的压力就会变大，压块19上的椭圆腰槽距离就会变大，硅胶块20就会离开放卷PE旋转芯15的旋转面，放卷速度就会加快，当PE条达到一定松度时，PE条对放卷PE摆臂8的压力就会变小，压块19上的椭圆腰槽距离就会减小，从而让硅胶块20压紧在放卷PE旋转芯15的旋转面上，放卷速度变慢直至停止，这样就完成了盘状PE条的放卷。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，实现包装制袋机PE条放卷的目的，还可以做出若干改进和替换，这些改进和替换也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111396.5

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209813234U

授权时间:20191220

主分类号:B31B70/10

专利分类号:B31B70/10;B31B155/00

范畴分类:24J;34A;

申请人:巨鼎机械（上海）有限公司

第一申请人:巨鼎机械（上海）有限公司

申请人地址:201802 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1939号1幢

发明人:宋巨鹏;曹光雷;徐明亮

第一发明人:宋巨鹏

当前权利人:巨鼎机械（上海）有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d590f512009a7978ad532bde.html