# 一种防水卷材铺装用支撑架论文和设计-贾田田

### 全文摘要

本实用新型公开了一种防水卷材铺装用支撑架，本实用新型包括上支架、转轴、防水卷材、夹板、电动伸缩杆、底座、万向轮、下支架、支撑块、锁紧机构、收缩杆、卷材铺设辊、支撑杆、热溶辊、驱动轮、电机和电机调速器。本实用新型结构简单，造价成本低，使用方便，本实用新型能够高速、快速的将防水卷材展开，可以对展开时的速度进行调节，以满足不同工作情况的需要；防水卷材两侧设有夹板，防止防水卷材产生位移，保证防水卷材与转轴同步转动，通过调节螺母调节夹板上的卡块距离，将卡块压紧防水卷材避免不工作时防水卷材散开，本实用新型上支架与下支架之间设有锁紧机构，锁紧机构另一侧设有复位弹簧，可实现上支架与下支架合并，操作方便。

### 主设计要求

1.一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：包括上支架(1)、转轴(2)、防水卷材(3)、夹板(4)、电动伸缩杆(5)、底座(6)、万向轮(7)、制动器(8)、下支架(9)、支撑块(10)、锁紧机构(11)、收缩杆(12)、卷材铺设辊(13)、连接耳(14)、支撑杆(15)、热溶辊(16)、复位弹簧(17)、驱动轮(18)、电机(19)和电机调速器(20)；所述上支架(1)和下支架(9)一侧铰接，所述上支架(1)和下支架(9)铰接处设有复位弹簧(17)；所述上支架(1)和下支架(9)另一侧设有锁紧机构(11)；所述下支架(9)底部设有电动伸缩杆(5)；所述电动伸缩杆(5)底端固连底座(6)；所述底座(6)底面设有万向轮(7)；所述万向轮(7)侧面设有制动器(8)；所述下支架(9)顶部和上支架(1)底部设有相配合的弧形槽；所述转轴(2)活动连接在弧形槽中；所述转轴(2)上设有防水卷材(3)；所述防水卷材(3)两侧设有夹板(4)；所述夹板(4)与所述转轴(2)螺纹连接；所述下支架(9)上设有支撑块(10)；所述支撑块(10)上设有电机调速器(20)和电机调速器(20)连接的电机；所述驱动轮(18)与所述电机(19)输出端固连；所述下支架(9)内壁上固连支撑杆(15)一端，所述支撑杆(15)另一端活动连接热溶辊(16)；所述热溶辊(16)与所述驱动轮(18)相切；所述下支架(9)外壁设有收缩杆(12)；所述收缩杆(12)一端通过连接耳(14)与下支架(9)外壁活动连接；所述收缩杆(12)另一端活动连接卷材铺设辊(13)。

### 设计方案

1.一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：包括上支架(1)、转轴(2)、防水卷材(3)、夹板(4)、电动伸缩杆(5)、底座(6)、万向轮(7)、制动器(8)、下支架(9)、支撑块(10)、锁紧机构(11)、收缩杆(12)、卷材铺设辊(13)、连接耳(14)、支撑杆(15)、热溶辊(16)、复位弹簧(17)、驱动轮(18)、电机(19)和电机调速器(20)；

所述上支架(1)和下支架(9)一侧铰接，所述上支架(1)和下支架(9)铰接处设有复位弹簧(17)；

所述上支架(1)和下支架(9)另一侧设有锁紧机构(11)；

所述下支架(9)底部设有电动伸缩杆(5)；

所述电动伸缩杆(5)底端固连底座(6)；

所述底座(6)底面设有万向轮(7)；

所述万向轮(7)侧面设有制动器(8)；

所述下支架(9)顶部和上支架(1)底部设有相配合的弧形槽；

所述转轴(2)活动连接在弧形槽中；

所述转轴(2)上设有防水卷材(3)；

所述防水卷材(3)两侧设有夹板(4)；

所述夹板(4)与所述转轴(2)螺纹连接；

所述下支架(9)上设有支撑块(10)；

所述支撑块(10)上设有电机调速器(20)和电机调速器(20)连接的电机；

所述驱动轮(18)与所述电机(19)输出端固连；

所述下支架(9)内壁上固连支撑杆(15)一端，所述支撑杆(15)另一端活动连接热溶辊(16)；

所述热溶辊(16)与所述驱动轮(18)相切；

所述下支架(9)外壁设有收缩杆(12)；

所述收缩杆(12)一端通过连接耳(14)与下支架(9)外壁活动连接；

所述收缩杆(12)另一端活动连接卷材铺设辊(13)。

2.根据权利要求1所述一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：所述夹板(4)为圆盘状。

3.根据权利要求2所述一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：所述夹板(4)包括卡盘(401)、卡块(402)、调节螺母(403)、丝杆(404)、丝杆槽(405)和轴孔(406)，所述卡盘(401)表面中心设有轴孔(406)，所述轴孔(406)相对应两侧均设有丝杆槽(405)，所述丝杆槽(405)内设有丝杆(404)，所述丝杆(404)与所述丝杆槽(405)活动连接，所述丝杆(404)外周均匀分布有螺纹，所述丝杆(404)一端贯穿所述卡盘(401)与卡盘(401)外周上的调节螺母(403)固定连接，所述丝杆(404)上设有卡块(402)，所述卡块(402)与所述丝杆(404)螺合连接。

4.根据权利要求3所述一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：所述调节螺母(403)上设有防滑纹。

5.根据权利要求1所述一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：所述上支架(1)外壁设有推手。

6.根据权利要求1所述一种防水卷材铺装用支撑架，其特征在于：所述锁紧机构(11)包括锁芯(1101)、锁槽(1102)、卡扣(1103)、扳手(1104)和收缩弹簧(1105)，所述支架(1)远离复位弹簧(17)一侧设有锁芯(1101)，所述锁芯(1101)一侧设有凹槽，所述下支架(9)上设有与所述锁芯(1101)相配合的锁槽(1102)，所述下支架(9)远离锁槽(1102)一侧凹槽内设有卡扣(1103)，所述卡扣(1103)一端呈斜边设计，所述卡扣(1103)斜边贯穿锁槽(1102)，所述卡扣(1103)另一端固连有扳手(1104)，所述扳手(1104)与凹槽连接有收缩弹簧(1105)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及卷材铺装技术领域，特别涉及一种防水卷材铺装用支撑架。

背景技术

防水卷材主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接，是整个工程防水的第一道屏障，对整个工程起着至关重要的作用。防水卷材是一种可卷曲的片状防水材料。是建筑工程防水材料中的重要品种之一。

现有的铺设方式常采人工铺设来完成，不仅造成劳动强度大，而且工作效率也相对偏低，而采用铺设机来进行铺设卷材时，能很好的提高工作效率，但是由于铺设机的体积较大，会占用较多的空间，也不易搬运造成使用的不便，给屋面卷材的铺设带来麻烦。防水卷材热熔完成后，人工进行防水卷材的铺贴按压，铺贴效果无法保证，可能引起铺设空鼓的情况，影响防水效果，存在质量隐患；防水卷材施工操作人员的依赖性大，施工人员的技术水平直接影响防水工程的质量，人工铺贴防水卷材的效率低，人工成本较高。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于解决上述所有问题而提供的一种防水卷材铺装用支撑架。

为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：一种防水卷材铺装用支撑架，其创新点在于：包括上支架、转轴、防水卷材、夹板、电动伸缩杆、底座、万向轮、制动器、下支架、支撑块、锁紧机构、收缩杆、卷材铺设辊、连接耳、支撑杆、热溶辊、复位弹簧、驱动轮、电机和电机调速器；所述上支架和下支架一侧铰接，所述上支架和下支架铰接处设有复位弹簧；所述上支架和下支架另一侧设有锁紧机构；所述下支架底部设有电动伸缩杆；所述电动伸缩杆底端固连底座；所述底座底面设有万向轮；所述万向轮侧面设有制动器；所述下支架顶部和上支架底部设有相配合的弧形槽；所述转轴活动连接在弧形槽中；所述转轴上设有防水卷材；所述防水卷材两侧设有夹板；所述夹板与所述转轴螺纹连接；所述下支架上设有支撑块；所述支撑块上设有电机调速器和电机调速器连接的电机；所述驱动轮与所述电机输出端固连；所述下支架内壁上固连支撑杆一端，所述支撑杆另一端活动连接热溶辊；所述热溶辊与所述驱动轮相切；所述下支架外壁设有收缩杆；所述收缩杆一端通过连接耳与下支架外壁活动连接；所述收缩杆另一端活动连接卷材铺设辊。

作为优选，所述夹板为圆盘状。

作为优选，所述夹板包括卡盘、卡块、调节螺母、丝杆、丝杆槽和轴孔，所述卡盘表面中心设有轴孔，所述轴孔相对应两侧均设有丝杆槽，所述丝杆槽内设有丝杆，所述丝杆与所述丝杆槽活动连接，所述丝杆外周均匀分布有螺纹，所述丝杆一端贯穿所述卡盘与卡盘外周上的调节螺母固定连接，所述丝杆上设有卡块，所述卡块与所述丝杆螺合连接。

作为优选，所述调节螺母上设有防滑纹。

作为优选，所述上支架外壁设有推手。

作为优选，所述锁紧机构包括锁芯、锁槽、卡扣、扳手和收缩弹簧，所述支架远离复位弹簧一侧设有锁芯，所述锁芯一侧设有凹槽，所述下支架上设有与所述锁芯相配合的锁槽，所述下支架远离锁槽一侧凹槽内设有卡扣，所述卡扣一端呈斜边设计，所述卡扣斜边贯穿锁槽，所述卡扣另一端固连有扳手，所述扳手与凹槽连接有收缩弹簧。

本实用新型的有益效果：本实用新型结构简单，造价成本低，使用方便，本实用新型能够高速、快速的将防水卷材展开，可以对展开时的速度进行调节，以满足不同工作情况的需要，将设有防水卷材的转轴放置在下支架上，方便防水卷材的安装与拆卸，上支架与下支架设置有使转轴灵活转动的弧形槽，既防止防水卷材铺装时转轴产生位移，同时保证了转轴的转动效果，下支架底部设有电动伸缩杆和带有制动器的万向轮，方便使用，防水卷材两侧设有夹板，防止防水卷材产生位移，保证防水卷材与转轴同步转动，通过调节螺母调节夹板上的卡块距离，将卡块压紧防水卷材避免不工作时防水卷材散开，本实用新型上支架与下支架之间设有锁紧机构，锁紧机构另一侧设有复位弹簧，可实现上支架与下支架合并，操作方便。

附图说明

为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

图1为本实用新型结构主视图。

图2为本实用新型结构侧视图。

图3为本实用新型的夹板结构示意图。

图4为本实用新型的锁紧机构结构示意图。

1-上支架；2-转轴；3-防水卷材；4-夹板；5-电动伸缩杆；6-底座；7-万向轮；8-制动器；9-下支架；10-支撑块；11-锁紧机构；12-收缩杆；13-卷材铺设辊；14-连接耳；15-支撑杆；16-热溶辊；17-复位弹簧；18-驱动轮；19-电机；20-电机调速器；401-卡盘；402-卡块；403-调节螺母；404-丝杆；405-丝杆槽；406-轴孔；1101-锁芯；1102-锁槽；1103-卡扣；1104-扳手；1105-收缩弹簧。

具体实施方式

在本发明的描述中需要说明的是，术语中“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“内”“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该发明产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是提示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位，以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

如图1至图4所示，本实用新型具体实施方式采用以下技术方案：包括上支架1、转轴2、防水卷材3、夹板4、电动伸缩杆5、底座6、万向轮7、制动器8、下支架9、支撑块10、锁紧机构11、收缩杆12、卷材铺设辊13、连接耳14、支撑杆15、热溶辊16、复位弹簧17、驱动轮18、电机19和电机调速器20；所述上支架1和下支架9一侧铰接，所述上支架1和下支架9铰接处设有复位弹簧17；所述上支架1和下支架9另一侧设有锁紧机构11；所述下支架9底部设有电动伸缩杆5；所述电动伸缩杆5底端固连底座6；所述底座6底面设有万向轮7；所述万向轮7侧面设有制动器8；所述下支架9顶部和上支架1底部设有相配合的弧形槽；所述转轴2活动连接在弧形槽中；所述转轴2上设有防水卷材3；所述防水卷材3两侧设有夹板4；所述夹板4与所述转轴2螺纹连接；所述下支架9上设有支撑块10；所述支撑块10上设有电机调速器20和电机调速器20连接的电机；所述驱动轮18与所述电机19输出端固连；所述下支架9内壁上固连支撑杆15一端，所述支撑杆15另一端活动连接热溶辊16；所述热溶辊16与所述驱动轮18相切；所述下支架9外壁设有收缩杆12；所述收缩杆12一端通过连接耳14与下支架9外壁活动连接；所述收缩杆12另一端活动连接卷材铺设辊13。

其中，所述夹板4为圆盘状；所述夹板4包括卡盘401、卡块402、调节螺母403、丝杆404、丝杆槽405和轴孔406，所述卡盘401表面中心设有轴孔406，所述轴孔406相对应两侧均设有丝杆槽405，所述丝杆槽405内设有丝杆404，所述丝杆404与所述丝杆槽405活动连接，所述丝杆404外周均匀分布有螺纹，所述丝杆404一端贯穿所述卡盘401与卡盘401外周上的调节螺母403固定连接，所述丝杆404上设有卡块402，所述卡块402与所述丝杆404螺合连接；所述调节螺母403上设有防滑纹；所述上支架1外壁设有推手；所述锁紧机构包括锁芯1101、锁槽1102、卡扣1103、扳手1104和收缩弹簧1105，所述支架1远离复位弹簧17一侧设有锁芯1101，所述锁芯1101一侧设有凹槽，所述下支架9上设有与所述锁芯1101相配合的锁槽1102，所述下支架9远离锁槽1102一侧凹槽内设有卡扣1103，所述卡扣1103一端呈斜边设计，所述卡扣1103斜边贯穿锁槽1102，所述卡扣1103另一端固连有扳手1104，所述扳手1104与凹槽连接有收缩弹簧1105。

本实用新型的使用状态为：本实用新型结构简单，造价成本低，使用方便，本实用新型能够高速、快速的将防水卷材展开，可以对展开时的速度进行调节，以满足不同工作情况的需要，将设有防水卷材的转轴放置在下支架上，方便防水卷材的安装与拆卸，上支架与下支架设置有使转轴灵活转动的弧形槽，既防止防水卷材铺装时转轴产生位移，同时保证了转轴的转动效果，下支架底部设有电动伸缩杆和带有制动器的万向轮，方便使用，防水卷材两侧设有夹板，防止防水卷材产生位移，保证防水卷材与转轴同步转动，通过调节螺母调节夹板上的卡块距离，将卡块压紧防水卷材避免不工作时防水卷材散开，本实用新型上支架与下支架之间设有锁紧机构，锁紧机构另一侧设有复位弹簧，可实现上支架与下支架合并，操作方便；使用时，将防水卷材3安装在转轴2上，从转轴2两端套入夹板4，旋动夹板4使夹板4避免防水卷材3在工作时产生位移，且不阻碍防水卷材3的铺装，将安装有防水卷材3的转轴2放置在上支架1与下支架9之间的弧形凹槽中，将上支架1上的锁芯1101按入下支架9的锁槽1102，卡扣1103卡入锁芯1101的凹槽中从而将上支架1与下支架9临时固定，从防水卷材3中拉出卷材头，卷材头穿过热溶辊16和驱动轮18相切的位置，驱动轮18在电机19带动下旋转，在摩擦力的作用下，带动热溶辊16同时运动，实现防水卷材3的展开，热溶辊16、电机19和电机调速器20通过电性连接，电机调速器20可以调节电机的速度。万向轮7带动上支架1与下支架9移动，卷材铺设辊13将防水卷材3向下按压，工人利用粘结剂将防水卷材3铺装在需要的地面，不工作时，利用制动器8使支撑架固定，旋转夹板4上的两个调节螺母403，两个卡块402在丝杆404作相对运动，使卡块402与防水卷材3外周相抵，从而防止防水卷材3散开。

本实用新型以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内，本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920116748.6

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209703866U

授权时间:20191129

主分类号:E04D15/06

专利分类号:E04D15/06

范畴分类:36C;36D;

申请人:惠安闽居机械有限公司

第一申请人:惠安闽居机械有限公司

申请人地址:362000 福建省泉州市惠安县紫山镇顶赤涂村委会北350米2号店

发明人:贾田田

第一发明人:贾田田

当前权利人:惠安闽居机械有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d599cacb4987649f5a5518c6.html