# LNG接收站高低压火炬系统集中布置的设计

### 论文摘要

为了研究LNG接收站项目高低压火炬集中布置的可行性,结合火炬燃烧辐射热计算软件Flaresim和火炬泄放原理,分别建立低压火炬燃烧、高低压火炬同时燃烧的热辐射计算模型。模拟了低压火炬燃烧、高低压火炬同时燃烧时热辐射、噪音等参数的变化规律,计算了接受热点火炬分液罐的热辐射、噪音。结果表明:对于接受热点,高低压火炬同时燃烧时热辐射为1.578 kW/m~2,噪音为89.85 dB,满足操作人员接受辐射强度和噪音的要求,表明高低压火炬集中布置方案是可行的,可为类似改扩建项目提供设计思路。(图2,表4,参20)

### 论文目录

- 1 低压火炬系统

- 1.1 燃烧热辐射计算模型建立

- 1.2 模型求解

- 2 高低压火炬系统

- 2.1 燃烧热辐射计算模型建立

- 2.2 模型求解

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘霏,崔亚梅

关键词: 接收站,高压火炬,低压火炬,集中布置

来源: 油气储运 2019年12期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石油天然气管道工程有限公司

分类号: TE88

页码: 1414-1418

总页数: 5

文件大小: 1041K

下载量: 95

### 相关论文文献

- [1].操作参数对LNG罐式集装箱最佳初始充满率的影响[J]. 低温工程 2019(06)

- [2].焦炉煤气制LNG废气产生及防治分析[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [3].无损存储中LNG储罐气相空间动态过程分析[J]. 广州航海学院学报 2019(04)

- [4].LNG接收站设备检修技术规程企业标准编制要点的探讨[J]. 化工管理 2020(02)

- [5].大型LNG船双轴系非平行布置设计[J]. 造船技术 2019(06)

- [6].再液化及蒸汽处理系统在大型LNG船上的应用[J]. 造船技术 2019(06)

- [7].缸内液喷LNG/柴油双燃料发动机燃烧特性[J]. 船舶工程 2019(12)

- [8].LNG罐式集装箱规模化海陆联运需突破环节分析[J]. 冶金管理 2019(23)

- [9].低压LNG管道气压试验技术及工程实践[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [10].LNG储罐预冷常见问题与解决途径[J]. 煤气与热力 2020(02)

- [11].大型LNG储罐预冷分析模型与工程应用研究[J]. 化工管理 2020(07)

- [12].大型LNG储罐安全性分析与控制措施[J]. 化工管理 2020(07)

- [13].螺杆压缩机在焦炉煤气制LNG工艺上的应用[J]. 设备管理与维修 2020(03)

- [14].船舶LNG加注的市场前景及发展建议[J]. 中外企业家 2020(12)

- [15].重型牵引车LNG发动机供气系统设计[J]. 汽车零部件 2020(03)

- [16].LNG储罐水压试验与监测分析[J]. 建材与装饰 2020(10)

- [17].LNG站扩建工程配电线路优化设计与节能措施分析[J]. 上海煤气 2020(02)

- [18].LNG槽罐车泄漏-燃烧耦合演化特性分析[J]. 中国安全科学学报 2020(01)

- [19].浅谈提高LNG液化工厂液化率的方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(05)

- [20].液化天然气(LNG)产业面临的机遇与挑战[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [21].LNG外罐预应力损失的计算方法[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [22].LNG加气站与LNG气化站合建的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(02)

- [23].LNG槽车公路横向稳定性研究现状[J]. 化工装备技术 2020(02)

- [24].LNG低压泵噪声原因及控制措施分析[J]. 石油和化工设备 2020(05)

- [25].LNG储罐液位及泄放设计[J]. 山东化工 2020(07)

- [26].防冻堵的船用绕管式LNG气化器设计[J]. 制冷学报 2020(03)

- [27].LNG槽车通行斜拉桥火灾风险评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(02)

- [28].超大型集装箱船的B型LNG燃料舱结构强度分析[J]. 舰船科学技术 2020(09)

- [29].LNG接收站海水提升泵故障停车原因分析及对策[J]. 炼油技术与工程 2020(06)

- [30].LNG液化厂存储设施安全性研究[J]. 中国高新科技 2020(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d5bc7768a32285f275fbf53a.html