# 泵冲传感器安装使用新方法

### 论文摘要

在钻井过程中,我们都知道钻井泥浆泵起着非常重要的作用,称为钻井系统的心脏,一旦泥浆泵停止工作,钻井施工就无法进行。而在处理井涌、井漏、压井施工等作业中更是起着重要的作用。而测量泵冲数的传感器就是泵冲传感器。泵冲传感器是通过探测泵轴的转动或活塞杆的直线运动来测得泵冲数。为了准确测量泥浆泵的泵冲数,泥浆泵的安装非常重要。目前泵冲传感器的安装需要用到焊结作业,给录井安装工作带来了很大的麻烦,不但安装的时候需要焊接作业,在泵的正常运行中如果焊接装置脱落,还要停泵重新焊接,不但影响钻井作业,也影响了录井的服务质量。尤其是越来越多的录井队伍走出国门进入海外国际录井市场,在国际录井市场,尤其是在国外海上钻井平台,对焊接的要求很严,在海上不让在安装位置随便焊接。我们以前的安装方式不适应国外录井市场的需要,需要改进方法。以提高我们的安装郊率,适应国际录井市场的需要。

### 论文目录

- 1 目前泵冲传感器安装使用方式存在的问题

- 2 泵冲传感器改进安装及应用的的新方法

- 3 实际应用情况

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王守宴

关键词: 钻井工程,心脏,泥浆泵,泵冲数,焊接,脱落,国际录井

来源: 西部探矿工程 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 大庆钻探工程公司地质录井一公司

分类号: TE92

页码: 41-42+46

总页数: 3

文件大小: 4187K

下载量: 27

### 相关论文文献

- [1].泥浆泵传动系统研究与改造[J]. 中国石油石化 2016(22)

- [2].浅谈地质钻探中泥浆泵的维护和保养[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2016(01)

- [3].轻型钻井泥浆泵的研制与开发[J]. 焦作大学学报 2018(01)

- [4].关于泥浆泵的维修方法浅析[J]. 化工管理 2014(14)

- [5].全球最大功率五缸泥浆泵显实力[J]. 天然气工业 2013(08)

- [6].基于ANSYS的泥浆泵曲轴连杆机构运动特性仿真分析[J]. 煤矿机械 2020(10)

- [7].泥浆泵远程监测系统获国家专利[J]. 水泵技术 2017(02)

- [8].国内新型大功率泥浆泵工业试验运转良好[J]. 水泵技术 2013(06)

- [9].宝鸡石油机械公司推出国内功率最大的泥浆泵[J]. 水泵技术 2011(02)

- [10].泥浆泵高压液体伤人事故原因分析[J]. 安全 2009(04)

- [11].煤矿井下双泵大流量泥浆泵车设计[J]. 煤矿机械 2019(12)

- [12].泥浆泵曲轴箱润滑油乳化原因分析[J]. 设备管理与维修 2019(05)

- [13].分析泥浆泵工况实时监测新方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(17)

- [14].海洋平台1600HP泥浆泵组传动装置优化分析[J]. 海洋石油 2017(01)

- [15].试分析提高泥浆泵缸套的耐磨性的措施[J]. 科技资讯 2015(19)

- [16].BW1000/12型泥浆泵的研制[J]. 地质装备 2010(03)

- [17].泥浆泵陶瓷内衬缸套[J]. 技术与市场 2010(10)

- [18].拖挂式低温泥浆泵组的研制[J]. 通用机械 2009(10)

- [19].钻井平台双电机顶置泥浆泵组电传动系统解析[J]. 石化技术 2020(03)

- [20].新型电机顶置式泥浆泵组应用分析[J]. 科技资讯 2011(25)

- [21].六缸泥浆泵技术研究[J]. 甘肃科技 2010(17)

- [22].2DGN-25/10油隔离泥浆泵出渣装置研发及应用[J]. 科技经济导刊 2016(33)

- [23].3171泥浆泵密封改进[J]. 设备管理与维修 2011(10)

- [24].无堵塞绞刀泥浆泵的研制与应用[J]. 治黄科技信息 2012(04)

- [25].关于海上钻井平台泥浆泵冷缸失效机理分析[J]. 当代化工研究 2017(12)

- [26].新型模块化钻井泥浆泵活塞结构设计与应用研究[J]. 科技风 2017(04)

- [27].提高泥浆泵缸套的耐磨性[J]. 金属加工(热加工) 2008(23)

- [28].泥浆泵冲数的测量原理与实现[J]. 电气传动自动化 2008(03)

- [29].大型泥浆泵远程无线控制系统设计[J]. 地质装备 2018(02)

- [30].山东中探公司四缸泵出口10多个国家[J]. 地质装备 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d5c7df133ce868db5e3e1826.html