# 一种抗磨性强的电缆论文和设计-唐铭成

### 全文摘要

本实用新型公开了一种抗磨性强的电缆，包括电缆芯和保护外壳，电缆芯的外表面填充有填充层，保护外壳的内表面与填充层的外表面相贴合，保护外壳包括耐磨套、抗磨加强层、防水层、隔热层、屏蔽层，耐磨套的内表面通过粘合与抗磨加强层的外表面剂贴合，所述抗磨加强层的内表面通过粘合剂与防水层的外表面贴合，所述防水层的内表面通过粘合剂与隔热层的外表面贴合，本实用新型涉及电缆技术领域。该抗磨性强的电缆，设置多个耐磨层，达到结构式抗磨效果，解决了电缆会与地面产生摩擦，导致保护层很容易被破坏，影响电缆的使用寿命，进而需要对电缆进行更换，不仅增大了维修人员的工作量，还增加了厂家生产成本的问题。

### 主设计要求

1.一种抗磨性强的电缆，包括电缆芯(1)和保护外壳(2)，所述电缆芯(1)的外表面填充有填充层(3)，所述保护外壳(2)的内表面与填充层(3)的外表面相贴合，其特征在于：所述保护外壳(2)包括耐磨套(4)、抗磨加强层(5)、防水层(6)、隔热层(7)、屏蔽层(8)，所述耐磨套(4)的内表面通过粘合与抗磨加强层(5)的外表面剂贴合，所述抗磨加强层(5)的内表面通过粘合剂与防水层(6)的外表面贴合，所述防水层(6)的内表面通过粘合剂与隔热层(7)的外表面贴合，所述隔热层(7)的内表面通过粘合剂与屏蔽层(8)的外表面贴合，所述耐磨套(4)包括第一耐磨层(9)、铁丝加强网(10)和第二耐磨层(11)，所述第一耐磨层(9)的内表面与第二耐磨层(11)的外表面相贴合，且铁丝加强网(10)的表面分别与第一耐磨层(9)的内表面和第二耐磨层(11)的外表面相贴合。

### 设计方案

1.一种抗磨性强的电缆，包括电缆芯(1)和保护外壳(2)，所述电缆芯(1)的外表面填充有填充层(3)，所述保护外壳(2)的内表面与填充层(3)的外表面相贴合，其特征在于：所述保护外壳(2)包括耐磨套(4)、抗磨加强层(5)、防水层(6)、隔热层(7)、屏蔽层(8)，所述耐磨套(4)的内表面通过粘合与抗磨加强层(5)的外表面剂贴合，所述抗磨加强层(5)的内表面通过粘合剂与防水层(6)的外表面贴合，所述防水层(6)的内表面通过粘合剂与隔热层(7)的外表面贴合，所述隔热层(7)的内表面通过粘合剂与屏蔽层(8)的外表面贴合，所述耐磨套(4)包括第一耐磨层(9)、铁丝加强网(10)和第二耐磨层(11)，所述第一耐磨层(9)的内表面与第二耐磨层(11)的外表面相贴合，且铁丝加强网(10)的表面分别与第一耐磨层(9)的内表面和第二耐磨层(11)的外表面相贴合。

2.根据权利要求1所述的一种抗磨性强的电缆，其特征在于：所述填充层(3)包括弹性架(12)和弹力层(13)，所述弹性架(12)的表面与弹力层(13)的表面相贴合，所述弹性架(12)采用树脂材料制造而成。

3.根据权利要求2所述的一种抗磨性强的电缆，其特征在于：所述弹力层(13)采用弹力球粘合制造而成。

4.根据权利要求1所述的一种抗磨性强的电缆，其特征在于：所述电缆芯(1)包括电线套(14)、导线(15)和弹力绳(16)，所述导线(15)缠绕在弹力绳(16)的外表面上，所述导线(15)的外表面与电线套(14)的内表面相接触。

5.根据权利要求1所述的一种抗磨性强的电缆，其特征在于：所述隔热层(7)采用聚酯纤维制作而成，所述防水层(6)采用聚乙烯材料制作而成。

6.根据权利要求1所述的一种抗磨性强的电缆，其特征在于：所述第一耐磨层(9)和第二耐磨层(11)均采用丁基橡胶制作而成，所述抗磨加强层(5)采用聚丙烯纤维制作而成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电缆技术领域，具体为一种抗磨性强的电缆。

背景技术

电线电缆是传输电能、电信号和实现电磁能转换的线材产品，电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成，只含有一条缆芯而且直径较细的电缆通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套，被称为裸线，电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成，通常使用铜(导电性能良好)或铝(成本较低)。

一些大型器械的运行往往需要电缆来进行电力输送，随着器械的运动，电缆会随之移动，这样电缆会与地面产生摩擦，导致保护层很容易被破坏，影响电缆的使用寿命，进而需要对电缆进行更换，不仅增大了维修人员的工作量，还增加了厂家的生产成本。

实用新型内容

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种抗磨性强的电缆，解决了电缆会与地面产生摩擦，导致保护层很容易被破坏，影响电缆的使用寿命，进而需要对电缆进行更换，不仅增大了维修人员的工作量，还增加了厂家生产成本的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种抗磨性强的电缆，包括电缆芯和保护外壳，所述电缆芯的外表面填充有填充层，所述保护外壳的内表面与填充层的外表面相贴合，所述保护外壳包括耐磨套、抗磨加强层、防水层、隔热层、屏蔽层，所述耐磨套的内表面通过粘合与抗磨加强层的外表面剂贴合，所述抗磨加强层的内表面通过粘合剂与防水层的外表面贴合，所述防水层的内表面通过粘合剂与隔热层的外表面贴合，所述隔热层的内表面通过粘合剂与屏蔽层的外表面贴合，所述耐磨套包括第一耐磨层、铁丝加强网和第二耐磨层，所述第一耐磨层的内表面与第二耐磨层的的外表面相贴合，且铁丝加强网的表面分别与第一耐磨层的内表面和第二耐磨层的外表面相贴合。

优选的，所述填充层包括弹性架和弹力层，所述弹性架的表面与弹力层的表面相贴合，所述弹性架采用树脂材料制造而成。

优选的，所述弹力层采用弹力球粘合制造而成。

优选的，所述电缆芯包括电线套、导线和弹力绳，所述导线缠绕在弹力绳的外表面上，所述导线的外表面与电线套的内表面相接触。

优选的，所述隔热层采用聚酯纤维制作而成，所述防水层采用聚乙烯材料制作而成。

优选的，所述第一耐磨层和第二耐磨层均采用丁基橡胶制作而成，所述抗磨加强层采用聚丙烯纤维制作而成。

有益效果

本实用新型提供了一种抗磨性强的电缆。与现有的技术相比具备以下有益效果：

(1)、该抗磨性强的电缆，通过保护外壳包括耐磨套、抗磨加强层、防水层、隔热层、屏蔽层，耐磨套的内表面通过粘合与抗磨加强层的外表面剂贴合，抗磨加强层的内表面通过粘合剂与防水层的外表面贴合，防水层的内表面通过粘合剂与隔热层的外表面贴合，隔热层的内表面通过粘合剂与屏蔽层的外表面贴合，耐磨套包括第一耐磨层、铁丝加强网和第二耐磨层，第一耐磨层的内表面与第二耐磨层的外表面相贴合，铁丝加强网的表面分别与第一耐磨层的内表面和第二耐磨层的外表面相贴合，配合电缆芯、保护外壳、填充层、耐磨套、抗磨加强层、防水层、隔热层、屏蔽层、第一耐磨层、铁丝加强网和第二耐磨层的设置，设置多个耐磨层，达到结构式抗磨效果，解决了电缆会与地面产生摩擦，导致保护层很容易被破坏，影响电缆的使用寿命，进而需要对电缆进行更换，不仅增大了维修人员的工作量，还增加了厂家生产成本的问题。

(2)、该抗磨性强的电缆，通过在填充层包括弹性架和弹力层，弹性架的表面与弹力层的表面相贴合，弹性架采用树脂材料制造而成，弹力层采用弹力球粘合制造而成，配合弹性架和弹力层的设置，可以增加对电缆芯的保护效果，避免电缆在使用中受到挤压拉扯时容易出现线路断裂的情况，进一步延长了电缆的使用寿命。

附图说明

图1为本实用新型外部结构的示意图；

图2为本实用新型结构的截面图；

图3为本实用新型耐磨套的截面图。

图中：1—电缆芯、2—保护外壳、3—填充层、4—耐磨套、5—抗磨加强层、6—防水层、7—隔热层、8—屏蔽层、9—第一耐磨层、10—铁丝加强网、11—第二耐磨层、12—弹性架、13—弹力层、14—电线套、15—导线、16—弹力绳。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种抗磨性强的电缆，包括电缆芯1和保护外壳2，电缆芯1包括电线套14、导线15和弹力绳16，导线15缠绕在弹力绳16的外表面上，导线15的外表面与电线套14的内表面相接触，电缆芯1的外表面填充有填充层3，保护外壳2的内表面与填充层3的外表面相贴合，填充层3包括弹性架12和弹力层13，弹性架12的表面与弹力层13的表面相贴合，弹性架12采用树脂材料制造而成，弹力层13采用弹力球粘合制造而成，配合弹性架12和弹力层13的设置，可以增加对电缆芯1的保护效果，避免电缆在使用中受到挤压拉扯时容易出现线路断裂的情况，进一步延长了电缆的使用寿命，保护外壳2包括耐磨套4、抗磨加强层5、防水层6、隔热层7、屏蔽层8，屏蔽层8有镀锡铜箔制造而成，隔热层7采用聚酯纤维制作而成，防水层6采用聚乙烯材料制作而成，耐磨套4的内表面通过粘合与抗磨加强层5的外表面剂贴合，抗磨加强层5的内表面通过粘合剂与防水层6的外表面贴合，防水层6的内表面通过粘合剂与隔热层7的外表面贴合，隔热层7的内表面通过粘合剂与屏蔽层8的外表面贴合，耐磨套4包括第一耐磨层9、铁丝加强网10和第二耐磨层11，第一耐磨层9和第二耐磨层11均采用丁基橡胶制作而成，抗磨加强层5采用聚丙烯纤维制作而成，第一耐磨层9的内表面与第二耐磨层11的的外表面相贴合，铁丝加强网10的表面分别与第一耐磨层9的内表面和第二耐磨层11的外表面相贴合，配合电缆芯1、保护外壳2、填充层3、耐磨套4、抗磨加强层5、防水层6、隔热层7、屏蔽层8、第一耐磨层9、铁丝加强网10和第二耐磨层11的设置，设置多个耐磨层，达到结构式抗磨效果，解决了电缆会与地面产生摩擦，导致保护层很容易被破坏，影响电缆的使用寿命，进而需要对电缆进行更换，不仅增大了维修人员的工作量，还增加了厂家生产成本的问题。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920038116.2

申请日:2019-01-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209266064U

授权时间:20190816

主分类号:H01B 7/18

专利分类号:H01B7/18;H01B7/282;H01B7/29;H01B9/02

范畴分类:38A;

申请人:青岛劲松电缆有限公司

第一申请人:青岛劲松电缆有限公司

申请人地址:266000 山东省青岛市黄岛区王台镇沙沟工业园

发明人:唐铭成

第一发明人:唐铭成

当前权利人:青岛劲松电缆有限公司

代理人:苏友娟

代理机构:11411

代理机构编号:北京联瑞联丰知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d68b849f1d1307c4c45c58d2.html