# 不同拦挡结构对滑坡-碎屑流冲击和堆积特征的影响

### 论文摘要

滑坡碎屑流是高位滑坡的一种常见运动形式,具有大规模、远程、高速的特点,在滑坡碎屑流运动路径上设置拦挡结构,可减小其致灾范围和致灾强度。文章运用三维离散元模拟软件,研究3种不同拦挡结构对滑坡碎屑运动和堆积特性的影响。研究结果表明:由于拦挡结构的作用,碎屑流颗粒的运动方向发生偏转,同时滑体的速度分布产生显著的变化-滑体最大速度从坡脚处变化到滑槽上颗粒的后缘。随着拦挡结构宽度的增加,法向力显著增大,切向力增加不显著;堆积区面积和最大水平运动距离不断减小,安全区的面积逐渐增加。本文引入无量纲数（Nk）分析颗粒分选效应对不同颗粒的运动和堆积特性的影响,相同拦挡宽度时,K3的Nk值最小,K1的Nk值最大; 3种颗粒的Nk值随着拦挡结构宽度的增加逐渐增大。有拦挡结构时,碎屑流颗粒堆积体积百分比呈现指数函数分布,即随着运动距离的增大逐渐减小;无拦挡结构时,颗粒堆积体积的百分比呈现Extreme函数分布,即体积分布在中间位置附近取得峰值,向两侧呈递减趋势。

### 论文目录

- 1 三维离散元模型

- 1.1 模型建立

- 1.2 参数标定

- 2 碎屑流冲击分析

- 2.1 运动过程

- 2.2 冲击力

- 3 堆积体分析

- 3.1 安全区和堆积区

- 3.2 堆积区颗粒分选

- 3.3 体积分布

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张睿骁,樊晓一,姜元俊,李天话

关键词: 碎屑流,拦挡结构,冲击,堆积特性

来源: 自然灾害学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,工业通用技术及设备

单位: 西南科技大学土木工程与建筑学院,工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室,中国科学院成都山地灾害与环境研究所

基金: 国家自然科学基金项目(41877524),工程材料与结构冲击振动四川省重点实验室开发基金(18kfjk10),西南科技大学研究生创新基金资助(19ycx0080)~~

分类号: P642.22

DOI: 10.13577/j.jnd.2019.0406

页码: 52-61

总页数: 10

文件大小: 5519K

下载量: 124

### 相关论文文献

- [1].海底碎屑流运动特性研究的若干进展[J]. 地质科技情报 2019(06)

- [2].岩土体颗粒级配对滑坡碎屑流冲击力力链特征的影响[J]. 山地学报 2020(03)

- [3].碎屑流冲击柔性网的离散元仿真研究[J]. 岩土工程学报 2019(03)

- [4].基于离散元法的碎屑流运动堆积过程数值模拟[J]. 厦门理工学院学报 2019(01)

- [5].高速远程滑坡-碎屑流超前冲击气浪分析[J]. 水文地质工程地质 2016(06)

- [6].沟道型滑坡-碎屑流运动距离经验预测模型研究[J]. 工程地质学报 2017(01)

- [7].滑坡碎屑流运动参数与影响因素敏感度研究[J]. 山地学报 2016(06)

- [8].偏转角度对滑坡-碎屑流运动影响的模型试验[J]. 山地学报 2017(03)

- [9].冰屑对冰-岩碎屑流运动特性影响作用的初步分析[J]. 工程地质学报 2015(06)

- [10].滑坡碎屑流高速远程机制环剪试验研究[J]. 岩石力学与工程学报 2016(S1)

- [11].高密度浊流和砂质碎屑流关系的探讨[J]. 地质论评 2015(06)

- [12].高速远程碎屑流[J]. 人与生物圈 2009(Z1)

- [13].基于流形元模型的高速远程滑坡碎屑流运动规律与拦挡结构减灾效果研究[J]. 工程科学与技术 2020(06)

- [14].雅鲁藏布江加拉白垒峰色东普流域频繁发生碎屑流事件初步探讨[J]. 工程地质学报 2018(06)

- [15].滑坡碎屑流颗粒分选效应的数值模拟[J]. 西南科技大学学报 2019(01)

- [16].雷波县白沙村滑坡-碎屑流粒度分布特征与运动过程关系[J]. 科学技术与工程 2019(06)

- [17].滑坡-碎屑流的堆积特征及机理分析[J]. 工程地质学报 2019(04)

- [18].基于室内模型试验的滑坡碎屑流堆积分布规律研究[J]. 工程地质学报 2017(06)

- [19].茂县新磨特大滑坡-碎屑流的发育特征与运移机理[J]. 工程地质学报 2018(01)

- [20].碎屑流堆积物粒度分布与运动特性的关系——以贵州纳雍普洒村崩塌为例[J]. 水文地质工程地质 2018(04)

- [21].基于地震波解译的2000年易贡滑坡-碎屑流动力学过程分析[J]. 水利水电技术 2018(10)

- [22].泥浆对黏性碎屑流坡面运移过程的影响[J]. 水土保持通报 2017(01)

- [23].芦山地震汤家沟滑坡-碎屑流过程模拟[J]. 山地学报 2017(04)

- [24].高速远程滑坡-碎屑流“裹气流态化”减阻机理研究[J]. 学术动态 2012(01)

- [25].高速远程滑坡-碎屑流运动机理研究发展现状与展望[J]. 工程地质学报 2010(06)

- [26].基于经验统计的弃渣场失稳致灾距预测模型研究[J]. 人民长江 2017(12)

- [27].砂质碎屑流的识别标志——以渤海湾盆地沙南凹陷为例[J]. 中国石油大学胜利学院学报 2016(03)

- [28].岩石碎屑流运移堆积过程数值模拟[J]. 工程地质学报 2011(02)

- [29].2010年7·27四川汉源二蛮山滑坡-碎屑流特征与成因机理研究[J]. 工程地质学报 2010(05)

- [30].汶川八级地震触发何家沟碎屑流滑坡基本特征及形成机理[J]. 地质灾害与环境保护 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d6aaf7fae4a03e814951ad70.html