# 高功率Ho:YAG MOPA及长波红外OPO激光系统研究

### 论文摘要

2μm波段及8-12μm波段同属于大气窗口范围和人眼安全范围,在激光制导、定向红外对抗、环境监测、激光医疗等诸多领域有非常重要的应用价值。特别是在军事方面,高平均功率、高重复频率、结构紧凑的2μm激光器和长波8-12μm激光器的需求越来越紧迫,因此有必要对2μm激光器及2μm泵浦长波8-12μm激光器进行研究。本论文以实现高平均功率的2μm激光输出以及长波8-12μm激光输出为目的,从理论及实验两个方面对双端泵浦Ho:YAG主振荡-功率放大器（MOPA）系统、2.1μm泵浦的长波ZnGeP2（ZGP）光学参量振荡器（OPO）和2.1μm泵浦的长波BaGa4Se7（BGSe）OPO进行了细致的研究。首先,本文介绍了近年来获取高功率2μm波段激光输出的主要方案,分析了各方案的优缺点,指出了研究Ho:YAG MOPA系统的必要性。此外,进一步介绍了目前常用的长波非线性晶体,讨论了ZGP和BGSe晶体在实现长波激光输出方面的优点和缺点,介绍了ZGP OPO和BGSe OPO在长波激光输出方面的研究进展,明确了研究长波ZGP OPO和长波BGSe OPO具有重要的意义。对Ho:YAG MOPA系统进行了理论分析。建立了双端泵浦Ho:YAG振荡器和放大器的速率方程,理论分析了不同参数对振荡器和放大器输出性能的影响。建立了主动调Q速率方程,分析了不同参数对Ho:YAG激光器输出的脉冲能量及脉冲宽度的影响。根据稳态热传输方程,理论分析了高功率泵浦情况下Ho:YAG晶体内的热分布情况。计算了Ho:YAG晶体内的等效热焦距,并通过将晶体分成多份的方式,分析了放大器中种子激光在Ho:YAG晶体内的光斑分布情况。根据Ho:YAG MOPA系统的理论分析,设计并实验了包括Ho:YAG振荡器、一级及二级Ho:YAG放大器的MOPA系统。振荡器在脉冲重复频率为10 kHz时获得了平均功率为55.1 W的2.1μm激光输出,输出激光的光束质量因子约为1.1。然后利用获得的2.1μm激光作为种子激光,讨论了不同参数对Ho:YAG放大器输出性能的影响,获得了平均功率为140 W的2.1μm激光输出,放大器的提取效率为60.1%。进一步对二级Ho:YAG放大器进行研究,讨论了不同种子激光功率对放大器输出功率的影响,得到了平均输出功率为231 W的2.1μm激光输出,对应的提取效率为60.7%,斜率效率为67.8%,光束质量因子小于1.1。对长波ZGP OPO进行了理论和实验研究。理论上,分别对I类和Ⅱ类ZGP OPO的相位匹配调谐曲线、光谱增益宽度、泵浦源的限制性条件、ZGP晶体的有效增益长度进行了分析,并讨论了不同参数对长波ZGP OPO输出性能的影响。在实验上,利用I类相位匹配的ZGP OPO获得了平均功率为3.3 W、重复频率为10 kHz、波长为9.7μm的激光输出,光光转换效率为3.3%,波长调谐范围为9.3-9.85μm,闲频光调谐范围内功率大于2.6 W。利用Ⅱ类相位匹配的ZGP OPO实现了平均功率为3.4 W、重复频率为10 kHz、波长为9.7μm的长波激光输出,光光转换效率为3.4%,闲频光的波长调谐范围为9.3-10.8μm,调谐范围内功率大于1.27 W。对Ⅱ类相位匹配长波BGSe OPO进行了理论及实验研究。计算了2.1μm泵浦BGSe OPO的相位匹配调谐曲线,并通过实验研究了Ⅱ类相位匹配BGSe OPO在闲频光波长为8.2-9.0μm范围内的波长调谐性能。对BGSe OPO的光谱增益宽度、泵浦源限制、BGSe晶体的有效增益长度进行了计算,并对2.1μm泵浦BGSe OPO的输出特性进行了数值分析,讨论了不同参数对长波BGSe OPO输出特性的影响。实验上,在闲频光波长为8.93μm处获得了平均功率为314 mW、重复频率为1 kHz的长波激光输出,对应斜率效率为7.4%,光光转换效率为3.5%,波长调谐范围为8.2-9.0μm。BGSe OPO的实验结果表明,BGSe晶体具备实现高功率和高效率长波激光输出的潜力,2.1μm泵浦BGSe OPO是实现长波激光输出的一种有效方案。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 缩略词表

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 2μm固体激光器的研究现状

- 1.2.1 2μm单掺Tm固体激光器

- 1.2.2 2μm Tm,Ho共掺固体激光器

- 1.2.3 2μm单掺Ho固体激光器

- 1.3 2μm单掺Ho MOPA系统的研究现状

- 1.4 长波红外OPO的研究现状

- 1.4.1 常用的长波非线性晶体

- 1.4.2 长波ZGP OPO的研究现状

- 1.4.3 长波BGSe OPO的研究现状

- 1.5 国内外进展情况分析

- 1.6 本文的主要研究内容

- 第2章 Ho:YAG MOPA系统的理论分析

- 2.1 引言

- 2.2 Ho:YAG晶体的物理及光谱特性

- 2.2.1 Ho:YAG晶体的光谱特性

- 2.2.2 Ho:YAG激光器输出波长分析

- 2.3 Ho:YAG MOPA系统速率方程理论

- 2.3.1 Ho:YAG晶体的能级结构

- 2.3.2 Ho:YAG激光器及放大器速率方程的建立

- 2.3.3 Ho:YAG激光器输出特性的数值分析

- 2.3.4 Ho:YAG放大器输出特性的数值分析

- 2.4 Ho:YAG激光器主动调Q理论

- 2.4.1 主动调Q速率方程

- 2.4.2 主动调Q速率方程的数值分析

- 2.5 Ho:YAG晶体的热分析

- 2.5.1 Ho:YAG晶体内温度分布

- 2.5.2 Ho:YAG晶体内热透镜效应

- 2.6 本章小结

- 第3章 高功率Ho:YAG MOPA系统的实验研究

- 3.1 引言

- 3.2 Ho:YAG主振荡器的设计及分析

- 3.2.1 实验装置设计及分析

- 3.2.2 谐振腔的稳定性分析

- 3.3 Ho:YAG主振荡器的实验研究

- 3.3.1 Ho:YAG主振荡器的连续激光输出特性

- 3.3.2 Ho:YAG主振荡器的调Q激光输出特性

- 3.4 端面泵浦Ho:YAG放大器的实验研究

- 3.4.1 实验装置描述

- 3.4.2 一级Ho:YAG放大器的连续及调Q输出特性

- 3.4.3 二级Ho:YAG放大器的调Q输出特性

- 3.5 本章小结

- 第4章 高功率长波ZGP OPO的理论与实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 ZGP晶体的物理和光学特性

- 4.3 ZGP OPO的理论分析

- 4.3.1 ZGP OPO的调谐曲线

- 4.3.2 ZGP OPO的光谱宽度

- 4.3.3 ZGP OPO泵浦源的限制条件

- 4.3.4 ZGP晶体的有效增益长度

- 4.3.5 ZGP OPO功率输出特性数值分析

- 4.4 高功率长波ZGP OPO的实验研究

- 4.4.1 长波ZGP OPO的实验装置

- 4.4.2 基于Ⅰ类相位匹配长波ZGP OPO的输出特性

- 4.4.3 基于Ⅱ类相位匹配长波ZGP OPO的输出特性

- 4.4.4 长波ZGP OPO的光束质量测量

- 4.5 本章小结

- 第5章 长波BGSe OPO的理论与实验研究

- 5.1 引言

- 5.2 BGSe晶体的物理和光学特性

- 5.3 长波BGSe OPO的相位匹配及波长调谐

- 5.3.1 BGSe晶体的Sellmeier方程

- 5.3.2 BGSe OPO的相位匹配

- 5.3.3 长波BGSe OPO波长调谐的实验研究

- 5.4 长波BGSe OPO的理论分析

- 5.4.1 BGSe OPO的光谱增益宽度

- 5.4.2 BGSe OPO泵浦源的限制

- 5.4.3 BGSe晶体的有效增益长度

- 5.4.4 BGSe OPO的输出特性数值分析

- 5.5 长波BGSe OPO的实验研究

- 5.5.1 长波BGSe OPO的实验装置

- 5.5.2 长波BGSe OPO的功率特性

- 5.5.3 长波BGSe OPO的光谱特性

- 5.5.4 长波BGSe OPO的脉冲特性和光束质量

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

- 个人简历

### 文章来源

类型: 博士论文

作者: 赵本瑞

导师: 姚宝权

关键词: 主振荡功率放大器,光学参量振荡器

来源: 哈尔滨工业大学

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学,无线电电子学

单位: 哈尔滨工业大学

分类号: TN24;TN722

DOI: 10.27061/d.cnki.ghgdu.2019.000412

总页数: 142

文件大小: 4305K

下载量: 260

### 相关论文文献

- [1].固体激光器中泵浦光束尺寸优化[J]. 西安工业大学学报 2016(09)

- [2].基于多纵模泵浦光的光参量放大过程的理论分析[J]. 西安文理学院学报(自然科学版) 2012(02)

- [3].泵浦光强对激光相位共轭波非线性效应的影响[J]. 光学技术 2011(02)

- [4].动态光调控多态太赫兹超材料吸收器[J]. 光学学报 2020(08)

- [5].泵浦光的入射角对参量下转换的影响[J]. 应用光学 2015(04)

- [6].DPL泵浦光分布对激光脉冲的影响[J]. 电子科技 2009(03)

- [7].考虑损耗时拉曼放大泵浦光的偏振效应[J]. 北京交通大学学报 2009(06)

- [8].二极管泵浦激光器中泵浦光分布对激光器模式影响程度的计算方法[J]. 应用光学 2013(06)

- [9].914nm LD泵浦RTP电光调Q的高效率Nd:YVO_4激光器[J]. 红外与激光工程 2019(01)

- [10].受激拉曼光谱系统的研制[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [11].基于缓变上升沿泵浦光的布里渊慢光研究[J]. 光通信研究 2012(03)

- [12].泵浦光空间强度分布对激光腔内横模分布的影响[J]. 电子科技 2010(10)

- [13].增益型受激布里渊相移谱宽范围功率特性[J]. 红外与激光工程 2017(01)

- [14].冷原子EIT介质中光存储效率与再泵浦光强的关系[J]. 量子光学学报 2013(04)

- [15].914 nm共振泵浦高效率主动调Q Nd:YVO_4自拉曼激光器（英文）[J]. 红外与激光工程 2017(10)

- [16].掺镱双包层光纤激光器的输出特性[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [17].光纤激光器脉冲泵浦特性实验研究[J]. 光通信研究 2018(06)

- [18].基于相敏放大的MPSK信号再生性能研究[J]. 光电子·激光 2017(08)

- [19].共线SPDC下剩余脉冲泵浦光滤光特性研究[J]. 时间频率学报 2014(01)

- [20].掺镱光纤放大器中受激拉曼散射的数值分析[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2010(02)

- [21].泵浦光中有效频段对CARS信号选择激发作用的实验分析[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [22].光泵THz激光器输出特性的影响因素分析[J]. 红外与激光工程 2015(07)

- [23].利用打靶法模拟稳态受激布里渊散射[J]. 中国计量学院学报 2013(03)

- [24].高功率固体激光器增益非均匀分布引起的效能亏损效应研究[J]. 应用光学 2019(04)

- [25].泵浦光发散度对布里渊池重复运转特性的影响[J]. 量子电子学报 2008(02)

- [26].光子晶体光纤非线性光谱特性的理论与实验研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(06)

- [27].端面泵浦复合结构板条介质泵浦光束不均匀性的仿真研究[J]. 激光与红外 2011(04)

- [28].缓冲气体及温度对DPAL输出性能的影响[J]. 激光与红外 2015(09)

- [29].应变对MnSi_(1.7)薄膜超快动力学影响[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2020(02)

- [30].泵浦光强度对纠缠光子品质的影响[J]. 原子与分子物理学报 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d70cbe279c8bd3c6ac21585c.html