# 早期失效论文_夏广明,邵亮,张国政,刘柯军,陈学罡

导读:本文包含了早期失效论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:金相,碳化物,换向器,电刷,磨削,微电机,压铸模。

### 早期失效论文文献综述

夏广明,邵亮,张国政,刘柯军,陈学罡[1]（2019）在《商用车变速器中间轴齿轮早期失效分析》一文中研究指出某商用车变速器在台架试验中多次发生副箱中间轴齿轮早期失效,为解决失效问题,对失效中间轴进行了电镜、硬度、硬化层深度、表面残余应力、金相组织等检验,对其失效特征和失效模式进行详细的研究。分析结果表明,中间轴齿轮发生的早期失效为拉伤和剥落,引发失效的主要原因为中间轴齿轮分度圆和齿根圆角之间区域存在磨削烧伤,磨削烧伤造成齿面磨削退火和二次淬火,诱发中间轴齿轮齿面早期失效。根据该分析结果指导中间轴齿轮磨削工艺改进,避免齿面磨削烧伤发生,解决中间轴齿轮早期失效问题。(本文来源于《汽车工艺与材料》期刊2019年12期）

刘日宣,李兴林,常振,季英昌,吴加锹[2]（2019）在《汽车交流发电机轴承早期失效原因分析》一文中研究指出通过检测和分析,确认发电机轴承的失效是典型的以白色组织为特征的早期剥落失效,剥落位置处于滚珠进入外圈沟道固定承载区的入口处,剥落由滚珠滑动和高循环接触应力共同作用引起,并据此给出了应对建议,以延缓轴承早期剥落失效的发生。(本文来源于《哈尔滨轴承》期刊2019年03期）

郭联金,金林奎,孟鑫沛,李清彬[3]（2019）在《NOS425钢铝合金压铸模早期开裂失效分析》一文中研究指出NOS425钢铝合金压铸模在使用过程中出现早期开裂。采用直读光谱仪、数显洛氏硬度计、光学显微镜、扫描电镜及能谱仪,对失效模具的化学成分、断口形貌以及显微组织进行检测和分析。检测结果显示:模具从裂纹起始区至扩展终断区的整个断面以解理断口特征形貌为主,存在粗大放射条纹和二次裂纹;基体中存在大量白亮色淬火马氏体及残余奥氏体组织、较多晶间裂纹和封闭网状裂纹,表明模具在热处理过程中回火不充分,使得基体中存在较大的组织内应力和热应力,产生应力开裂的晶间裂纹,显着降低材料强度,增加材料脆性;同时,材料中的亚稳定组织在模具服役时产生再回火相变和二次硬化,模具在交变热应力的作用下发生热疲劳开裂;此外,机加工过程使得应力驰豫,模具表层应力得到释放,在晶界露头处形成应力释放的锲形凹坑,加速了模具开裂失效的进程。通过改进模具的热处理工艺和使用时的操作,显着提升了模具的质量和寿命,避免了类似失效的发生。(本文来源于《锻压技术》期刊2019年08期）

李锋辉,杜开辉,郭俊鑫,黄历锋,黎肖辉[4]（2019）在《H13压铸模早期开裂失效分析》一文中研究指出采用宏观分析、化学成分分析、硬度测试、扫面电镜分析、能谱分析及金相分析等方法对H13压铸模的失效进行了分析。结果表明,模具材质及热处理组织正常,模具零件型面根部转角处应力集中引发裂纹源,并扩展成大裂纹,最终导致模具开裂失效。(本文来源于《模具工业》期刊2019年07期）

李锋辉,郭俊鑫,杜开辉,黄历锋,黎肖辉[5]（2019）在《8407塑胶模具早期开裂失效分析》一文中研究指出塑胶模具材料为龙记8407钢,在使用到18万次时,模具发生开裂。对开裂件进行了化学成分分析、硬度分析、金相分析、微观形貌及能谱后发现模具钢材淬火偏高回火过低导致硬度偏高,超出48～50 HRC的技术要求,同时钢材存在明显条带状组织,局部碳化物成链状分布,主要是由于钢材热处理、冶金及锻造工艺不合格等原因造成模具失效。(本文来源于《内燃机与配件》期刊2019年11期）

王哲平[6]（2019）在《一种汽车继电器早期失效分析与解决方法》一文中研究指出一种汽车继电器在客户端试车时发生早期故障失效,导致出厂产品的退回及库存在制品的报废,造成较大的经济损失。通过对本次质量事件的失效分析与阐述,充分体现出生产中进行产品老化试验、失效研究及其失效规律探讨的重要性。(本文来源于《仪表技术》期刊2019年06期）

杨贤军,王勇,徐永红,章应,刘安利[7]（2019）在《直流微电机电刷与换向器早期接触失效的常见原因》一文中研究指出直流微电机在预期寿命前发生的早期失效常常表现为电刷和换向器的接触失效。对大量具体的失效案例进行了归纳总结,发现常见原因有:严重的电弧侵蚀、严重的机械磨损和环境介质的污染。深入分析表明,压敏电阻的选择、电机的装配质量、换向器加工过程和电机使用或储存环境等方面的缺陷乃是造成接触失效的根源,而电刷和换向器自身的内在质量并无明显作用。(本文来源于《微特电机》期刊2019年05期）

张德平,冯福平,李清,严茂森,艾池[8]（2019）在《CO_2注入井封隔器早期密封失效机制研究》一文中研究指出为了揭示CO_2注入井中性能优良的氢化丁腈橡胶封隔器早期密封失效的机制,根据失效井的特征分析以及CO_2的相态特点,提出实现恒定泄压速度的室内实验方法,并对不同CO_2泄压速度下橡胶表面进行形貌观测和力学性能测试分析。结果表明:随着泄压速度的增加,橡胶表面出现了小气泡、大气泡甚至气泡破裂等龟裂现象,橡胶的密封性能均明显变差;注气井突然泄压时,橡胶内部的气体在短时间内无法渗出,其在内外压差作用下会膨胀形成气泡甚至爆裂,这是造成CO_2注入井封隔器早期密封失效的主要原因。为了防止封隔器的早期密封失效,推荐现场井口泄压速度控制在5 MPa/h以内。(本文来源于《润滑与密封》期刊2019年05期）

潘齐凤,阳元江,刘桥,彭永燃[9]（2019）在《基于混合威布尔模型的片式钽电容器早期失效分析》一文中研究指出由于现行片式钽电容器威布尔失效率定级方法对失效数进行了两点式的线性化处理,忽略了击穿时间分布信息,不能为产品的早期失效分析提供有效线索。本文引入混合威布尔模型,采用电压加速方法,收集片式钽电容器的击穿时间分布信息,绘制累积密度失效分布曲线,分析显示其早期失效符合二重混合威布尔分布。基于威布尔分布形状参数与失效机理具有直接关联性的基本理论,分析了片式钽电容器潜在的失效原因,对优化生产工艺、提升质量和可靠性具有指导意义。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2019年04期）

赵来钖,盛娜,李焕春,刘宏伟[10]（2019）在《通过功能B.I Stress实现早期失效筛选》一文中研究指出随着汽车产业的蓬勃发展,满足车规质量标准的IC无疑是各集成电路设计生产企业必争的高端高利市场领域。但是车规领域的质量需求门槛极高,需要设计,加工,筛选共同的努力才能达到车规IC的品质需求。本文介绍一种通过在测试筛选阶段加入基于功能的Burn-in(B.I)Stress,实现对IC逻辑器件早期失效的筛选。建立车规级筛选中不可缺少的一环。(本文来源于《中国集成电路》期刊2019年03期）

### 早期失效论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

通过检测和分析,确认发电机轴承的失效是典型的以白色组织为特征的早期剥落失效,剥落位置处于滚珠进入外圈沟道固定承载区的入口处,剥落由滚珠滑动和高循环接触应力共同作用引起,并据此给出了应对建议,以延缓轴承早期剥落失效的发生。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 早期失效论文参考文献

[1].夏广明,邵亮,张国政,刘柯军,陈学罡.商用车变速器中间轴齿轮早期失效分析[J].汽车工艺与材料.2019

[2].刘日宣,李兴林,常振,季英昌,吴加锹.汽车交流发电机轴承早期失效原因分析[J].哈尔滨轴承.2019

[3].郭联金,金林奎,孟鑫沛,李清彬.NOS425钢铝合金压铸模早期开裂失效分析[J].锻压技术.2019

[4].李锋辉,杜开辉,郭俊鑫,黄历锋,黎肖辉.H13压铸模早期开裂失效分析[J].模具工业.2019

[5].李锋辉,郭俊鑫,杜开辉,黄历锋,黎肖辉.8407塑胶模具早期开裂失效分析[J].内燃机与配件.2019

[6].王哲平.一种汽车继电器早期失效分析与解决方法[J].仪表技术.2019

[7].杨贤军,王勇,徐永红,章应,刘安利.直流微电机电刷与换向器早期接触失效的常见原因[J].微特电机.2019

[8].张德平,冯福平,李清,严茂森,艾池.CO_2注入井封隔器早期密封失效机制研究[J].润滑与密封.2019

[9].潘齐凤,阳元江,刘桥,彭永燃.基于混合威布尔模型的片式钽电容器早期失效分析[J].电子元件与材料.2019

[10].赵来钖,盛娜,李焕春,刘宏伟.通过功能B.IStress实现早期失效筛选[J].中国集成电路.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d79f45d7a2c38e276c67d9a6.html