# 水力自循环旋转拦网设施论文和设计-尚力阳

### 全文摘要

水力自循环旋转拦网设施，包括拦鱼总体框架、循环式拦网机构、链轮传动机构、浮筒和水轮，拦鱼总体框架竖向设置，循环式拦网机构安装在拦鱼总体框架中，链轮传动机构、浮筒和水轮均设置在拦鱼总体框架的左侧，拦鱼总体框架的左侧面上固定连接有第一支撑轴，浮筒的侧面连接有竖向支撑架，竖向支撑架上设有与拦鱼总体框架左侧面垂直的第二支撑轴，第一支撑轴与第二支撑轴平行且间距固定，水轮的中心转动安装在第二支撑轴上，第二支撑轴的左端固定连接有连杆，连杆的前端转动连接在第一支撑轴的左端，水轮通过链轮传动机构传动连接循环式拦网机构。本实用新型具有设计科学、避免漂浮物或藻类植物累积、节能环保、运行成本低的优点。

### 主设计要求

1.水力自循环旋转拦网设施，其特征在于：包括拦鱼总体框架、循环式拦网机构、链轮传动机构、浮筒和水轮，拦鱼总体框架竖向设置，循环式拦网机构安装在拦鱼总体框架中，链轮传动机构、浮筒和水轮均设置在拦鱼总体框架的左侧，拦鱼总体框架的左侧面上固定连接有第一支撑轴，浮筒的侧面连接有竖向支撑架，竖向支撑架上设有与拦鱼总体框架左侧面垂直的第二支撑轴，第一支撑轴与第二支撑轴平行且间距固定，水轮的中心转动安装在第二支撑轴上，第二支撑轴的左端固定连接有连杆，连杆沿前后方向设置，连杆的前端转动连接在第一支撑轴的左端，水轮通过链轮传动机构传动连接循环式拦网机构。

### 设计方案

1.水力自循环旋转拦网设施，其特征在于：包括拦鱼总体框架、循环式拦网机构、链轮传动机构、浮筒和水轮，拦鱼总体框架竖向设置，循环式拦网机构安装在拦鱼总体框架中，链轮传动机构、浮筒和水轮均设置在拦鱼总体框架的左侧，拦鱼总体框架的左侧面上固定连接有第一支撑轴，浮筒的侧面连接有竖向支撑架，竖向支撑架上设有与拦鱼总体框架左侧面垂直的第二支撑轴，第一支撑轴与第二支撑轴平行且间距固定，水轮的中心转动安装在第二支撑轴上，第二支撑轴的左端固定连接有连杆，连杆沿前后方向设置，连杆的前端转动连接在第一支撑轴的左端，水轮通过链轮传动机构传动连接循环式拦网机构。

2.根据权利要求1所述的水力自循环旋转拦网设施，其特征在于：拦鱼总体框架包括前框式钢架和后框式钢架，前框式钢架与后框式钢架的左右两侧固定连接且前后对应，前框式钢架与后框式钢架之间设有安装空间, 前框式钢架与后框式钢架的左右两侧分别设有竖向门槽轨道，循环式拦网机构的左右两侧沿竖向门槽轨道安装在前框式钢架与后框式钢架之间的安装空间中。

3.根据权利要求1或2所述的水力自循环旋转拦网设施，其特征在于：链轮传动机构包括第一链轮、第二链轮和第三链轮，第一链轮同轴心固定连接在水轮上，第二链轮转动安装在第一支撑轴上，第三链轮固定安装在循环式拦网机构的动力轴左端，第一链轮和第三链轮均为单排链轮，第二链轮为双排链轮，第一链轮与第二链轮之间、第二链轮与第三链轮之间分别安装有链条，第一链轮与第二链轮的外部还安装有防护壳。

4.根据权利要求3所述的水力自循环旋转拦网设施，其特征在于：连杆的两端分别开设有安装孔，连杆两端的安装孔分别与第一支撑轴、第二支撑轴间隙配合。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及水利水电工程领域，具体的说，涉及一种水力自循环旋转拦网设施。

背景技术

在河道或渠道中一般设置水闸，而在闸口前通常需要设置拦鱼、拦漂设备，传统的拦鱼、拦漂设备一般只是一个固定的拦鱼网，随着漂浮物在拦鱼网网面上的累积，严重影响拦鱼网的安全，并对水流产生较大阻力，因此，需要对拦鱼网定期进行清理，清理起来较为麻烦。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种设计科学、避免漂浮物或藻类植物累积、节能环保、运行成本低的水力自循环旋转拦网设施。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

水力自循环旋转拦网设施，包括拦鱼总体框架、循环式拦网机构、链轮传动机构、浮筒和水轮，拦鱼总体框架竖向设置，循环式拦网机构安装在拦鱼总体框架中，链轮传动机构、浮筒和水轮均设置在拦鱼总体框架的左侧，拦鱼总体框架的左侧面上固定连接有第一支撑轴，浮筒的侧面连接有竖向支撑架，竖向支撑架上设有与拦鱼总体框架左侧面垂直的第二支撑轴，第一支撑轴与第二支撑轴平行且间距固定，水轮的中心转动安装在第二支撑轴上，第二支撑轴的左端固定连接有连杆，连杆沿前后方向设置，连杆的前端转动连接在第一支撑轴的左端，水轮通过链轮传动机构传动连接循环式拦网机构。

拦鱼总体框架包括前框式钢架和后框式钢架，前框式钢架与后框式钢架的左右两侧固定连接且前后对应，前框式钢架与后框式钢架之间设有安装空间, 前框式钢架与后框式钢架的左右两侧分别设有竖向门槽轨道，循环式拦网机构的左右两侧沿竖向门槽轨道安装在前框式钢架与后框式钢架之间的安装空间中。

链轮传动机构包括第一链轮、第二链轮和第三链轮，第一链轮同轴心固定连接在水轮上，第二链轮转动安装在第一支撑轴上，第三链轮固定安装在循环式拦网机构的动力轴左端，第一链轮和第三链轮均为单排链轮，第二链轮为双排链轮，第一链轮与第二链轮之间、第二链轮与第三链轮之间分别安装有链条，第一链轮与第二链轮的外部还安装有防护壳。

连杆的两端分别开设有安装孔，连杆两端的安装孔分别与第一支撑轴、第二支撑轴间隙配合。

本实用新型相对现有技术具有实质性特点和进步，具体地说，本实用新型的水轮在水力作用下自动转动，并带动第一链轮转动，第一链轮通过链条传动第二链轮转动，第二链轮通过链条传动第三链轮转动，第三链轮通过键固定安装在循环式拦网机构的动力轴上，第三链轮带动循环式拦网机构的动力轴转动，从而驱动循环式拦网机构的不锈钢滤网板沿提升框体的外表面循环运动，不锈钢滤网板拦鱼的同时，不锈钢滤网板转动将拦截的漂浮物或藻类植物从水底提升至不锈钢滤网板的顶部，方便清理打捞漂浮物或藻类植物，不会造成漂浮物或藻类植物的累积，利用水能驱动循环式拦网机构运行，节能环保，运行成本低，便于维护。

浮筒能够根据水位的上下浮动而上下调节，使水轮的入水深度维持在一定范围，保证水轮受水的推力稳定而转动平稳。

本实用新型的水力自循环旋转拦网设施具有设计科学、避免漂浮物或藻类植物累积、节能环保、运行成本低的优点。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是图1中的左侧视图。

图3是图1中的俯视图。

图4是本实用新型中浮筒的结构示意图。

图中：1.循环式拦网机构；2.浮筒；3.水轮；4.第一支撑轴；5.竖向支撑架；6.第二支撑轴；7.连杆；8.前框式钢架；9.后框式钢架；10.链轮传动机构；11.防护壳。

具体实施方式

以下结合附图进一步说明本实用新型的实施例。

如图1-图4所示，水力自循环旋转拦网设施，包括拦鱼总体框架、循环式拦网机构1、链轮传动机构10、浮筒2和水轮3，拦鱼总体框架竖向设置，循环式拦网机构1安装在拦鱼总体框架中，链轮传动机构10、浮筒2和水轮3均设置在拦鱼总体框架的左侧，拦鱼总体框架的左侧面上固定连接有第一支撑轴4，浮筒2的侧面连接有竖向支撑架5，竖向支撑架5上设有与拦鱼总体框架左侧面垂直的第二支撑轴6，第一支撑轴4与第二支撑轴6平行且间距固定，水轮3的中心转动安装在第二支撑轴6上，第二支撑轴6的左端固定连接有连杆7，连杆7沿前后方向设置，连杆7的前端转动连接在第一支撑轴4的左端，水轮3通过链轮传动机构10传动连接循环式拦网机构1。

拦鱼总体框架包括前框式钢架8和后框式钢架9，前框式钢架8与后框式钢架9的左右两侧固定连接且前后对应，前框式钢架8与后框式钢架9之间设有安装空间, 前框式钢架8与后框式钢架9的左右两侧分别设有竖向门槽轨道，循环式拦网机构1的左右两侧沿竖向门槽轨道安装在前框式钢架8与后框式钢架9之间的安装空间中。

链轮传动机构10包括第一链轮、第二链轮和第三链轮，第一链轮同轴心固定连接在水轮3上，第二链轮转动安装在第一支撑轴4上，第三链轮固定安装在循环式拦网机构1的动力轴左端，第一链轮和第三链轮均为单排链轮，第二链轮为双排链轮，第一链轮与第二链轮之间、第二链轮与第三链轮之间分别安装有链条，第一链轮与第二链轮的外部还安装有防护壳11。

连杆7的两端分别开设有安装孔，连杆7两端的安装孔分别与第一支撑轴4、第二支撑轴6间隙配合。这样可以使浮筒2和水轮3在随着水位的升降而升降时，第一支撑轴4、第二支撑轴6均不受到扭转应力。

竖向门槽轨道、第一链轮、第二链轮、第三链轮和链条均是常规设计，图中不再标注。

本实用新型中的循环式拦网机构1与2018年11月16日授权公告的中国专利CN208105213 U中公开的提升网架、链条传动机构和不锈钢滤网板的组合的结构及工作原理相同，提升网架上安装有链条传动结构，链条传动结构上设有不锈钢滤网板，链条传动结构带动不锈钢滤网板沿提升网架外表面上下循环运动。因此，循环式拦网机构1的具体结构及工作原理不再赘述。

本实用新型的水力自动拦鱼设备安装在河道中的倒虹吸口或闸口前，水轮3在水力作用下自动转动，并带动第一链轮转动，第一链轮通过链条传动第二链轮转动，第二链轮通过链条传动第三链轮转动，第三链轮通过键固定安装在循环式拦网机构1的动力轴上，第三链轮带动循环式拦网机构1的动力轴转动，从而驱动循环式拦网机构1的不锈钢滤网板沿提升框体的外表面循环运动，不锈钢滤网板拦鱼的同时，不锈钢滤网板转动将拦截的漂浮物或藻类植物从水底提升至不锈钢滤网板的顶部，方便清理打捞漂浮物或藻类植物，不会造成漂浮物或藻类植物的累积，利用水能驱动循环式拦网机构1运行，节能环保，运行成本低，便于维护。

浮筒2能够根据水位的上下浮动而上下调节，使水轮3的入水深度维持在一定范围，保证水轮3受水的推力稳定而转动平稳。

以上实施例仅用以说明而非限制本实用新型的技术方案，尽管参照上述实施例对本实用新型进行了详细说明，本领域的普通技术人员应当理解；依然可以对本实用新型进行修改或者等同替换，而不脱离本实用新型的精神和范围的任何修改或局部替换，其均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920060018.9

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209523159U

授权时间:20191022

主分类号:E02B 1/00

专利分类号:E02B1/00;E02B15/06

范畴分类:36B;36E;

申请人:黄河水利委员会黄河机械厂

第一申请人:黄河水利委员会黄河机械厂

申请人地址:450006 河南省郑州市中原区淮河路29号

发明人:尚力阳;周吉顺;李红亮;贾兵营;夏勇;刘福明;赵彦雷;王伟;陈赫朋

第一发明人:尚力阳

当前权利人:黄河水利委员会黄河机械厂

代理人:朱俊峰

代理机构:41131

代理机构编号:郑州豫开专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d7bc30703d20cf81385a9f90.html