# 一种计算机扩展卡的固定装置论文和设计-任海东

### 全文摘要

本实用新型公开了一种计算机扩展卡的固定装置，包括安装板，所述安装板上侧设有固定卡板，所述固定卡板下端面设有用于容纳扩展卡的容纳槽，所述固定卡板一端通过转轴与安装板转动连接，所述安装板上设有对固定卡板进行限位的限位机构，所述容纳槽内水平设有导热抵板，所述导热抵板两端均固定连接有第一滑块，所述容纳槽侧壁上设有两个分别与两个第一滑块匹配的第一滑槽，所述固定卡板上侧均布有多个散热片，多个所述散热片下端均贯穿固定卡板并与导热抵板固定连接，所述导热抵板与容纳槽底壁之间填充有泡沫垫。本实用新型结构合理，可以方便的对扩展卡进行固定，同时具有保护作用，而且具有散热效果，功能较多且操作方便。

### 主设计要求

1.一种计算机扩展卡的固定装置，包括安装板(1)，其特征在于,所述安装板(1)上侧设有固定卡板(2)，所述固定卡板(2)下端面设有用于容纳扩展卡的容纳槽，所述固定卡板(2)一端通过转轴(3)与安装板(1)转动连接，所述安装板(1)上设有对固定卡板(2)进行限位的限位机构(4)，所述容纳槽内水平设有导热抵板(5)，所述导热抵板(5)两端均固定连接有第一滑块(6)，所述容纳槽侧壁上设有两个分别与两个第一滑块(6)匹配的第一滑槽，所述固定卡板(2)上侧均布有多个散热片(7)，多个所述散热片(7)下端均贯穿固定卡板(2)并与导热抵板(5)固定连接，所述导热抵板(5)与容纳槽底壁之间填充有泡沫垫(8)。

### 设计方案

1.一种计算机扩展卡的固定装置，包括安装板(1)，其特征在于,所述安装板(1)上侧设有固定卡板(2)，所述固定卡板(2)下端面设有用于容纳扩展卡的容纳槽，所述固定卡板(2)一端通过转轴(3)与安装板(1)转动连接，所述安装板(1)上设有对固定卡板(2)进行限位的限位机构(4)，所述容纳槽内水平设有导热抵板(5)，所述导热抵板(5)两端均固定连接有第一滑块(6)，所述容纳槽侧壁上设有两个分别与两个第一滑块(6)匹配的第一滑槽，所述固定卡板(2)上侧均布有多个散热片(7)，多个所述散热片(7)下端均贯穿固定卡板(2)并与导热抵板(5)固定连接，所述导热抵板(5)与容纳槽底壁之间填充有泡沫垫(8)。

2.根据权利要求1所述的一种计算机扩展卡的固定装置，其特征在于，所述限位机构(4)包括与固定卡板(2)远离转轴(3)一端固定连接的限位块(9)，所述固定卡板(2)远离转轴(3)的一侧设有条形卡块(10)，所述条形卡块(10)靠近固定卡板(2)的端面上设有与限位块(9)匹配的限位槽，所述条形卡块(10)下端固定连接有第二滑块(11)，所述安装板(1)上端面设有与第二滑块(11)匹配的第二滑槽，所述第二滑槽内均布有多个限位弹簧(12)，多个所述限位弹簧(12)一端与第二滑块(11)固定连接，且多个限位弹簧(12)的另一端与第二滑槽内壁固定连接。

3.根据权利要求1所述的一种计算机扩展卡的固定装置，其特征在于，多个所述散热片(7)呈环形设置。

4.根据权利要求1所述的一种计算机扩展卡的固定装置，其特征在于，所述泡沫垫(8)采用耐热海绵泡沫材料。

5.根据权利要求2所述的一种计算机扩展卡的固定装置，其特征在于，所述条形卡块(10)上端面设有推拉槽。

6.根据权利要求1所述的一种计算机扩展卡的固定装置，其特征在于，所述固定卡板(2)采用聚丙烯材料。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及计算机技术领域，尤其涉及一种计算机扩展卡的固定装置。

背景技术

电脑扩展卡是由电脑扩展卡主板、电脑扩展卡CPU、电脑扩展卡电子硬盘、电脑扩展卡机箱和电源、特定的嵌入式系统就组成一个完美的电脑扩展卡。

现有的电脑扩展卡一般安装在电脑安装板上后，通过螺钉进行固定，需要特定的工作，同时固定方式较为麻烦，对于扩展卡的保护也不够，同时螺钉紧固扩展卡不利于计算机的生产实现大规模批量生产，需要额外对扩展卡进行钻孔。

为此，我们提出一种计算机扩展卡的固定装置来解决上述问题。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种计算机扩展卡的固定装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种计算机扩展卡的固定装置，包括安装板，所述安装板上侧设有固定卡板，所述固定卡板下端面设有用于容纳扩展卡的容纳槽，所述固定卡板一端通过转轴与安装板转动连接，所述安装板上设有对固定卡板进行限位的限位机构，所述容纳槽内水平设有导热抵板，所述导热抵板两端均固定连接有第一滑块，所述容纳槽侧壁上设有两个分别与两个第一滑块匹配的第一滑槽，所述固定卡板上侧均布有多个散热片，多个所述散热片下端均贯穿固定卡板并与导热抵板固定连接，所述导热抵板与容纳槽底壁之间填充有泡沫垫。

优选地，所述限位机构包括与固定卡板远离转轴一端固定连接的限位块，所述固定卡板远离转轴的一侧设有条形卡块，所述条形卡块靠近固定卡板的端面上设有与限位块匹配的限位槽，所述条形卡块下端固定连接有第二滑块，所述安装板上端面设有与第二滑块匹配的第二滑槽，所述第二滑槽内均布有多个限位弹簧，多个所述限位弹簧一端与第二滑块固定连接，且多个限位弹簧的另一端与第二滑槽内壁固定连接。

优选地，多个所述散热片呈环形设置。

优选地，所述泡沫垫采用耐热海绵泡沫材料。

优选地，所述条形卡块上端面设有推拉槽。

优选地，所述固定卡板采用聚丙烯材料。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：

1、通过设置固定卡板，固定卡板上设有容纳槽，可以用于容纳扩展卡，起到固定作用，同时起到一定保护作用。

2、固定卡板与安装板通过转轴转动连接，安装板上设有对固定卡板进行限位的限位机构，从而通过限位机构可以轻松解除和保持对固定卡板的限制，方便进行固定。

3、通过在容纳槽内设置可以滑动的导热抵板，然后通过泡沫垫填充导热抵板与容纳槽底壁之间的空隙，从而保证对扩展卡的固定同时，适应不同高度的扩展卡。

4、通过设置多个散热片，多个散热片可以将导热抵板上的热量散发至固定卡板外，起到散热效果。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种计算机扩展卡的固定装置的侧视结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种计算机扩展卡的固定装置的外部侧视结构示意图；

图3为本实用新型提出的一种计算机扩展卡的固定装置的俯视结构示意图；

图4为图1中A处的结构示意图。

图中：1安装板、2固定卡板、3转轴、4限位机构、5导热抵板、6第一滑块、7散热片、8泡沫垫、9限位块、10条形卡块、11第二滑块、12限位弹簧。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-4，一种计算机扩展卡的固定装置，包括安装板1，安装板1上侧设有固定卡板2，固定卡板2采用聚丙烯材料，易于塑形，且性能较高，固定卡板2下端面设有用于容纳扩展卡的容纳槽，将扩展卡置于容纳槽，固定卡板2可以对扩展卡起到一定保护作用，固定卡板2一端通过转轴3与安装板1转动连接，固定卡板2可以进行转动，安装板1上设有对固定卡板2进行限位的限位机构4，限位机构4包括与固定卡板2远离转轴3一端固定连接的限位块9，固定卡板2远离转轴3的一侧设有条形卡块10，条形卡块10上端面设有推拉槽，推拉槽可以方便的移动条形卡块10，条形卡块10靠近固定卡板2的端面上设有与限位块9匹配的限位槽，限位块9置于限位槽内时，条形卡块10可以对固定卡板2进行限位。

条形卡块10下端固定连接有第二滑块11，安装板1上端面设有与第二滑块11匹配的第二滑槽，第二滑槽内均布有多个限位弹簧12，多个限位弹簧12一端与第二滑块11固定连接，且多个限位弹簧12的另一端与第二滑槽内壁固定连接，多个限位弹簧12提供弹力，不受外力的情况下保证条形卡块10对固定卡板2的限位作用。

容纳槽内水平设有导热抵板5，导热抵板5两端均固定连接有第一滑块6，容纳槽侧壁上设有两个分别与两个第一滑块6匹配的第一滑槽，导热抵板5可以滑动，同时具有导热效果，固定卡板2上侧均布有多个散热片7，多个散热片7呈环形设置，多个散热片7下端均贯穿固定卡板2并与导热抵板5固定连接，可以将导热抵板5上的热量散发出去，导热抵板5与容纳槽底壁之间填充有泡沫垫8，泡沫垫8可以形变，适应不同扩展卡，泡沫垫8采用耐热海绵泡沫材料，避免过热出现危险。

本实用新型中，在进行使用时，先将扩展卡安装在安装板1上，拉动条形卡块10使得条形卡块10位移，然后转动固定卡板2使得固定卡板2与安装板1接触，此时扩展卡置于固定卡板2的容纳槽内，泡沫垫8形变使得导热抵板5紧抵扩展卡，然后松开条形卡块10，在多个限位弹簧12的作用下，条形卡块10复位，通过条形卡块10上的限位槽对与固定卡板2固定连接的限位块9进行限位，完成对扩展卡的固定，同时与导热抵板5固定连接的多个散热片7可以对扩展卡进行散热。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311091.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209281320U

授权时间:20190820

主分类号:G06F 1/18

专利分类号:G06F1/18;G06F1/20

范畴分类:40A;

申请人:任海东

第一申请人:任海东

申请人地址:075000 河北省张家口市桥东区钻石中路18号

发明人:任海东

第一发明人:任海东

当前权利人:任海东

代理人:王涛

代理机构:11503

代理机构编号:北京维知知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d84c66ba89dbb12d296cc06a.html