# 一种基于海绵城市理念的停车位排水系统论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，包括并排设置的若干停车位、用于作为相邻所述停车位分界线的排水沟道、沿若干所述停车位排列方向设置于所述停车位一端的蓄水沟槽、以及设置于所述蓄水沟槽顶部的沟槽盖板，所述沟槽盖板的顶部高度高于所述停车位的地面高度，所述排水沟道的深度向着所述蓄水沟槽的方向逐渐增加。所述停车位上还设置有若干垂直于所述排水沟道的齿状防滑槽，所述齿状防滑槽的端部连通所述排水沟道。本实用新型提供的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，能够有效地对停车位上的积水进行汇流收集并蓄水，从而避免停车位上的积水损害车辆。

### 主设计要求

1.一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：包括并排设置的若干停车位（1）、用于作为相邻所述停车位（1）分界线的排水沟道（2）、沿若干所述停车位（1）排列方向设置于所述停车位（1）一端的蓄水沟槽（3）、以及设置于所述蓄水沟槽（3）顶部的沟槽盖板（4），所述沟槽盖板（4）的顶部高度高于所述停车位（1）的地面高度，所述排水沟道（2）的深度向着所述蓄水沟槽（3）的方向逐渐增加。

### 设计方案

1.一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：包括并排设置的若干停车位（1）、用于作为相邻所述停车位（1）分界线的排水沟道（2）、沿若干所述停车位（1）排列方向设置于所述停车位（1）一端的蓄水沟槽（3）、以及设置于所述蓄水沟槽（3）顶部的沟槽盖板（4），所述沟槽盖板（4）的顶部高度高于所述停车位（1）的地面高度，所述排水沟道（2）的深度向着所述蓄水沟槽（3）的方向逐渐增加。

2.根据权利要求1所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：所述停车位（1）上还设置有若干垂直于所述排水沟道（2）的齿状防滑槽（5），所述齿状防滑槽（5）的端部连通所述排水沟道（2）。

3.根据权利要求1所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：还包括平行设置于所述蓄水沟槽（3）一侧的蓄水花坛（6），所述蓄水花坛（6）和若干所述停车位（1）分别位于所述蓄水沟槽（3）的两侧，且所述蓄水花坛（6）的底部连通所述蓄水沟槽（3）的底部。

4.根据权利要求3所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：所述蓄水花坛（6）的底部填充有蓄水砂石层（7），所述蓄水砂石层（7）上铺设有植物纤维编制垫（8），所述植物纤维编制垫（8）上铺设有植被种植土壤（9）。

5.根据权利要求3所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：所述蓄水花坛（6）和所述蓄水沟槽（3）之间设置有水平排水管（10），所述水平排水管（10）的顶部通过竖直排水管（11）连通地面。

6.根据权利要求5所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，其特征在于：所述沟槽盖板（4）为若干个且沿所述蓄水沟槽（3）的方向排列设置，相邻所述沟槽盖板（4）之间设置有过水间隙（12）。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种室外停车位技术领域，特别是一种基于海绵城市理念的停车位排水系统。

背景技术

海绵城市理念是一种提高城市蓄水、防涝能力的设计思想，通过在城市的各个位置设置蓄水、净水、排水以及雨水回收利用的设施，从而使渗透性地表面积占比较小的城市，在雨水充沛或过量的季节、以及输水管道出现破裂的时候，能够避免出现严重积水的问题，从而保障城市居民生活的稳定性以及财产的安全性。

室外停车位尤其是城市中心的大型户外停车场，占地面积大而排水设施有限，且停车场的地表几乎没有渗透性，一方面容易出现积水问题，从而给车辆的保存以及行驶造成一定的危害；另一方面也是天然的雨水回收场地，特别适合回收相对较为洁净的雨水。

发明内容

为了克服现有技术的不足，本实用新型提供了一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，能够有效地对停车位上的积水进行汇流收集并蓄水，从而避免停车位上的积水损害车辆。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，包括并排设置的若干停车位、用于作为相邻所述停车位分界线的排水沟道、沿若干所述停车位排列方向设置于所述停车位一端的蓄水沟槽、以及设置于所述蓄水沟槽顶部的沟槽盖板，所述沟槽盖板的顶部高度高于所述停车位的地面高度，所述排水沟道的深度向着所述蓄水沟槽的方向逐渐增加。

作为上述技术方案的进一步改进，所述停车位上还设置有若干垂直于所述排水沟道的齿状防滑槽，所述齿状防滑槽的端部连通所述排水沟道。

作为上述技术方案的进一步改进，还包括平行设置于所述蓄水沟槽一侧的蓄水花坛，所述蓄水花坛和若干所述停车位分别位于所述蓄水沟槽的两侧，且所述蓄水花坛的底部连通所述蓄水沟槽的底部。

作为上述技术方案的进一步改进，所述蓄水花坛的底部填充有蓄水砂石层，所述蓄水砂石层上铺设有植物纤维编制垫，所述植物纤维编制垫上铺设有植被种植土壤。

作为上述技术方案的进一步改进，所述蓄水花坛和所述蓄水沟槽之间设置有水平排水管，所述水平排水管的顶部通过竖直排水管连通地面。

作为上述技术方案的进一步改进，所述沟槽盖板为若干个且沿所述蓄水沟槽的方向排列设置，相邻所述沟槽盖板之间设置有过水间隙。

与现有技术相比较，本实用新型的有益效果是：

本实用新型所提供的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，通过设置排水沟道和齿状防滑槽，能够有效地对停车位上的积水进行汇流收集，其中齿状防滑槽兼具防滑和排水的作用，从而避免停车位上的积水损害车辆保存以及行驶的安全性；同时设置蓄水沟槽和蓄水花坛，可以对收集的雨水进行蓄水并利用，用于绿化灌溉。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图1是本实用新型所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统的俯视结构示意图；

图2是本实用新型所述的一种基于海绵城市理念的停车位排水系统的断面结构示意图。

具体实施方式

参照图1至图2，图1至图2是本实用新型一个具体实施例的结构示意图。

如图1至图2所示，一种基于海绵城市理念的停车位排水系统，包括并排设置的若干停车位1、用于作为相邻所述停车位1分界线的排水沟道2、沿若干所述停车位1排列方向设置于所述停车位1一端的蓄水沟槽3、以及设置于所述蓄水沟槽3顶部的沟槽盖板4，所述沟槽盖板4的顶部高度高于所述停车位1的地面高度，所述排水沟道2的深度向着所述蓄水沟槽3的方向逐渐增加。

进一步地，所述停车位1上还设置有若干垂直于所述排水沟道2的齿状防滑槽5，所述齿状防滑槽5的端部连通所述排水沟道2。还包括平行设置于所述蓄水沟槽3一侧的蓄水花坛6，所述蓄水花坛6和若干所述停车位1分别位于所述蓄水沟槽3的两侧，且所述蓄水花坛6的底部连通所述蓄水沟槽3的底部。所述蓄水花坛6的底部填充有蓄水砂石层7，所述蓄水砂石层7上铺设有植物纤维编制垫8，所述植物纤维编制垫8上铺设有植被种植土壤9。

设置所述蓄水砂石层7可以进行蓄水，并通过毛细作用、植物根系自吸作用以及水分蒸发作用综合向所述植被种植土壤9中栽种的绿化植物输送水分；设置所述植物纤维编制垫8可以有效地减少雨水下渗造成所述植被种植土壤9的流失，且可以避免所述植被种植土壤9流失造成所述蓄水砂石层7堵塞。

具体地，所述蓄水花坛6和所述蓄水沟槽3之间设置有水平排水管10，所述水平排水管10的顶部通过竖直排水管11连通地面。所述沟槽盖板4为若干个且沿所述蓄水沟槽3的方向排列设置，相邻所述沟槽盖板4之间设置有过水间隙12。

当若干所述停车位1上有降水的时候，积水会通过所述齿状防滑槽5汇流到所述排水沟道2中，再由所述排水沟道2排流至所述蓄水沟槽3中，从而减少所述停车位1上积水的停留时间，避免积水损害车辆轮胎或导致轮胎打滑，且避免溅起的积水污染车辆及人员；所述蓄水沟槽3中的蓄水输送至所述蓄水花坛6中进行积蓄并用于灌溉绿化植物，当积水过多而所述蓄水沟槽3中液面已经到达地面高度时，过量的积水通过所述过水间隙12流入所述蓄水花坛6和所述蓄水沟槽3之间，并由所述竖直排水管11流入所述水平排水管10中，从而将过量的积水排走。

以上对本实用新型的较佳实施方式进行了具体说明，当然，本实用新型还可以采用与上述实施方式不同的形式，熟悉本领域的技术人员在不违背本实用新型精神的前提下所作的等同的变换或相应的改动，都应该属于本实用新型的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920296541.1

申请日:2019-03-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:34(安徽)

授权编号:CN209854896U

授权时间:20191227

主分类号:E03F5/10

专利分类号:E03F5/10;E03F5/04;E03F5/06;E03B3/02;E03F1/00;E04H6/42;E04H6/06;A01G25/00

范畴分类:36B;

申请人:中铁城市规划设计研究院有限公司

第一申请人:中铁城市规划设计研究院有限公司

申请人地址:241009 安徽省芜湖市鸠江区国泰路8号

发明人:宣可;李伟伟;谢宝荣

第一发明人:宣可

当前权利人:中铁城市规划设计研究院有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d85323ee99afbbfba3e66794.html