# 阶梯波合成论文_李腾,徐池,王永斌,汪玲

导读:本文包含了阶梯波合成论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:阶梯,电平,逆变器,矢量,谐波,功率,参数。

### 阶梯波合成论文文献综述

李腾,徐池,王永斌,汪玲[1]（2016）在《阶梯波合成开关功率放大器的研究与实现》一文中研究指出针对D类开关功率放大器谐波辐射功率大且对其他电信系统造成干扰的问题,提出基于阶梯波合成的开关功率放大的思想。利用阶梯调制技术,构建阶梯波合成的思路;结合Multism软件仿真,设计一个阶梯波合成开关功率放大系统,对系统输出信号进行频谱分析,经电路调试,输出了五电平阶梯波,验证了方案的可行性。(本文来源于《舰船电子对抗》期刊2016年02期）

汪渊[2]（2014）在《级联逆变器阶梯波合成积分差值控制的建模与仿真研究》一文中研究指出级联式多电平逆变器在交、直流电力传输、大容量电机驱动等场合得到广泛使用。但在使用中存在着资源浪费的问题。级联逆变器的发展为适应节约资源和环境保护的发展要求，再度成为电力电子技术的研制热点。本文研究工作的当前目标，在于把2H桥级联逆变电路作为一个基础性研究平台，研究它在反馈闭环控制中如何控制各H桥的开关角，以保证输出电压波形的质量；揭示反馈控制参数与开关角和谐波畸变率的关系。本文研究工作所采用的主要方法是仿真方法。通过仿真去验证控制参数的有效性和积分差值控制算法调制阶梯波的实用性。所用的其它方法在于：用数学方法建立控制参数模型，用对照的方法考察所得开关角度是否可用。本文研究的结果：1，创建了级联逆变器阶梯波合成的新的控算方法‐‐‐‐‐‐积分差值控算法，给出了合成阶梯波跟踪正弦波的积分差值的控制参数，以及这一参数的两种取值模型。2，揭示了积分差值控制参数与H桥开关管的开关角度的关系，进而揭示了它与输出多电平阶梯波电压中的谐波含量的关系。3，拓展了积分差值控算法合成阶梯波的研究范围，把积分差值控算法推广到PWM阶梯波合成上，即进行了阶梯波的EPWM控制研究和阶梯波单级SPWM控制研究。本文研究所得出的最终结论是：1，级联逆变器合成输出的阶梯波与参考正弦波存在积分差值，这一差值可以作为反馈闭环控制的控制参数。2，这一控制参数的表达式有两个数学模型。3，积分差值控制参数与开关管的开关角度是相联系的，也可以反映合成阶梯波电压中谐波含量，在生产实践中可根据具体情况选取这种控制参数值。4，积分差值控制算法合成平滑阶梯波，可用于PWM阶梯波调制，包括阶梯波EPWM调制和阶梯波单级SPWM调制。与此相应，积分差值控制方法也可以与PWM控制方法相组合，对混合级联逆变器实施混合控制。(本文来源于《重庆大学》期刊2014-04-01）

许爱国,谢少军[3]（2010）在《阶梯波合成整流器及其闭环控制策略》一文中研究指出研究一种阶梯波合成整流器,该整流器具有开关频率低、输出电流谐波含量小、滤波器体积小以及输入功率因数和输出直流电压可调节等优点,非常适合大功率应用场合。由于开关频率较低,传统的高频脉宽调制(pulse width modulation,PWM)整流器的闭环设计方法不能用于瞬时值闭环控制器设计,为实现阶梯波合成整流器的瞬时值闭环控制,该文对其进行了详细地数学建模和分析。在系统的带宽范围内,把高阶滤波器等效为一阶电感滤波器,并采用相位补偿措施降低PWM调制环节延时给系统带来的影响。在简化模型的基础上,设计瞬时值反馈闭环控制器。通过参数优化设计,可以获得优良的系统动态响应性能。仿真和试验结果验证该控制器的性能。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2010年06期）

许爱国,谢少军[4]（2009）在《阶梯波合成整流器及其调制策略》一文中研究指出提出了基于阶梯波合成结构的整流器,具有开关频率低、谐波含量小、滤波器体积小、输入功率因数和输出电压可控等优点,非常适合大功率应用场合。详细介绍了其工作原理,分析了输出电压调节方法,并提出采用具有特殊采样时序的错时采样空间矢量调制方法对其进行PWM调节,既保留了阶梯波合成技术的消谐波能力又使得交流侧合成电压的相位和幅值可调,以便于实现输入单位功率因数和输出直流电压的调节,最后通过实验验证了该阶梯波合成整流器的可行性。(本文来源于《南京航空航天大学学报》期刊2009年06期）

许爱国,谢少军[5]（2009）在《阶梯波合成逆变器的波形调制技术研究》一文中研究指出阶梯波合成逆变器开关频率低,谐波含量小,滤波容易,特别适合大功率应用场合,但由于传统阶梯波合成逆变器功率管驱动信号采用延时的方法产生,动态性能差。研究了一种新的阶梯波合成逆变器波形调制技术,采用空间矢量调制方法得到各桥功率管驱动信号,提高逆变器的带宽。在分析移相变压器对空间矢量的影响的基础上,结合阶梯波合成逆变器对驱动信号的逻辑要求,提出从相位滞后通道至相位超前通道顺序采样的错时采样空间矢量调制(space vector modulation,SVM)策略,并分析该调制技术的谐波消除机制和特性。仿真和实验验证了该技术可以用于阶梯波合成逆变器的输出电压的调节,具有优良的输出频谱特性,且增大了逆变器的带宽,有利于提高逆变器的动态性能。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2009年21期）

王学华,阮新波,王蓓蓓,张欣[6]（2009）在《阶梯波合成Ⅱ型混合级联多电平逆变器的功率均衡策略》一文中研究指出揭示了混合级联多电平逆变器实现功率均衡所需满足的条件:各单元输入平均功率应与其对应输入电压成正比。提出了可以实现功率均衡的改进型阶梯波合成控制,并对所提均衡策略进行讨论,指出其突出优点是:无论级联单元个数多少,逆变器实现功率均衡所需的时间仅为一个输出周期,但逆变器输出电压波形质量会受到一定的影响。最后将该均衡策略推广至一般形式。实验结果验证了该均衡策略的可行性。(本文来源于《电工技术学报》期刊2009年02期）

王学华,阮新波,王蓓蓓,张欣,孙宜峰[7]（2008）在《阶梯波合成级联型多电平逆变器功率均衡策略》一文中研究指出首先指出在波形质量要求相同的条件下,Ⅲ型级联多电平逆变器所需级联单元个数最少。接着讨论了3种级联多电平逆变器功率均衡问题,指出I型级联单元数低于7时,宜采用循环脉冲实现功率均衡,高于7时,宜采用调整开关角的方式实现功率均衡;Ⅱ型级联多电平逆变器只能通过调整开关角实现功率均衡,由于开关组合方式冗余,Ⅱ型存在多组功率均衡方程组,而通过计算发现,2单元Ⅲ型级联多电平逆变器无法实现功率均衡。最后通过一台单相容量为2kVA的原理样机对3单元Ⅱ型级联多电平逆变器的均衡策略进行了实验验证。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2008年30期）

王学华,阮新波,孙宜峰[8]（2008）在《阶梯波合成技术级联多电平变换器功率均衡策略》一文中研究指出针对采用阶梯波合成策略级联型多电平逆变器存在的功率均衡问题,该文提出有功功率均衡法和循环脉冲功率均衡法两种功率均衡策略,前者的优点是不论级联单元个数多少,逆变器实现功率均衡所需时间仅为一个输出周期,缺点是会影响输出电压波形质量;后者的优点是不影响输出电压的波形质量,缺点是随着级联单元个数的增多,逆变器实现功率均衡的时间变长。该文详细分析两种均衡策略的工作原理及特点,并进行实验验证,实验结果表明两种功率均衡策略是可行的。(本文来源于《中国电机工程学报》期刊2008年24期）

诸江[9]（2006）在《基于DDS的阶梯波合成FPGA控制多电平逆变的设计实现》一文中研究指出阐述通过直接数字频率合成技术(DDS)用FPGA设计阶梯波合成的多电平逆变控制的原理和要点,使多电平逆变器控制电路实现数字化控制。研究表明该方案结构合理,具有高频率分辨率,可以实现快速频率切换,适用于不同频率的电力逆变系统,和大规模多电平级联电路的控制设计。(本文来源于《通信电源技术》期刊2006年03期）

熊招春[10]（2006）在《移相调压阶梯波合成逆变器的研究》一文中研究指出传统的大功率逆变电源一般采用SPWM调制方式,这种方式开关损耗大,效率低,电磁兼容性差,采用多重迭加方式的逆变电源有效的克服了上述缺点。由于逆变器本身不具备调压功能,需要增加一级变换器实现直流环节调压或者通过两台逆变器移相调压。常用的可控整流调节方式输入端低次谐波比较严重、动态响应差,而高频DC-DC变换调压则会给系统带来高频干扰。移相调压方式通过改变两台输出电压的相位差角,达到稳定系统输出电压,它本身不改变阶梯波逆变器的低频开关工作方式,因而高频干扰低,同时又能快速调节输出电压,达到较好的动态响应过程。本文首先分析了移相调压阶梯波合成逆变器工作原理,并对移相角与输出各次谐波的幅值,THD的关系做了详细的理论分析。根据逆变电源的实际电路结构,推导出了电源的动态模型,并利用该动态模型讨论系统的稳定性问题,确定了调节器的设计参数,同时运用MATLAB对系统进行了仿真。接着以一台4.5kVA逆变器为例,详细分析设计了功率电路和控制电路。最后对所设计的装置进行了试验,给出了实测数据和波形。通过4.5kVA逆变器的研制,证明了采用移相调压阶梯波合成方案,控制电路简单,波形质量较好,从而为该技术在大功率场合下的应用做了技术储备。(本文来源于《华中科技大学》期刊2006-04-01）

### 阶梯波合成论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

级联式多电平逆变器在交、直流电力传输、大容量电机驱动等场合得到广泛使用。但在使用中存在着资源浪费的问题。级联逆变器的发展为适应节约资源和环境保护的发展要求，再度成为电力电子技术的研制热点。本文研究工作的当前目标，在于把2H桥级联逆变电路作为一个基础性研究平台，研究它在反馈闭环控制中如何控制各H桥的开关角，以保证输出电压波形的质量；揭示反馈控制参数与开关角和谐波畸变率的关系。本文研究工作所采用的主要方法是仿真方法。通过仿真去验证控制参数的有效性和积分差值控制算法调制阶梯波的实用性。所用的其它方法在于：用数学方法建立控制参数模型，用对照的方法考察所得开关角度是否可用。本文研究的结果：1，创建了级联逆变器阶梯波合成的新的控算方法‐‐‐‐‐‐积分差值控算法，给出了合成阶梯波跟踪正弦波的积分差值的控制参数，以及这一参数的两种取值模型。2，揭示了积分差值控制参数与H桥开关管的开关角度的关系，进而揭示了它与输出多电平阶梯波电压中的谐波含量的关系。3，拓展了积分差值控算法合成阶梯波的研究范围，把积分差值控算法推广到PWM阶梯波合成上，即进行了阶梯波的EPWM控制研究和阶梯波单级SPWM控制研究。本文研究所得出的最终结论是：1，级联逆变器合成输出的阶梯波与参考正弦波存在积分差值，这一差值可以作为反馈闭环控制的控制参数。2，这一控制参数的表达式有两个数学模型。3，积分差值控制参数与开关管的开关角度是相联系的，也可以反映合成阶梯波电压中谐波含量，在生产实践中可根据具体情况选取这种控制参数值。4，积分差值控制算法合成平滑阶梯波，可用于PWM阶梯波调制，包括阶梯波EPWM调制和阶梯波单级SPWM调制。与此相应，积分差值控制方法也可以与PWM控制方法相组合，对混合级联逆变器实施混合控制。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 阶梯波合成论文参考文献

[1].李腾,徐池,王永斌,汪玲.阶梯波合成开关功率放大器的研究与实现[J].舰船电子对抗.2016

[2].汪渊.级联逆变器阶梯波合成积分差值控制的建模与仿真研究[D].重庆大学.2014

[3].许爱国,谢少军.阶梯波合成整流器及其闭环控制策略[J].中国电机工程学报.2010

[4].许爱国,谢少军.阶梯波合成整流器及其调制策略[J].南京航空航天大学学报.2009

[5].许爱国,谢少军.阶梯波合成逆变器的波形调制技术研究[J].中国电机工程学报.2009

[6].王学华,阮新波,王蓓蓓,张欣.阶梯波合成Ⅱ型混合级联多电平逆变器的功率均衡策略[J].电工技术学报.2009

[7].王学华,阮新波,王蓓蓓,张欣,孙宜峰.阶梯波合成级联型多电平逆变器功率均衡策略[J].中国电机工程学报.2008

[8].王学华,阮新波,孙宜峰.阶梯波合成技术级联多电平变换器功率均衡策略[J].中国电机工程学报.2008

[9].诸江.基于DDS的阶梯波合成FPGA控制多电平逆变的设计实现[J].通信电源技术.2006

[10].熊招春.移相调压阶梯波合成逆变器的研究[D].华中科技大学.2006

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d864f69a98e7d6082746e919.html