# 浅析电力企业用电信息采集系统运行

（国网江西省电力有限公司瑞金市供电分公司江西瑞金342500）

摘要：电力企业用电采集系统主要包括采集部分、通讯信道部分、主站部分，其中的主站部分用来担任处理采集任务、解析数据的作用。用电信息采集系统可以用来提高服务水平，其是智能化电网建设的内容，也是创新交易平台的关键依托。基于此，本文阐述了影响电力企业用电信息采集的主要因素，对加强电力企业用电信息采集系统运行的策略及其注意事项进行了探讨分析。

关键词：电力企业；用电信息采集系统；影响因素；策略；注意事项；

1影响电力企业用电信息采集系统运行的主要因素

影响电力企业用电信息采集系统运行的因素主要有：（1）环境因素。第一、气候因素，当气候状况不佳而导致集中器接收移动信号能力变差时，使得集中器不能正常工作。第二、强磁场干扰因素，例如部分变频家电、晶闸管电子产品等产生的磁场干扰，系统不能正常工作。（2）人为因素。导致用电信息采集系统问题的主要因素包括前期的系统安装、台区数量过大等因素。第一、采集系统安装前期的因素，例如中天线位置的设置不合理，导致信号干扰而使得集中器不能连接上线的主要原因，影响到系统的正常工作。第二、台区数量过大因素。集中器中所管理的台区用户数量过多，将导致系统进行数据采集的周期延长，影响数据抄表的成功概率。（3）系统设备因素。设备因素包括主站工作状况、远程控制范围、载波模块的工作情况等。其中主站工作状况主要是因为主站中所采用的服务器由于工作效率较低，使得集中器与主站不能进行及时的连接，导致集中器中所获得的用电数据不能够正常的输入到数据库中。而远程控制的范围过大，主要表现在台区的供电半径过大，使得载波通信信号衰减严重，影响用电信息采集与传输的成功率。

2加强电力企业用电信息采集系统运行的策略

加强电力企业用电信息采集系统运行的策略，具体体现在：（1）建立健全用电信息采集系统管理制度。当前用户用电信息采集系统并未形成一套合理的管理制度，因此营销系统管理需要加大力度，提高系统运行的安全性与可靠性，另外，系统管理者需定期检查系统，并对定期的系统检测引起重视，掌握系统运行情况，若系统在运行过程中存在问题，必须要对具体问题进行详细记录，然后由专业技术人员检查系统是否存在异常，确认系统故障后，对系统信息进行维护，并做出总结，最后将信息故障的通知告知各个部门。通过有效的管理模式，有利于实现对系统的维护，目前主要有外维模式与内维模式两种。利用内维模式便于及时对系统故障进行处理，确保系统运行的安全性与可靠性。外维模式无需管理人员，其具有省心、简便等特点，是一种便捷的管理方式。（2）加强用电信息采集系统的互通。当前电力企业用电信息采集系统要注重关注网络信息系统的互通问题，并制定出合理的筹划方案。对筹划方案进行设计时，要考虑到系统建设原则，针对电量表计设备型号与数量、用电信息采集设备数量的具体情况，制定有效的筹划方案，避免出现由于支持能力受到限制，导致系统运行出现异常的情况。管理者应该将业务流程融入至系统内，通过人性化管理模式，细化系统内容，可将系统划分为终端维护、现场维护与用户档案管理三个部门，对其进行监管。（3）严格用电信息采集系统运行控制。电力企业用电信息采集系统的运行必须全面掌控系统运行情况，以相关要求为依据，开展系统维护工作。根据设备特性，可将系统维护分为两方面，首先是合理维护与管理主站系统，也就是管理服务器软件、服务器硬件、相关网络等，通过监控与保修系统，可及时发现系统是否存在故障，并明确系统故障的具体位置。在这一过程中，管理者必须要密切关注系统服务器、外网通道与监控系统运行情况，了解到系统故障位置后及时处理，并做好验收工作。另外还需要加强对服务器、外网通道与监控系统的掌控，做好详细记录。若有新增用户，系统需要对新增用户信息进行存储与管理。管理部门要及时将正确数据输入系统内，确保系统的正常运行，使其充分发挥作用。（4）提高从业人员的素质。用电信息采集人员不仅需要掌握安装技能与电能计量技能，而且还要对如何设置系统终端非常了解，根据岗位需求，还需要对计算机技术完全掌握，明确网络通信原理，同时还要了解信息的采集与继电保护方法。

3电力企业用电信息采集系统运行的注意事项

电力企业用电信息采集系统运行的注意事项主要表现炜：（1）采集终端的注意事项。给相关运行管理部门提供变电所用电信息采集装置数据正确性核对，日常维护，故障排除和缺陷处理等必要的参数信息；做好各种用电信息采集终端设备的调试，接入用电信息，安装，参数设置，配合联调和维护数据库等工作；管理好用电信息采集装置的备品和备件。（2）电能表的注意事项。核对系统数据，一旦发现数据有缺陷或异常，要立即进行处理和确认，并提供相关信息给其他运行管理部门；对用电信息采集系统采集的电能表计的数据进行复核和定期巡检；做好各种计量设备的检修，安装，申购和检定，并且配合做好信息接入，缺陷处理和设备检修等工作；维护电能表计，核对数据，设定参数，并提供必要的参数给相关运行管理部门。（3）电量数据的注意事项。制定相应的用电信息采集系统数据异常，修改，替代和复核管理办法的处理原则；根据统计要求编制常用报表格式，以及根据用变化的情况调整报表格式，并且及时提交相关部门修改；用电信息采集系统中电量负荷报表计算公式的编辑修改后进行审核确认；定期核对用电信息采集系统的数据，及时对各类信息加以统计分析，对异常数据要查明原因，落实相关部门处理；CTPT参数，费率时段修改，旁路数据替代，表计更换和电量追加修改后对电量数据进行审核确认和分析统计。（4）通讯通道的注意事项。对专线通道，电话和网络通道的分配等用电信息采集系统的通信电路进行统一管理；为了保证用电信息采集系统通道的畅通，需要维护好用电信息采集装置数据于用电信息采集主站系统之间的通讯。

4结束语

综上所述，科技的进步发展，加快了智能电网建设，而智能电网建设发展需要健全用电信息采集系统，其作为电力客户和电力企业之间的纽带与双向互动功能对供用电双方具有重要影响。因此对电力企业用电信息采集系统运行进行分析具有重要意义。

参考文献：

[1]赵峥嵘.用电信息采集系统建设及其大数据应用研究[J].华北电力大学，2017

[2]陈华睿．用电信息采集系统在电力营销工作中的应用研究[J].中国新技术新产品，2016

[3]李小兵等.用电信息采集系统全事件采集运行效果分析[J].电测与仪表，2018

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d8b3570c414f300394f4dea1.html