# 大气式燃烧论文_姜楠,朱会芳,张琛

导读:本文包含了大气式燃烧论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:燃烧器,大气,系数,数值,空气,热水炉,喉部。

### 大气式燃烧论文文献综述

姜楠,朱会芳,张琛[1]（2018）在《基于大气式燃烧的火排火焰稳定性的实验研究》一文中研究指出本实验对燃气热水器中的燃烧器火排进行火焰特征和稳定性分析。实验研究了一次空气系数、二次空气系数对火焰结构特征、稳定性的影响;助燃孔对火焰稳定性的影响。研究变负荷下火焰特征,分别找到变负荷运行下火焰稳定范围。(本文来源于《中国燃气运营与安全研讨会（第九届）暨中国土木工程学会燃气分会2018年学术年会论文集（上）》期刊2018-09-12）

郭少豪,刘汉涛,张莹[2]（2018）在《大气式燃烧器中低压引射器的流场分析》一文中研究指出低压大气式燃烧器是一种普遍采用的民用燃烧器。引射器是此类燃烧器的重要组成部分,完成燃气和空气的预混。通过分析引射器的结构特点及工作原理,选取常见的1型引射器,建立流体力学模型。利用FLuent软件模拟引射器的工作过程,得到引射器内部的混合气体流场,为引射器的设计和改进提供参考。(本文来源于《能源与节能》期刊2018年04期）

黄强[3]（2017）在《大气式燃烧器的结构优化及加热均匀性研究》一文中研究指出随着清洁能源的发展,天然气在我国能源消费中的占比逐年增加。城市燃气占据我国天然气消费的比例最高,而家用燃气灶具所使用的天然气占据城市燃气的重要部分。其中,大气式燃气灶是最常见的燃气灶具类型。但是,我国燃气灶具的热效率却普遍较低。因此,燃气灶具的节能提效研究十分关键。另外,加热均匀性对于家用燃气灶的实际使用十分重要。本文以大气式燃气灶的燃烧器作为研究对象,将热效率、CO排放量和加热均匀性作为衡量燃烧器性能的叁个指标,主要研究内容包括叁个部分:引射器的结构优化及火孔出口燃气分布均匀性研究,基于传热分析的燃烧器结构优化、基于红外热成像技术的加热均匀性分析。首先,通过实验与数值模拟研究了引射器喷嘴出口直径及轴向距离、风门结构及开度对引射器引射性能的影响。研究结果表明,当喷嘴轴向距离超过1mm时,随着喷嘴轴向距离的增加,引射器引射性能不断下降。当风门开度为50%时,两瓣式风门引射器的引射性能要优于四瓣式风门引射器。而在其他风门开度下,四瓣式风门引射器的引射性能更好。燃烧器火孔出口的燃气流速分布不均匀,火焰高度也不相同,火孔出口燃气分布并不均匀。其次,通过数值模拟研究了锅支架高度和内燃烧器高度对热效率及加热锅底传热过程的影响。研究结果表明,近壁面区域的流体流速是影响对流换热系数的主要因素。在不同锅支架高度和内燃烧器高度下,流体流速与对流换热系数的变化呈正相关关系。内燃烧器高度增加会对整个燃烧区域的传热产生影响,而不仅仅局限于内燃烧器的燃烧区域。针对本研究所用燃烧器,最优锅支架高度和内燃烧器高度分别为30.5mm和34.0mm。最后,基于热红外成像技术,分析研究了锅支架高度和内燃烧器高度及内径对加热均匀性的影响。研究结果表明,内燃烧器高度增加会使得内燃烧器加热区域的峰值温度有所增加,而对外燃烧器加热区域的影响相对较小。内燃烧器内径增加会使得内燃烧器加热区域的温度有所降低。锅支架高度升高时,内外燃烧器加热区域的平均温度均会降低。外环加热均匀性明显优于内环加热均匀性,内环加热均匀性与外环加热均匀性对全局加热均匀性均有显着影响。针对本研究所用燃烧器,综合评判热效率、CO排放量和加热均匀性叁方面性能。通过优化内燃烧器结构,大气式燃烧器的热效率提升约2.2%,加热均匀性得到改善。(本文来源于《华中科技大学》期刊2017-05-16）

梁友高[4]（2014）在《优化大气式燃烧燃气采暖热水炉烟气排放指标的方法探讨》一文中研究指出节能环保是产品研发的方向,而燃气具产品烟气排放量的控制,是燃气具产品必须严格把关的指标。本文通过理论及试验数据,对于影响大功率大气式燃烧壁挂炉烟气排放量偏高的原因进行了深入分析,对各项影响烟气排放量的因素进行逐一排查并找出最佳解决方案,从而使烟气排放量降低,达到标准要求。(本文来源于《日用电器》期刊2014年07期）

邓海燕,仇明贵[5]（2014）在《低压引射大气式燃烧器内部流场实验》一文中研究指出本文主要研究大气式燃烧器的结构及内部流场,分别运用理论分析、数值分析、实验分析叁种手段对燃烧器内部流场进行剖析。通过深入分析燃烧器各部位对引射能力、流场分布、燃烧工况的影响,为燃烧器的设计和优化提供理论和实验依据。(本文来源于《中国水运》期刊2014年07期）

孟德奇[6]（2012）在《大气式燃烧器一次空气系数提高方法的探讨》一文中研究指出介绍提升大气式燃烧器一次空气的方法和手段,并介绍了对液化石油气进行试验的结果。(本文来源于《中国土木工程学会燃气分会应用专业委员会、中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会2012年会论文集》期刊2012-08-01）

邓海燕,仇明贵[7]（2012）在《低压引射大气式燃烧器内部流场分析》一文中研究指出本文主要研究大气式燃烧器的结构及内部流场,分别运用理论分析、数值分析、实验分析叁种手段对燃烧器内部流场进行剖析。通过分析深入理解燃烧器各部位对引射能力、流场分布、燃烧工况的影响,从而为燃烧器的设计和优化提供理论和实验依据。(本文来源于《中国土木工程学会燃气分会应用专业委员会、中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会2012年会论文集》期刊2012-08-01）

倪娟娟,张海军[8]（2012）在《大气式燃烧器内引射器的数值模拟与实验研究》一文中研究指出文章从数值模拟和实验两方面研究了上海林内2M2F燃烧器内的引射器。在数值模拟中,分析了流场、中心轴上速度分布、中心轴上压力分布和中心轴上当量比分布等信息。在实验中,测量出了引射器的一次空气系数和质量引射系数。数值模拟和实验的结果表明该引射器内混合气体已经混合均匀,出口处气体流速稳定,具有较强的引射能力;若在结构比较紧凑的燃气具中,可以缩短该引射器的长度。(本文来源于《上海煤气》期刊2012年02期）

梁晓敏,解东来,温明霞,叶根银[9]（2011）在《燃烧区负压对大气式燃烧器调节特性的影响》一文中研究指出对大气式燃烧器,当燃烧器头部燃烧区产生负压时,其自动调节特性会受到影响。分析了燃烧器引射能力与燃烧区负压的关系,结合典型案例,量化分析了燃烧区负压对燃烧器一次空气系数的影响。大气式燃烧器引射的一次空气量对燃烧区负压非常敏感,负压会增大一次空气系数。(本文来源于《煤气与热力》期刊2011年12期）

林兴伟[10]（2011）在《大气式燃烧器适应性实验及模拟研究》一文中研究指出随着我国天然气工业的发展,我国对天然气需求量增加,为了弥补国内缺口,需要多渠道进口国外天然气,造成我国城镇燃气供气格局的改变。同时,城镇燃气负荷随时间波动,为保证城镇用气,城市门站采用其它燃气掺混到输配系统中。这两种情况都会导致燃气组分的变化,因此需要研究大气式燃烧器的适应性。本文采用实验与数值模拟相结合的研究方法,对大气式燃烧器适应性做了以下研究并得出相关结论:本文首先论述与燃气燃烧有关的特性指数,同时分析大气式燃烧器的层流预混火焰特性,梳理分析大气式燃烧器结构计算方法,为实验和数值模拟分析做理论铺垫。基于配气实验平台,利用四种纯原料气,包括甲烷、氢气、氮气和异丁烷,测试采集天然气灶具在发生脱火、回火以及CO超标时的四种气体的容积成分,采用MATLAB软件得出天然气灶具适应域。通过适应域坐标图,分析灶具出现以上叁种非正常燃烧工况的原因,得出在大气式燃烧器中对燃烧工况影响的主要因素是静压力和一次空气系数。基于计算流体力学理论,建立大气式燃烧器中引射器的数值模拟模型,采用Fluent软件对引射器中燃气与空气引射混合过程进行稳态数值模拟,通过与理论计算结果对比验证数值模拟的可信性。基于数值模拟结果,分析引射器5种不同进口压力与出口压力下的压力场、浓度场和速度场,验证两种气体在引射器内的混合程度达到实际应用要求,得出引射器具有自动调节性能,依据自动调节性能分析供气压力变化对火焰稳定性的影响。基于大气式燃烧器结构,结合相关流体力学理论,分析燃气组分改变对火焰稳定性影响,得出燃气组分改变主要致使一次空气系数发生变化而导致火焰燃烧工况发生改变。本文通过对大气式燃烧器火焰燃烧工况以及引射器工况的研究,分析得出影响火焰燃烧工况的主要因素,可为城市燃气应用领域中燃气灶具调节以及火焰稳定控制提供一定的技术支持。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2011-06-01）

### 大气式燃烧论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

低压大气式燃烧器是一种普遍采用的民用燃烧器。引射器是此类燃烧器的重要组成部分,完成燃气和空气的预混。通过分析引射器的结构特点及工作原理,选取常见的1型引射器,建立流体力学模型。利用FLuent软件模拟引射器的工作过程,得到引射器内部的混合气体流场,为引射器的设计和改进提供参考。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 大气式燃烧论文参考文献

[1].姜楠,朱会芳,张琛.基于大气式燃烧的火排火焰稳定性的实验研究[C].中国燃气运营与安全研讨会（第九届）暨中国土木工程学会燃气分会2018年学术年会论文集（上）.2018

[2].郭少豪,刘汉涛,张莹.大气式燃烧器中低压引射器的流场分析[J].能源与节能.2018

[3].黄强.大气式燃烧器的结构优化及加热均匀性研究[D].华中科技大学.2017

[4].梁友高.优化大气式燃烧燃气采暖热水炉烟气排放指标的方法探讨[J].日用电器.2014

[5].邓海燕,仇明贵.低压引射大气式燃烧器内部流场实验[J].中国水运.2014

[6].孟德奇.大气式燃烧器一次空气系数提高方法的探讨[C].中国土木工程学会燃气分会应用专业委员会、中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会2012年会论文集.2012

[7].邓海燕,仇明贵.低压引射大气式燃烧器内部流场分析[C].中国土木工程学会燃气分会应用专业委员会、中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会2012年会论文集.2012

[8].倪娟娟,张海军.大气式燃烧器内引射器的数值模拟与实验研究[J].上海煤气.2012

[9].梁晓敏,解东来,温明霞,叶根银.燃烧区负压对大气式燃烧器调节特性的影响[J].煤气与热力.2011

[10].林兴伟.大气式燃烧器适应性实验及模拟研究[D].哈尔滨工业大学.2011

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d91bb330a88e2a3c2f78f870.html