# 针对造纸厂硫化氢的高性能纳米α-Fe2O3/TiO2气敏传感器

### 论文摘要

针对被大众所忽视的造纸厂空气污染问题,以其中主要污染成分硫化氢为目标气体,采用液相反应工艺与后续退火工艺相结合的方法制备了α-Fe2O3/TiO2复合纳米气敏传感器。首先,采用XRD,TEM和红外光谱对气敏材料的微观结构和化学组成进行了表征。其次,研究了纳米α-Fe2O3/TiO2气敏传感器对硫化氢气体的气敏性能。研究结果表明,所制备的复合纳米材料纯度较高,以此为基础的纳米α-Fe2O3/TiO2气敏传感器对体积分数为50×10-6的硫化氢灵敏度为15.6,在120℃的工作温度下,比纯的纳米TiO2的灵敏度提升到6.8倍,与大多数文献报道的金属氧化物气敏传感器工作温度300℃相比,工作温度下降了60%,传感器的响应与硫化氢浓度之间存在良好的线性关系,同时还具有较快的响应/恢复时间和良好的硫化氢选择性。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验部分

- 1.1 实验材料

- 1.2 α-Fe2O3/TiO2纳米复合材料的制备

- 1.3 材料表征

- 1.4 气敏传感器的制备及测试

- 2 结果和讨论

- 2.1 复合气敏材料的组成和形貌表征

- 2.2 复合气敏材料的气敏性能

- 2.2.1 气敏传感器的最佳工作温度

- 2.2.2 气体浓度的影响

- 2.2.3 响应/恢复时间

- 2.2.4 选择性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐志武,沈文浩

关键词: 造纸,硫化氢,气敏传感器

来源: 造纸科学与技术 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 材料科学,自动化技术

单位: 华南理工大学制浆造纸工程国家重点实验室

基金: 广东省自然科学基金项目(2016A030313478),华南理工大学制浆造纸国家重点实验室自主创新研究基金项目(2017ZD03)

分类号: TP212;TB383.1

DOI: 10.19696/j.issn1671-4571.2019.1.070

页码: 70-75

总页数: 6

文件大小: 1202K

下载量: 155

### 相关论文文献

- [1].我国气敏传感器专利现状及发展趋势分析[J]. 成都师范学院学报 2018(11)

- [2].气敏传感器的研究进展[J]. 建材与装饰 2018(05)

- [3].关于半导体气敏传感器的原理及应用[J]. 科技创新导报 2016(35)

- [4].丙酮气敏传感器研究进展[J]. 材料导报 2017(S1)

- [5].一种多孔硅气敏传感器的响应时间测试系统[J]. 天津师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].基于单片机的气敏传感器的信号采集设计[J]. 数码世界 2018(10)

- [7].金属氧化物半导体气敏传感器[J]. 化工时刊 2013(03)

- [8].智能气敏传感器[J]. 传感器世界 2010(10)

- [9].电力物联网气敏传感器技术在变压器故障诊断中的应用[J]. 云南电力技术 2018(06)

- [10].碳纳米管在气敏传感器应用中的研究进展[J]. 微纳电子技术 2018(04)

- [11].金属氧化物半导体气敏传感器的温度补偿技术（英文）[J]. 机床与液压 2018(06)

- [12].用于丙酮气敏传感器的钨酸铬气敏材料的制备方法[J]. 传感器世界 2019(11)

- [13].金属氧化物半导体气敏传感器专利技术综述[J]. 技术与市场 2019(02)

- [14].关于《传感器应用技术》课程的信息化教学设计——以《气敏传感器》教学单元为例[J]. 广东蚕业 2017(07)

- [15].三氧化钨的矿气气敏传感器的研究[J]. 机电技术 2008(04)

- [16].气敏传感器在智能手表上的应用分析展望[J]. 科技与创新 2018(20)

- [17].气敏传感器及报警系统综合性实验设计[J]. 实验科学与技术 2018(02)

- [18].碳纳米管气敏传感器微电极的制备与检测[J]. 山东科学 2014(01)

- [19].气敏传感器的应用研究[J]. 新课程(下) 2015(07)

- [20].一种基于虚拟技术的气敏传感器测试系统[J]. 自动化仪表 2017(05)

- [21].基于电子鼻技术的农药鉴别研究[J]. 电子制作 2017(11)

- [22].过程工程所单层有序ZnO微型防风林气敏传感器研究获进展[J]. 人工晶体学报 2013(12)

- [23].便携式实验平台在传感器实践教学中的应用[J]. 科技创新导报 2020(04)

- [24].弱化温湿度变化对气敏传感器影响的方法探究[J]. 信息技术与网络安全 2019(01)

- [25].家用便携式半导体气敏传感器法甲醛检测仪性能研究[J]. 中国建材科技 2019(05)

- [26].多孔硅基WO_3气敏传感器的制备与性能研究[J]. 人工晶体学报 2016(07)

- [27].大学物理创新实验气敏传感器(MQ_3)特性研究[J]. 大学物理实验 2014(06)

- [28].基于气敏传感器的羽绒气味鉴别方法[J]. 西安工程大学学报 2013(04)

- [29].微纳米结构In_2O_3气敏传感器研究进展[J]. 功能材料与器件学报 2019(02)

- [30].新型SnO_2微气敏传感器的设计[J]. 真空科学与技术学报 2016(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d99850f2c615ec8d7d17c33a.html