# 一种V型喷嘴论文和设计-嵇宏朝

### 全文摘要

本实用新型的一种V型喷嘴，包括喷嘴本体，贯通喷嘴本体内部的气体流道，所述喷嘴本体的左侧设有螺纹段，所述螺纹段右侧设有封闭板，所述封闭板右侧设有液体柱，所述液体柱的右端设有用于旋紧整个喷嘴本体的螺母，所述液体柱内设有平行于喷嘴本体的液体流孔，所述液体流孔设置在喷嘴本体外圈，所述螺母的右侧设有凹槽，所述喷嘴本体设有位于螺母右侧的喷嘴头部，所述喷嘴头部外圈设有均匀分布的V型槽。带有均匀设置的V型槽的喷嘴喷涂出来雾化微粒能够均匀喷涂在待喷涂区域。

### 主设计要求

1.一种V型喷嘴，包括喷嘴本体(1)，贯通喷嘴本体内部的气体流道(10)，其特征在于：所述喷嘴本体(1)的左侧设有螺纹段(11)，所述螺纹段右侧设有封闭板(12)，所述封闭板(12)右侧设有液体柱(13)，所述液体柱(13)的右端设有用于旋紧整个喷嘴本体(1)的螺母(14)，所述液体柱(13)内设有平行于喷嘴本体(1)的液体流孔(131)，所述液体流孔(131)设置在喷嘴本体(1)外圈，所述螺母(14)的右侧设有凹槽(141)，所述喷嘴本体(1)设有位于螺母(14)右侧的喷嘴头部(15)，所述喷嘴头部(15)外圈设有均匀分布的V型槽(151)。

### 设计方案

1.一种V型喷嘴，包括喷嘴本体(1)，贯通喷嘴本体内部的气体流道(10)，其特征在于：所述喷嘴本体(1)的左侧设有螺纹段(11)，所述螺纹段右侧设有封闭板(12)，所述封闭板(12)右侧设有液体柱(13)，所述液体柱(13)的右端设有用于旋紧整个喷嘴本体(1)的螺母(14)，所述液体柱(13)内设有平行于喷嘴本体(1)的液体流孔(131)，所述液体流孔(131)设置在喷嘴本体(1)外圈，所述螺母(14)的右侧设有凹槽(141)，所述喷嘴本体(1)设有位于螺母(14)右侧的喷嘴头部(15)，所述喷嘴头部(15)外圈设有均匀分布的V型槽(151)。

2.根据权利要求1所述的一种V型喷嘴，其特征在于：所述V型槽(151)的数量为3至6个。

3.根据权利要求1所述的一种V型喷嘴，其特征在于：所述V型槽(151)开口右视时V型槽角度(a)范围为20°至60°。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及喷漆领域，尤其涉及一种V型喷嘴。

背景技术

喷枪是利用液体或压缩空气迅速释放作为动力的一种设备。喷枪分为普压式和加压式两种。喷枪还有压力式喷枪、卡乐式喷枪、自动回收式喷枪等。喷枪，其包含枪身、枪头，该枪身和枪头通过一连接机构连接；喷枪枪头包含一喷嘴，该喷嘴内部塞焊有若干金属圆钢；连接机构包含法兰和链条销子，喷嘴制造成扁平状；其更换比较方便，成本也较低，并能有效防止枪头脱落和磨损。

涂料喷枪由空气压缩机产生的压缩空气，经喷枪前部的空气帽喷射出来时，就在与之相连的涂料喷嘴的前部产生了一个比大气压低的低压区，在喷枪口产生的这个压力差就把涂料从涂料贮罐中吸出来，并在压缩空气高速喷射力的作用下，雾化成微粒喷洒在被涂物表面。但是现有雾化成微粒的雾化的不够均匀对喷漆的效果有所影响，其中对雾化效果有直接影响的就是喷嘴部位。

发明内容

本实用新型的主要目的在于针对上述问题提供一种V型喷嘴的方案。

为达到以上目的，本实用新型采用的技术方案为：一种V型喷嘴，包括喷嘴本体，贯通喷嘴本体内部的气体流道，所述喷嘴本体的左侧设有螺纹段，所述螺纹段右侧设有封闭板，所述封闭板右侧设有液体柱，所述液体柱的右端设有用于旋紧整个喷嘴本体的螺母，所述液体柱内设有平行于喷嘴本体的液体流孔，所述液体流孔设置在喷嘴本体外圈，所述螺母的右侧设有凹槽，所述喷嘴本体设有位于螺母右侧的喷嘴头部，所述喷嘴头部外圈设有均匀分布的V型槽。

所述V型槽的数量为3至6个。

所述V型槽开口右视时V型槽角度a范围为20°至60°。

与现有技术相比，本实用新型的优点在于：

在喷枪口产生的这个压力差就把涂料从涂料贮罐中吸出来，并在压缩空气高速喷射力的作用下，雾化成微粒喷洒在被涂物表面。经过带有本设计的V型槽的喷嘴喷涂出来雾化微粒能够均匀喷涂在待喷涂区域，均匀设计V型槽喷嘴能够减少雾化微粒喷涂出来时的交叉影响。

附图说明

图1是一种V型喷嘴的正视剖视图；

图2是图1的右视图；

图3是图1的左视图；

图4是一种V型喷嘴插入喷枪头部的正视剖视图。

各个附图标记对应的名称是：

喷嘴本体1；气体流道10；螺纹段11；封闭板12；液体柱13；液体流孔131；螺母14；螺母内槽141；喷嘴头部15；V型槽151；V型槽角度a；V型槽影响的角度b；喷枪头部2；液体腔21；喷嘴盖3；喷嘴盖斜面31；通孔32；狭缝5。

具体实施方式

以下描述用于揭露本实用新型具体内容以使本领域技术人员能够实现本实用新型。以下描述中的优选实施例只作为举例，本领域技术人员可以想到其他显而易见的变型。

本实用新型的实施例为一种V型喷嘴，一种V型喷嘴，包括喷嘴本体1，贯通喷嘴本体内部的气体流道10，所述喷嘴本体1的左侧设有螺纹段11，所述螺纹段右侧设有封闭板12，所述封闭板12右侧设有液体柱13，所述液体柱13的右端设有用于旋紧整个喷嘴本体1的螺母14，所述液体柱13内设有平行于喷嘴本体1的液体流孔131，所述液体流孔131设置在喷嘴本体1外圈，所述螺母14的右侧设有凹槽141，所述喷嘴本体1设有位于螺母14右侧的喷嘴头部15，所述喷嘴头部15外圈设有均匀分布的V型槽151。

所述V型槽151的数量为3至6个。

所述V型槽151开口右视时V型槽角度a范围为20°至60°。

如图2所示，V型槽151是均匀分布在喷嘴头部15上的，V型槽的设置是为了均匀喷涂涂料，V型槽的数量设置在3到6个时最优，在均匀分布的前提下，侧视图时喷嘴头部一圈为360°，每个V型槽影响的角度b(V型槽影响的角度b是指这块区域离那个V型槽的距离近即被那个V型槽影响)，此时每个V型槽角度a占V型槽影响的角度b的三分之一到二分之一最合适，当V型槽a占V型槽影响的角度b大于二分之一时容易喷漆形成交叉影响过大，当V型槽a占V型槽影响的角度b小于三分之一时容易形成V型槽影响不到的区域。

当V型槽数量为3个时候，此时每个V型槽影响的角度b为120°，此时V型槽角度a最适宜的角度为V型槽影响的角度b的三分之一到二分之一，即V型槽角度a范围是40°至60°。

当V型槽数量为4个时候，此时每个V型槽影响的角度b为90°，此时V型槽角度a最适宜的角度为V型槽影响的角度b的三分之一到二分之一，即V型槽角度a范围是30°至45°。

当V型槽数量为5个时候，此时每个V型槽影响的角度b为72°，此时V型槽角度a最适宜的角度为V型槽影响的角度b的三分之一到二分之一，即V型槽角度a范围是24°至36°。

当V型槽数量为6个时候，此时每个V型槽影响的角度b为60°，此时V型槽角度a最适宜的角度为V型槽影响的角度b的三分之一到二分之一，即V型槽角度a范围是20°至30°。

如图4所示，V型喷嘴从右向左装入喷枪的喷枪头部2，V型喷嘴的喷嘴本体1上的螺纹段11和喷枪头部2内的螺纹啮合，啮合时，通过扳手等工具夹持在螺母14上，把V型喷嘴旋紧在喷枪头部2上，使得封闭板12和喷枪头部2配合形成密闭空间的液体腔21，且喷枪头部2的液体腔21设有连接到外部液体的液体流道，液体腔21连通液体柱13上的液体流孔131，液体可以通过液体流孔131流入到螺母内槽141中，在喷枪头部2和V型喷嘴的右侧设有喷嘴盖3，所述喷嘴盖3和螺母槽141紧密配合，喷嘴盖3上设有与喷嘴头部15配合的喷嘴盖斜面31，所述喷嘴盖3和喷嘴头部1之间合后会形成一个距离一致的狭缝5，所述喷嘴盖上还设有通孔32也是用于喷射液体，喷嘴盖和喷枪的固定可以在两者的连接处外圈设置法兰固定。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型的范围内。本实用新型要求的保护范围由所附的权利要求书及其等同物界定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920097536.8

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209829320U

授权时间:20191224

主分类号:B05B7/04

专利分类号:B05B7/04

范畴分类:23B;

申请人:宁波市镇海明丽机械厂（普通合伙）

第一申请人:宁波市镇海明丽机械厂（普通合伙）

申请人地址:315202 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇长石村三星

发明人:嵇宏朝

第一发明人:嵇宏朝

当前权利人:宁波市镇海明丽机械厂（普通合伙）

代理人:陈伯祥

代理机构:33286

代理机构编号:慈溪夏远创科知识产权代理事务所(普通合伙) 33286

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/d9fb80a7bd579937d3d66edd.html