# 控轧控冷对钢板质量的影响

### 论文摘要

针对微合金化的低合金高强度结构钢Q390B的性能特点,设计了4种控轧控冷方案,研究了第二相析出的时机和形态,以及对钢板表面质量的影响。结果表明:采用CR+ACC轧制工艺,二次开轧温度≤860℃,终轧温度780～830℃,终冷温度610～650℃,并开启后段强冷模式,生产的板材综合力学性能最佳。同时认为P、S、O等杂质元素的富集及其夹杂物是造成钢板表面裂纹的首要原因,通过控制出钢温度、保护浇注等措施,钢板表面裂纹率由0.31%降至0.17%。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料及方案

- 1.1 试验材料

- 1.2 控轧控冷工艺的选择

- 2 物理性能及组织分析

- 2.1 相变机理

- 2.2 物理性能对比

- 2.3 金相组织对比

- 3 表面质量影响

- 3.1 表面裂纹

- 3.2 裂纹的形成机理

- 3.3 优化措施

- 3.4 优化效果

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王丽云,王俊,王丽霞,侯蕾,张振兴,赵文革

关键词: 微合金钢,控轧,控冷,夹杂物,表面裂纹

来源: 河北冶金 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 河钢集团唐钢公司中厚板材有限公司

分类号: TG142.1;TG335

DOI: 10.13630/j.cnki.13-1172.2019.0712

页码: 45-49

总页数: 5

文件大小: 2456K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].60Si2MnA盘条控轧控冷工艺的优化[J]. 轧钢 2020(01)

- [2].关于《控轧控冷》课程的建设[J]. 时代教育 2017(17)

- [3].控轧控冷工艺对30CrMnTi盘条组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(07)

- [4].低成本低合金钢板控轧控冷工艺的优化实践[J]. 宽厚板 2013(01)

- [5].控轧控冷工艺生产的电力变压器高硅钢[J]. 煤炭技术 2017(05)

- [6].控轧控冷工艺生产65Mn钢过程中的影响因素分析[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2014(08)

- [7].控轧控冷工艺参数对20CrNi2Mo钢组织的影响[J]. 节能 2016(12)

- [8].控轧控冷工艺对25MnV钢盘条组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(05)

- [9].控轧控冷工艺对建筑用钢组织与性能的影响[J]. 铸造技术 2016(09)

- [10].控轧控冷工艺下微合金化钢强化机理的研究[J]. 现代冶金 2013(01)

- [11].控轧控冷工艺参数对冷镦钢10B21组织影响的热模拟研究[J]. 特殊钢 2014(01)

- [12].Φ5.5mmER50-6焊丝钢控轧控冷工艺浅析[J]. 柳钢科技 2009(S1)

- [13].HRB400E热轧钢筋控轧控冷工艺的优化[J]. 山西冶金 2018(06)

- [14].控轧控冷工艺对低合金超高强度工程机械用钢组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2013(13)

- [15].含残钒60、65钢盘条的生产实践[J]. 四川冶金 2016(06)

- [16].控轧控冷工艺对20MnSi钢组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2009(08)

- [17].低合金结构钢控轧控冷组织性能研究[J]. 包钢科技 2018(06)

- [18].Q460C中厚钢板控轧控冷工艺开发[J]. 新疆钢铁 2019(01)

- [19].控轧控冷工艺对中钛微合金钢组织和性能的影响[J]. 上海金属 2018(04)

- [20].新型高强度管线钢控轧控冷工艺及其组织性能研究[J]. 过程工程学报 2010(06)

- [21].控轧控冷工艺下普通C-Mn钢强化机理的研究[J]. 现代冶金 2013(01)

- [22].HRB335E的控轧控冷工艺的研究[J]. 兵器材料科学与工程 2013(02)

- [23].高强韧性管线钢控轧控冷工艺探讨[J]. 鄂钢科技 2015(03)

- [24].汽车大梁用钢AG610L合金减量化研究及应用[J]. 河南冶金 2018(01)

- [25].控轧控冷工艺对SCM435钢盘条组织和性能的影响[J]. 特殊钢 2016(05)

- [26].控轧控冷工艺对HRB500E盘螺组织性能的影响[J]. 山东工业技术 2016(20)

- [27].EH36级船体结构用钢的小轧机实验研究[J]. 包钢科技 2019(05)

- [28].HSLA钢控轧过程温度、组织及形变抗力预测模型研究[J]. 工业加热 2018(04)

- [29].采用控轧控冷工艺生产低成本抗震钢筋[J]. 四川冶金 2014(04)

- [30].高Ti微合金化工程机械用钢控轧控冷工艺研究[J]. 宽厚板 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da0d35232231099fe4907843.html