# 一种切屑加工用辅助装置论文和设计-杜春生

### 全文摘要

本实用新型公开了一种切屑加工用辅助装置，涉及切屑加工技术领域，其包括底板，所述底板的上表面开设有集水槽，所述底板的下表面卡接有循环装置，所述循环装置的背面卡接有第二进水管，所述循环装置的左右两侧面分别通过两个支撑板与底板的下表面固定连接，所述循环装置的左右两端分别与两个连接管的相对端相连通，且两个连接管分别卡接在底板上表面的左右两侧面，且两个连接管的相远离的一面分别与挡板内壁的左右两侧面搭接，所述挡板固定连接在底板的表面。该切屑加工用辅助装置，通过透水板、集水槽、第一进水管、水泵、出水管、连接管和喷头共同作用，从而能够实现对清洗水的循环利用，减少了生产的成本。

### 主设计要求

1.一种切屑加工用辅助装置，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的上表面开设有集水槽(3)，所述底板(1)的下表面卡接有循环装置(4)，所述循环装置(4)的背面卡接有第二进水管(20)，所述循环装置(4)的左右两侧面分别通过两个支撑板(5)与底板(1)的下表面固定连接，所述循环装置(4)的左右两端分别与两个连接管(6)的相对端相连通，且两个连接管(6)分别卡接在底板(1)上表面的左右两侧面，且两个连接管(6)的相远离的一面分别与挡板(8)内壁的左右两侧面搭接，所述挡板(8)固定连接在底板(1)的表面，且两个连接管(6)的相对端均连通有喷头(7)；所述底板(1)的上表面固定连接有加工板(9)，所述连接管(6)卡接在加工板(9)的上表面，所述加工板(9)搭接在挡板(8)的内表面，所述加工板(9)的上表面卡接有透水板(10)，所述加工板(9)的正面开设有凹槽(11)，所述凹槽(11)内壁的左右两侧面均开设有滑槽(12)，所述滑槽(12)的内表面滑动连接有滑块(13)，且两个滑块(13)的相对面分别与过滤板(14)的左右两侧面固定连接，所述过滤板(14)的背面卡接有磁石(16)，所述磁石(16)与铁片(15)搭接，所述铁片(15)卡接在凹槽(11)内壁的正面，所述过滤板(14)的正面穿过挡板(8)正面开设的通孔并与封板(17)的背面固定连接，所述封板(17)的背面通过密封垫(19)与挡板(8)的正面搭接，所述封板(17)的正面固定连接有把手(18)，所述底板(1)的下表面设置有四个支撑腿(2)。

### 设计方案

1.一种切屑加工用辅助装置，包括底板(1)，其特征在于：所述底板(1)的上表面开设有集水槽(3)，所述底板(1)的下表面卡接有循环装置(4)，所述循环装置(4)的背面卡接有第二进水管(20)，所述循环装置(4)的左右两侧面分别通过两个支撑板(5)与底板(1)的下表面固定连接，所述循环装置(4)的左右两端分别与两个连接管(6)的相对端相连通，且两个连接管(6)分别卡接在底板(1)上表面的左右两侧面，且两个连接管(6)的相远离的一面分别与挡板(8)内壁的左右两侧面搭接，所述挡板(8)固定连接在底板(1)的表面，且两个连接管(6)的相对端均连通有喷头(7)；

所述底板(1)的上表面固定连接有加工板(9)，所述连接管(6)卡接在加工板(9)的上表面，所述加工板(9)搭接在挡板(8)的内表面，所述加工板(9)的上表面卡接有透水板(10)，所述加工板(9)的正面开设有凹槽(11)，所述凹槽(11)内壁的左右两侧面均开设有滑槽(12)，所述滑槽(12)的内表面滑动连接有滑块(13)，且两个滑块(13)的相对面分别与过滤板(14)的左右两侧面固定连接，所述过滤板(14)的背面卡接有磁石(16)，所述磁石(16)与铁片(15)搭接，所述铁片(15)卡接在凹槽(11)内壁的正面，所述过滤板(14)的正面穿过挡板(8)正面开设的通孔并与封板(17)的背面固定连接，所述封板(17)的背面通过密封垫(19)与挡板(8)的正面搭接，所述封板(17)的正面固定连接有把手(18)，所述底板(1)的下表面设置有四个支撑腿(2)。

2.根据权利要求1所述的一种切屑加工用辅助装置，其特征在于：所述循环装置(4)包括第一进水管(41)，所述第一进水管(41)卡接底板(1)的下表面，所述第一进水管(41)的背面与第二进水管(20)正面的一端相连通，所述第一进水管(41)的底端与水泵(42)的进水口相连通，所述水泵(42)的左右两侧面分别与两个支撑板(5)的相对面固定连接，所述水泵(42)的两个出水口分别与两个出水管(43)的相对端相连通，且两个出水管(43)的另一端分别与两个连接管(6)的相对端相连通。

3.根据权利要求1所述的一种切屑加工用辅助装置，其特征在于：所述连接管(6)的形状为U形，且连接管(6)上设置有可控流速的阀门。

4.根据权利要求1所述的一种切屑加工用辅助装置，其特征在于：所述把手(18)的形状为U形，所述把手(18)的表面设置有防滑纹路。

5.根据权利要求2所述的一种切屑加工用辅助装置，其特征在于：所述挡板(8)的右侧面设置有电源(21)，所述电源(21)的右侧面设置有开关(22)。

6.根据权利要求5所述的一种切屑加工用辅助装置，其特征在于：所述电源(21)的输出端通过导线与开关(22)的输入端电连接，所述开关(22)的输出端通过导线与水泵(42)的输入端电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及切屑加工技术领域，具体为一种切屑加工用辅助装置。

背景技术

切屑是金属切削加工时产生的铁屑、碎屑、屑片与锯齿状铁皮以及因切削所产生的热量将铁屑熔结或联合成的不定形金属物，根据金属材料的性能不同，其滑移性质也不相同，即使在相同条件下进行切削，所得切屑的类型、尺寸也不相同。

为了实现对切屑的再利用，可以对切屑再次加工，在切屑加工过程中，会产生大量的碎屑，而这些碎屑我们可以对其进行清洗，以方便人员对其进行利用，但是现有的切屑加工用辅助装置，不能够对清洗水进行再利用，大大增加了生产成本的同时，也无法达到节能环保的效果。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种切屑加工用辅助装置，解决了现有的切屑加工用辅助装置，不能够对清洗水进行再利用，大大增加了生产成本的同时，也无法达到节能环保效果的问题。

(二)技术方案

为达到以上目的，本实用新型采取的技术方案是：一种切屑加工用辅助装置，包括底板，所述底板的上表面开设有集水槽，所述底板的下表面卡接有循环装置，所述循环装置的背面卡接有第二进水管，所述循环装置的左右两侧面分别通过两个支撑板与底板的下表面固定连接，所述循环装置的左右两端分别与两个连接管的相对端相连通，且两个连接管分别卡接在底板上表面的左右两侧面，且两个连接管的相远离的一面分别与挡板内壁的左右两侧面搭接，所述挡板固定连接在底板的表面，且两个连接管的相对端均连通有喷头。

所述底板的上表面固定连接有加工板，所述连接管卡接在加工板的上表面，所述加工板搭接在挡板的内表面，所述加工板的上表面卡接有透水板，所述加工板的正面开设有凹槽，所述凹槽内壁的左右两侧面均开设有滑槽，所述滑槽的内表面滑动连接有滑块，且两个滑块的相对面分别与过滤板的左右两侧面固定连接，所述过滤板的背面卡接有磁石，所述磁石与铁片搭接，所述铁片卡接在凹槽内壁的正面，所述过滤板的正面穿过挡板正面开设的通孔并与封板的背面固定连接，所述封板的背面通过密封垫与挡板的正面搭接，所述封板的正面固定连接有把手，所述底板的下表面设置有四个支撑腿。

优选的，所述循环装置包括第一进水管，所述第一进水管卡接底板的下表面，所述第一进水管的背面与第二进水管正面的一端相连通，所述第一进水管的底端与水泵的进水口相连通，所述水泵的左右两侧面分别与两个支撑板的相对面固定连接，所述水泵的两个出水口分别与两个出水管的相对端相连通，且两个出水管的另一端分别与两个连接管的相对端相连通

优选的，所述连接管的形状为U形，且连接管上设置有可控流速的阀门。

优选的，所述把手的形状为U形，所述把手的表面设置有防滑纹路。

优选的，所述挡板的右侧面设置有电源，所述电源的右侧面设置有开关。

优选的，所述电源的输出端通过导线与开关的输入端电连接，所述开关的输出端通过导线与水泵的输入端电连接。

(三)有益效果

本实用新型的有益效果在于：

1、该切屑加工用辅助装置，通过透水板、集水槽、第一进水管、水泵、出水管、连接管和喷头共同作用，使得水泵工作，在水泵的作用下，使得清洗水经过两个出水管排向两个连接管，然后从两个喷头喷出，然后对碎屑进行清洗，使得碎屑的大颗粒被挡在透水板上，使得清洗水通过透水板和过滤板排向集水槽，然后排向水泵，再次在水泵的作用下，使得清洗水经过两个出水管排向两个连接管，然后再次从两个喷头喷出，再次对碎屑进行清洗，从而能够实现对清洗水的循环利用，减少了生产的成本。

2、该切屑加工用辅助装置，通过设置滑槽、滑块、过滤板、封板和把手，当需要清洗过滤板的时候，拉动把手，使得封板被拉动，使得密封垫远离挡板，封板带动过滤板运动，使得滑块被拉出滑槽，从而使得过滤板被拉出凹槽，从而方便人员对过滤板进行清理，从而能够避免过滤板的堵塞。

3、该切屑加工用辅助装置，通过设置密封垫，对挡板起到密封的作用，避免了清洗水流出的情况，且在磁石和铁片的作用下，使得密封垫与挡板紧紧搭接，从而使得挡板和封板之间的密封性更好。

附图说明

图1为本实用新型正视的剖面结构示意图；

图2为本实用新型左视的结构示意图；

图3为本实用新型正视的结构示意图；

图4为本实用新型加工板正视的结构示意图；

图5为本实用新型过滤板后视的结构示意图；

图6为本实用新型过滤板俯视的结构示意图；

图7为本实用新型A部放大的结构示意图。

图中：1底板、2支撑腿、3集水槽、4循环装置、41第一进水管、42水泵、43出水管、5支撑板、6连接管、7喷头、8挡板、9加工板、10透水板、11凹槽、12滑槽、13滑块、14过滤板、15铁片、16磁石、17封板、18把手、19密封垫、20第二进水管、21电源、22开关。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

如图1-7所示，本实用新型提供一种技术方案：一种切屑加工用辅助装置，包括底板1，底板1的上表面开设有集水槽3，通过设置集水槽3，能够对清洗水起到引导和聚集的作用，能够实现对清洗水的集中处理，底板1的下表面卡接有循环装置4，循环装置4包括第一进水管41，第一进水管41卡接底板1的下表面，第一进水管41的背面与第二进水管20正面的一端相连通，第一进水管41的底端与水泵42的进水口相连通，水泵42的左右两侧面分别与两个支撑板5的相对面固定连接，通过设置支撑板5，对水泵42起到支撑和固定的作用，从而对水泵42起到防护的作用，水泵42的两个出水口分别与两个出水管43的相对端相连通，且两个出水管43的另一端分别与两个连接管6的相对端相连通，循环装置4的背面卡接有第二进水管20，通过设置第二进水管20，能够为水泵42提供清洗水，循环装置4的左右两侧面分别通过两个支撑板5与底板1的下表面固定连接，循环装置4的左右两端分别与两个连接管6的相对端相连通，连接管6的形状为U形，且连接管6上设置有可控流速的阀门，且两个连接管6分别卡接在底板1上表面的左右两侧面，且两个连接管6的相远离的一面分别与挡板8内壁的左右两侧面搭接，通过设置挡板8，对清洗水起到阻挡的作用，避免了清洗水的四处流淌，从而实现了对清洗水的再利用，挡板8固定连接在底板1的表面，且两个连接管6的相对端均连通有喷头7。

底板1的上表面固定连接有加工板9，连接管6卡接在加工板9的上表面，加工板9搭接在挡板8的内表面，加工板9的上表面卡接有透水板10，通过设置透水板10，在透水板10的作用下，能够对碎屑进行隔离，加工板9的正面开设有凹槽11，凹槽11内壁的左右两侧面均开设有滑槽12，通过设置滑槽12，使得滑块13的滑动更加稳定，且实现了过滤板14的滑动，滑槽12的内表面滑动连接有滑块13，且两个滑块13的相对面分别与过滤板14的左右两侧面固定连接，过滤板14的背面卡接有磁石16，通过设置磁石16和铁片15，在磁石16和铁片15的作用下，使得密封垫19与挡板8紧紧搭接，从而使得挡板8和封板17之间的密封性更好，磁石16与铁片15搭接，铁片15卡接在凹槽11内壁的正面，过滤板14的正面穿过挡板8正面开设的通孔并与封板17的背面固定连接，封板17的背面通过密封垫19与挡板8的正面搭接，通过设置密封垫19和挡板8，密封垫19对挡板8起到密封的作用，避免了清洗水流出的情况，封板17的正面固定连接有把手18，通过设置把手18，把手18的形状为U形，把手18的表面设置有防滑纹路，方便人员推拉和清理过滤板14，底板1的下表面设置有四个支撑腿2，挡板8的右侧面设置有电源21，电源21的右侧面设置有开关22，通过设置开关22，使得人员对水泵42工作状态的操控更加方便，电源21的输出端通过导线与开关22的输入端电连接，开关22的输出端通过导线与水泵42的输入端电连接。

本实用新型的操作步骤为：

S1、当使用该装置的时候，人员在底板1的上方对切屑进行加工，使得加工产生的碎屑掉落在加工板9和透水板10上；

S2、然后人员控制开关22，使得水泵42工作，且同时通过第一进水管41向第二进水管20中注入清洗水，在水泵42的作用下，使得清洗水经过两个出水管43排向两个连接管6，然后从两个喷头7喷出，然后对碎屑进行清洗，使得碎屑的大颗粒被挡在透水板10上，使得清洗水通过透水板10和过滤板14排向集水槽3，然后排向水泵42，且同时使得第二进水管20不再向第一进水管41排入水，在水泵42的作用下，使得清洗水经过两个出水管43排向两个连接管6，然后再次从两个喷头7喷出，再次对碎屑进行清洗；

S3、当加工和清洗完成后，人员控制开关22，使得水泵42停止工作，然后人员拉动把手18，使得封板17被拉动，使得密封垫19远离挡板8，封板17带动过滤板14运动，使得滑块13被拉出滑槽12，从而使得过滤板14被拉出凹槽11，然后对过滤板14进行清洁完成后，使得滑块13滑进滑槽12，推动封板17，使得封板17接近挡板8，使得密封垫19与挡板8搭接。

以上所述的具体实施方式，对本实用新型的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本实用新型的具体实施方式而已，并不用于限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822261908.4

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:12(天津)

授权编号:CN209238550U

授权时间:20190813

主分类号:B08B 3/02

专利分类号:B08B3/02;B08B13/00;B08B3/14

范畴分类:26P;

申请人:天津奥特盛业重型锻压有限公司

第一申请人:天津奥特盛业重型锻压有限公司

申请人地址:301729 天津市武清区上马台镇金发路西侧

发明人:杜春生

第一发明人:杜春生

当前权利人:天津奥特盛业重型锻压有限公司

代理人:牟炳彦

代理机构:11562

代理机构编号:北京东方盛凡知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/da997c9e33f8362cff54bf1b.html