# 多种电机成品主轴跳动测量装置论文和设计-王泾

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多种电机成品主轴跳动测量装置，具有可以检测成品电机的效果。包括底板和竖直穿过底板的夹头，所述夹头用于带动电机主轴自转，所述底板上设置有垂直指向电机主轴的千分表，所述千分表的测头抵接电机主轴外侧壁，所述成品电机挂在底板正上方。借助夹头和千分表的配合，实现了成品电机主轴的跳动检测。

### 主设计要求

1.一种多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：包括底板(1)和竖直穿过底板(1)的夹头(2)，所述夹头(2)用于带动电机主轴自转，所述底板(1)上设置有垂直指向电机主轴的千分表(11)，所述千分表(11)的测头(17)抵接电机主轴外侧壁。

### 设计方案

1.一种多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：包括底板(1)和竖直穿过底板(1)的夹头(2)，所述夹头(2)用于带动电机主轴自转，所述底板(1)上设置有垂直指向电机主轴的千分表(11)，所述千分表(11)的测头(17)抵接电机主轴外侧壁。

2.根据权利要求1所述的多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：所述底板(1)上设置有用于固定千分表(11)的滑台(12)，所述底板(1)上设置有与千分表(11)长度方向平行的导轨(13)，所述滑台(12)的下表面设置为配合导轨(13)的凹槽形。

3.根据权利要求2所述的多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：所述夹头(2)和滑台(12)之间设置有连接块(15)，所述千分表(11)穿过连接块(15)，所述连接块(15)上固定设置有套在测头(17)外的护罩(16)，所述护罩(16)的中间开设有供测头(17)贴合穿过的空腔。

4.根据权利要求3所述的多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：所述连接块(15)上设置有用于抵接电机外壳的V形块(3)，所述底板(1)上设置有与V形块(3)处于同一平面的锁紧块(4)，所述锁紧块(4)和V形块(3)之间存在供成品电机穿过的空间；

所述底板(1)上设置有固定板(41)，所述底板(1)上设置有穿过固定板(41)的螺杆(42)，所述螺杆(42)与固定板(41)螺纹连接，所述螺杆(42)靠近千分表(11)的一端插入锁紧块(4)中，所述螺杆(42)可相对锁紧块(4)自转并无法脱离锁紧块(4)。

5.根据权利要求4所述的多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：所述锁紧块(4)靠近V形块(3)的一侧设置为凹弧形。

6.根据权利要求5所述的多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：所述夹头(2)的上表面凹陷有供主轴插入的凹槽，所述凹槽内设置有配合主轴上键槽的凸起(22)。

7.根据权利要求6所述的多种电机成品主轴跳动测量装置，其特征在于：所述夹头(2)外延伸有限位块(21)，所述限位块(21)与凸起(22)处于同一径向，所述限位块(21)与护罩(16)平齐，当所述限位块(21)转动到贴合护罩(16)处，护罩(16)会阻碍夹头(2)继续转动。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种测量装置，更具体地说，它涉及一种多种电机成品主轴跳动测量装置。

背景技术

由于电机转子空间有限，在与定子配合时，间隙很小，因此电机转子轴的轴跳动应当很小。电机转子轴经过磨削后，还应该对其轴跳动进行检测，使其达到设计要求。

公告号CN103453819B、公开日20160608的专利中公开了一种无中心孔转子轴测跳动工装。其特征在于所述的支架由底板、立柱和上板构成，所述的夹持装置由旋转手柄、螺杆、上轴承安装套、上轴承、下轴承安装轴和下轴承构成，所述的百分表通过设置在底板上的百分表支架与转子轴相配合。

上述专利的检测工装适用于检测单独一根转子轴，但若想检测成品电机的主轴跳动时，由于电机体积大，因此上述的工装就无法装夹成品电机了，因此无法得知成品电机的主轴跳动值，存在无法检测成品电机的问题。

实用新型内容

针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种多种电机成品主轴跳动测量装置，具有可以检测成品电机的效果。

为实现上述技术目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种多种电机成品主轴跳动测量装置，包括底板和竖直穿过底板的夹头，所述夹头用于带动电机主轴自转，所述底板上设置有垂直指向电机主轴的千分表，所述千分表的测头抵接电机主轴外侧壁。

通过采用上述技术方案，将电机悬挂在底板上方，并使千分表的测头抵接主轴的外侧壁，将千分表清零，将夹头装在主轴端部，通过夹头带动主轴自转，测出主轴的跳动值，实现了成品电机主轴的检测。

作为优选，所述底板上设置有用于固定千分表的滑台，所述底板上设置有与千分表长度方向平行的导轨，所述滑台的下表面设置为配合导轨的凹槽形。

通过采用上述技术方案，滑台可以沿导轨滑移，当成品电机固定好后，推动滑台，将千分表移到到测头抵接主轴的位置，就可以转动夹头了。避免千分表的测头妨碍电机主轴的安装，提高了操作便捷性。

作为优选，所述夹头和滑台之间设置有连接块，所述千分表穿过连接块，所述连接块上固定设置有套在测头外的护罩，所述护罩的中间开设有供测头贴合穿过的空腔。

通过采用上述技术方案，护罩将测头与外界隔绝，避免测头被磕伤，同时也对测头起到限位作用，避免测头从千分表脱落，增强了结构稳固性。

作为优选，所述连接块上设置有用于抵接电机外壳的V形块，所述底板上设置有与V形块处于同一平面的锁紧块，所述锁紧块和V形块之间存在供成品电机穿过的空间；

所述底板上固定设置有固定板，所述底板上设置有穿过固定板的螺杆，所述螺杆与固定板螺纹连接，所述螺杆靠近千分表的一端插入锁紧块中，所述螺杆可相对锁紧块自转并无法脱离锁紧块。

通过采用上述技术方案，将电机外壳放置在V形块上，止口卡在V形块和锁紧块之间，旋转螺杆，螺杆相对固定板移动，同时会推动锁紧块靠近V形块，锁紧块紧密贴合成品电机外壳的止口后，就可以将电机夹紧，实现了电机外壳的固定，降低了外界对主轴自转的影响，提高了检测精度。

作为优选，所述锁紧块靠近V形块的一侧设置为凹弧形。

通过采用上述技术方案，凹弧形的侧壁与成品电机贴合时，接触面积大，进一步增大成品电机和锁紧块之间的摩擦力，提高了夹紧稳固性。

作为优选，所述夹头的上表面凹陷有供主轴插入的凹槽，所述凹槽内设置有配合主轴上键槽的凸起。

通过采用上述技术方案，将成品电机的主轴插入夹头的凹槽后，凸起卡入主轴的键槽内，实现对主轴的限定，转动夹头，就会带动主轴转动，提高了操作便捷性。

作为优选，所述夹头外延伸有限位块，所述限位块与凸起处于同一径向，所述限位块与护罩平齐，当所述限位块转动到贴合护罩处，护罩会阻碍夹头继续转动。

通过采用上述技术方案，当夹头带动主轴转动到键槽靠近测头处时，限位块就会阻碍夹头继续转动，防止测头插入主轴的键槽内，导致测头被卡住，提高了结构合理性。

综上所述，本实用新型取得了以下效果：

1.借助夹头和千分表的配合，实现了成品电机主轴的跳动检测；

2.借助V形块和锁紧块的配合，实现了电机夹紧的稳固性。

附图说明

图1为本实施例中用于表现整体结构的示意图；

图2为本实施例中用于表现千分表和夹头配合关系的示意图。

图中，1、底板；11、千分表；12、滑台；13、导轨；15、连接块；16、护罩；17、测头；2、夹头；21、限位块；22、凸起；3、V形块；4、锁紧块；41、固定板；42、螺杆。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

本具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

实施例：一种多种电机成品主轴跳动测量装置，如图1所示，包括底板1和竖直穿过底板1的夹头2，夹头2用于带动电机主轴自转，底板1上设置有垂直指向电机主轴的千分表11，千分表11的测头17抵接电机主轴外侧壁，成品电机垂直悬在底板1正上方。

如图1和图2所示，底板1上设置有用于固定千分表11的滑台12，底板1上设置有与千分表11长度方向平行的导轨13，滑台12的下表面设置为配合导轨13的凹槽形。滑台12可以沿导轨13滑移，将成品电机放置在检测装置上后，推动滑台12，将千分表11移到到测头17抵接主轴的位置，就可以转动夹头2，避免千分表11的测头17妨碍电机主轴的安装。

如图1所示，夹头2和滑台12之间设置有连接块15，千分表11穿过连接块15，连接块15上固定设置有套在测头17外的护罩16(参照图2)，护罩16的中间设置有供测头17贴合穿过的空腔。护罩16将测头17与外界隔绝，避免测头17被磕伤，同时也对测头17起到限位作用，避免测头17从千分表11脱落，增强了结构稳固性。

如图2所示，连接块15上设置有用于抵接电机外壳的V形块3，底板1上设置有与V形块3处于同一平面的锁紧块4，锁紧块4和V形块3之间存在供成品电机穿过的空间。

如图1所示，底板1上设置有固定板41，底板1上设置有穿过固定板41的螺杆42，螺杆42与固定板41螺纹连接，螺杆42靠近千分表11的一端插入锁紧块4中，螺杆42可相对锁紧块4自转并无法脱离锁紧块4。本实施例中在锁紧块4外延伸有供螺杆42穿过的凸块，螺杆42上套设有卡块，并借助固定在螺杆42末端的限位盘，防止螺杆42脱离锁紧块4，实现的方式很多，同样属于本领域的常见手段。

将成品电机送到锁紧块4和V形块3之间后，旋转螺杆42，螺杆42相对固定板41移动，同时会推动锁紧块4靠近V形块3，锁紧块4紧密贴合成品电机外壳的止口后，就可以将电机夹紧，此时再旋转夹头2，电机就不会跟随主轴转动。

如图2所示，锁紧块4靠近V形块3的一侧设置为凹弧形。凹弧形的侧壁与成品电机贴合时，接触面积大，避免了铝制的成品电机外壳被夹变形。

如图2所示，夹头2的上表面凹陷有供主轴插入的凹槽，凹槽内设置有配合主轴上键槽的凸起22。将成品电机的主轴插入夹头2的凹槽后，凸起22卡入主轴的键槽内，实现对主轴的限定，转动夹头2，就会带动主轴转动。

如图2所示，夹头2外延伸有限位块21，限位块21与凸起22处于同一径向，限位块21与护罩16平齐，当限位块21转动到贴合护罩16处，护罩16会阻碍夹头2继续转动。当夹头2带动主轴转动到键槽靠近测头17处时，限位块21就会阻碍夹头2继续转动，防止测头17插入主轴的键槽内，导致测头17被卡住。

工作过程：先将主轴下端插入夹头2的顶端凹槽，夹头2的凸起22插入主轴的键槽内，再将电机悬在底板1上方，并架在V形块3和锁紧块4的上表面，使电机外壳的下端位于锁紧块4和V形块3之间，旋转螺杆42，使锁紧块4紧贴电机外壳外侧壁，并将电机外壳夹紧。

此时滑动滑台12，使测头17抵触电机的主轴，并部分收缩，滑台12和主轴保持相对固定，将千分表11清零。转动夹头2，带动主轴转动，来回转动一圈后，结束检测，并分析千分表11读出的数据。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920061540.9

申请日:2019-01-14

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209197619U

授权时间:20190802

主分类号:G01B 5/00

专利分类号:G01B5/00

范畴分类:31B;

申请人:无锡四纬测控技术有限公司

第一申请人:无锡四纬测控技术有限公司

申请人地址:214000 江苏省无锡市新吴区锡贤路78号

发明人:王泾;徐开尧

第一发明人:王泾

当前权利人:无锡四纬测控技术有限公司

代理人:杨群

代理机构:11700

代理机构编号:北京智客联合知识产权代理事务所(特殊普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dac4d952800d35949e0b1dba.html