# 一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机论文和设计-冯德模

### 全文摘要

本实用新型公开了一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，包括机械底盘，所述机械底盘的内部设置有固定块，所述固定块的左侧设置有插销板，所述第一调整杆的左侧固定有第一液压缸，所述第二调整杆的左下方固定有第二液压缸，所述调整块的内部固定有第一电机，所述连接轴的内部连接有连接块，且连接块的内部固定有第二电机，所述第二电机输出端连接有转块，所述第一转杆的右侧连接有第二转杆，所述夹紧杆的中部上方连接有限位杆，所述第一抓紧块的右侧固定有第二抓紧块。该桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，便于对该装置的进行安装，且能够有效的根据钢护筒的位置来调整连接块的位置，并且便于对钢护筒进行夹紧保护。

### 主设计要求

1.一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，包括机械底盘(1)，其特征在于：所述机械底盘(1)的内部设置有固定块(2)，且固定块(2)的底端固定有滑轮(3)，所述固定块(2)的左侧设置有插销板(4)，且固定块(2)的上方连接有第一调整杆(5)，所述第一调整杆(5)的左侧固定有第一液压缸(6)，且第一调整杆(5)的末端连接有第二调整杆(7)，所述第二调整杆(7)的左下方固定有第二液压缸(8)，且第二调整杆(7)的末端连接有调整块(9)，所述调整块(9)的内部固定有第一电机(10)，且第一电机(10)的输出端连接有连接轴(11)，所述连接轴(11)的内部连接有连接块(12)，且连接块(12)的内部固定有第二电机(13)，所述第二电机(13)输出端连接有转块(14)，且转块(14)的下方连接有第一转杆(15)，所述第一转杆(15)的右侧连接有第二转杆(16)，且第二转杆(16)的末端连接有夹紧杆(17)，所述夹紧杆(17)的中部上方连接有限位杆(18)，且夹紧杆(17)的末端连接有第一抓紧块(19)，所述第一抓紧块(19)的右侧固定有第二抓紧块(20)，且第二抓紧块(20)的内侧表面固定有凸起块(21)。

### 设计方案

1.一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，包括机械底盘(1)，其特征在于：所述机械底盘(1)的内部设置有固定块(2)，且固定块(2)的底端固定有滑轮(3)，所述固定块(2)的左侧设置有插销板(4)，且固定块(2)的上方连接有第一调整杆(5)，所述第一调整杆(5)的左侧固定有第一液压缸(6)，且第一调整杆(5)的末端连接有第二调整杆(7)，所述第二调整杆(7)的左下方固定有第二液压缸(8)，且第二调整杆(7)的末端连接有调整块(9)，所述调整块(9)的内部固定有第一电机(10)，且第一电机(10)的输出端连接有连接轴(11)，所述连接轴(11)的内部连接有连接块(12)，且连接块(12)的内部固定有第二电机(13)，所述第二电机(13)输出端连接有转块(14)，且转块(14)的下方连接有第一转杆(15)，所述第一转杆(15)的右侧连接有第二转杆(16)，且第二转杆(16)的末端连接有夹紧杆(17)，所述夹紧杆(17)的中部上方连接有限位杆(18)，且夹紧杆(17)的末端连接有第一抓紧块(19)，所述第一抓紧块(19)的右侧固定有第二抓紧块(20)，且第二抓紧块(20)的内侧表面固定有凸起块(21)。

2.根据权利要求1所述的一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，其特征在于：所述第一调整杆(5)通过第二液压缸(8)与第二调整杆(7)构成转动结构，且第二调整杆(7)的末端螺纹连接有调整块(9)。

3.根据权利要求1所述的一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，其特征在于：所述转块(14)的外表面呈凹凸状结构，且转块(14)与第一转杆(15)的连接方式为啮合连接，并且第一转杆(15)与第二转杆(16)的连接方式为啮合连接。

4.根据权利要求1所述的一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，其特征在于：所述夹紧杆(17)与限位杆(18)和第一转杆(15)的连接方式均为铰接，且夹紧杆(17)与限位杆(18)呈一一对应设置。

5.根据权利要求1所述的一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，其特征在于：所述第一抓紧块(19)和第二抓紧块(20)的内表面均呈圆弧状结构，且第一抓紧块(19)和第二抓紧块(20)的连接方式为卡合连接。

6.根据权利要求1所述的一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，其特征在于：所述第一抓紧块(19)和第二抓紧块(20)的内表面均等角度固定有凸起块(21)，且凸起块(21)与第一抓紧块(19)和第二抓紧块(20)的连接方式均为粘接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钢护筒插拔机技术领域，具体为一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机。

背景技术

在进行桥梁建设搭建时，常常需要进行桥梁钻孔桩插入钢护筒，来进行阻水隔水，保证桥梁建设的正常施工，但是钢护筒的体积过大，从而难以移动，从而对钢护筒插拔机的要求就会更加的严格了；

但普通的桥梁钻孔桩钢护筒插拔机不便于对该装置的进行安装，且不能够有效的根据钢护筒的位置来调整连接块的位置，并且不便于对钢护筒进行夹紧保护，因此，我们提出一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，以便于解决上述中提出的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，以解决上述背景技术中提出普通的桥梁钻孔桩钢护筒插拔机不便于对该装置的进行安装，且不能够有效的根据钢护筒的位置来调整连接块的位置，并且不便于对钢护筒进行夹紧保护的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，包括机械底盘，所述机械底盘的内部设置有固定块，且固定块的底端固定有滑轮，所述固定块的左侧设置有插销板，且固定块的上方连接有第一调整杆，所述第一调整杆的左侧固定有第一液压缸，且第一调整杆的末端连接有第二调整杆，所述第二调整杆的左下方固定有第二液压缸，且第二调整杆的末端连接有调整块，所述调整块的内部固定有第一电机，且第一电机的输出端连接有连接轴，所述连接轴的内部连接有连接块，且连接块的内部固定有第二电机，所述第二电机输出端连接有转块，且转块的下方连接有第一转杆，所述第一转杆的右侧连接有第二转杆，且第二转杆的末端连接有夹紧杆，所述夹紧杆的中部上方连接有限位杆，且夹紧杆的末端连接有第一抓紧块，所述第一抓紧块的右侧固定有第二抓紧块，且第二抓紧块的内侧表面固定有凸起块。

优选的，所述第一调整杆通过第二液压缸与第二调整杆构成转动结构，且第二调整杆的末端螺纹连接有调整块。

优选的，所述转块的外表面呈凹凸状结构，且转块与第一转杆的连接方式为啮合连接，并且第一转杆与第二转杆的连接方式为啮合连接。

优选的，所述夹紧杆与限位杆和第一转杆的连接方式均为铰接，且夹紧杆与限位杆呈一一对应设置。

优选的，所述第一抓紧块和第二抓紧块的内表面均呈圆弧状结构，且第一抓紧块和第二抓紧块的连接方式为卡合连接。

优选的，所述第一抓紧块和第二抓紧块的内表面均等角度固定有凸起块，且凸起块与第一抓紧块和第二抓紧块的连接方式均为粘接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，便于对该装置的进行安装，且能够有效的根据钢护筒的位置来调整连接块的位置，并且便于对钢护筒进行夹紧保护；

1.设置有固定块和机械底盘，固定块通过滑轮安装在机械底盘的内部，在插销板的固定过程中，便于对该装置的进行安装；

2.设置有第一调整杆和连接轴，第一调整杆和第二调整杆之间的连接方式为铰接，连接轴在第一电机的作用下发生转动，从而能够有效的根据钢护筒的位置来调整连接块的位置；

3.设置有第一抓紧块、第二抓紧块和凸起块，第一抓紧块和第二抓紧块在夹紧杆的作用下对钢护筒进行夹紧，第一抓紧块和第二抓紧块的连接方式为卡合连接，且凸起块的内部材质为橡胶，从而便于对钢护筒进行夹紧保护。

附图说明

图1为本实用新型正视剖面结构示意图；

图2为本实用新型图1中A处放大结构示意图；

图3为本实用新型第一抓紧块和第二抓紧块连接处结构示意图；

图4为本实用新型第二电机和转块连接结构示意图；

图5为本实用新型机械底盘和固定块连接结构示意图。

图中：1、机械底盘；2、固定块；3、滑轮；4、插销板；5、第一调整杆；6、第一液压缸；7、第二调整杆；8、第二液压缸；9、调整块；10、第一电机；11、连接轴；12、连接块；13、第二电机；14、转块；15、第一转杆；16、第二转杆；17、夹紧杆；18、限位杆；19、第一抓紧块；20、第二抓紧块；21、凸起块。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种桥梁钻孔桩钢护筒插拔机，包括机械底盘1、固定块2、滑轮3、插销板4、第一调整杆5、第一液压缸6、第二调整杆7、第二液压缸8、调整块9、第一电机10、连接轴11、连接块12、第二电机13、转块14、第一转杆15、第二转杆16、夹紧杆17、限位杆18、第一抓紧块19、第二抓紧块20和凸起块21，机械底盘1的内部设置有固定块2，且固定块2的底端固定有滑轮3，固定块2的左侧设置有插销板4，且固定块2的上方连接有第一调整杆5，第一调整杆5的左侧固定有第一液压缸6，且第一调整杆5的末端连接有第二调整杆7，第二调整杆7的左下方固定有第二液压缸8，且第二调整杆7的末端连接有调整块9，调整块9的内部固定有第一电机10，且第一电机10的输出端连接有连接轴11，连接轴11的内部连接有连接块12，且连接块12的内部固定有第二电机13，第二电机13输出端连接有转块14，且转块14的下方连接有第一转杆15，第一转杆15的右侧连接有第二转杆16，且第二转杆16的末端连接有夹紧杆17，夹紧杆17的中部上方连接有限位杆18，且夹紧杆17的末端连接有第一抓紧块19，第一抓紧块19的右侧固定有第二抓紧块20，且第二抓紧块20的内侧表面固定有凸起块21。

如图1和2中第一调整杆5通过第二液压缸8与第二调整杆7构成转动结构，且第二调整杆7的末端螺纹连接有调整块9，便于调整第二调整杆7的角度，转块14的外表面呈凹凸状结构，且转块14与第一转杆15的连接方式为啮合连接，并且第一转杆15与第二转杆16的连接方式为啮合连接，便于调整第二转杆16的位置；

如图3和4中夹紧杆17与限位杆18和第一转杆15的连接方式均为铰接，且夹紧杆17与限位杆18呈一一对应设置，便于对钢护筒进行夹紧，第一抓紧块19和第二抓紧块20的内表面均呈圆弧状结构，且第一抓紧块19和第二抓紧块20的连接方式为卡合连接，便于紧密贴合钢护筒的表面，第一抓紧块19和第二抓紧块20的内表面均等角度固定有凸起块21，且凸起块21与第一抓紧块19和第二抓紧块20的连接方式均为粘接，便于对钢护筒进行夹紧保护。

工作原理：在使用该桥梁钻孔桩钢护筒插拔机时，首先将固定块2通过滑轮3滑动至机械底盘1的内部，再通过插销板4对固定块2进行固定，机械底盘1的底部焊接固定在移动装置的上表面，再在第一液压缸6的作用下，便于调整第一调整杆5的角度，再在第二液压缸8的作用下，能够调整第二调整杆7的角度；

待调整块9调整至合适的位置时再将型号为Y90S-2的第一电机10打开，在第一电机10的作用下，使得连接轴11发生转动，连接轴11的转动使得连接块12发生转动，从而调整连接块12的朝向，再将型号为Y90S-2第二电机13打开，在第二电机13的作用下使得外表面呈凹凸状结构的转块14发生转动，转块14的转动使得与其啮合的第一转杆15发生转动，第一转杆15的转动使得第二转杆16发生转动，从而使得夹紧杆17向内侧夹紧，第一抓紧块19和第二抓紧块20的内表面均呈圆弧状结构，能够有效的紧密贴合钢护筒的内外表面，从而在凸起块21的作用下，能够有效的对钢护筒进行夹紧保护，以上便完成该桥梁钻孔桩钢护筒插拔机的一系列操作。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920104973.8

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:11(北京)

授权编号:CN209652929U

授权时间:20191119

主分类号:E02D 11/00

专利分类号:E02D11/00

范畴分类:36C;36E;

申请人:中恒丰（北京）建设科技有限公司

第一申请人:中恒丰（北京）建设科技有限公司

申请人地址:102400 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-S684

发明人:冯德模

第一发明人:冯德模

当前权利人:中恒丰（北京）建设科技有限公司

代理人:刘强;陈轩

代理机构:44418

代理机构编号:广州天河万研知识产权代理事务所(普通合伙) 44418

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dc8c382a39c4e19f59dcc535.html