# 一种带人脸识别的摄像机论文和设计-陈文杰

### 全文摘要

本实用新型公开了一种带人脸识别的摄像机，包括摄像机本体和底座，所述摄像机本体的上表面设置有托板，且托板的上方焊接有支杆，所述支杆的顶部嵌合连接有管套，且管套的上方安装有虹膜识别器，所述底座的底部焊接有卡座，且底座位于摄像机本体的下方。该摄像机设有托板，托板利用转轴来与夹板之间进行连接，通过弧形的夹板，可以使夹板更加贴合摄像机本体的外形，借助夹板来对托板之间的固定；底座就是用来放置摄像机本体，通过云台的安装，能够增加摄像机本体的灵活性，云台能够帮助摄像机本体进行角度方位的调节，安装板能够借助液压杆来进行高度的调节，这样能够增加装置额外的高度调节功能，防止支架的高度调节功能有限制。

### 主设计要求

1.一种带人脸识别的摄像机，包括摄像机本体(1)和底座(6)，其特征在于：所述摄像机本体(1)的上表面设置有托板(2)，且托板(2)的上方焊接有支杆(3)，所述支杆(3)的顶部嵌合连接有管套(4)，且管套(4)的上方安装有虹膜识别器(5)，所述底座(6)的底部焊接有卡座(7)，且底座(6)位于摄像机本体(1)的下方。

### 设计方案

1.一种带人脸识别的摄像机，包括摄像机本体(1)和底座(6)，其特征在于：所述摄像机本体(1)的上表面设置有托板(2)，且托板(2)的上方焊接有支杆(3)，所述支杆(3)的顶部嵌合连接有管套(4)，且管套(4)的上方安装有虹膜识别器(5)，所述底座(6)的底部焊接有卡座(7)，且底座(6)位于摄像机本体(1)的下方。

2.根据权利要求1所述的一种带人脸识别的摄像机，其特征在于：所述托板(2)包括有夹板(201)、转轴(202)和弹簧(203)，所述夹板(201)位于托板(2)的底部左右两侧，且托板(2)与夹板(201)之间设置有转轴(202)，所述转轴(202)的内侧连接有弹簧(203)。

3.根据权利要求2所述的一种带人脸识别的摄像机，其特征在于：所述夹板(201)与转轴(202)之间相互配合构成转动结构，且夹板(201)的内侧面与摄像机本体(1)的外侧面之间紧密贴合。

4.根据权利要求1所述的一种带人脸识别的摄像机，其特征在于：所述底座(6)包括有安装板(601)、云台(602)和液压杆(603)，所述安装板(601)位于底座(6)的内部，且安装板(601)的上表面粘接有云台(602)，所述安装板(601)的底部连接有液压杆(603)。

5.根据权利要求4所述的一种带人脸识别的摄像机，其特征在于：所述安装板(601)的外部结构尺寸与安装板(601)的外部结构尺寸相吻合，且安装板(601)通过云台(602)与摄像机本体(1)之间相互连接。

6.根据权利要求1所述的一种带人脸识别的摄像机，其特征在于：所述卡座(7)包括有滚珠(701)、支脚(702)、连接环(703)、套脚(704)和胶条(705)，所述滚珠(701)位于卡座(7)的内部，且滚珠(701)的下方连接有支脚(702)，所述支脚(702)与滚珠(701)之间设置有连接环(703)，所述支脚(702)的底部嵌合连接有套脚(704)，且套脚(704)的表面粘接有胶条(705)。

7.根据权利要求6所述的一种带人脸识别的摄像机，其特征在于：所述滚珠(701)的外部结构尺寸与卡座(7)的内部结构尺寸相吻合，且滚珠(701)之间与卡座(7)之间均关于底座(6)的中心线呈“十”字型。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及摄像机技术领域，具体为一种带人脸识别的摄像机。

背景技术

随着现在科学技术的不断进步，各类电子产品出现在市场上，而电子产品本身所具有的性能已经不能够满足现在日益发展的市场需求，人脸识别技术，是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术，近几年来人脸识别技术开始被广泛运用到各类产品中，而在识别技术中最受欢迎的就是虹膜识别。

现代的摄像机属于电子产品，在使用过程中容易出现不够稳定的问题，在进行拍摄时支架容易晃动，最后造成拍摄效果不佳，另外，一般的摄像机都没有安装人脸识别功能，在拍摄时，不能够对人脸进行识别，为此，我们提出一种能够进行人脸识别，灵活性好，稳定性高的摄像机。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种带人脸识别的摄像机，以解决上述背景技术中提出的现代的摄像机属于电子产品，在使用过程中容易出现不够稳定的问题，在进行拍摄时支架容易晃动，最后造成拍摄效果不佳，另外，一般的摄像机都没有安装人脸识别功能，在拍摄时，不能够对人脸进行识别的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种带人脸识别的摄像机，包括摄像机本体和底座，所述摄像机本体的上表面设置有托板，且托板的上方焊接有支杆，所述支杆的顶部嵌合连接有管套，且管套的上方安装有虹膜识别器，所述底座的底部焊接有卡座，且底座位于摄像机本体的下方。

优选的，所述托板包括有夹板、转轴和弹簧，所述夹板位于托板的底部左右两侧，且托板与夹板之间设置有转轴，所述转轴的内侧连接有弹簧。

优选的，所述夹板与转轴之间相互配合构成转动结构，且夹板的内侧面与摄像机本体的外侧面之间紧密贴合。

优选的，所述底座包括有安装板、云台和液压杆，所述安装板位于底座的内部，且安装板的上表面粘接有云台，所述安装板的底部连接有液压杆。

优选的，所述安装板的外部结构尺寸与安装板的外部结构尺寸相吻合，且安装板通过云台与摄像机本体之间相互连接

优选的，所述卡座包括有滚珠、支脚、连接环、套脚和胶条，所述滚珠位于卡座的内部，且滚珠的下方连接有支脚，所述支脚与滚珠之间设置有连接环，所述支脚的底部嵌合连接有套脚，且套脚的表面粘接有胶条。

优选的，所述滚珠的外部结构尺寸与卡座的内部结构尺寸相吻合，且滚珠之间与卡座之间均关于底座的中心线呈“十”字型。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、该摄像机设有托板，托板利用转轴来与夹板之间进行连接，通过弧形的夹板，可以使夹板更加贴合摄像机本体的外形，借助夹板来对托板之间的固定，托板的主要作用，就是用来放置虹膜识别器，另外，虹膜识别器采用的是HM6的型号。

2、底座就是用来放置摄像机本体，通过云台的安装，能够增加摄像机本体的灵活性，云台能够帮助摄像机本体进行角度方位的调节，安装板能够借助液压杆来进行高度的调节，这样能够增加装置额外的高度调节功能，防止支架的高度调节功能有限制。

3、现在摄像机的支脚本身就可以进行伸缩，属于现有技术，但是，为了防止支脚与底座的连接处出现断裂的情况发生，进而设计有滚珠，滚珠可以卡在卡座的内部，通过这种嵌合关系来进行转动，另外，连接环也是卡在滚珠的外侧，这样一来，当需要调整支脚角度时，不会对支脚本身造成消耗损伤，可以借助连接环来完成支脚调整，进一步保护支脚不受损伤，同时，采用滚珠，灵活性也得到了大大的提高。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型托板结构示意图；

图3为本实用新型支脚结构示意图；

图4为本实用新型底座俯视结构示意图。

图中：1、摄像机本体；2、托板；201、夹板；202、转轴；203、弹簧；3、支杆；4、管套；5、虹膜识别器；6、底座；601、安装板；602、云台；603、液压杆；7、卡座；701、滚珠；702、支脚；703、连接环；704、套脚；705、胶条。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种带人脸识别的摄像机，包括摄像机本体1和底座6，摄像机本体1的上表面设置有托板2，且托板2的上方焊接有支杆3，托板2包括有夹板201、转轴202和弹簧203，夹板201位于托板2的底部左右两侧，且托板2与夹板201之间设置有转轴202，转轴202的内侧连接有弹簧203，夹板201与转轴202之间相互配合构成转动结构，且夹板201的内侧面与摄像机本体1的外侧面之间紧密贴合，通过弧形的夹板201，可以使夹板201更加贴合摄像机本体1的外形，借助夹板201来对托板2之间的固定；

支杆3的顶部嵌合连接有管套4，且管套4的上方安装有虹膜识别器5，底座6的底部焊接有卡座7，且底座6位于摄像机本体1的下方，底座6包括有安装板601、云台602和液压杆603，安装板601位于底座6的内部，且安装板601的上表面粘接有云台602，安装板601的底部连接有液压杆603，安装板601的外部结构尺寸与安装板601的外部结构尺寸相吻合，且安装板601通过云台602与摄像机本体1之间相互连接，通过云台602的安装，能够增加摄像机本体1的灵活性，云台602能够帮助摄像机本体1进行角度方位的调节，安装板601能够借助液压杆603来进行高度的调节，这样能够增加装置额外的高度调节功能；

卡座7包括有滚珠701、支脚702、连接环703、套脚704和胶条705，滚珠701位于卡座7的内部，且滚珠701的下方连接有支脚702，支脚702与滚珠701之间设置有连接环703，支脚702的底部嵌合连接有套脚704，且套脚704的表面粘接有胶条705，滚珠701的外部结构尺寸与卡座7的内部结构尺寸相吻合，且滚珠701之间与卡座7之间均关于底座6的中心线呈“十”字型，滚珠701可以卡在卡座7的内部，通过这种嵌合关系来进行转动，另外，连接环703也是卡在滚珠701的外侧，这样一来，当需要调整支脚702角度时，不会对支脚702本身造成消耗损伤，可以借助连接环703来完成支脚702调整，进一步保护支脚702不受损伤。

工作原理：对于这类的摄像机首先将摄像机本体1与云台602之间完呈嵌合连接，这样一来，就将摄像机本体1安装在底座6上，接着，利用夹板201与转轴202之间的转动关系，将夹板201向外侧扳动，进而扩大夹板201之间的距离，然后再将夹板201夹在摄像机本体1的上方，然后，再通过支杆3与管套4之间的尺寸配合关系，将管套4套在支杆3顶端，这样就完成了对虹膜识别器5的安装，之后，根据实际的使用情况，通过使用液压杆603来向上抬高安装板601的高度，最后，利用滚珠701与卡座7之间的转动关系，来转动各组支脚702的方向角度，然后再利用连接环703与滚珠701之间尺寸嵌合关系，向外扳动连接环703，进而增大支脚702之间的角度，从而扩大支脚702与地面之间的接触面积，就这样完成整个摄像机的使用过程。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920638415.X

申请日:2019-09-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209842640U

授权时间:20191224

主分类号:G06K9/00

专利分类号:G06K9/00;G06K9/20;F16M11/04;F16M11/06;F16M11/26

范畴分类:40B;

申请人:深圳市联特微电脑信息技术开发有限公司

第一申请人:深圳市联特微电脑信息技术开发有限公司

申请人地址:518000 广东省深圳市福田区华强北路赛格科技工业园四栋12层14-21轴与A-D轴1208单元

发明人:陈文杰;胡修勇;颜思威

第一发明人:陈文杰

当前权利人:深圳市联特微电脑信息技术开发有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dcc538b554adc69f1232d05c.html