# 添加高纯SiO2微粉对Al2O3-SiC-C铁沟料性能的影响

### 论文摘要

以棕刚玉、碳化硅、铝酸盐水泥、氧化铝微粉等原料制备Al2O3-SiC-C质铁沟浇注料,对比研究了普通SiO2微粉与高纯SiO2微粉对浇注料性能的影响。结果表明:1)高纯SiO2微粉杂质含量极低,其体积平均粒径仅为普通SiO2微粉的10%,比表面积比普通SiO2微粉高50%。2)在铁沟浇注料使用高纯SiO2微粉可以促进铁沟浇注料凝固,降低铁沟浇注料的需水量,提高铁沟浇注料的成型致密度、常温强度、高温强度、抗渣性能和实际使用寿命。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原料

- 1.2 试样制备及性能检测

- 2 结果与分析

- 2.1 试样的常规性能

- 2.2 试样的抗渣性能

- 2.3 分析

- 2.4 现场应用

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 魏建修,邵荣丹,何见林

关键词: 铁沟浇注料,微粉,高纯微粉,通铁量,使用寿命

来源: 耐火材料 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工

单位: 中冶武汉冶金建筑研究院有限公司

分类号: TQ175.732

页码: 376-379

总页数: 4

文件大小: 1002K

下载量: 60

### 相关论文文献

- [1].股份炼铁厂5~#高炉流铁沟除尘系统改造成功[J]. 莱钢科技 2012(03)

- [2].高炉铁沟侵蚀模型构想[J]. 科技创新导报 2017(21)

- [3].酒钢高炉渣铁沟耐材消耗偏高成因及措施探讨[J]. 甘肃冶金 2020(02)

- [4].高炉铁沟侵蚀监测装置的构建与开发[J]. 山东冶金 2016(05)

- [5].后山头 南铁沟之变[J]. 山西老年 2018(10)

- [6].西林钢铁1080m~3高炉铁沟浇注料的研制应用[J]. 炼铁 2011(01)

- [7].高炉贮铁式铁沟应用实践[J]. 柳钢科技 2008(02)

- [8].青钢高炉储铁式铁沟的应用[J]. 炼铁 2010(03)

- [9].耐火铁沟料使用效果的提高[J]. 耐火与石灰 2008(04)

- [10].单铁口高炉出铁沟储铁式改造技术[J]. 炼铁 2009(04)

- [11].免烘烤铁沟料工业试验分析[J]. 炼铁技术通讯 2009(06)

- [12].金属硅粉加入量对铁沟浇注料性能的影响[J]. 山东冶金 2017(04)

- [13].高炉出铁场铁沟除尘改造实践[J]. 山东冶金 2013(03)

- [14].高炉出铁沟内流场数值模拟[J]. 武汉科技大学学报 2014(02)

- [15].可快速干燥的高炉出铁沟用浇注料[J]. 耐火与石灰 2011(06)

- [16].碳化硅在高炉铁沟料中的实验及应用[J]. 工业炉 2015(04)

- [17].储铁式铁沟在八钢300m~3级高炉的研究应用[J]. 四川冶金 2010(06)

- [18].半储铁式铁沟在八钢5号高炉的应用[J]. 新疆钢铁 2010(02)

- [19].红铁沟火山岩地球化学特征及构造环境分析[J]. 青海大学学报 2018(03)

- [20].金属硅对高炉铁沟浇注料性能的影响[J]. 金属材料与冶金工程 2017(01)

- [21].以废弃滑板提取的二次颗粒代替铁沟料中高铝钒土的研究[J]. 冶金丛刊 2012(01)

- [22].Al_2O_3-SiC-C质铁沟浇注料在2500m~3高炉上的应用与分析[J]. 黑龙江冶金 2011(01)

- [23].承钢高炉铁沟沉积物的形成机理研究[J]. 钢铁 2008(12)

- [24].超低水泥铁沟浇注料的研究及工业化应用[J]. 工业加热 2019(05)

- [25].混铁沟流域森林景观特征研究[J]. 河北林果研究 2013(03)

- [26].1750m~3高炉用铁沟快干浇注料整体承包实践[J]. 耐火材料 2010(04)

- [27].高炉铁沟用快速修补耐火材料的研发与应用[J]. 工业炉 2019(01)

- [28].低硅炼铁工艺条件下铁沟用耐火材料的改进及应用[J]. 耐火材料 2017(02)

- [29].氮化硼加入量对铁沟浇注料性能的影响[J]. 工业炉 2020(02)

- [30].ρ-Al_2O_3结合铁沟浇注料的试验研究[J]. 耐火材料 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/dccf1eddd47911ce581d7442.html