# 一种直轴式发讯装置的连接结构论文和设计-丘丽榕

### 全文摘要

本实用新型公开了一种直轴式发讯装置的连接结构，包括机床大齿轮，所述机床大齿轮的右侧中部通过固定螺栓固定连接有大齿轮压板，所述大齿轮压板的右侧表面开设有通孔，所述通孔的内壁上开设有键槽一，所述键槽一的内部通过平键固定连接有长轴，所述长轴的左端开设有与平键相适配的键槽二，所述长轴的右端固定连接有两个轴承。本实用新型改进了大齿轮压板和原主轴的连接结构，取消了现有技术中的联接盘和半联轴器，本实用新型减少了发讯装置的零件，减少了零部件加工工序，且装配难度降低，提高了装配工作效率，同时还降低了制造成本，而且本实用新型不仅能保证发讯装置的有效稳定运行，还提高了发讯装置的运行可靠性。

### 设计方案

1.一种直轴式发讯装置的连接结构，包括机床大齿轮(1)，其特征在于：所述机床大齿轮(1)的右侧中部通过固定螺栓固定连接有大齿轮压板(2)，所述大齿轮压板(2)的右侧表面开设有通孔(201)，所述通孔(201)的内壁上开设有键槽一(202)，所述键槽一(202)的内部通过平键(3)固定连接有长轴(4)，所述长轴(4)的左端开设有与平键(3)相适配的键槽二(401)，所述长轴(4)的右端固定连接有两个轴承(5)，两个所述轴承(5)的外壁均固定连接在法兰盘(6)内部的台阶孔内，所述法兰盘(6)的台阶孔左端位于轴承(5)的一侧设有卡簧槽(601)，所述法兰盘(6)通过固定螺栓固定连接在机床立板(7)上，所述法兰盘(6)的右侧通过固定螺栓固定连接有编码器安装箱(8)，所述编码器安装箱(8)的右侧通过固定螺栓固定连接有编码器(9)，所述长轴(4)的右端贯穿轴承(5)进入到编码器安装箱(8)内，所述长轴(4)的右端开设有平面一(402)，所述长轴(4)的右端套接有编码器连接套(10)，所述编码器连接套(10)的右端与编码器(9)左端的转轴(902)套接，所述转轴(902)旋转连接在编码器(9)上，所述转轴(902)的左端开设有平面二(901)，所述编码器连接套(10)的顶部两侧分别开设有顶丝孔(1001)，两个所述顶丝孔(1001)的内部均固定连接有顶丝(11)。

2.根据权利要求1所述的一种直轴式发讯装置的连接结构，其特征在于：所述卡簧槽(601)内卡接有卡簧。

3.根据权利要求1所述的一种直轴式发讯装置的连接结构，其特征在于：所述长轴(4)的右端和转轴(902)分别与编码器连接套(10)滑动配合。

4.根据权利要求1所述的一种直轴式发讯装置的连接结构，其特征在于：所述通孔(201)与长轴(4)左端滑动配合。

5.根据权利要求1所述的一种直轴式发讯装置的连接结构，其特征在于：两个所述顶丝(11)的底端分别顶紧在平面一(402)和平面二(901)上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及压力机领域，具体为一种直轴式发讯装置的连接结构。

背景技术

压力机在发生压力过载时，一般通过发讯装置触发压力机的过载保护动作，常见的为凸轮发讯装置或液压过载保护装置。现有技术直轴式发讯装置中，在大齿轮上固定有大齿轮压板，再在压板上固定联接盘，半联轴器通过连接销与联接盘连接，大齿轮的动作顺序通过与半联轴器连接的连接轴传递至固定在机身板上的法兰盘轴承，最后传递给与法兰盘轴承连接的编码器，由编码器发出信号控制设运行。现有技术的发讯装置零部件繁多，装配复杂，而发讯装置用于压力过载报警，是压力机设备的一个保护装置，其触发时说明压力机的压力已经过载，说明压力机不能再进行工作，如果继续可能会损坏液压设备，所以对其的装配精度要求较高，如果安装不到位，势必影响压力过载报警的准确性和稳定性。为此我们提出了一种直轴式发讯装置的连接结构来解决上述问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种直轴式发讯装置的连接结构，具备发讯装置的零部件少、发讯装置装配难度降低以及产品制造成本低等优点，解决了有技术的发讯装置零部件繁多，装配复杂的问题。

(二)技术方案

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种直轴式发讯装置的连接结构，包括机床大齿轮，所述机床大齿轮的右侧中部通过固定螺栓固定连接有大齿轮压板，所述大齿轮压板的右侧表面开设有通孔，所述通孔的内壁上开设有键槽一，所述键槽一的内部通过平键固定连接有长轴，所述长轴的左端开设有与平键相适配的键槽二，所述长轴的右端固定连接有两个轴承，两个所述轴承的外壁均固定连接在法兰盘内部的台阶孔内，所述法兰盘的台阶孔左端位于轴承的一侧设有卡簧槽，所述法兰盘通过固定螺栓固定连接在机床立板上，所述法兰盘的右侧通过固定螺栓固定连接有编码器安装箱，所述编码器安装箱的右侧通过固定螺栓固定连接有编码器，所述长轴的右端贯穿轴承进入到编码器安装箱内，所述长轴的右端开设有平面一，所述长轴的右端套接有编码器连接套，所述编码器连接套的右端与编码器左端的转轴套接，所述转轴旋转连接在编码器上，所述转轴的左端开设有平面二，所述编码器连接套的顶部两侧分别开设有顶丝孔，两个所述顶丝孔的内部均固定连接有顶丝。

优选的，所述卡簧槽内卡接有卡簧。

优选的，所述长轴的右端和转轴分别与编码器连接套滑动配合。

优选的，所述通孔与长轴左端滑动配合。

优选的，两个所述顶丝的底端分别顶紧在平面一和平面二上。

(三)有益效果

与现有技术相比，本实用新型提供了一种直轴式发讯装置的连接结构，具备以下有益效果：

本实用新型是对现有机床上的编码器与机床大齿轮的连接结构进行改进，也相当于是对发讯装置的结构进行重新设计，改进了大齿轮压板和原主轴的连接结构，取消了现有技术中的联接盘和半联轴器，本实用新型减少了发讯装置的零件，减少了零部件加工工序，且装配难度降低，提高了装配工作效率，同时还降低了制造成本，而且本实用新型不仅能保证发讯装置的有效稳定运行，还提高了发讯装置的运行可靠性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型长轴与编码器连接结构示意图；

图3为本实用新型大齿轮压板结构示意图；

图4为本实用新型大齿轮压板结构侧视图；

图5为本实用新型长轴结构示意图；

图6为本实用新型长轴结构俯视图；

图7为本实用新型法兰盘结构示意图；

图8为本实用新型编码器安装箱结构示意图；

图9为本实用新型编码器结构示意图；

图10为本实用新型编码器连接套结构示意图。

图中：1-机床大齿轮、2-大齿轮压板、201-通孔、202-键槽一、3-平键、4-长轴、401-键槽二、402-平面一、5-轴承、6-法兰盘、601-卡簧槽、7-机床立板、8-编码器安装箱、9-编码器、901-平面二、902-转轴、10-编码器连接套、1001-顶丝孔、11-顶丝。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-10，一种直轴式发讯装置的连接结构，包括机床大齿轮1，机床大齿轮1的右侧中部通过固定螺栓固定连接有大齿轮压板2，大齿轮压板 2的右侧表面开设有通孔201，通孔201的内壁上开设有键槽一202，键槽一 202的内部通过平键3固定连接有长轴4，长轴4的右端和转轴902分别与编码器连接套10滑动配合，便于安装，通孔201与长轴4左端滑动配合，便于安装，长轴4的左端开设有与平键3相适配的键槽二401，长轴4的右端固定连接有两个轴承5，使长轴4传动更加稳固，两个轴承5的外壁均固定连接在法兰盘6内部的台阶孔内，法兰盘6的台阶孔左端位于轴承5的一侧设有卡簧槽601，卡簧槽601内卡接有卡簧，卡簧能够防止轴承在法兰盘6的台阶孔内移动，法兰盘6通过固定螺栓固定连接在机床立板7上，法兰盘6的右侧通过固定螺栓固定连接有编码器安装箱8，编码器安装箱8的右侧通过固定螺栓固定连接有编码器9，长轴4的右端贯穿轴承5进入到编码器安装箱8内，长轴4的右端开设有平面一402，长轴4的右端套接有编码器连接套10，编码器连接套10的右端与编码器9左端的转轴902套接，转轴902旋转连接在编码器9上，转轴902的左端开设有平面二901，编码器连接套10的顶部两侧分别开设有顶丝孔1001，两个顶丝孔1001的内部均固定连接有顶丝11，两个顶丝11的底端分别顶紧在平面一402和平面二901上，使得长轴4与编码器9连接更牢固。

在使用时，机床大齿轮1带动大齿轮压板2转动，大齿轮压板2带动长轴4转动，长轴4带动编码器连接套10转动，编码器连接套10带动编码器9 左端的转轴902转动，此时编码器13就会发送信号给机床(编码器13为现有技术成熟产品，也是机床上的现有安装结构，本实用新型是对现有机床上的编码器10与机床大齿轮1的连接结构进行改进)，本实用新型通过连接结构的改进，精简了现有发讯装置的零部件，减少了零件加工和制造工序，降低了零部件装配难度和生产成本，同时由于零部件减少，降低了传动损耗，提高了装置运行的可靠性。

需要说明的是，在本文中，诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920122836.7

申请日:2019-01-24

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209888237U

授权时间:20200103

主分类号:B30B15/00

专利分类号:B30B15/00;B30B15/28

范畴分类:29A;

申请人:上海远都机床股份有限公司

第一申请人:上海远都机床股份有限公司

申请人地址:202150 上海市崇明区崇明县城桥镇嵊山路18号（上海市崇明县工业园区）

发明人:丘丽榕;林鹏

第一发明人:丘丽榕

当前权利人:上海远都机床股份有限公司

代理人:崔金

代理机构:34138

代理机构编号:芜湖思诚知识产权代理有限公司 34138

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ddbe1d1fcda524daed19a72d.html