# 在线精准施肥装置论文和设计-金立强

### 全文摘要

本实用新型公开了一种在线精准施肥装置，包括：机架、支架、水泵、调速电机、电器元件板、调控面板、肥液输入管、肥液输出管和外部设备连接管路，所述机架为柜式箱体，分为上下两层，下层内部固定设置支架，支架上设置水泵，水泵一端连接肥液输入管，另一端连接肥液输出管，肥液输入管穿过机架与外界的肥料混合罐相连接，肥液输出管穿过机架与外部设备连接管路相连接，上层内部设置电器元件板，前面设置开门，开门前端与机架活动链接，开门上设置调控面板，调控面板与内部设置的电器元件板导线连接。本实用新型采用柜式箱体结构，结构紧凑简单，功能强大，自动化程度高，调试后即可全程自动作业，可实现远程监控，适合推广应用。

### 主设计要求

1.一种在线精准施肥装置，包括：机架（1）、支架（2）、水泵（3）、调速电机（4）、电器元件板（5）、调控面板（6）、肥液输入管（7）、肥液输出管（8）、外部设备连接管路（9）和肥料混合罐（10），其特征在于：所述机架（1）为柜式箱体，分为上下两层，下层内部固定设置支架（2），支架（2）上设置水泵（3），水泵（3）一端连接肥液输入管（7），另一端连接肥液输出管（8），肥液输入管（7）穿过机架（1）与外界的肥料混合罐（10）相连接，肥液输出管（8）穿过机架（1）与外部设备连接管路（9）相连接，上层内部设置电器元件板（5），前面设置开门，开门前端与机架（1）活动链接，开门上设置调控面板（6），调控面板（6）与内部设置的电器元件板（5）导线连接。

### 设计方案

1.一种在线精准施肥装置，包括：机架 （1）、支架（2）、水泵（3）、调速电机（4）、电器元件板（5）、调控面板（6）、肥液输入管（7）、肥液输出管（8）、外部设备连接管路（9）和肥料混合罐（10），其特征在于：所述机架（1）为柜式箱体，分为上下两层，下层内部固定设置支架（2），支架（2）上设置水泵（3），水泵（3）一端连接肥液输入管（7），另一端连接肥液输出管（8），肥液输入管（7）穿过机架（1）与外界的肥料混合罐（10）相连接，肥液输出管（8）穿过机架（1）与外部设备连接管路（9）相连接，上层内部设置电器元件板（5），前面设置开门，开门前端与机架（1）活动链接，开门上设置调控面板（6），调控面板（6）与内部设置的电器元件板（5）导线连接。

2.根据权利要求1所述在线精准施肥装置，其特征在于：所述开门上右侧中部还设置锁扣。

3.根据权利要求1所述在线精准施肥装置，其特征在于：所述水泵（3）上设置调速电机（4），水泵（3）与调速电机（4）一体设置。

4.根据权利要求1所述在线精准施肥装置，其特征在于：所述肥料混合罐（10）上设置肥料入口（11）、混合搅拌机（12）、出肥口（13）和调控电磁阀（14）。

5.根据权利要求1所述在线精准施肥装置，其特征在于：所述电器元件板（5）包括：信息采集系统、控制系统和终端处理系统，信息采集系统包括：数据库、数据检测、流量检测、土壤湿度传感器、土壤酸碱度传感器，控制系统包括：调速控制器控制，水肥比例控制，终端处理系统与信息采集系统和控制系统均为网络连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及农用机械，具体涉及一种在线精准施肥装置。

背景技术

进入二十一世纪以来，现代化大农业方兴未艾，各种新式农耕机械配合自动化操控设备，正在逐步取代手工农耕，人工撒肥，简单机械施肥等原始操作正在逐步被淘汰，取而代之是智能化农耕，大数据管理操控，其效果远比传统农耕操作理想，是目前农业发展的大方向，随着大农业科技的发展与大科技农业配套的现代化农机应运而生。

发明内容

本实用新型的目的在于提供一种在线精准施肥装置，适用于标准化田间作业地块，棚室或工厂化农业生产基地配套使用，科学合理施肥，省工省肥。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是：一种在线精准施肥装置，包括：机架，支架，水泵，调速电机，电器元件板，调控面板，肥液输入管，肥液输出管，外部设备连接管路和肥料混合罐，所述机架为柜式箱体，分为上下两层，下层内部固定设置支架，支架上设置水泵，水泵一端连接肥液输入管，另一端连接肥液输出管，肥液输入管穿过机架与外界的肥料混合罐相连接，肥液输出管穿过机架与外部设备连接管路相连接，上层内部设置电器元件板，前面设置开门，开门前端与机架活动链接，开门上设置调控面板，调控面板与内部设置的电器元件板导线连接。

所述开门上右侧中部还设置锁扣。

所述水泵上设置调速电机，水泵与调速电机一体设置。

所述肥料混合罐上设置肥料入口、混合搅拌机、出肥口和调控电磁阀。

所述电器元件板包括：信息采集系统、控制系统和终端处理系统，信息采集系统包括：数据库、数据检测、流量检测、土壤湿度传感器、土壤酸碱度传感器，控制系统包括：调速控制器控制，水肥比例控制，终端处理系统与信息采集系统和控制系统均为网络连接。

使用时，首先数据检测采集土壤湿度值、土壤酸碱度值收集至数据库储存并进行数据比对，终端处理系统对数据比对处理后将数据信息输送至流量检测系统，确定水肥比例，肥料混合罐上调控电磁阀按指令动作，然后通过控制系统对肥液流量和调速控制，输入相应的肥料，并将肥液指标传至局域网，进而传入大数据网，实施远程监控。调配好水肥比例的肥液储存在肥料混合罐内，确定调速电机的流速后，施肥作业自动完成。本实用新型采用柜式箱体结构，结构紧凑简单，功能强大，自动化程度高，调试后即可全程自动作业，，远程调节，远程监控，适合推广应用。

下面结合附图对本实用新型作进一步详细描述。

附图说明

图1为本实用新型主视剖视图；

图2为本实用新型外观视图；

图3为图1的左视剖视图；

图4为本实用新型肥料混合罐的主视图；

图5为图4的俯视图；

图6为本实用新型网络连接示意图。

图中：机架 1，支架 2，水泵 3，调速电机 4，电器元件板 5，调控面板 6，肥液输入管7，肥液输出管8，外部设备连接管路9，肥料混合罐10，肥料入口11，混合搅拌机12，出肥口13，调控电磁阀14。

如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明。

具体实施方式

如图所示，本实用新型一种智能施肥机，包括：机架 1，支架2，水泵3，调速电机4，电器元件板5，调控面板6，肥液输入管7，肥液输出管8，外部设备连接管路9和肥料混合罐10，所述机架1为柜式箱体，分为上下两层，下层内部固定设置支架2，支架2上设置水泵3，水泵3一端连接肥液输入管7，另一端连接肥液输出管8，肥液输入管7穿过机架1与外界的肥料混合罐10相连接，肥液输出管8穿过机架1与外部设备连接管路9相连接，上层内部设置电器元件板5，前面设置开门，开门前端与机架1活动链接，开门上设置调控面板6，调控面板6与内部设置的电器元件板5导线连接。

所述开门上右侧中部还设置,锁扣。

所述水泵3上设置调速电机4，水泵3与调速电机4导线连接。

所述肥料混合罐10上设置肥料入口11、混合搅拌机12、出肥口13和调控电磁阀14。

所述电器元件板5包括：信息采集系统、控制系统和终端处理系统，信息采集系统包括：数据库、数据检测、流量检测、土壤湿度传感器、土壤酸碱度传感器，控制系统包括：调速控制器控制，水肥比例控制，终端处理系统与信息采集系统和控制系统均为网络连接。

使用时，首先数据检测采集土壤湿度值、土壤酸碱度值收集至数据库储存并进行数据比对，终端处理系统对数据比对处理后将数据信息输送至流量检测系统，确定水肥比例，肥料混合罐10上调控电磁阀14按指令动作，然后通过控制系统对肥液流量和调速控制，输入相应的肥料，并将肥液指标传至局域网，进而传入大数据网，实施远程监控。调配好水肥比例的肥液储存在肥料混合罐内，确定调速电机的流速后，施肥作业自动完成。本实用新型采用柜式箱体结构，结构紧凑简单，功能强大，自动化程度高，调试后即可全程自动作业，远程调节，远程监控，适合推广应用。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920028461.8

申请日:2019-01-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:93(哈尔滨)

授权编号:CN209359010U

授权时间:20190910

主分类号:A01C 23/04

专利分类号:A01C23/04;A01C23/00;G05D27/02

范畴分类:12A;

申请人:黑龙江智慧节水灌溉工程技术开发有限公司

第一申请人:黑龙江智慧节水灌溉工程技术开发有限公司

申请人地址:150000 黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路38号人力资源中心2号楼

发明人:金立强;施宁涛;孙华威;汪海斌;孙亚鑫

第一发明人:金立强

当前权利人:黑龙江智慧节水灌溉工程技术开发有限公司

代理人:王振华

代理机构:23104

代理机构编号:绥化市广辉专利事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/ddf8057675e53c29aa112410.html