# 螺丝用清洗装置论文和设计-张维哲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种螺丝用清洗装置，包括清洗槽，清洗槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及驱动滚筒转动的平置转轴；转轴配有：用于驱动转轴转动的驱动机构；滚筒包括：与转轴共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，以及将装卸料口封闭的可拆卸盖板；转轴贯穿上述一对端板，该对端板与转轴共轴心，且转轴与该对端板固定连接；主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛。本实用新型螺丝用清洗装置，其能对螺丝进行清洗处理。

### 主设计要求

1.螺丝用清洗装置，其特征在于，包括清洗槽，清洗槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及驱动滚筒转动的平置转轴；所述转轴的两端分别伸出至清洗槽外部，清洗槽设有供转轴贯穿的轴孔，转轴与轴孔间设有轴密封件；转轴的一端配有：用于驱动转轴转动的驱动机构；所述滚筒包括：与转轴共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，以及将装卸料口封闭的可拆卸盖板；所述转轴贯穿上述一对端板，该对端板与转轴共轴心，且转轴与该对端板固定连接；所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛。

### 设计方案

1.螺丝用清洗装置，其特征在于，包括清洗槽，清洗槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及驱动滚筒转动的平置转轴；

所述转轴的两端分别伸出至清洗槽外部，清洗槽设有供转轴贯穿的轴孔，转轴与轴孔间设有轴密封件；转轴的一端配有：用于驱动转轴转动的驱动机构；

所述滚筒包括：与转轴共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，以及将装卸料口封闭的可拆卸盖板；

所述转轴贯穿上述一对端板，该对端板与转轴共轴心，且转轴与该对端板固定连接；

所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛。

2.根据权利要求1所述的螺丝用清洗装置，其特征在于，所述驱动机构包括：与转轴连接的驱动电机。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及螺丝用清洗装置。

背景技术

螺丝是利用物体的斜面圆形旋转和摩擦力的物理学和数学原理，循序渐进地紧固器物机件的工具。螺丝加工完成后，需要对其进行清洗处理。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种螺丝用清洗装置，其能对螺丝进行清洗处理。

为实现上述目的，本实用新型的技术方案是设计一种螺丝用清洗装置，包括清洗槽，清洗槽内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒，以及驱动滚筒转动的平置转轴；

所述转轴的两端分别伸出至清洗槽外部，清洗槽设有供转轴贯穿的轴孔，转轴与轴孔间设有轴密封件；转轴的一端配有：用于驱动转轴转动的驱动机构；

所述滚筒包括：与转轴共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，以及将装卸料口封闭的可拆卸盖板；

所述转轴贯穿上述一对端板，该对端板与转轴共轴心，且转轴与该对端板固定连接；

所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱，各橡胶柱的侧周壁上覆盖有刷毛。

优选的，所述驱动机构包括：与转轴连接的驱动电机。

本实用新型的优点和有益效果在于：提供一种螺丝用清洗装置，其能对螺丝进行清洗处理。

开启盖板，将待清洗的螺丝投入滚筒内部，再将盖板盖上；将清洗液倒入清洗槽，使清洗液浸没滚筒；驱动机构驱动转轴转动，进而使滚筒转动；滚筒转动的过程中，螺丝不断翻滚，并与清洗液接触，且螺丝会与橡胶柱上的刷毛接触，清洗液与刷毛可对螺丝进行清洗处理。

附图说明

图1是本实用新型的示意图。

具体实施方式

下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

本实用新型具体实施的技术方案是：

如图1所示，一种螺丝用清洗装置，包括清洗槽1，清洗槽1内部设有：用于装载螺丝的平置滚筒2，以及驱动滚筒2转动的平置转轴3；

所述转轴3的两端分别伸出至清洗槽1外部，清洗槽1设有供转轴3贯穿的轴孔，转轴3与轴孔间设有轴密封件；转轴3的一端配有：用于驱动转轴3转动的驱动电机4；

所述滚筒2包括：与转轴3共轴心、且设有透水孔的平置圆筒状主筒体，将主筒体两端封闭的一对竖置圆盘状端板，开设于主筒体周壁上的装卸料口，以及将装卸料口封闭的可拆卸盖板5；

所述转轴3贯穿上述一对端板，该对端板与转轴3共轴心，且转轴3与该对端板固定连接；

所述主筒体的内周壁上还均布有若干橡胶柱6，各橡胶柱6的侧周壁上覆盖有刷毛（图中未示出刷毛）。

开启盖板5，将待清洗的螺丝投入滚筒2内部，再将盖板5盖上；将清洗液倒入清洗槽1，使清洗液浸没滚筒2；驱动电机4驱动转轴3转动，进而使滚筒2转动；滚筒2转动的过程中，螺丝不断翻滚，并与清洗液接触，且螺丝会与橡胶柱6上的刷毛接触，清洗液与刷毛可对螺丝进行清洗处理。

以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920103436.1

申请日:2019-01-22

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209531584U

授权时间:20191025

主分类号:B08B 3/10

专利分类号:B08B3/10;B08B1/02;B08B3/08

范畴分类:26P;

申请人:苏州上格五金有限公司

第一申请人:苏州上格五金有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市相城区太平街道兴太路28号

发明人:张维哲

第一发明人:张维哲

当前权利人:苏州上格五金有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/de16aaf886b0842ed8c8fe9a.html