# 一种快速定位切纸机论文和设计-汪星火

### 全文摘要

本实用新型提出了一种快速定位切纸机，通过设置快速夹具和中间压杆，能快速将成叠的纸夹持在中间压杆和纸张固定台之间，实现快速定位，便于切除；采用圆盘刀片切除，占用空间较小，成本低；采用丝杆传动驱动圆盘刀片左右行走切除，提供的扭力较大，动力充足；本实用新型的快速定位切纸机结构简单，成本低，安装维护方便，适合大规模推广应用。

### 主设计要求

1.一种快速定位切纸机，其包括机架(1)、纸张固定台(2)、驱动机构(3)和切割机构(4)，其特征在于：还包括快速夹具(5)，切割机构(4)包括移动平台(41)、第一电机(42)和圆盘刀片(43)，第一电机(42)固定在移动平台(41)上并与圆盘刀片(43)传动连接，圆盘刀片(43)与切面(20)平行设置；纸张固定台(2)端面设置有平齐的切面(20)，机架(1)包括左右两底座(11)和中间压杆(12)，中间压杆(12)底面为平面且端面与切面(20)相互平齐，中间压杆(12)两端固定连接左右两底座(11)，驱动机构(3)设置于左右两底座(11)之间且驱动移动平台(41)左右行走，纸张固定台(2)远离切面(20)的一端与机架(1)铰连接，靠近切面(20)的一端与机架(1)通过快速夹具(5)限位。

### 设计方案

1.一种快速定位切纸机，其包括机架(1)、纸张固定台(2)、驱动机构(3)和切割机构(4)，其特征在于：还包括快速夹具(5)，切割机构(4)包括移动平台(41)、第一电机(42)和圆盘刀片(43)，第一电机(42)固定在移动平台(41)上并与圆盘刀片(43)传动连接，圆盘刀片(43)与切面(20)平行设置；纸张固定台(2)端面设置有平齐的切面(20)，机架(1)包括左右两底座(11)和中间压杆(12)，中间压杆(12)底面为平面且端面与切面(20)相互平齐，中间压杆(12)两端固定连接左右两底座(11)，驱动机构(3)设置于左右两底座(11)之间且驱动移动平台(41)左右行走，纸张固定台(2)远离切面(20)的一端与机架(1)铰连接，靠近切面(20)的一端与机架(1)通过快速夹具(5)限位。

2.如权利要求1所述的快速定位切纸机，其特征在于：机架(1)还包括转轴(13)，纸张固定台(2)端部设置有卡环(21)，卡环(21)嵌套在转轴(13)上。

3.如权利要求1所述的快速定位切纸机，其特征在于：所述快速夹具(5)包括固定座(51)、手柄(52)和连杆(53)，固定座(51)固定在机架(1)表面，连杆(53)分别与手柄(52)和纸张固定台(2)铰连接，底座(11)和手柄(52)可转动连接。

4.如权利要求3所述的快速定位切纸机，其特征在于：所述快速夹具(5)设置有两对，分别对称设置于纸张固定台(2)左右两侧。

5.如权利要求1所述的快速定位切纸机，其特征在于：所述驱动机构(3)包括滑轨(31)、丝杆(32)、内螺纹块(33)和第二电机(34)，滑轨(31)和丝杆(32)分别沿切面(20)延伸方向设置且两端分别与左右两底座(11)可转动连接，内螺纹块(33)与丝杆(32)螺纹连接并与移动平台(41)固定，移动平台(41)与滑轨(31)滑动连接，第二电机(34)与丝杆(32)传动连接。

6.如权利要求5所述的快速定位切纸机，其特征在于：所述驱动机构(3)还包括滚珠轴承(35)，滚珠轴承(35)嵌套在滑轨(31)上并与移动平台(41)固定。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及切纸机领域，尤其涉及一种快速定位切纸机。

背景技术

对于图文打印和广告公司来说，对成叠的纸张进行整齐切除，是日常工作的一部分。采用裁纸刀进行切除固然成本较低，但是，对于厚度较大的纸堆，难以保证切口平整，且相当费力；采用大型切纸机进行切除成本较高，不适于小规模企业。

现有的切纸机，一般采用切刀对放置整齐的纸张进行切割，如此，保证待切端面整齐且压紧就非常关键，否则就会出现切口不平整的情况。

实用新型内容

有鉴于此，本实用新型提出了一种低成本、切口整齐的快速定位切纸机。

本实用新型的技术方案是这样实现的：本实用新型提供了一种快速定位切纸机，其包括机架(1)、纸张固定台(2)、驱动机构(3)和切割机构(4)，还包括快速夹具(5)，切割机构(4)包括移动平台(41)、第一电机(42)和圆盘刀片(43)，第一电机(42)固定在移动平台(41)上并与圆盘刀片(43)传动连接，圆盘刀片(43)与切面(20)平行设置；纸张固定台(2)端面设置有平齐的切面(20)，机架(1)包括左右两底座(11)和中间压杆(12)，中间压杆(12)底面为平面且端面与切面(20)相互平齐，中间压杆(12)两端固定连接左右两底座(11)，驱动机构(3)设置于左右两底座(11)之间且驱动移动平台(41)左右行走，纸张固定台(2)远离切面(20)的一端与机架(1)铰连接，靠近切面(20)的一端与机架(1)通过快速夹具(5)限位。

在以上技术方案的基础上，优选的，机架(1)还包括转轴(13)，纸张固定台(2)端部设置有卡环(21)，卡环(21)嵌套在转轴(13)上。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述快速夹具(5)包括固定座(51)、手柄(52)和连杆(53)，固定座(51)固定在机架(1)表面，连杆(53)分别与手柄(52)和纸张固定台(2)铰连接，底座(51)和手柄(52)可转动连接。

进一步优选的，所述快速夹具(5)设置有两对，分别对称设置于纸张固定台(2)左右两侧。

在以上技术方案的基础上，优选的，所述驱动机构(3)包括滑轨(31)、丝杆(32)、内螺纹块(33)和第二电机(34)，滑轨(31)和丝杆(32)分别沿切面(20)延伸方向设置且两端分别与左右两底座(11)可转动连接，内螺纹块(33)与丝杆(32)螺纹连接并与移动平台(41)固定，移动平台(41)与滑轨(31)滑动连接，第二电机(34)与丝杆(32)传动连接。

进一步优选的，所述驱动机构(3)还包括滚珠轴承(35)，滚珠轴承(35)嵌套在滑轨(31)上并与移动平台(41)固定。

本实用新型的快速定位切纸机相对于现有技术具有以下有益效果：

(1)通过设置快速夹具和中间压杆，能快速将成叠的纸夹持在中间压杆和纸张固定台之间，实现快速定位，便于切除；

(2)采用圆盘刀片切除，占用空间较小，成本低；

(3)采用丝杆传动驱动圆盘刀片左右行走切除，提供的扭力较大，动力充足；

(4)本实用新型的快速定位切纸机结构简单，成本低，安装维护方便，适合大规模推广应用。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型的快速定位切纸机的立体图；

图2为本实用新型的快速定位切纸机的部分结构立体图；

图3为图2中圆圈区域的放大图；

图4为图2中椭圆区域的放大图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施方式，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式仅仅是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

如图1所示，本实用新型的快速定位切纸机，其包括机架1、纸张固定台2、驱动机构3、切割机构4和快速夹具5。

其中，机架1提供固定和支撑。

纸张固定台2，盛放成叠的纸张。纸张固定台2端面设置有平齐的切面20，用于与刀片对齐，对纸张进行整齐切割。与之相对应的，如图2所示，机架1包括左右两底座11和中间压杆12，中间压杆12底面为平面且端面与切面20相互平齐，中间压杆12两端固定连接左右两底座11。如此，通过移动纸张固定台2，即可夹紧成叠的纸张在纸张固定台2和中间压杆12之间，便于接下来的切除操作。切面20与中间压杆12端面对齐，成叠纸张待切除部分伸出切面20之外，便于切除。

具体的，为了实现快速夹紧，纸张固定台2远离切面20的一端与机架1铰连接，靠近切面20的一端与机架1通过快速夹具5限位。具体的，机架1还包括转轴13，纸张固定台2端部设置有卡环21，卡环21嵌套在转轴13上。如此，如此，纸张固定台2通过卡环21可绕着转轴13转动。具体的，如图4所示，所述快速夹具5包括固定座51、手柄52和连杆53，固定座51固定在机架1表面，连杆53分别与手柄52和纸张固定台2铰连接，固定座51和手柄52可转动连接。如此，通过转动手柄52，连杆53随之往上提升，将纸张固定台2端部往上抬起，纸张固定台2上的成叠纸张表面与中间压杆12底面夹紧。具体的，所述快速夹具5设置有两对，分别对称设置于纸张固定台2左右两侧。如此，定位夹持更加牢固。

如图3所示，切割机构4包括移动平台41、第一电机42和圆盘刀片43，第一电机42固定在移动平台41上并与圆盘刀片43传动连接，圆盘刀片43与切面20平行设置。如此，第一电机42驱动圆盘刀片43转动，对纸张进行切割。

驱动机构3，设置于左右两底座11之间且驱动移动平台41左右行走。具体的，所述驱动机构3包括滑轨31、丝杆32、内螺纹块33和第二电机34，滑轨31和丝杆32分别沿切面20延伸方向设置且两端分别与左右两底座11可转动连接，内螺纹块33与丝杆32螺纹连接并与移动平台41固定，移动平台41与滑轨31滑动连接，第二电机34与丝杆32传动连接。具体的，所述驱动机构3还包括滚珠轴承35，滚珠轴承35嵌套在滑轨31上并与移动平台41固定。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施方式而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822271888.9

申请日:2018-12-31

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209319881U

授权时间:20190830

主分类号:B26D 1/18

专利分类号:B26D1/18;B26D7/01

范畴分类:26G;

申请人:武汉市天星美润设计印务有限公司

第一申请人:武汉市天星美润设计印务有限公司

申请人地址:430070 湖北省武汉市洪山区珞狮路76号瑞景华庭1栋1单元7楼5号(仅限办公使用)

发明人:汪星火

第一发明人:汪星火

当前权利人:武汉市天星美润设计印务有限公司

代理人:陈凯

代理机构:42247

代理机构编号:武汉红观专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/defefec5c3297d33e890e887.html