# 一种咖啡豆颜色比对装置论文和设计-池永

### 全文摘要

本实用新型公开了一种咖啡豆颜色比对装置，包括液压缸，液压缸的输出端与液压杆一端传动连接，液压杆的另一端通过第二铰链与底板底部的一端铰接，底板的另一端与第一铰链一端固定连接，底板的顶部开设有三个第一滑槽。本实用新型通过设有第一限位板和第二限位板，通过滑板带动第一限位板和第二限位板移动，第一限位板和第二限位板对咖啡豆进行引导和限位，可以对咖啡豆的移动速度进行调节，使用者可以对咖啡豆的位置和移动速度进行控制；通过设有液压缸，通过液压缸带动底板转动，从而对底板的角度进行调节；通过设有活动板和第一滑槽，可以对活动板的位置进行调节，根据不同数量和大小的咖啡豆对活动板和固定板之间的间距进行调节。

### 主设计要求

1.一种咖啡豆颜色比对装置，包括液压缸(1)，其特征在于，所述液压缸(1)的输出端与液压杆(14)一端传动连接，所述液压杆(14)的另一端通过第二铰链(13)与底板(10)底部的一端铰接，所述底板(10)的另一端与第一铰链(6)一端固定连接，所述底板(10)的顶部开设有三个第一滑槽(3)，三个所述第一滑槽(3)分别与活动板(2)底端固定设有的三个滑块(11)滑动连接，所述底板(10)顶部的一侧固定设有固定板(15)，所述固定板(15)的顶部设有限位机构，所述液压缸(1)的一侧固定设有液压机控制按钮,所述液压缸(1)通过液压机控制按钮与电源电性连接。

### 设计方案

1.一种咖啡豆颜色比对装置，包括液压缸(1)，其特征在于，所述液压缸(1)的输出端与 液压杆(14)一端传动连接，所述液压杆(14)的另一端通过第二铰链(13)与底板(10)底部的 一端铰接，所述底板(10)的另一端与第一铰链(6)一端固定连接，所述底板(10)的顶部开设 有三个第一滑槽(3)，三个所述第一滑槽(3)分别与活动板(2)底端固定设有的三个滑块 (11)滑动连接，所述底板(10)顶部的一侧固定设有固定板(15)，所述固定板(15)的顶部设 有限位机构，所述液压缸(1)的一侧固定设有液压机控制按钮,所述液压缸(1)通过液压机 控制按钮与电源电性连接。

2.如权利要求1所述的一种咖啡豆颜色比对装置，其特征在于，所述限位机构包括滑板 (4)，所述滑板(4)底端开设有的第二滑槽与固定板(15)的顶端滑动连接，所述固定板(15) 的一侧固定设有第一限位板(5)，所述第一限位板(5)的一侧开设有凹槽(12)，所述凹槽 (12)一侧的内壁通过弹簧(8)与第二限位板(9)的一侧固定连接。

3.如权利要求1所述的一种咖啡豆颜色比对装置，其特征在于，所述底板(10)的顶端固 定设有比色卡(17)，所述比色卡(17)根据颜色分为若干个色域。

4.如权利要求1所述的一种咖啡豆颜色比对装置，其特征在于，所述活动板(2)一端贯 穿设有的锁紧螺栓(7)与底板(10)螺纹连接。

5.如权利要求1所述的一种咖啡豆颜色比对装置，其特征在于，所述固定板(15)顶部的 两端均固定设有限位块(16)。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及一种颜色对比装置，具体地说，涉及一种咖啡豆颜色比对装置。

背景技术

咖啡是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料，与可可、茶同为流行于世界的主要 饮品，咖啡树是属茜草科常绿小乔木，日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器 具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实里面的果仁，再用适当的方法烘焙而成，一杯标 准的咖啡品尝起来的味道不应该是苦涩的，一名合格的咖啡师在制作咖啡时会严谨地进行 每一步操作，最后为客人呈上的咖啡在味觉上会呈现出不同程度的甜度、酸度、醇厚度或是 干净度。

咖啡在生产的过程中需要对咖啡进行炒制，炒制至不同的颜色代表咖啡不同的质 量，工作人员需要对咖啡炒制的颜色进行测定，从而便于对咖啡生产的质量进行判定，但是 现在的咖啡颜色测定装置在使用的过程中调节不方便，结构复杂，成本较高。

因此，为进一步提高咖啡测定装置调节方便性和具有结构简单的优点，需要提供 一种咖啡豆颜色比对装置。

实用新型内容

有鉴于此，本申请所要解决的是常规技术中过程中咖啡颜色测定装置调节不方 便，结构复杂和成本较高的技术问题。本实用新型提供了一种咖啡豆颜色比对装置，相比于 常规技术，可以提高咖啡测定装置调节方便性和具有结构简单的优点。

为了解决上述技术问题，本实用新型通过以下技术实用新型得以实现：

本实用新型提供了一种咖啡豆颜色比对装置，包括液压缸，所述液压缸的输出端 与液压杆一端传动连接，所述液压杆的另一端通过第二铰链与底板底部的一端铰接，所述 底板的另一端与第一铰链一端固定连接，所述底板的顶部开设有三个第一滑槽，三个所述 第一滑槽分别与活动板底端固定设有的三个滑块滑动连接，所述底板顶部的一侧固定设有 固定板，所述固定板的顶部设有限位机构，所述液压缸的一侧固定设有液压机控制按钮，所 述液压缸通过液压机控制按钮与电源电性连接。

作为本实用新型的一种优选技术实用新型，在一种可能的实施方式中，所述限位 机构包括滑板，所述滑板底端开设有的第二滑槽与固定板的顶端滑动连接，所述固定板的 一侧固定设有第一限位板，所述第一限位板的一侧开设有凹槽，所述凹槽一侧的内壁通过 弹簧与第二限位板的一侧固定连接。

作为本实用新型的一种优选技术实用新型，在一种可能的实施方式中，所述底板 的顶端固定设有比色卡，所述比色卡根据颜色分为若干个色域。

作为本实用新型的一种优选技术实用新型，在一种可能的实施方式中，所述活动 板一端贯穿设有的锁紧螺栓与底板螺纹连接。

作为本实用新型的一种优选技术实用新型，在一种可能的实施方式中，所述固定 板顶部的两端均固定设有限位块。

与现有技术相比，本申请可以获得包括以下技术效果：

1)本申请的咖啡豆颜色比对装置，通过设有第一限位板和第二限位板，通过滑板 带动第一限位板和第二限位板移动，第一限位板和第二限位板对咖啡豆进行引导和限位， 可以对咖啡豆的移动速度进行调节，使用者可以对咖啡豆的位置和移动速度进行控制，便 于使用者对咖啡豆进行颜色的对比。

2)本申请的咖啡豆颜色比对装置，通过设有液压缸，通过液压缸带动底板转动，从 而对底板的角度进行调节，可以对咖啡豆的下移速度进行调节，便于使用者更加细微的对 咖啡豆和比色卡色域的对比。

3)本申请的咖啡豆颜色比对装置，通过设有活动板和第一滑槽，可以对活动板的 位置进行调节，根据不同数量和大小的咖啡豆对活动板和固定板之间的间距进行调节。

当然，实施本申请的任一产品必不一定需要同时达到以上所述的所有技术效果。

附图说明

此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解，构成本申请的一部分，本申 请的示意性实施例及其说明用于解释本申请，并不构成对本申请的不当限定。在附图中：

图1是本申请实施例的一种咖啡豆颜色比对装置的结构示意图；

图2是本申请实施例的一种咖啡豆颜色比对装置的侧视结构示意图；

图3是本申请实施例的一种咖啡豆颜色比对装置的局部结构示意图。

图中：1、液压缸；2、活动板；3、第一滑槽；4、滑板；5、第一限位板；6、第一铰链；7、锁 紧螺栓；8、弹簧；9、第二限位板；10、底板；11、滑块；12、凹槽；13、第二铰链；14、液压杆；15、 固定板；16、限位块；17、比色卡。

具体实施方式

以下将配合附图及实施例来详细说明本申请的实施方式，借此对本申请如何应用 技术手段来解决技术问题并达成技术功效的实现过程能充分理解并据以实施。

如图1-3所示，本实用新型一种咖啡豆颜色比对装置，包括液压缸1，液压缸1的输 出端与液压杆14一端传动连接，液压杆14的另一端通过第二铰链13与底板10底部的一端铰 接，底板10的另一端与第一铰链6一端固定连接，底板10的顶部开设有三个第一滑槽3，三个 第一滑槽3分别与活动板2底端固定设有的三个滑块11滑动连接，底板10顶部的一侧固定设 有固定板15，固定板15的顶部设有限位机构，液压缸1的一侧固定设有液压机控制按钮、液 压缸1通过液压机控制按钮与电源电性连接。

优选的，限位机构包括滑板4，滑板4底端开设有的第二滑槽与固定板15的顶端滑 动连接，固定板15的一侧固定设有第一限位板5，第一限位板5的一侧开设有凹槽12，凹槽12 一侧的内壁通过弹簧8与第二限位板9的一侧固定连接，通过限位机构对咖啡豆进行限位， 工作人员可以很好的对咖啡豆的位置进行调节和控制，从而便于对咖啡豆颜色的对比。

优选的，底板10的顶端固定设有比色卡17，比色卡17根据颜色分为若干个色域，通 过比色卡17作为参照，便于工作人员对咖啡豆的颜色的测定。

优选的，活动板2一端贯穿设有的锁紧螺栓7与底板10螺纹连接，对活动板2进行锁 紧和固定。

优选的，固定板15顶部的两端均固定设有限位块16，避免限位机构脱离固定板15。

具体工作时，本申请中的咖啡豆颜色比对装置，在需要检测的咖啡豆中随机抽取 一个或者几个咖啡豆，将咖啡豆放置到底板10的顶部，松开锁紧螺栓7，移动活动板2，活动 板2在第一滑槽3的内部滑动，滑动至适宜的位置时，通过锁紧螺栓7与底板10上开设有的螺 纹孔之间锁紧，对活动板2进行固定，在活动板2移动的过程中，弹簧8推动第二限位板9，将 第二限位板9的一端紧贴在活动板2的一侧，对咖啡豆进行整理，将咖啡豆紧贴在第一限位 板5和第二限位板9的侧面，通过液压缸控制按钮控制液压缸1开始工作，液压缸1控制液压 杆14伸缩，液压杆14推动底板10转动，在第一铰链6和第二铰链13的作用下发生倾斜，将底 板10的角度调节至适宜的倾斜角度，检测人员的手部移动滑板4，滑板4带动第一限位板5移 动，第一限位板5带动第二限位板9移动，咖啡豆在第一限位板5和第二限位板9的支撑随之 下移，工作人员通过观察不同咖啡豆与比色卡17不同色域的颜色对比，从而对不同咖啡豆 的颜色进行比对和确定，从而完成对咖啡豆颜色的测定，测定完成后，向上拉动滑块4至一 定高度，咖啡豆从第一限位板5和第二限位板9与底板10之间的间距滚出，完成咖啡豆的下 料。

如在说明书及权利要求当中使用了某些词汇来指称特定组件。本领域技术人员应 可理解，硬件制造商可能会用不同名词来称呼同一个组件。本说明书及权利要求并不以名 称的差异来作为区分组件的方式，而是以组件在功能上的差异来作为区分的准则。如在通 篇说明书及权利要求当中所提及的“包含”为一开放式用语，故应解释成“包含但不限定 于”。“大致”是指在可接收的误差范围内，本领域技术人员能够在一定误差范围内解决所述 技术问题，基本达到所述技术效果。此外，“耦接”一词在此包含任何直接及间接的电性耦接 手段。因此，若文中描述一第一装置耦接于一第二装置，则代表所述第一装置可直接电性耦 接于所述第二装置，或通过其他装置或耦接手段间接地电性耦接至所述第二装置。说明书 后续描述为实施本申请的较佳实施方式，然所述描述乃以说明本申请的一般原则为目的， 并非用以限定本申请的范围。本申请的保护范围当视所附权利要求所界定者为准。

还需要说明的是，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的 包含，从而使得包括一系列要素的商品或者系统不仅包括那些要素，而且还包括没有明确 列出的其他要素，或者是还包括为这种商品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情 况下，由语句“包括一个……”限定的要素，并不排除在包括所述要素的商品或者系统中还 存在另外的相同要素。

上述说明示出并描述了本实用新型的若干优选实施例，但如前所述，应当理解本 实用新型并非局限于本文所披露的形式，不应看作是对其他实施例的排除，而可用于各种 其他组合、修改和环境，并能够在本文所述实用新型构想范围内，通过上述教导或相关领域 的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本实用新型的精神和范 围，则都应在本实用新型所附权利要求的保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201820731957.7

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN208805462U

授权时间:20190430

主分类号:G01N21/29

专利分类号:G01N21/29;G01N21/01

范畴分类:31E;

申请人:昆山弘惠食品有限公司

第一申请人:昆山弘惠食品有限公司

申请人地址:215000 江苏省苏州市昆山市开发区南浜路668号

发明人:池永;福岛幸治;刘红莉

第一发明人:池永

当前权利人:昆山弘惠食品有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/df1d40568ec57316fbe53356.html